# 并网标准论文-王战栋,陈洁

导读:本文包含了并网标准论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:风力发电,平抑算法,波动变化率,并网

### 并网标准论文文献综述

王战栋,陈洁[1]（2019）在《平抑算法对风电并网平滑度判据标准研究》一文中研究指出风电场并网母线出口侧建设储能系统,能平抑风电有功功率波动,使风电有功功率满足国家电网风电并网标准。分析了3种不同的储能系统的风电有功功率波动平抑算法对风电并网平滑度的判据,针对装机容量50 MW的风电场限定了其并网功率在1 min和10 min内功率波动的最大变化率,并对风电系统输出功率的平滑度判据标准和储能系统最大功率及配置容量进行了比较,结果认为模型预测控制平抑算法对风电并网平滑度效果较好,经济性更优。(本文来源于《水力发电》期刊2019年11期）

邓恢平[2]（2019）在《用标准扎牢储能安全的笼子》一文中研究指出近来，国内外储能电站安全事故时有发生，安全问题成为行业紧绷的一根弦。储能产业要实现健康可持续性发展，安全问题是一道必须要解决的课题。要保障储能安全，事故将要发生前和发生后的安全预警以及消防措施固然很重要。除此之外，前期严格落实储能设备生产以及并网的各项标(本文来源于《中国电力报》期刊2019-06-27）

王增平,杨国生,王志洁,刘宇[3]（2019）在《继电保护相关的国内外分布式电源并网标准》一文中研究指出近年来,随着分布式电源的快速发展,分布式电源并网标准的研究和制定愈加得到重视,其中,继电保护是这类标准中的重要组成部分。在全面梳理国内外分布式电源并网继电保护相关标准的基础上,重点对标准中的重要规定及更新情况进行了详细分析。针对北美、欧洲、澳大利亚和中国等具有代表性的国家,从电压偏差、频率偏差、孤岛保护和低电压穿越等方面对相关领域标准进行了详细分析,并给出了制修定建议,相关结论可为中国分布式电源并网继电保护相关规定和标准的进一步完善提供参考。(本文来源于《中国电力》期刊2019年08期）

宋永丰[4]（2019）在《350 km/h中国标准动车组辅助变流器并网控制研究》一文中研究指出350 km/h中国标准动车组辅助变流器采用无互联线并网技术,提升辅助供电冗余能力。辅助变流器采用PQ下垂控制,以叁相同步坐标变换的方式实现对供电母线电压的锁相,以有功功率实现对辅助变流器输出频率控制、无功功率实现对辅助变流器输出电压幅值控制的方式实现并网均流控制。该控制策略在350 km/h中国标准动车组上进行了实车试验,试验结果表明:350 km/h中国标准动车组辅助变流器并网控制效果良好,在动车组辅助变流器启动、投切、负载变化过程中,动态响应快,均流效果好,满足动车组运行的要求。(本文来源于《机车电传动》期刊2019年02期）

[5]（2019）在《4项可再生能源 并网技术领域国际标准立项》一文中研究指出2月18日从中国电科院获悉,可再生能源接入电网分技术委员会(IECSC8A)新立项4项可再生能源并网技术领域国际标准。这是IEC在可再生能源接入电网的系统级问题方面立项的首批标准。可再生能源接入电网分技术委员会由中国电科院承担秘书处工作,主要负责可再生能源发电并网技术领域的国际标准化工作。据悉,新立项的4项可再生能源并网技术领域国际标准中,"基于逆变器的电源与弱交流电网互联"和"严重频率扰动下逆变器电源快速频率响应及故障穿越"2项标准由中国电科院主导发起,并由中国(本文来源于《云南电力技术》期刊2019年01期）

仲新源[6]（2018）在《中国企业攻克世界最严苛风电并网标准》一文中研究指出在新增装机连续多年居全球首位之后，中国风电行业正加速全球产业布局，成为我国企业服务“一带一路”建设最为活跃的领域之一。更可贵的是，我国风电企业也把最高端的技术带到了“一带一路”沿线国家。就在今年年初，国电联合动力技术有限公司（以下简称(本文来源于《中国能源报》期刊2018-09-24）

牛晨晖[7]（2018）在《我国首个新能源并网领域IEEE国际标准成功立项》一文中研究指出本报讯 9月10日，经电气与电子工程师学会新标准委员会（IEEE NesCom）讨论与投票，由南瑞集团有限公司主导的《基于逆变器电源接入电网的测试与验证导则》获批正式立项，标准编号为IEEE P2800.1。该标准成功立项，标志着中国新能源电站并网性能检(本文来源于《国家电网报》期刊2018-09-12）

陆宇[8]（2018）在《风电遇“生死劫”,并网标准引争议》一文中研究指出正在修订的风电并网标准,在风电界掀起了轩然大波。近日,中国可再生能源学会风能专业委员会上书国家能源局,对正在修订的风电并网标准中的部分条款提出异议,"这从来就不是简单的技术标准之争,将一些无用的技术要求纳入标准并强制执行,无疑是在扼杀来之不易的新能源产业。"中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩在《不要让并网标准杀死新能源产业》一文中写道。风电位列火电、水电之后,是我国第叁大电源,从2009年(本文来源于《新能源经贸观察》期刊2018年04期）

席菁华,余娜[9]（2018）在《争议风电并网标准》一文中研究指出风电在"公平接入"电网的过程中一直饱受非议。不再是吃奶小孩的风电企业与金字塔顶端的电网公司,谁该为风电的"公平入网"担责?两者的矛盾终于激化。2011年2月24日,甘肃酒泉风电机组发生大规模脱网事故,598台风电机组集体脱网,损失出力84万千瓦,并造成西北主网频率最低至49.854Hz,成为迄今为止中国风力发电对电网影响最大的一起事故。彼时,正值我国风电大基地建设如火如荼,多起大规模风机脱网事故的集中爆发让风(本文来源于《能源》期刊2018年03期）

李希哲,田录林[10]（2018）在《基于第一标准型含直驱风电场并网引发系统次同步振荡特性的分析》一文中研究指出在现如今风火打捆的输电方式日益增长的情况下,中国多个地区的火电厂汽轮机组轴系扭振保护由于系统次同步振荡而动作跳闸,大规模风电场并网可能会导致火电厂汽轮机组轴系扭振加剧。为深入研究该问题,针对新疆某直驱风电场并网引发的次同步振荡问题展开研究。文章建立含直驱风电场和火电厂汽轮机组的系统数学模型,再利用特征结构分析法研究风电场并网后对系统次同步振荡造成的影响,并利用PSCAD仿真平台建立时域仿真,对特征结构分析的结果进行验证。结果表明,直驱风电场并网在一定的条件下会使得邻近汽轮机组次同步振荡阻尼下降,但不会改变次同步振荡模式的数量和频率的大小。最后,指出了这种次同步振荡的危害。(本文来源于《西北水电》期刊2018年01期）

### 并网标准论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近来，国内外储能电站安全事故时有发生，安全问题成为行业紧绷的一根弦。储能产业要实现健康可持续性发展，安全问题是一道必须要解决的课题。要保障储能安全，事故将要发生前和发生后的安全预警以及消防措施固然很重要。除此之外，前期严格落实储能设备生产以及并网的各项标

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 并网标准论文参考文献

[1].王战栋,陈洁.平抑算法对风电并网平滑度判据标准研究[J].水力发电.2019

[2].邓恢平.用标准扎牢储能安全的笼子[N].中国电力报.2019

[3].王增平,杨国生,王志洁,刘宇.继电保护相关的国内外分布式电源并网标准[J].中国电力.2019

[4].宋永丰.350km/h中国标准动车组辅助变流器并网控制研究[J].机车电传动.2019

[5]..4项可再生能源并网技术领域国际标准立项[J].云南电力技术.2019

[6].仲新源.中国企业攻克世界最严苛风电并网标准[N].中国能源报.2018

[7].牛晨晖.我国首个新能源并网领域IEEE国际标准成功立项[N].国家电网报.2018

[8].陆宇.风电遇“生死劫”,并网标准引争议[J].新能源经贸观察.2018

[9].席菁华,余娜.争议风电并网标准[J].能源.2018

[10].李希哲,田录林.基于第一标准型含直驱风电场并网引发系统次同步振荡特性的分析[J].西北水电.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8f46ab16cc42be877c7c515e.html