# 偏心上摆式递纸机构论文-蔡芳

导读:本文包含了偏心上摆式递纸机构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:运动副间隙,偏心上摆式递纸机构,连续接触模型,有限元模型

### 偏心上摆式递纸机构论文文献综述

蔡芳[1]（2009）在《考虑运动副间隙的偏心上摆式递纸机构的设计研究》一文中研究指出偏心上摆式递纸机构是由凸轮和平面五连杆机构组成的串联机构,它是一种典型的混合驱动的多自由度平面连杆机构。由于其结构特点,得到了比较广泛的应用和研究。影响偏心上摆式递纸机构运动性能的因素很多,随着印刷速度的不断提高,运动副间隙对其运动学和动力学性能的影响已不容忽视。本文以J2108胶印机中的偏心上摆式递纸机构为原型,将间隙理论与工程实际相结合,对其运动学和动力学特性进行了系统的理论分析和数值计算。并开发了偏心上摆式递纸机构的机构设计、综合分析软件。具体工作包括：(1)选取五次多项式运动规律模拟递纸机构从动件的运动,采用复数矢量法对偏心上摆式递纸机构进行了运动学分析,对凸轮机构进行了运动学综合；并在此基础上利用反转解析法设计了凸轮的轮廓曲线,进行压力角校核。(2)利用达朗贝尔原理,对递纸机构进行了刚体动力学分析,计算得到一个运动周期内机构中各铰支点的受力和动力输入端的驱动力矩。(3)考虑运动副间隙对递纸机构进行了精度分析。通过分析各运动副间隙对递纸牙位移误差的影响,表明为保证印品套印精度,运动副间隙应保证小于20μm；运动副间隙对递纸机构的影响更甚于机器运行速度对递纸机构的影响。(4)考虑运动副间隙的情况下对递纸机构进行刚体动力学分析,计算了运动周期内运动副间隙引起机构各杆件间副反力和驱动转矩的变化值。(5)将运动副间隙看成是一无质量的理想杆,利用连续接触模型对递纸机构进行有限元建模,进行弹性动力学分析。采用四阶Rung-Kutta方法求解连续接触模型的动力学方程,得到了一个运动周期内递纸牙的位移误差和转角误差。(6)在VC++6.0环境下编制了偏心上摆式递纸机构的参数化设计及动力学分析软件。(本文来源于《西安理工大学》期刊2009-03-01）

段亚娟[2]（2006）在《偏心上摆式递纸机构的动力分析及其仿真》一文中研究指出递纸机构是单张纸胶印机的重要部件。它是由凸轮和连杆机构组成的串联机构,其动态性能直接影响着印品的套印精度。影响递纸机构动态性能的因素有很多,如凸轮从动件运动规律的类型、杆件的几何参数、杆件的材料以及机构的速度等。递纸机构的动力学分析对提高递纸机构的重复精度和进行动态优化设计具有非常重要的现实意义。本文针对胶印机偏心上摆式递纸机构开展运动分析、动力学建模和机构优化研究,并开发了偏心上摆式递纸机构的综合分析、优化设计软件。具体工作包括:1.分析了几种适合高速机构的从动件运动规律,采用复数矢量法对偏心上摆式递纸机构进行了刚性运动分析,对几何封闭型凸轮机构进行了运动综合;2.运用达朗贝尔原理对机构进行了动态静力学分析,求解了机构各铰支点的铰支力以及驱动力矩等参数;3.考虑机构在高速运转情况下的弹性变形和递纸机构的重复精度因素,在合理假设的前提下,按照动力学有限元模型的建模方法对偏心上摆式递纸机构进行了弹性动力学分析;探讨了控制递纸牙位置精度所能采取的有效方法,分析了机器转速及偏心距等参数对递纸机构重复精度的影响;4.采用混合编程方法,编写了基于VC和Matlab的偏心上摆式递纸机构的参数化仿真分析和优化设计软件。该系统采用OlectraChart显示控件直观显示分析结果,提高了分析计算效率,使软件显示界面更加友好。(本文来源于《西安理工大学》期刊2006-03-01）

### 偏心上摆式递纸机构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

递纸机构是单张纸胶印机的重要部件。它是由凸轮和连杆机构组成的串联机构,其动态性能直接影响着印品的套印精度。影响递纸机构动态性能的因素有很多,如凸轮从动件运动规律的类型、杆件的几何参数、杆件的材料以及机构的速度等。递纸机构的动力学分析对提高递纸机构的重复精度和进行动态优化设计具有非常重要的现实意义。本文针对胶印机偏心上摆式递纸机构开展运动分析、动力学建模和机构优化研究,并开发了偏心上摆式递纸机构的综合分析、优化设计软件。具体工作包括:1.分析了几种适合高速机构的从动件运动规律,采用复数矢量法对偏心上摆式递纸机构进行了刚性运动分析,对几何封闭型凸轮机构进行了运动综合;2.运用达朗贝尔原理对机构进行了动态静力学分析,求解了机构各铰支点的铰支力以及驱动力矩等参数;3.考虑机构在高速运转情况下的弹性变形和递纸机构的重复精度因素,在合理假设的前提下,按照动力学有限元模型的建模方法对偏心上摆式递纸机构进行了弹性动力学分析;探讨了控制递纸牙位置精度所能采取的有效方法,分析了机器转速及偏心距等参数对递纸机构重复精度的影响;4.采用混合编程方法,编写了基于VC和Matlab的偏心上摆式递纸机构的参数化仿真分析和优化设计软件。该系统采用OlectraChart显示控件直观显示分析结果,提高了分析计算效率,使软件显示界面更加友好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 偏心上摆式递纸机构论文参考文献

[1].蔡芳.考虑运动副间隙的偏心上摆式递纸机构的设计研究[D].西安理工大学.2009

[2].段亚娟.偏心上摆式递纸机构的动力分析及其仿真[D].西安理工大学.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8fa21b000141be97fa7bf904.html