# 杂光系数论文-孙林,崔庆丰

导读:本文包含了杂光系数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:成像系统,杂光,杂光系数,成像光学系统

### 杂光系数论文文献综述

孙林,崔庆丰[1]（2018）在《成像光学系统杂光系数分析与计算》一文中研究指出杂光系数是评价光学系统成像质量的重要指标之一。一般情况下,杂光系数只有在光学系统加工完成之后,才能运用实测方法得到,且如果实测结果不理想,需对光学系统的杂光抑制方法进行调整以增强其抑制效果。针对上述问题,提出了一种在光学设计阶段求得杂光系数的方法。该方法运用光学仿真软件TracePro为光学系统建模、分析和光线追迹,运用数学分析软件Matlab对仿真结果进行拟合,最终求出杂光系数。该方法的优点是将杂光系数的分析与计算提前,准确评价光学系统的杂光抑制能力。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2018年12期）

张宁,沈湘衡,叶露,宋莹[2]（2015）在《应用光电倍增管模块的杂光系数测试与分析》一文中研究指出为提高杂光测试系统集成度和测试精度,采用新型光电倍增管模块作为探测器进行杂光系数测试,并研究了测试过程中的数据采集、滤波、计算方法。首先描述了黑斑法测试杂光系数的原理,在此基础上介绍了测试系统工作原理和组成。分析了系统噪声干扰来源,并利用功率谱对噪声信号进行了描述、分析。为降低噪声干扰,对输出信号进行了低通滤波和数据均值处理。对某80~400 mm变焦镜头进行了杂光系数测试实验。当焦距400 mm时,杂光系数均值为2.623%,均方根误差0.019%;焦距80 mm杂光系数均值为1.829%,均方根误差0.02%。实验表明该杂光测试系统具有较高的测量精度和重复精度,满足黑斑法杂光系数重复测量精度要求。(本文来源于《电子测量与仪器学报》期刊2015年08期）

张鹰,马军[3]（2014）在《一种长焦距光学系统杂光系数的测量方法》一文中研究指出杂(散)光是由进入光学或电子光学系统的部分辐射所引起的在该系统像面上的有害光照度,它会造成光辐射度失真,并降低影像对比度。光学系统的调制传递函数在整个空间频率范围内将随着杂光系数的增大而降低。因此,杂光系数是反映光学系统成像质量的重要指标,杂光检测是光学系统像质检测的重要方面之一。测量光学系统杂光系数比较典型的方法是黑斑法。对物距为无穷远的光学系统,通常采用积分球和准直仪结合的方式。但对于焦距较长的光学系统,由于光(本文来源于《第十五届全国光学测试学术交流会论文摘要集》期刊2014-10-26）

曾智睿,吴国栋[4]（2012）在《大型离轴反射式相机镜头杂光系数的直接测量方法》一文中研究指出杂光系数是反映光学系统成像质量的重要指标之一。杂光系数的常用测量方法是积分球和准直仪法,该方法测量杂光系数的光路如图1所示。受积分球尺寸的限制,该方法通常只适用于入瞳直径较小的相机镜头杂光系数的测量,很多大型相机镜头的杂光系数只能通过理论计算进行分析评价,而无法直接测量。(本文来源于《第十四届全国光学测试学术讨论会论文（摘要集）》期刊2012-09-21）

廖志波,焦文春,伏瑞敏[5]（2011）在《透射式光学系统杂光系数计算方法》一文中研究指出在相机研制中,杂光系数是评价杂散光的主要指标.为了快速、便捷、准确地计算杂光系数,本文通过分析透射式光学系统的杂散光路,根据能量传输原理,推导了无中心遮拦无渐晕的透射式光学系统的杂光系数的理论计算方法,并编制了相关的程序.仿真结果表明:该方法简单易行,能够快速给出杂光系数的初步评价,将杂散光抑制设计及分析提前,为后续设计提供参考.(本文来源于《光子学报》期刊2011年03期）

廖志波,焦文春,伏瑞敏[6]（2010）在《透射式光学系统杂光系数计算方法》一文中研究指出杂散光是到达像面的非成像光束,它会影响像面的对比度,降低信噪比。杂光系数是评价杂散光的主要指标,是相机研制中需要控制的重要参数之一。目前,光学系统杂光系数的计算一般是在结构设计完成以后,通过专业的光学仿真软件通过光线追迹分析得到,计算精度虽高,但需要反复修正模型,周期较长。本文通过分析透射式光学系统的杂散光路,根据能量传输原理,推导了杂光系数的理论计算方法,并编制了相关的程序。该方法可以将杂散光抑制设计及分析提前,并且能够快速给出杂光系数的初步评价,为后续设计提供参考。(本文来源于《中国光学学会2010年光学大会论文集》期刊2010-08-23）

曹智睿,荀显超,袁理[7]（2010）在《测试条件对杂光系数测试结果的影响》一文中研究指出针对同一光学产品的杂光系数由于测试条件的不同,测试结果往往差别很大,无法进行准确比较的问题,对几种光学镜头在不同的测试条件下反复进行了杂光系数测试实验。通过理论分析和实验测试给出了不同黑体目标尺寸和接收光阑孔径以及是否加装准直镜对杂光系数测量结果的影响。结果表明,对同一光学产品,选取的黑体目标尺寸越大,测试结果杂光越小;选取的光电接收器件接收光阑孔径越大,测试结果杂光越大。另外,准直物镜的使用会引入新的杂光,令杂光测试结果增大,但增大的量值可视为定值,进而从测试结果中减除。(本文来源于《中国光学与应用光学》期刊2010年04期）

叶露,谷立山[8]（2008）在《变焦距光学镜头杂光系数测量准确度的分析》一文中研究指出杂光系数测量一般采用黑斑法,即利用积分球提供一个亮度均匀的具有足够扩散范围的亮背景,以及在此亮背景下的具有一定大小的黑目标。杂光测量时所要求的物象关系为,黑目标到被测物镜的距离应大于被测物镜焦距的5倍。我们采用的积分球直径为1.6m,被测镜头焦距应不大于300mm才能测得准确(本文来源于《第十二届全国光学测试学术讨论会论文（摘要集）》期刊2008-07-20）

马冬梅,张晓辉,韩昌元[9]（1998）在《大口径、长焦距光学系统杂光系数、渐晕系数、像面照度均匀性等参数的测试》一文中研究指出叙述一种用于测试大口径、长焦距光学系统杂光系数、渐晕系数、像面照度均匀性等光学参数的检测方法。(本文来源于《应用光学》期刊1998年05期）

高万荣,薛鸣球,苗兴华,查冠华,沙维敏[10]（1996）在《长焦距光学系统杂光系数测量的新方法及其理论分析》一文中研究指出在分析现有杂光系数测量的基础上，提出了一种新的长焦距光学系统杂光系数测量的方法，并对这种方法进行了理论分析(本文来源于《光学学报》期刊1996年11期）

### 杂光系数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为提高杂光测试系统集成度和测试精度,采用新型光电倍增管模块作为探测器进行杂光系数测试,并研究了测试过程中的数据采集、滤波、计算方法。首先描述了黑斑法测试杂光系数的原理,在此基础上介绍了测试系统工作原理和组成。分析了系统噪声干扰来源,并利用功率谱对噪声信号进行了描述、分析。为降低噪声干扰,对输出信号进行了低通滤波和数据均值处理。对某80~400 mm变焦镜头进行了杂光系数测试实验。当焦距400 mm时,杂光系数均值为2.623%,均方根误差0.019%;焦距80 mm杂光系数均值为1.829%,均方根误差0.02%。实验表明该杂光测试系统具有较高的测量精度和重复精度,满足黑斑法杂光系数重复测量精度要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 杂光系数论文参考文献

[1].孙林,崔庆丰.成像光学系统杂光系数分析与计算[J].激光与光电子学进展.2018

[2].张宁,沈湘衡,叶露,宋莹.应用光电倍增管模块的杂光系数测试与分析[J].电子测量与仪器学报.2015

[3].张鹰,马军.一种长焦距光学系统杂光系数的测量方法[C].第十五届全国光学测试学术交流会论文摘要集.2014

[4].曾智睿,吴国栋.大型离轴反射式相机镜头杂光系数的直接测量方法[C].第十四届全国光学测试学术讨论会论文（摘要集）.2012

[5].廖志波,焦文春,伏瑞敏.透射式光学系统杂光系数计算方法[J].光子学报.2011

[6].廖志波,焦文春,伏瑞敏.透射式光学系统杂光系数计算方法[C].中国光学学会2010年光学大会论文集.2010

[7].曹智睿,荀显超,袁理.测试条件对杂光系数测试结果的影响[J].中国光学与应用光学.2010

[8].叶露,谷立山.变焦距光学镜头杂光系数测量准确度的分析[C].第十二届全国光学测试学术讨论会论文（摘要集）.2008

[9].马冬梅,张晓辉,韩昌元.大口径、长焦距光学系统杂光系数、渐晕系数、像面照度均匀性等参数的测试[J].应用光学.1998

[10].高万荣,薛鸣球,苗兴华,查冠华,沙维敏.长焦距光学系统杂光系数测量的新方法及其理论分析[J].光学学报.1996

本文来源: https://www.lw00.cn/article/90191f0f398326bba862f200.html