# 李晓丹：3D打印AlSi10Mg合金组织性能研究论文

## 本文主要研究内容

作者李晓丹,朱庆丰,孔淑萍,康延磊,王向杰,倪家强（2019）在《3D打印AlSi10Mg合金组织性能研究》一文中研究指出：3D打印技术(3D printing)是20世纪90年代出现的一种新型快速成型技术,为提升我国与该技术相关的扫描路径、扫描宽度和扫描深度等关键参数的控制水平,本文利用金相显微镜和扫描电镜分析了用进口EOSM280金属粉末激光烧结系统制备的AlSi10Mg合金制品的组织,并检测了制品的力学性能。结果表明:3D打印试样平行构建方向形成典型的鱼鳞状组织,这些鱼鳞状组织是激光扫描熔池凝固后形成的;组织分析结果表明,扫描形成熔池深度约为180μm,扫描间距约为210μm,层与层间的扫描方向互成120°;凝固熔池内形成了典型的柱状晶,其生长方向与传热方向平行;柱状晶内的共晶组织呈"管状",Si颗粒尺寸细小均匀;平行于构建方向样品的抗拉强度和延伸率分别为487.5 MPa和9.0%,垂直于构建方向样品的抗拉强度和延伸率分别为490.0 MPa和7.0%.

## Abstract

3Dda yin ji shu (3D printing)shi 20shi ji 90nian dai chu xian de yi chong xin xing kuai su cheng xing ji shu ,wei di sheng wo guo yu gai ji shu xiang guan de sao miao lu jing 、sao miao kuan du he sao miao shen du deng guan jian can shu de kong zhi shui ping ,ben wen li yong jin xiang xian wei jing he sao miao dian jing fen xi le yong jin kou EOSM280jin shu fen mo ji guang shao jie ji tong zhi bei de AlSi10Mgge jin zhi pin de zu zhi ,bing jian ce le zhi pin de li xue xing neng 。jie guo biao ming :3Dda yin shi yang ping hang gou jian fang xiang xing cheng dian xing de yu lin zhuang zu zhi ,zhe xie yu lin zhuang zu zhi shi ji guang sao miao rong chi ning gu hou xing cheng de ;zu zhi fen xi jie guo biao ming ,sao miao xing cheng rong chi shen du yao wei 180μm,sao miao jian ju yao wei 210μm,ceng yu ceng jian de sao miao fang xiang hu cheng 120°;ning gu rong chi nei xing cheng le dian xing de zhu zhuang jing ,ji sheng chang fang xiang yu chuan re fang xiang ping hang ;zhu zhuang jing nei de gong jing zu zhi cheng "guan zhuang ",Sike li che cun xi xiao jun yun ;ping hang yu gou jian fang xiang yang pin de kang la jiang du he yan shen lv fen bie wei 487.5 MPahe 9.0%,chui zhi yu gou jian fang xiang yang pin de kang la jiang du he yan shen lv fen bie wei 490.0 MPahe 7.0%.

## 论文参考文献

- [1].高温下常用钢的抗拉强度[J]. 薄鑫涛.  热处理.2017(06)

- [2].关于14Ni6轴抗拉强度低的原因分析[J]. 张殿武,邵文华.  矿山机械.1998(11)

- [3].维氏硬度与抗拉强度之间的关系[J]. D.S.Dugdall,包友清.  理化检验通讯.1964(06)

- [4].焊点高度对焊点微观组织和抗拉强度的影响[J]. 吕铭,杜彬,吴丰顺,王波,吴懿平,房跃波.  武汉理工大学学报.2009(15)

- [5].一种弱界面结合涂层面内抗拉强度测试方法[J]. 弓满锋,隋广洲.  机械强度.2012(03)

- [6].气缸套铸件抗拉强度试验值误差的原因浅析[J]. 徐强,吕凌,杨文.  机械工人(热加工).2007(03)

- [7].高周疲劳对金属抗拉强度的影响[J]. 林晨,杨成仁.  青岛建筑工程学院学报.1998(01)

- [8].异种钛合金协同送丝等离子增材制造试验[J]. 徐俊强,彭勇,周琦,王克鸿,朱军.  焊接学报.2019(09)

- [9].钢筋抗拉强度的测量结果不确定度评定[J]. 崔爱东.  工业计量.2012(S2)

- [10].石英纤维补强铝合金的抗拉强度[J]. D.Cratchley,A.A.Baker,中元.  国外轻金属.1965(12)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自材料科学与工艺的李晓丹,朱庆丰,孔淑萍,康延磊,王向杰,倪家强，发表于刊物材料科学与工艺2019年02期论文，是一篇关于打印论文,抗拉强度论文,微观组织论文,激光熔覆论文,材料科学与工艺2019年02期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自材料科学与工艺2019年02期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9068d9093beb15dd22eb3cbf.html