# 电网调度自动化系统安全运行的风险分析探究张毅

国网兴安供电公司内蒙古乌兰浩特137400

摘要：为了提高国家电网安全性，必须要能够保证电力调度自动化系统有一个安全的运行环境，同时有效保证电力调度自动化系统的安全性也是时代发展的需要。目前我国的电力自动化系统的安全运行中仍然存在一定的阻碍，这就需要电力企业及其电力工作者在实际工作中不断提高其系统的安全防护技术，随着网络的不断发展，一定要加强其电力系统网络安全的管理与维护，从而为电力调度自动化系统的安全运行提高技术保障

关键词：电网调度；自动化系统；安全运行；风险缝隙

引言

在利用电网调度自动化系统对电力进行调度，在过程中经常发生各种各样的安全风险，给电力供应造成严重的影响。因此针对这一情况，对电网调度自动化系统的运行安全风险进行控制势在必行。本次研究的安全风险控制方法主要分为两个步骤：首先利用安全风险识别系统对电网调度自动化系统的运行风险进行识别；然后针对识别结果制定相应风险控制策略，实现系统安全风险的有效控制。

1电力调度自动化系统概述

电力调度自动化系统是基于先进的电子技术、计算机网络、通信技术及控制技术等为电网运行服务的数据采集与监视控制系统。电力调度自动化系统在我国已经经历了很长一段时间的发展，不过还是远远不能满足电力调度过程中对自动化程度的需求。传统的电网调度自动化系统主要是利用远程测控终端和调度端的数据采集与监视控制系统来完成的，传输设备应用155M型光端机来进行自动化信息传输的，这不仅降低了信息传输的效率，还会产生传输信号较弱的情况，再加上各地区经济发展水平的差异，使得各区域内电网调度自动化系统也存在一定的差异性，从而影响系统的正常运行。

2加强电网调度自动化系统安全运行管理的必要性

（1）从电网调度自动化系统的功能上看，电网调度自动化系统能够有效实现数据采集和安全监视的功能，并且随着现代信息技术的不断进步，其功能系统也有相应的延伸，例如，能够完成断路器的遥控操作，实现电力电容器的投切，变压器的档位调节、符合控制管理等；能根据地调的实际需求，向其传送必要的实时信息，并且接受地调所转发的相应信息资料等。所以，加强电网调度自动化系统的安全运行管理，也是确保其功能能够正常发挥的具体手段。（2）随着我国智能电网的不断构建以及电力系统的不断发展，对于目前电网调度自动化系统也提出了提升可靠性的要求，需要针对目前软件操作系统以及系统平台、硬件设计等存在的不足去进行优化，以标准通用的设计以及功能操作来满足电网调度自动化系统的运营需求，最大程度地实现电力信息的资源共享，以增大前期系统研发投入去换取整体运营成本的降低。

3分析影响电网调度自动化系统安全运行的因素

3.1管理机制

对电网调度自动化系统安全运行产生影响的主要因素是其具体的管理机制。但目前我国电力企业在管理体制上还存在以下问题：①管理权限不明确；②对内部重要信息管理存在一定的漏洞；③系统更新速度过慢。

3.2外在因素

外在因素也是对电网调度自动化系统构成威胁调度一个重要因素，电网调度自动化系统主要受到以下两个方面的影响：①自然灾害。自然灾害具有一定的不可预测性，而且台风、泥石流、地震等严重的自然灾害对电力系统的破坏威力巨大，其后果不可估计；②人为不良习惯。许多电力工作人员在日常维护过程中存在一定的违规操作，同样会对整个调度自动化系统的安全运行造成一定的影响。

3.3网络安全

技术的不断革新是推动电力调度自动化系统前进的巨大力量，但是伴随而来的还有各种新技术带来的安全风险。电网调度自动化系统各项功能的实现主要是依赖网络实现的，但是网络在运行中存在着相应的危险，可能会影响自动化系统的正常运转。其具体表现在以下几方面。首先，黑客的入侵。在自动化系统运行时，主要是依靠服务器与其他信息系统的结合来构建网络平台，从而实现身份以及权限的管控工作，一旦遇到服务器与外界的沟通出现漏洞的情况，就很容易为黑客提供可乘之机，进而影响系统运行的安全性。其次，病毒的侵入。由于自动化系统中服务器和工作站使用的操作系统比较多样，信息管理系统与外界也是直接关联的，这就大大提升了系统感染病毒的几率，进而影响系统的安全性。

4确保电网调度自动化系统安全运行的方案

4.1努力提高员工素质和加强综合业务能力

电网调度自动化系统的安全运行，有赖于其工作人员的专业水平与综业务水平，要在实际工作中提高管理人员的安全意识，加强实际工作中的安全管理。电力企业管理人员其综合业务能力高低关系到企业的整体管理水平，所以企业管理者要在实际工作中不断提高自身的综合管理能力以及安全意识。另外，企业员工是企业的基石，其员工的综合业务能力关系到实际工作中的具体操作水平，只有不断加强员工的安全意识以及综合业务素质，才能有效保证电网调度自动化系统安全运行[2]。

4.2完善制度建设

为更好地提升安全管理工作的质量及水平，我们就必须要建立科学完善的监督管理考核体系。在实际的工作中一定要采取有效措施制定具有高度可行性的制度内容。在安全管理工作中，管理人员也应切实履行自己的职责，用严明的纪律来约束自己的行为，不允许任何人逾越制度的要求。除此之外，在制度内容中还应充分体现现场操作作业的要求。若在现场操作中出现了明显的问题和不足，还应采取有效措施加以处理，避免这一过程中出现更为严重的安全隐患等问题。若出现问题应将责任落实到人，及时地找到负责人。借助严格的制度建设，能够更好地避免操作过程中所出现的严重违规现象。而在技术方面也应采取科学有效的措施保证人员调度以及安全管理的科学性及有效性。

4.3优化电网调度自动化系统安全运行管理制度

从管理制度处进行着手，通过规范管理形式、细化管理内容，来为电网调度自动化系统的安全运行提供管理依据。所以可以设立检验规范制度来为管理工作提供保障，根据《中国南方电网调度自动化系统检验规范》进行分析，可以将电网调度自动化系统检验管理工作分为检验周期、主系统设备定期检查以及辅助设备定期检查等内容，加强对于主站调度自动化系统设备检验周期内容的规范性，从而保障电网调度自动化系统能够正常运行，保证其相关业务不受影响，其中如果定检内容与电网调度自动化系统安全发生冲突时，应以系统安全作为首要考虑的重点，然后进行相关的操作。以设备的定期检验内容以及周期为例，对于关键服务器、工作站、磁盘阵列、网络设备、电力系统二次安全防护设备、不间断电源、机房空调以及机房监控系统等内容，一般是每季度进行一次周期性检查，而对接地电阻的测量，为每年进行一次检验。

结束语

传统电力调度都是通过人力完成的，不仅风险高。速度还慢。基于此，将计算机信息技术应用到电力调度当中，构建电网调度自动化系统，实现电力的自动化调度。为解决之一问题，对电网调度自动化系统安全运行风险进行控制迫在眉睫。本次研究首先对系统面临的风险风险进行识别，然后根据识别结果指定风险控制策略，实现风险的有效控制，以期促进电力系统的健康发展。

参考文献：

[1]宋丽李昱潼王巍.提高电网调度自动化系统可靠性的策略分析[J/OL].中国战略新兴产业[2018-11-26].

[2]李国伟.智能电网调度主站D5000系统的应用研究[D].华北电力大学，2014.

[3]焦伟.电力调度自动化网络安全防护系统的研究与实现[D].华北电力大学，2014.

[4]张智.电网调度自动化系统发展趋势[J].电网与清洁能源，2009，25（11）：58-62.

[5]陈联松.电网调度自动化相关问题的研究[J].科技信息（科学教研），2008（24）：306+330.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/911130f38cc48a0982200454.html