# 论建筑电气工程施工中的常见问题与对策黄芳

邮编：311500

摘要：随着我国经济的发展，城市化进程逐渐加快，各类建筑工程数量显著增加，与此同时，人们对于建筑工程的质量也提出了更高的要求。电气工程施工是建筑工程的重要组成部分，电气工程质量直接决定了建筑工程的整体质量。伴随科技水平的进步以及建筑行业的持续发展，我国建筑电气工程施工整体质量持续提高，但在实际施工过程中，受到多种因素的影响，建筑管线、防雷设备、配电设备安全等方面依然存在诸多问题，急需采取合理的解决措施，提高电气工程施工质量。

关键词：建筑；电气工程施工；常见问题；对策

电气工程施工是建筑工程施工的重要环节，在实际施工建设过程中，电气工程施工未得到足够重视，部分技术人员片面的认为电气设备的安装只需保障正常运行，实现基本功能即可，运行过程中出现的问题均能得到妥善解决，错误的理念会导致电气工程施工成本增加，施工进度无法得到保障，施工质量存在严重问题，进而引发电气火灾等安全事故，严重威胁建筑内部人员的安全，为此需要提高对电气工程施工的重视程度，采取合理的措施，降低施工成本，保证电气工程质量。

一、建筑电气工程施工概述

建筑电气工程主要包括强电和弱电，其中强电系统主要包括照明系统（室内外照明装置）、防雷接地系统（底线设计埋藏和避雷针安装）、配电系统（变压器、电源、变压室）。当前，我国建筑行业高速发展，科技含量逐渐提高，各类新产品和新技术得到日益广泛的应用，传统的熔断丝过载装置被空气开关取代，安全指数和环保性能显著提高。电气设备整体性能的提升带动了人们生活水平的改善，强电和弱电的组成日趋复杂，施工整体难度逐步增加，为此需要采取合理的施工技术，避免施工安全问题的发生[1]。

二、建筑电气工程施工中的常见问题

（一）布线施工存在的问题

布线施工是建筑电气施工的重要环节，在实际施工过程中，管线铺设、导线连接、管道穿越等均容易出现各类问题。在导线连接过程中，由于焊接不够紧密会导线接头焊接位置发生断裂。导线排列混乱，在进行导线多股连接的过程中未使用铜头连接，线头直接暴露在空气中。在管道穿线过程中，相同管道内部存在过多的不同回路导线。导线管穿线不规范，损坏绝缘层，接地保护性、零线等不同颜色的导线混合，无法区分。在管线铺设过程中经常出现漏水、漏浆、堵塞的问题，接口处理不合理，严重影响了导线铺设的效果[2]。

（二）防雷施工存在的问题

在电气工程施工中，防雷施工是重要环节，一旦出现问题，将会引发严重的安全事故。在实际操作中，技术人员未按照规范操作，防护装置的引线未引入雷电，与接地装置的连接不合理，引入点的位置和数量也存在一定问题。在施工过程中未使用防护设备，私自改变线路布局，导致电气工程施工存在诸多安全隐患[3]。

（三）配电设备安装存在的问题

电气工程施工过程中需要使用众多配电设备，这些设备自身的型号以及重量均会对安装施工产生一定影响。在实际施工过程中，技术人员安装配电设备高度不足，桥架不稳定，开孔设计不合理，在施工前期未对配电设备进行检查，导致安装后无法正常使用。

三、建筑电气工程施工问题的对策

（一）防雷接地与电缆敷设接线对策

为解决防雷接地施工存在的问题，需要对相关技术人员开展教育培训，进行详细的安全制度和技术交底，确保操作人员了解防雷施工的技术标准要求，确保圆钢搭接长度、扁钢搭接长度符合设计要求，双面施焊或三面施焊均需要制定严格的技术标准。在电缆敷设以及接线施工过程中，需要严格依据施工技术标准完成水平以及垂直方向的电缆敷设和固定，电缆弯曲半径需要与电缆桥架转弯位置保持一致。在进行多相位电源安装时，需要保证接地保护与电缆绝缘层颜色一致，确保多股和单股铜芯线截面积一致[4]。

（二）配电箱安装和布线施工对策

针对布线施工过程中存在的问题，技术人员需要合理的进行分析和研究，保证连接导线接头位置焊接精确完成，在外管管铜铝连接地带过渡位置需要涂抹大黄油，降低氧化速度。同一穿线管内部不得设置不同电压的导线。在施工过程中需要穿戴专业服装，避免划伤绝缘体。正确区别地线、零线、相线，使用对应的接头进行管线连接，为保证连接紧密，需要涂抹粘结剂。在现浇板内固定线头跟盒，为避免接头位置脱落或盒内灌浆，需要在盒内塞满纸屑。安装配电箱的过程需要依据设计图纸进行，确定箱体钢板厚度是否符合要求，箱体内部开孔的数量不得少于配线回路。零线和保护地线汇流排以及零线和保护地线经汇流需要设置在照明配电箱的不同位置，保证连接导线的坚实，同一端子孔位置不得连接多条导线[5]。

（三）桥架与线管施工对策

在施工前期，需要对施工材料详细检查，确保预埋管线等材料符合设计要求。在施工过程中，技术人员需要严格依据相关标准进行操作，使用弯管机进行弯曲的弯头，不得采用烧焊弯曲，禁止焊口使用金属导管连接。焊接焊缝后壁钢管跟套的过程中，需要确保焊接的全面和密集。薄壁钢管螺纹连接的过程中，为避免水分进入，需要采取密封措施。施工人员需要具备良好的机械开槽意识，降低手工开槽使用率。镀锌电缆桥的连接需要妥善处理两端位置，不得跨接接地线。在施工完成后，需要加强验收，重点检验避雷网埋设、接地线连接、引线连接、接地极埋设等环节，加强对施工过程的监督管理，确保电气工程施工技术符合设计要求。

结束语：

电气工程施工是建筑工程的重要环节，针对施工过程中出现的各类质量问题，技术人员需要加强研究和分析，严格依据设计图纸和各类技术标准进行操作，加强对防雷系统、配电设备安装、布线施工过程的质量控制，促进电气工程施工质量全面提高。

参考文献：

[1]王娟.高层建筑供配电系统施工运行管理存在的问题及改进措施[J].绿色环保建材,2019(03):235-237.

[2]浦江.建筑电气工程施工质量验收管理存在的问题和对策[J].工程建设与设计,2019(02):254-255.

[3]吴磊.加强建筑电气设计管理,提高建筑电气工程质量的探讨[J].住宅与房地产,2018(31):59.

[4]赵鹏.建筑电气接地安装工程施工中常见的质量问题经验分析[J].智能城市,2018,4(15):111-112.

[5]于慧.METREL电气检测仪在房屋建筑低压电气检测中的应用[J].住宅与房地产,2018(18):186-187.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9147bfd70ab00d12d8cdb831.html