# 电厂化学废水的综合治理探讨

（江苏阚山发电有限公司221000）

摘要：电厂化学废水含有多种成分，处理难度较大，在国家对环境保护要求越来越高的形势下，电厂化学废水的综合治理研究就十分重要且迫切。本文围绕这一议题进行了探讨，分析了电厂化学废水的主要来源，论述了电厂化学废水的处理重点，提出了电厂化学废水的综合治理建议和发展趋势，供相关人士参考。

关键词：电厂化学废水；综合治理

1引言

随着我国水资源日益缺乏和环境保护要求的不断提高，很多工业生产企业面临着越来越高的挑战，不仅需要提高生产的质量和效率，同时在节约用水和减少废水排放方面也需要不断的与时俱进。对于火电厂来说，不仅是重点耗水企业，同时也是排水大户。为了避免废水给环境造成负担和污染，火电厂必须采取有效的手段和措施来对化学废水进行治理。本文结合自身经验，谈一下电厂的化学废水综合治理，希望给相关行业的从业人员带来启发。

2电厂化学废水的来源

电厂化学废水的主要来源有以下几类：

（一）冲灰废水

冲灰废水是电厂废水中一大组成部分，它是来自冲洗炉渣和除尘器排灰过程中的水。在冲灰废水中，污染物的具体成分和含量是由锅炉燃煤的原料、原料燃烧方式以及输灰的方式决定的。如果冲灰废水没有进行处理就直接排放不但能够导致水体中的悬浮物含量超标，同时还会导致水体及周围土壤的酸碱化和盐碱化，进一步导致生态环境的破坏。

（二）脱硫废水

火电厂在对锅炉烟气进行脱硫的过程中，会形成含有各种悬浮物和杂志的烟气，在烟气经过石灰石浆液处理后会形成硫酸钙和亚硫酸钙从而降低烟气中的二氧化硫，同时烟气中的灰尘颗粒浓度也会大大降低。因此在脱硫废水中会含有大量的硫酸盐、亚硫酸盐，不仅悬浮物多，同时废水的酸性较强，有较大的腐蚀性，往往导致设备的腐蚀以及引起人员的损伤。

（三）工业废水

工业废水指的是各种工业排水，如输煤系统中的冲洗废水、冷却水排塔污水、化学水处理系统产生的酸碱再生废水、各种含油废水等。电厂的工业废水来源途径多，而且废水中的污染物会随着生产工艺和周期的不同而发生变化，因此，工业废水的具体成分相对复杂，污染物主要以油、悬浮物和各种含磷有机物为主。

3废水污染中的重点处理

（一）油的处理

电厂废水中的油污主要存在形态有乳化态、悬浮态和溶解态。对于乳化态的油污来说可采用高级氧化处理技术，比如超临界水氧化处理技术，在高温高压条件下，将乳化油和氧化剂充分搅拌均匀使其发生反应，实现乳化油的去除。这种处理工艺能使出水的BOD、COD以及TOC指标均达到废水一级排放的标准。对于悬浮态的油污来说，一般的物理方法就可去除。当废水中某些指标严重超标时，可以在反应过程中加入金属催化剂或金属氧化物的催化剂来加速反应，进一步降低油污的含量。另外在废水中油污的综合处理工艺方面，可以采用混凝→砂滤→活性炭吸附过滤的三级组合处理工艺，先使乳化态的油污转变为溶解态的油污，之后再利用活性炭来吸附处理。而膜分离和活性炭的组合工艺同样也可以较好地实现乳化态的油污处理。

（二）磷的处理

电厂的化学废水中磷通常以有机物的形式存在，因此处理起来难度较大。通常来说可以采用向废水中加入高价金属离子的方法来实现。这种方法是利用高价金属离子来将废水中的磷元素转化成各种不溶于水的络合物，再进行去除。此外还可以在废水中加入明矾或石灰等沉淀剂，将磷转化为沉淀物来去除。目前，生物除磷的方法也越来越普遍，比较常见的技术是A2/O技术，这种技术是采用活性污泥中的优势菌群来去除废水中的磷，使出水的各项指标达到国家污水排放的标准。

（三）碱的处理

电厂的化学废水中往往含有大量的碱，处理难度较大。在处理手段上一般是进行预处理措施，也就是提前加入一定量的强酸来对废水中的碱进行pH调节，利用中和反应来控制碱量。在进行预处理之后，可以在进行后续的处理工艺，比如利用超临界水氧化处理技术，利用湿式氧化处理技术，利用膜分离处理技术等。通过预处理技术和后续处理工艺来降低废水中的碱液浓度，使出水各项指标实现国家废水排放的标准要求。

4电厂化学废水的综合治理建议及发展趋势

（一）废水处理的工艺改造：要继续深入研究电厂废水的处理工艺和技术，通过各环节的工艺改造升级来实现废水的有效控制和治理。在工艺改造和升级过程中，要本着废水治理和循环再利用相结合的原则，积极吸取国内外同行业的成功经验，一方面要不断提高废水中污染物的处理效率，另一方面要注重水资源的节约利用，进一步减少水资源的浪费。

（二）生产环节的跑、冒、滴、漏综合治理：在电厂的维修和调停期间，电厂的技术人员及管理人员要对工艺各环节的长流水现象和跑冒滴漏现象进行巡查和监管。同时在一些常流水的工艺环节要进行优化改良，如凝汽器的真空泵溢流水现象，要设计和安装相应的提升装置来避免溢流现象的发生。

（三）废水的循环再利用：电厂废水的循环再利用不仅可以升级电厂的工艺水平，同时也直接降低了企业的成本。在废水利用环节，不仅可以用于干渣和干灰的加湿，煤场喷洒降温，灰场渣场的降尘等，还可以用于循环水系统的回收再利用。比如，在冷却水塔系统中利用反渗透处理技术对循环水进行再利用、在输煤废水处理系统中将处理后的废水收集到原先的含煤废水中储存再利用等。

（四）废水处理药剂的添加：在化学废水处理过程中，通常会加入各种废水处理药剂，这些处理药剂使用量的控制是至关重要的，因为一旦使用过量将导致药剂的过剩，其中的化学成分将会给电厂废水引入新的污染源。随着生物技术的兴起，因其自身的生态友好性，在保障废水中各项污染物处理指标的前提下，化学处理药剂也将不断被生物型处理剂给取代，这也是未来的一个发展趋势。

5结语

电厂化学废水的综合治理需要从处理物分析，处理工艺和技术，生产监督管理等方面入手，采用各种处理手段和策略，以此才能全方位提升电厂化学废水的综合治理水平。

参考文献：

[1]电厂污废水的综合治理和回收利用，沈岭琳，黄剑雄，邵俊，《电力设备》，2007，8（1）

[2]电厂化学废水的治理与利用，唐倩倩，《环球市场信息导刊》，2012，（16）

[3]浅谈火电厂废水的综合治理，牟克慧，《科学与信息化》，2016（8）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9152dea00958e97e37fe8ad3.html