# 关于桩基检测技术在建筑工程中的应用

关键词：桩基工程；检测；质量控制

引言

近年来，桩基检测技术快速发展，涌现了各类高水平的检测方法和手段，为建筑质量检测工作的开展提供了支持。基于各类现代化桩基检测技术，组织开展相应的质量检验检测活动，实现对工程全过程的质量有力把控，最大程度上保证建筑的质量和效益。现结合工程实践进行分析。

1桩基工程检测的重要性

建筑工程中的桩基作为其关键的承载结构，有效的转移了建筑结构的荷载，保证了建筑结构呈现更稳定的效果，是建筑工程中最为看重的环节。若桩基部分出现问题，就会导致建筑物使用的安全性和整体质量得不到良好的保证，为后期建筑工程的安全使用埋下巨大的隐患。故此，在建筑工程中，必须要高度重视建筑桩基的设计、施工和检测环节的工作，为建筑工程良好的质量呈现提供最大的保证。所以，桩基检测作为桩基工程质量和桩基承载力以及工程质量的关键评价方式，为建筑工程的施工方案的合理调整提供了精确的数据支持，保证桩基工程始终向正确的方向调整。但是当前我国建筑工程的检测单位硬件技术水平参差不齐、建筑桩基质量检测机构制度不完善以及相关技术人员的专业能力较低的问题严重影响了建筑工程中桩基检测工作的有效性。且在建筑规模不断扩大的今天，该技术价值没有被充分挖掘和利用，造成我国建筑工程的对桩基检测技术应用不尽合理，没发挥该技术的最大价值，造成了我国桩基工程中技术发展缓慢的局面。所以在今后的建筑工程中，要通过对桩基检测技术强化研究力度，为我国的建筑工程提供最领先的检测技术，助力我国建筑行业的良好发展。

2建筑桩基工程检测出现的问题

在检测桩基工程质量时会存在多种问题，如检测报告不齐全，缺乏规范性，在内容填写中内容空洞缺乏实质性的检测结论，不够细致，与国家建筑行业的要求存在很大的差距，报告中缺少完整的资料分析，依据不够充足，导致结论不清晰，权威性没有达到要求。在检测中会得到一些检测数据，但如果这些检测数据不符合要求时，就会使建筑桩基的质量实际情况得不到正确的反应。在检测过程中，有时会为了更方便地检测，会选取容易取样的部位，那么检测出来的结果就会有误差，一些存在危险性的部位被忽视，这样的检测不具有代表性，没有全面的反映整个工程的质量状况。在桩基检测中，检测仪器的失误，检测人员没有完全掌握仪器使用的方法，检测技术不好，那样得出的结果不能正确反应目前状况，再加上检测人员填写数据时不够完整，检测结果就更加没有科学性。

3桩基检测技术在建筑工程中的应用

3.1桩基检测技术之成孔质量检测

为了保证基础打孔项目进行有效的质量测验，通过相对应项目对桩基检测技术的良好应用，相关的工作人员建筑项目的打孔操作提起高度的重视，更好的践行相关的项目机制。对混凝土灌注桩的质量起到决定性作用的是钻孔灌注桩成孔，也是建筑工程中的打孔对象。在建筑工程的实际运行中，当设计过程的规范数值孔径远远小于相应钻孔结构的孔径，冗余的承载力就是桩基需要面对的问题，且会导致浪费工程造价的不良影响。若是设计过程的规范数值孔径远远大于相应钻孔结构的孔径，就会呈现出桩基结构承载力不足的现象，严重影响了整体工程的安全和质量。故此，在建筑工程中，应用桩基检测技术直接测量钻孔灌注桩的成孔，是相关人员在实际工作中需要高度关注的工作环节。除此之外，要定位检测桩基检测工作中钻孔位置，有效的分析钻孔的实际垂直度和钻孔深度。

3.2声波透射检测法

从桩基检测技术的应用来说，多运用声波透射检测方法，也就是无损检测技术。在实际应用中基于结构声学原理，组织开展桩基完整性的分析以及判断，同时对比检测标准以及参数。基于对撞击产生的应力波，开展相应的检测以及分析，例如波峰数值和波速等的测算，如果桩基结构比较完整，那么波峰数值和波速等不会出现变化，同时在对应的建筑结构内以均匀形态传播。如果波峰数值和波速等出现变化，则应力波未均匀传播，那么可以证明此结构具有横向缺陷。一般来说，缺陷位置发射波以及透射波将会以突变的形式展现。目前来说，无损检测技术凭借自身的优势，被广泛应用。

3.3承载力的控制

桩基是要被放入地下的，所以其就是一个隐蔽的工程，技术人员在地面很难控制埋入地下的桩基质量。在就地灌注桩中这种质量问题会更加突出，因为在作业时桩基的具体情况难以控制。单柱的承载力具体是多少，通过普通的理论计算是很难确定的，在作业时由于地形的复杂性、工艺技术还有栏的承载力都会改变桩基的承载力，所以如果进行大工程时，就需要通过一些试验来检测承载力，然后再做出设计。现在对基桩承载力的检测方法有很多种，检测时需要具体考虑。静牧荷试验是测承载力最可靠的方法，但是它的花费很高，检测起来花费的时间也比其他的方法长，在一些场地不方便的情况下还会受到限制。检测仪器要取得部门的认可并且要在有效期内使用。静载试验在所有设备准备好之后还要在进行一次系统的检查，进行预压来清除因为人为原因而造成的沉降，检查阀门是否有坏损，检查一切都正常后卸载到零，等到读数稳定后就记录数据。

3.4桩基检测技术之桩基承载力检测

在检测项目中，桩基承载力是桩基检测技术的根本目的，高应变动态测量和静荷载试验是其检测工作的两个项目。首先是高应变动态测量技术。在建筑工程的实际运行项目中，针对不同的问题，进行不同检测技术的选择。高应变动态测量的测量原理是检测通过自由下落的重锤或者铸钢产生的冲击力导致的位移来实现的。其次是静荷载试验技术。有效的对整体桩基成效进行深入的分析，静荷载能力检测技术对纵向静荷载结构和横向静荷载的有效检测，实现对整体结构承载力的检测目的，来为建筑结构的整体完整性进行准确数据的提供，增加检测工作的安全性。有效的分析测量过程中的基础参数，比如重锤和铸钢实际尺寸需要符合的标准是单桩极限承载力的1%左右，下落高度要保证在桩基顶部10m~20m左右的范围，直接施加给桩基的压力，基础的土体和桩基会发生相对的位移，在借助桩基检测工具收集唯一信号，对桩基的完整性进一步作出准确的判断。

结语

总而言之，对于桩基的检测是必不可缺少的，提高检测技术越来越重要，在检测过程中会和很多部门都有联系，各个环节相互影响，在检测前，要制定好方案，检测仪器设备选取要合理，不断地提高检测结果的准确度，及时发现并处理问题，每个环节都要做好，这样才能保证检测质量的可靠性，从而减少建筑桩基工程中的安全问题。

参考文献

[1]明楼春.建筑桩基工程质量控制中常被忽视的几个问题[J].福建工程学院学报，2010，8（S1）：197-198.

[2]贾宇乐.桩基检测技术在建筑工程中的应用[J].建材与装饰,2016(39):53-54.

[3]郭东军.无损检测技术在建筑工程检测中的应用探析[J].安徽建筑，2018，24（06）：98-99.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/91796d2aab03100a3387cef0.html