# 绿色节能技术在暖通设计中的应用研究裘伟冬

身份证号码：33062119901021xxxx

摘要：随着我国经济的飞速发展，人们生活水平不断提高，同时，我国国民的环保、绿色节能意识也不断增强。这一意识同样也渗透到暖通设计中。因此，暖通设计工作者，也要积极响应国家号召，顺应民心，把绿色节能技术运用到暖通设计中。绿色节能技术在暖通设计中的应用，是大势所趋，也是其创新发展的新方向！

关键词：绿色节能技术暖通设计应用方案

目前，“绿色”理念已渗透到人们日常生活中。绿色节能技术引领了一场新的技术发展潮流，满足了人类社会可持续发展的需求。由绿色节能技术应用所创造的经济价值和生态价值，得到了现代人的普遍认可。因此，暖通设计必须要紧跟时代发展形势，积极引进和应用绿色节能技术，以为用户提供更加舒适宜居的生活环境。有关绿色节能技术在暖通设计中的应用研究，备受关注。

1绿色节能技术应用背景

绿色节能技术以生态环保理念为指导，符合科学发展观的基本要求，有机地将多重技术融合在一起，其应用实现了资源的配置优化和持续利用，对打造和谐发展的人文生态社会意义重大。本节主要从意义和原则两个方面，论述了绿色节能技术的应有背景，具体表述如下。

1．1意义

绿色节能技术作为一种新兴技术，同时满足了人们生理及心理上的需求，由其创造的经济效益和生态效益显著。能源是推动社会发展和经济发展的核心动力之一，随着社会经济的发展，人们对能源的需求和消耗急剧增长。由此衍生出来的一个重要问题是能源危机，人类社会面临着严峻的生存与发展形势。在这样的时代背景下，人们日渐意识到能源保护及开发的重要性，并在世界范围内掀起了一场以绿色节能为主题的浪潮。因此，绿色节能技术的应用势在必行，而且尤为迫切。现如今，我国大多数暖通建设工程依然采用不可再生资源，即使对于物产资源丰富的中国而言也提出了极大的挑战，同时还对生态环境造成了非常不利的影响，如酸雨、沙尘暴等事频发。而绿色节能技术的应用，不仅保护了自然环境，还降低了用户的成本投入，其意义重大。

1．2原则

暖通建筑工程具有很强的服务特性，旨在为广大用户提供更加优质的生活、办公环境。因此，绿色节能技术在暖通设计中的应用，要保证高度的可靠性。相比于其他种类的常用技术，绿色节能技术的发展历程较短，成熟度欠缺。对此，要始终秉持可靠性原则，充分了解暖通组成部分、水电输出对相关设备的影响，全面知悉可能造成绿色节能技术应用不稳定的元素，并制定出相应的应急方案，以保证暖通系统平稳、高效运行。除此之外，绿色节能技术应用在暖通设计的关键在于其创造的经济效益，这是它加以推广的基础。所以，绿色节能技术在暖通设计中的应用还要遵循经济性原则。相关单位应该具备良好的市场意识和环保意识，综合考虑绿色节能技术应用所产生的建设、维护成本变化，合理协调经济效益与生态效益平衡。

2绿色节能技术在暖通设计中的应用

绿色节能技术在暖通设计中应用创造的经济效益和生态效益毋庸置疑。作者基于上文的分析，的深刻意识到了绿色节能技术应用的必要性，并结合绿色节能技术应用原则，有针对性地提出了以下几种绿色节能技术应用于暖通设计的策略，以供参考和借鉴。

2．1优化设计方案

在暖通设计的过程中，相关工作人员应合理地调配该系统风量的大小，以使其为用户提供舒适的体验，并达到最佳节能效果。当室内流通人员密度大时，应根据空气中二氧化碳的含量增加，适度加大系统风量。具体而言，可在风机盘管机组出口旁设置新风暖通控制系统，以有效提高设备的利用率，降低能源消耗。据实践数据显示，当建筑物体积大于十立方、高度高于十米时，相较于全室性空调，分层空调系统在节能上的效果明显。而全空气空调系统由于具有回风和新风比例容易调节、设备密度大，维护便利等优势特点，更适用于绿色节能。绿色节能技术应用，在暖用设计方案优化方面表现出的优势巨大。

2．2注重水力平衡

暖通设计要想保证舒适度和低消耗，必须要注重水力平衡，可以通过安装相关装置实现。暖通设计工作人员应该认真做好实地勘察工作，综合、科学地分析暖通系统的实际情况，确保环路水力平衡。如果遇到受制于某些原因则无法保证设计平衡，则需要应用静态水力平衡阀，亦或采用阻力和阀权度都很大的动态水力平衡阀，以满足暖通系统内水量变化大的需求。除此之外，大多数暖通建筑的热力入口，还都会设计静态水力平衡阀，以保证暖通系统水力平衡。随着科学技术的革新发展，常用的水力平衡阀还有电动动态平衡调节阀，它具有灵活易用的特性。暖通设计中保证水力平衡，对提高用户舒适度和生态效益作用显著。

2．3融入变频系统

变频技术是现代绿色节能技术的代表之一，它根据太阳光照强度、室内人员密度等建筑物环境变化，通过变频冷水调节机组及相关调节设备进行能量输出控制，是一种有效的节能新技术。一般情况下，变频系统能够达到35%－40%的节能标准。此外，变频系统周边的冷水调节风机和调节水泵等自身均具备能量输出的变频调节功能，这于暖通设计绿色节能而言影响意义非凡。而且，变频系统的各个能耗设备之间相互独立、互不影响，可以灵活地控制启停操作，实现了对暖通系统的智能化控制，对提高用户服务体验舒适度有重要作用。现阶段，正是由于变频系统所具备的这些特色功能，使其在暖通设计中得到了广泛应用。

2．4采用新型能源

从某种意义上讲，单纯地依靠节能措施，还远不能解决人类所面临的能源危机，需要不断开发新能源用以替代传统不可再生资源。其中，太阳能可谓是最理想的清洁能源，而且具有取之不尽用之不竭的特点，从生态环保的角度来看，它是无所媲美的。因此，暖通设计中应注重对太阳能光电或光热等新型绿色节能技术的应用，完成太阳能到电能、热能的转换，使之为人类造福。在此过程中，可以在加热设备和温控设备的组合应用下，构建暖通内循环控制系统，根据季节的变化合理调节室温变化。太阳光等新型能源的开发和利用，不仅降低了对传统能源的消耗，还有利于改善生态环境，是人类社会实现可持续发展的必经路途。新时代，太阳能技术等绿色节能技术在暖通设计中的应用，将成为该行业发展的主要趋势。

3结语

综上所述，我们对暖通设计中的绿色节能技术有了一定的了解，同时，绿色节能技术在暖通设计中的应用十分重要和必要。暖通设计中的绿色节能技术能够最大限度地减少能源消耗，因此，我们应结合暖通设计的实际，加大对该技术的研究力度，提出更多有关暖通设计的绿色节能技术，并将这些技术应用于暖通设计中。只有这样才能降低暖通系统对能源的消耗与浪费，优化人居环境的同时保护生态环境，提升建筑工程的环境、社会及经济效益，为我国的节能事业贡献一份力量。从而促进整个人类社会的可持续发展。

参考文献：

［1］丁玉．暖通设计中绿色节能技术的应用分析［J］．中国建材科技，2015（02）：143+145．

［2］鲁云海．暖通设计中绿色建筑节能技术的应用浅析［J］．居业，2015（10）：45+47．

［3］王凤杰．暖通设计中绿色理念和节能技术的应用分析［J］．门窗，2015（09）：97．

［4］赵淑娟．暖通设计中绿色节能技术的应用分析［J］．科技创新导报，2015（33）：179+181．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/917ccf26800f6703ac04430b.html