# 板组约束论文-刘金松

导读:本文包含了板组约束论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:钢筋混凝土,梁-板组合体,边界约束,高温

### 板组约束论文文献综述

刘金松[1]（2016）在《具有边界约束的混凝土梁—板组合体的耐火性能研究》一文中研究指出目前,国内外学者已对具有端部轴向和(或)转动约束的混凝土梁的耐火性能进行了一定程度的研究。由于真实火灾作用下相邻梁、板的耐火性能存在耦合效应,因此有必要进一步探究具有边界约束的混凝土梁-板组合体的火灾行为。针对此问题,本文开展了以下工作:1、在合理假设的基础上,通过大量计算分析,提出了梁-板组合体中板边转动约束刚度和板边侧向约束刚度的实用确定方法,同时对梁端约束刚度的确定也做了局部调整。研究表明:(1)在确定受火板的板边转动约束刚度时,通过增大与该板边相邻的梁的扭转刚度以近似考虑其他楼板的影响是可行的;随着板厚的增加,该增大系数逐渐加大,且梁截面尺寸越小,该增大系数的增幅越明显;(2)建立的梁扭转刚度增大系数实用计算公式,具有较好的预测精度。2、基于ABAQUS通用软件,对具有边界约束的混凝土梁-板组合体的火灾行为进行了初步揭示,并与无板约束梁的相应行为进行了比较。研究表明:(1)升温初期,梁-板组合体中梁的跨中挠度与无板约束梁的跨中挠度几乎相同,但在此之后前者大于后者;(2)随着升温时间的增加,梁-板组合体中梁端弯矩和板边弯矩总体都呈现出先快速增长达到峰值而后逐渐下降的趋势,但板边弯矩峰值小于梁端弯矩峰值,且升温后期板边弯矩会出现0点并反向增长;(3)与梁-板组合体中的梁端弯矩相比,无板约束梁的梁端弯矩峰值偏小,达到峰值之后的降低速度更快;(4)梁-板组合体中的梁端轴力远小于板边轴力,同时也明显小于无板约束梁的梁端轴力。3、利用ABAQUS通用软件,考察了梁端转动约束刚度比、梁端轴向约束刚度比、板边转动约束刚度比、板边侧向约束刚度比对混凝土梁-板组合体的高温变形和内力的影响规律。研究表明:(1)当梁端轴向约束刚度比较大时,梁端弯矩最大值和梁端轴力最大值随着梁端转动约束刚度比的增大分别有所增加和降低;(2)梁端轴向约束刚度比对梁端弯矩和梁端轴力具有显着影响,较大的梁端轴向约束刚度比会导致梁端弯矩和梁端轴力增长更快,峰值更高,而且梁端弯矩在达到峰值后会以更快的速率下降,并最终反向发展;(3)板边转动约束刚度比改变对梁-板组合体中梁跨中挠度的发展基本没有影响;随着板边转动约束刚度比的增大,升温中期梁端截面的弯矩和轴力逐渐明显减小,但升温初期和后期影响有限;(4)板边侧向约束刚度比对梁-板组合体中梁跨中挠度和梁端内力的影响总体上较为有限。(本文来源于《华南理工大学》期刊2016-04-18）

鲁义涛[2]（2009）在《压型钢板翼缘有效宽度及板组约束的研究》一文中研究指出压型钢板是钢结构厂房的主要围护结构,属于冷弯薄壁型钢的一种形式。在1932年von Karman等人引入了“有效宽度”的概念,用于计算冷弯薄壁型钢的截面特性。国外以及我国的规范在对压型钢板进行设计时均以这一概念为基础。但由于各规范给出计算有效宽度公式不同,导致结果存在一定的差异。本文的研究就是针对这种差异提出的:通过对几个有代表性的压型钢板板型进行软件建模及分析,考虑板件的屈曲后强度,在加载后得到翼缘板屈曲后应力分布,等效出按照有效宽度概念下的应力分布情况,从而给出在实际应力情况下的有效宽度具体数值,并对结果进行分析得出对应的有效宽度,然后利用这个数据与各种规范的计算结果进行对比,得到其中的差异。选用几种常用板型进行各规范计算方法下的翼缘有效宽度比较。并针对现行《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002对受压板件有效宽度提出的加入板组约束系数的合理性进行了数值分析,对板组约束系数在计算压型钢板受压翼缘有效宽度时提了一些建议。本课题的研究可以为现行的《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002中压型钢板受压翼缘有效宽度的计算提供参考。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2009-05-01）

罗洪光,马石城[3]（2008）在《卷边槽钢纯弯构件畸变屈曲板组约束系数的直接强度法计算》一文中研究指出现行国家规范《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)提出了适用于各种型钢构件板组的约束系数统一计算公式。针对冷弯薄壁卷边槽钢纯弯构件畸变屈曲运用直接强度法计算受压翼缘板组约束系数,并与规范计算结果比较,得到一些有价值的结论,供设计研究参考。(本文来源于《钢结构》期刊2008年02期）

罗洪光,马石城[4]（2008）在《卷边槽钢纯弯构件畸变屈曲板组约束系数的直接强度法分析》一文中研究指出现行国家规范《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)提出适用于各种型钢构件板组的约束系数统一计算公式。针对冷弯薄壁卷边槽钢纯弯构件畸变屈曲运用直接强度法计算受压翼缘板组约束系数,并与GB 50018-2002计算结果比较,得到一些有价值的结论,供设计研究参考。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2008年01期）

罗洪光,马石城[5]（2007）在《卷边槽钢纯弯构件畸变屈曲板组约束系数的直接强度法分析》一文中研究指出现行国家规范《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)提出适用于各种型钢构件板组的约束系数统一计算公式。本文针对冷弯薄壁卷边槽钢纯弯构件畸变屈曲运用直接强度法计算受压翼缘板组约束系数,并与GB50018-2002计算结果比较,得到一些有价值的结论,供设计研究参考。(本文来源于《中国建筑金属结构》期刊2007年11期）

申红侠[6]（2006）在《卷边槽钢压杆考虑板组约束作用的屈曲系数》一文中研究指出卷边槽钢压杆的局部屈曲具有相关性。《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)提出适用于各种不同截面的板组约束系数的统一计算公式来考虑这种相关性。但由于板组组成的多样性,其是否合理,有待于进一步研究。借助ANSYS有限元分析软件,对卷边槽钢压杆局部屈曲进行分析,得到考虑板组约束作用的屈曲系数,并和国内外规范进行比较。结果表明,计算结果和英国规范吻合较好,我国规范偏于安全较多。借鉴英国规范的形式,给出考虑板组约束作用的屈曲系数的计算公式,这些公式可供进一步修订规范时参考。(本文来源于《钢结构》期刊2006年01期）

### 板组约束论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

压型钢板是钢结构厂房的主要围护结构,属于冷弯薄壁型钢的一种形式。在1932年von Karman等人引入了“有效宽度”的概念,用于计算冷弯薄壁型钢的截面特性。国外以及我国的规范在对压型钢板进行设计时均以这一概念为基础。但由于各规范给出计算有效宽度公式不同,导致结果存在一定的差异。本文的研究就是针对这种差异提出的:通过对几个有代表性的压型钢板板型进行软件建模及分析,考虑板件的屈曲后强度,在加载后得到翼缘板屈曲后应力分布,等效出按照有效宽度概念下的应力分布情况,从而给出在实际应力情况下的有效宽度具体数值,并对结果进行分析得出对应的有效宽度,然后利用这个数据与各种规范的计算结果进行对比,得到其中的差异。选用几种常用板型进行各规范计算方法下的翼缘有效宽度比较。并针对现行《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002对受压板件有效宽度提出的加入板组约束系数的合理性进行了数值分析,对板组约束系数在计算压型钢板受压翼缘有效宽度时提了一些建议。本课题的研究可以为现行的《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002中压型钢板受压翼缘有效宽度的计算提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 板组约束论文参考文献

[1].刘金松.具有边界约束的混凝土梁—板组合体的耐火性能研究[D].华南理工大学.2016

[2].鲁义涛.压型钢板翼缘有效宽度及板组约束的研究[D].西安建筑科技大学.2009

[3].罗洪光,马石城.卷边槽钢纯弯构件畸变屈曲板组约束系数的直接强度法计算[J].钢结构.2008

[4].罗洪光,马石城.卷边槽钢纯弯构件畸变屈曲板组约束系数的直接强度法分析[J].工程建设与设计.2008

[5].罗洪光,马石城.卷边槽钢纯弯构件畸变屈曲板组约束系数的直接强度法分析[J].中国建筑金属结构.2007

[6].申红侠.卷边槽钢压杆考虑板组约束作用的屈曲系数[J].钢结构.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/91a8084378e5c548bc56030e.html