# 深基坑支护施工中存在的问题及改进策略

牛冠超

武汉市城市防洪勘测设计院430000

摘要：随着我国城市建设的发展，深基坑支护的数量及复杂程度也在不断增加。由于深基坑支护的特殊性，必须要加强施工监管，使得工程质量得到强化。施工管理工作能够有效保障项目建设安全及施工进度，在实际工程中具有重要意义。通过对深基坑支护的施工管理控制进行分析，可以有效保障深基坑支护安全稳定。

关键词：深基坑；施工管理；支护安全

伴随着人们生活水平不断提高，对于居住的环境要求也在提高，深基坑在城市建设中越来越普遍。为了有效增强岩土工程深基坑支护的质量，必须要通过先进的施工技术以及现代化的施工方法。由于深基坑支护的建设呈现出多样化的发展态势，不仅需要关注岩土工程的使用性能，而且也要重视岩土工程的外观安全性与适用性。必须要加强施工管理工作的力度，保证施工管理人员能够针对深基坑支护施工项目的每一个环节，进行严格的质量把控，提高整个深基坑支护施工的水平。

一、岩土工程施工中深基坑支护的特点

从目前来看，为了便于使用或者受到地价因素的影响，岩土工程领域开始向地下空间发展。尤其是现阶段大城市和沿海地区的城市，地下3-4层已经很普遍。而且很多的交通枢纽也加大了对地下空间的利用，不仅有效的提高了城市规划水平，避免对人们的出行产生影响，而且也免受地上交通的干扰。

由于深基坑涉及到的周围环境一般都是非常复杂的，同时在地下岩土工程结构系统中还可能受到地上与地下管线分布密集的影响，所以基坑在开挖的过程中不仅要保证自身的稳定性，同时也要保证周围环境免受破坏。在深基坑支护中会包括灌注桩、预制桩、地下连续墙等各种措施，加强支撑又可以采用锚索、砼支撑、钢支撑等方式，每种形式都有其独立的特点，所以必须要严格针对工程事故的案例情况进行分析。深基坑支护施工的过程中必须要与实际的施工情况结合，并且按照施工要求进行设计，同时要针对业主的施工意见进行分析，保障施工中每个环节有效的衔接，进一步缩短施工时间。深基坑在施工过程中，必须要严格按照设计的步骤操作。假设采用桩锚结构支护，施工时首先施工水泥搅拌桩，然后划分土方，逐层开挖并施工锚索，然后是地下结构施工，最后是深基坑回填。由于深基坑支护施工的综合性比较强，而且具有明显的区域性特点，所以在施工的过程中应该针对地下环境，水文条件进行全面的勘察。

二、深基坑支护施工存在的问题与不足

（一）土方施工不达标

由于近些年来许多的深基坑在开挖过程中经常不按照施工规范或施工要求操作，导致超挖或者欠挖的现象非常普遍。主要原因就是由于施工管理人员的责任意识不强，存在管理不到位的情况，另外由于分段施工开挖的过程中由于操作人员自身的能力不符合要求，所以导致开挖后边坡的坡度不符合设计的要求。

（二）施工管理不到位

由于基坑支护的开挖技术含量要求比较高，所以在深基坑支护施工要请专业的施工团队，但是由于各个施工队伍之间的信息交流不畅通，所以造成施工进度缺乏有效衔接。很多的施工团队为了抢工期，导致整个施工工序过于混乱，甚至会造成整体工程质量受到影响。

（三）面层喷射混凝土质量难以保证

通常来说，在基坑喷射混凝土工序中，施工单位往往通过对喷射方法的调整尽量减少施工工作量，控制施工成本。但是由于喷射混凝土的技术不达标造成混凝土的质量或者配料不符合要求，另外在喷射完成之后，对于混凝土的养护也不注意，导致面层喷射混凝土质量不符合要求。

（四）成孔注浆不符合要求

在施工人员进行操作的过程中没有针对钻杆成孔的深度进行规范管理，很容易造成施工成孔出渣困难，导致孔洞坍塌的现象，严重影响工程的整体质量。

（五）边坡顶面没有严格处理

由于深基坑开挖中，施工场地设置较复杂。边坡顶面会安置临时便道，设置堆场或者设置管线等。在深基坑设计中，对边坡顶面会提出荷载及地面处理要求。实际施工单位往往看重工程的进度，而忽视了对边坡顶面的处理。往往造成边坡顶面附加荷载增加，或者工程车辆通行额外施加了动力荷载，或者地面硬化不完全，排水设施布置不合理等。为基坑边坡的安全增加了很大的隐患。严重影响整体施工的质量与进度。

三、施工管理对策及控制要点

（一）方案编制审核

针对深基坑支护进行的施工管理，必须要重点关注施工方案的编制与审核。尤其是在项目施工方案制定过程中，要严格按照施工环境进行判断，避免因为制定的施工方案过于简单，导致整个施工连续性受到影响。另外要加强对施工管理的严格控制，对于不符合施工条件的方案及时进行改进。施工方案编制的过程中，施工单位要针对设计方案进行多次分析论证，最终形成可行性的方案。施工管理要根据实际的施工特点提出可行性建议，而设计单位则需要及时的接收，并且予以回复，进一步符合深基坑支护施工项目的各项要求。同时必须要加强安全防护措施，避免在深基坑支护施工过程中无法调用紧急预案。

总而言之，深基坑支护施工方案的编制是整个深基坑支护施工的重点环节。（二）方案的落实

在深基坑方案经过审核同意之后，要严格根据施工设计标准以及相关的深基坑支护施工管理规范进行执行，保障方案的有效落实。要针对方案进行技术交底,施工管理单位必须要安排业主、设计单位、施工单位共同参与技术交底研讨会。在交底会上根据土方开挖控制的关键点进行技术交底，要保证方案的控制点落实到位，尤其是土方开挖的顺序，以及分层开挖的控制形式,其次施工单位给下属执行者进行技术交底培训，一线施工人员，尤其挖机驾驶员的责任务必明确，最后要针对施工单位的准备工作进行检查，包括应急人员、应急材料，以及现场应急小组等内容的管理。同时应建立信息反馈机制，一线人员应对基坑安全提高警惕，出现异象需及时向上汇报，施工单位根据情况与业主及设计方沟通，配合信息化施工。

（三）土方开挖期间施工管理控制重点

在土方开挖的过程中，必须要针对以下方面进行重点施工管理，首先要严格按照地质勘查报告以及地下管线构筑物竣工图进行判断与分析，其次要针对平面图中的控制测量点进行合理规划，保证开口线精准。在深基坑开挖之前，必须要由专业的队伍针对深基坑支护结构以及周边环境进行严格监测，定期观察位移和沉降；还要针对支护结构的质量进行检查，只有检查合格之后才能开挖；要对土方开挖机械性能进行判断，保证机手持证上岗。在开挖的过程中，要督促施工方及时的向政府部门申报爆破工艺，并且审查爆破方案的合理性。同时要加强工地巡视，主要针对轴线桩、龙门板、水平支撑是否存在不符合标准的现象以及基坑边坡是否符合设计要求等。

结语：

深基坑工程的质量受施工单位的施工水平影响很大。现场管理的疏忽、土方开挖不合格等均会为基坑工程带来隐患。本文针对深基坑工程中存在的问题，在施工管理控制方面进行了全面的分析，明确了目前基坑工程主要的施工特点以及施工概况，进一步说明了深基坑施工管理的主要对策，以此提高深基坑支护的施工质量，保证施工管理的水平不断提升。

参考文献：

[1]廖辉.岩土工程深基坑支护施工技术探讨[J].资源信息与工程，201701

[2]余良武.岩土工程深基坑支护方案探析[J].低碳世界，201705

[3]刘文成，芮永康.岩土工程施工中深基坑支护技术应用研究[J].建材与装饰，201708

本文来源: https://www.lw00.cn/article/92139f7d04cba9ad75b86a80.html