# 探究电力配电线路故障的分析处理周佳卉

（国网太原供电公司山西030012）

摘要：配电线路的运维管理工作对于电力系统来说至关重要，直接保证着供电质量与供电安全，因此，必须要重视运行维护工作，做好日常的巡查以及检修工作。当配电线路发生故障时，相关人员要迅速找到故障原因，及时采取有效措施，最大程度上保证配电线路安全有效的运行。

关键词：配电线路；运行故障；；对策

1配电线路的运行特点

当前，我国对于配电线路的建设要求不断提高，建设的地理位置也越来越广阔，导致配电线路所受的外界环境复杂。为了不断加大输送电容量，大幅度提升当前变电站的输电水平，配电线路系统不断加强新技术的运用，整体提升配电线路综合水平。

由于配电线路的覆盖范围不断加大，导致日常的维护管理工作难度提升，工作效率不高。并且随着配电线路的高度、宽度和档距不断增长，增大了雷击和外破的可能性，使配电线路故障率不断升高，因此，必须加强配电线路的运维管理工作，以保证电力系统的正常运行。

2我国电力系统中配电线路运行存在的故障

2.1自然环境造成的故障

自然环境对国家电网系统的运行存在着很大的破坏，对线路的正常运行造成严重的影响。在配电线路运行的过程中，很容易出现雷击事故，特别是线路出现问题之后被雷击的概率就更高。配电网的避雷性很低，没有先进的避雷技术，所以导致在雷电天气会受到很大的影响，加之很多地方的电网系统的地形和其他因素的影响导致电网设置地区空旷，很容易受到雷击，由于这些地区的技术落后，监测不到位，所以问题很多。

当遇到极端天气时，山路上的配电线路可能还会由于泥石流和山地崩塌问题而对线杆电力设备造成破坏。沿海地区遇到大风和暴雨时也可能对线杆形成威胁。配电线路在很多自然恶劣环境的影响下都会出现外力破坏，相关部门应该对这方面的问题加强防范。

2.2电力企业无法有效保障电力供应

由于现在各个地区的用电量不断增加，现有的配电线路已经无法满足人们用电的正常需求。我国电力输送很多配电线路都是通过高空进行输送，一旦出现危险会出现因为放射性导致的危险问题。配电线路现在很多都设置在道路两侧，这些道路周围有很多重型的施工场所，一旦出现影响线路的情况就会导致线路无法正常运行。由于用电量不断增加，很多不懂国家规定的居民私自设立高压输线网络去增加用电量，但是不合理的操作会导致配电线路在运行中有巨大的安全隐患问题。我国配电线路输电不稳定不仅受到环境的影响，而且还会受到很多未知隐患的影响，给电路带来巨大安全问题。

2.3外力作用造成的故障

由于很多配电线路都是在露天环境下进行，所以在外力作用下会产生相关的机械操作，对于线路的正常运行产生严重的故障问题。我国现在的城市化建筑越来越密集，很多10kV配电线路已经不适应现在的城市发展，建筑人员会对线路进行改造，但是由于线路的走线和材料较为复杂，可能会出现在改造问题中出现破坏问题。

很多配电线路都是设置上公路旁或者是田地间，但是随着现在城市化进程的逐步加快，相关地方的交通压力在不断增加，很多交通运输人员的不正常操作会导致配电线路受到破坏，时常会出现断杆，倒杆的现象。

3配电线路运行维护措施

3.1做好外破防范措施

在配电线路运行过程中，配电线路外破形式多种多样，例如，高层住户向配电线路投放垃圾异物、风筝缠绕线路导线、车辆撞击配电设备或者电杆、伐木工人使树木刮线造成线路跳闸、建筑施工中金属材料或脚手架触碰线路造成线路跳闸、公路两侧焚烧农作物秸秆引起线路跳闸等，严重影响正常供电，尤其是用户设备老化落后，绝缘水平较低，导致线路跳闸。例如，用户专用的变压器老化故障、用户设备管理混乱、用户设备操作不当等，非常容易造成线路跳闸情况，因此必须做好外破防范措施，保证安全。通过广播、标语等方式进行大力宣传，加强人们对配电线路的保护意识，明确电力设施的重要性，提升用户对用电设备的管理意识和操作水平。对于易发生事故的线杆，可以贴上反光膜，为人们提供明显的提示；在公园、广场附近的塔杆上悬挂禁止放风筝的警示牌；做好树障位置的修剪工作，以保证配电线路正常工作。

3.2做好防雷措施

雷电是导致配电线路故障的主要因素之一，因此要结合实际情况，根据环境的不同，采用不同的方法，提升配电线路自身的防雷水平。例如，为输电线路架设耦合地线，通过地线对雷电流进行分流，减少雷电流流入塔杆；为输电线路架设避雷线，避免雷电袭击输电线路，同时将导线进行屏蔽，降低感应电压，并与耦合地线相互合作，降低绝缘串子的自身电压，以此有效减少雷击事故的发生。

3.3加强运行安全管理

考虑到配电线路运行管理本身涉及到比较多的管理环节与内容，实际的管理难度相对较大，安全隐患众多，所以为了确保配电线路运行的稳定与安全，必须要注意加强其安全管理，具体需要从制定科学、合理的安全生产责任制入手，为各个环节的配电线路运行管理工作分配针对性的安全生产细则和规定，确保各项运行管理工作可以有序开展。与此同时，要注意在电力企业内部开展有关运行管理安全的教育培训活动，确保可以增强全体管理人员的安全意识，使他们可以在实际的工作中严格按照规定的管理流程和技能来开展管理工作。另外，要注意做好相关配电线路运行管理过程中各种安全事故的管理工作，尤其是要做好相关方面内容的防控，确保可以全面提升安全管理水平。

3.4对电网进行维护管理

实现供电安全性最常见的办法就是线路绝缘化，主要做法是将架空线路全部绝缘化，对于距离不高的架空线路也要进行相应的增设，降低事故的发生率，提高供电的安全性，对于老化的线路和质量差的零件进行及时的更换，对于妨碍工作进程的要进行相应的处罚，确保整改工作的顺利进行。

要杜绝设备的运作周期超出规定标准，提高对于技术的监督工作，为了保证配电线路绝缘的良好性，要对相应的设备进行抽查测试。对相应的路段派相关的人才进行监测，确保设备的正常运行。提高电网维护人员的技术水平，确保相关人员的技术水平，对于相关的问题及时进行解决，提升管理人员的工作责任心，认真按照规定的要求进行工作。加强相关的设备安装和施工质量的监督和检验，确保设备之间的正常使用。加强对工作人员的监督，确保工作的顺利开展。

3.5建立完善的运行管理制度

完善的管理制度能有效的保证运行管理工作的效率，其制度主要包括以下几点：①提高相关工作人员自身的安全意识，根据相关的规章制度做好运行管理工作；②在线路运行过程中，要做好设备缺陷记录，并及时向上级汇报，有效的对缺陷设备进行维修；③完善档案管理制度，将电力系统中所有运行设备的详细资料建立专项档案，并及时更新，以方便相关工作人员查阅；④做好线路故障分析与诊断，根据实际的故障原因，保证维修人员以最快的速度进行维修，解决故障问题。

结束语

近几年，伴随着我国社会经济的发展和科学技术进步，人们对于电力的依赖性不断增强，促使我国电力产业得到了飞速发展。配电线路作为电力系统中重要的组成部分，其施工环境决定了其在运行过程中常常容易出现故障，严重影响了供电的稳定与安全，甚至可能会引发重大电力安全事故，危及群众生命安全。因此，如何才能有效地提升配电线路运行管理水平值得深入探究。

参考文献

[1]杜斌.基于配电线路运行管理与维护措施的探讨[J].建材与装饰,2016,24:210-211.

[2]陈志源.探讨输配电线路的日常运行管理及其维护策略[J].电子制作,2016,13:80-81.

[3]赵君,常丽丽.浅谈输配电线路运行管理与维护[J].科技资讯,2016,1417:24-25.

[4]徐航.输配电线路运行管理探讨[J].中国新技术新产品,2016,19:128-129.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9236c86a3989c0119ff65f11.html