# 园林绿化工程施工及植物养护措施马宇宁

浙江东海岸园艺有限公司浙江省海宁市314400

摘要：城市园林绿化工程是一项民生工程，是城市园林与绿化建设发展的需要，是造园的基础工程，是园林景观创造的实践过程，以市政工程原理为基础、以园林艺术为指导，极大地提高了人民的生活质量和优越感。因此，必须采取科学有效的养护管理措施，才能达到城市园林绿化的景观效果。城市园林绿化工程的施工是通过有效的组织方法和技术措施，按照设计要求，根据合同规定的工期，全面完成设计内容的全过程。施工管理是对整个施工过程的合理优化组织，结合具体的施工对象编制施工方案，科学地组织生产诸要素，合理地使用时间与空间，并在施工过程中指挥和协调劳动力资源。

关键词：园林绿化工程；植物养护；措施

一、探究园林工程中重要的施工技术

1、确保场地的平整性

平整的场地有助于园林绿化的工作实施，为此必须及时将各种杂物实施处理。处理的目标通常是生活垃圾以及各种废弃物，若有需要还要对无关的杂草进行及时的清理。其次，需要严格遵照施工要求对土地的平整性进行整治。由于设计规划的不同，那么在对土壤进行翻挖的时候必须依据其要求来控制翻挖的深度，尽可能确保其技术水平符合植物栽培的要求。石块是主要影响土地平整性的因素。部分植物对水分有严格的要求，故而必须为其留有一定的坡度，并且要能够确保其平整性。

2、尊重设计规划的内容

设计图纸是施工的重要导向，借助该导向施工人员便能够在合理的范围内进行科学施工，并且还能够确保其艺术特性。事实上，科学、合理的规划还能够确保植物的成活率得到保障，从而确保其实现改善环境的重要功效。由此可见，设计工作在绿化工程中的重要意义。若是缺乏科学的设计规划，那么整个园林工程便难以实现科学化施工，难以将植物的绿化功能实现。因此，在设计图纸完成之后，相关人员应该就具体问题与设计人员进行沟通。而且在施工的过程中，施工人员若是发现些许偏差可及时与相关人员进行沟通，从而严格按照设计图纸进行施工。

3、切实做好定点放线的工作

现如今，方格射线的技术以及借助平板仪设备是比较常见的定点放线形式。在具体实施的时候，必须切实掌握具体的射线位置。与此同时，需要对植物的具体栽种位置进行明确，从而合理控制植物栽培的间距。通常在借助方格放线措施的过程中，该地的现实高度以及土壤等均会对其产生影响，因此极易导致数据有误。若是对测量结果没有严格的规定，便可采用这一方式实施测量。就测量的精准度而言，平板法是较为理想的测量方式。为确保其测量科学，就必须遵照图纸实施计量。

4、高效实施土坑挖掘技术

挖坑操作始终是在定点放样的基础上实施的，挖坑技术并非任意而为即可，在挖掘之前需对土壤以及土坑的深浅、大小进行估算，要能够使其与植物相匹配。通常，衡量过土球的直径则可对其扩大三十厘米，即为土坑的大小。在对其深浅进行估算的时候，必须充分考虑到植物的生长条件以及现阶段的发展状况，普遍情况下较土球根部超出二十厘米上下。若是挖掘的深度以及大小不合理，那么植物的生长就会受限，甚至导致植物的死亡。土坑的形状应控制为U型，植物底部接触的位置应该呈现平整圆滑的状态。若有需要，还可在栽种的时候填入适当的土，甚至更换土壤。

二、园林工程的施工的主要控制点

园林工程的施工过程中，注重应用科学方法，提高工程施工的质量。妥善做好施工前的准备工作是保障工程施工质量的基础。施工前科学安排项目的组成及设备材料等各方面，使之满足园林工程施工的需要。园林工程施工的图纸绘制比较重要，是保障工程施工顺利进行的基础，所以要结合实际，保障图纸绘制的质量，做好测量以及勘察工作，提高施工图纸绘制的质量。结合实际园林工程的施工需求及时调整方案，为后续的园林工程施工打下基础。

制定园林工程施工方案，就要协调施工涉及的部门及人员的关系，建立合理施工组织，并强化施工组织的实际应用性，保障工程质量。在施工质量控制过程中，按照要求审核施工图纸方案，使之能充分体现园林工程的艺术性及功能性，然后按照施工方案进行操作。施工中涉及的材料设备等内容的质量控制也比较重要，要结合园林工程的施工需要进行选择以及审核材料，材料的购置及存放和使用等，都要有专人管理。

园林工程施工应用到的技术比较多，这就要求在实际施工中充分重视技术的标准要求，鲜明呈现施工技术应用的针对性，保障施工技术应用的质量。施工中对人员的管理工作比较重要，要求做好施工人员的培训及管理工作，按照园林工程的施工要求采取针对性的管理措施，从整体上提高园林工程的施工水平。

三、城市园林绿化工程植物养护措施

1、苗木规格及运输

在选择城市园林绿化工程苗木时，不仅要严格遵守实际要求，保证苗木规格误差不超过5%，而且还要根据苗木的种类选择包装方法，如草绳和无纺布等不易使土球破损的包装物，选择苗木时要按照适地适树原则，保证树木的成活率。

2、苗木的整形修剪

2.1乔木。为了减少水分蒸发，促进苗木成活以及树形的培养，栽植前对苗木进行修剪是十分必要的，修剪主要是剪去在运输过程中受损害的根、枝、叶。具有明显主干的树木整形修剪时应保留原树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截；无明显主枝、枝条茂密的乔木，整形修剪时可保持原树形疏枝，也可保持原有树形进行短截；枝条茂密的常绿针叶树，只需剪除病虫枝、干枯枝、生长衰弱枝、过密枝和下垂枝。

2.2灌木。灌木一般不修剪，只有在有枯枝、病虫枝时才予以修剪。枝条茂密的大灌木可以适当修剪。用作绿篱的乔灌木，可在种植后按照设计要求进行整形修剪。

3、种植

苗木的种植过程对苗木成活率有很重要的影响。苗木种植前，必须按照要求决定起苗、包装、运输、假植、栽植等各项技术措施。栽植时，先回填表土于穴底，填至1/2时轻轻提苗，使苗木根系自然向下舒展，然后将土壤踩实，穴填满后再踩实1次，然后盖上一层松土与根颈土痕相平即可，最后做好灌溉围堰。

大树移植能在最短的时间内创造出园林设计理想的景观效果。大树是指胸径15~20cm、甚至30cm，处于生长旺盛期的乔灌木，要带土球移植。通常适合大树移植的时间是春季、雨季和秋季，炎热的夏季不宜进行大规模地大树移植。

4、水肥管理

水肥管理是对绿化工程整体效果的有效控制，是决定城市园林绿化工程成败的关键环节。由于苗木在生长过程中会消耗大量的水分，所以要及时地对绿化工程苗木进行补水。冬季苗木进入休眠期，要灌足冻水，以防苗木发生冻害，影响翌年春季发芽，破坏绿化工程的景观效果。冬季是苗木自身养分消耗最大的时期，加强水分管理是十分必要的。施肥工作不能简单地根据苗木生长所需要的微量元素来施肥，要以综合考虑景观效果为目标进行施肥。树木施肥时，围绕树根20~30cm的范围内施肥，否则容易烧根。

5、中耕除草

在绿化工程苗木生长过程中，绿化地容易滋生杂草，可以结合中耕进行除草。同时，中耕可以切断土壤毛细管，减少水分蒸发，有利于保墒，促使苗木成活。

结束语

经过对园林工程的全方位探究可知，在对其进行施工的过程中应该注重诸多问题，例如定点放线、土坑挖掘等；在对植物进行养护的时候，必须充分考虑到植物的防虫害技术、土壤管理技术以及修剪灌溉技术等，各种技术之间是层层递进的关系，故而园林工程的施工者必须切实严格按照设计规定进行施工，方可得以实现园林的绿化作用。

参考文献

[1]陆群芳.园林工程施工及植物养护技术的运用实践[J].科技风,2015(09):174.

[2]李源.园林施工中的细节及技术管理探讨[J].科技致富向导，2014（27）：102.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/92484c69f85a904711113443.html