# 岩石声波测试论文-李浩然,杨春和,陈锋,马洪岭,巫尚蔚

导读:本文包含了岩石声波测试论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:声波,声发射,试验系统,测试装置

### 岩石声波测试论文文献综述

李浩然,杨春和,陈锋,马洪岭,巫尚蔚[1]（2016）在《岩石声波-声发射一体化测试装置的研制与应用》一文中研究指出为了研究岩石破裂过程中的超声波波速值和声发射活动规律,自主研发了一套岩石声波、声发射一体化同步测试装置,它主要由声波测试系统、声发射测试系统和数据采集、存储、处理系统叁部分组成。声波和声发射测试系统通过试验机底座接口与数据采集、存储、处理系统相连,并受后者控制,可以独立的同步监测岩石的波速与声发射信息;数据采集、存储、处理系统可以实时采集、存储两类声学数据,并实现二者的识别、筛分及后期处理。为了验证该装置的适用性,将其应用于盐岩、大理岩、花岗岩的单轴加载试验及盐岩的叁轴加载试验中,均获得了较为理想的波速-应力变化规律、岩石声发射活动趋势及震源定位图。结果表明,所研发的测试装置可以满足单轴、叁轴应力状态下岩石破裂过程中声波与声发射信息的同步监测,设备性能稳定,测试数据精度较高,可为探索岩体的破裂损伤机制及损伤评价提供重要的研究手段。(本文来源于《岩土力学》期刊2016年01期）

严鹏,张晨,高启栋,卢文波,陈明[2]（2015）在《不同损伤程度下岩石力学参数变化的声波测试》一文中研究指出声波波速变化可有效表征岩体损伤程度。通过对岩样进行人工预损,利用声波检测标定岩样的不同损伤程度,然后通过叁轴压缩试验来研究不同损伤程度下岩石的力学特性,建立了声波速度下降幅度与岩体力学参数变化幅度间的关系。研究表明,当岩样的声波速度下降5%~8%时,黏聚力c值降低15%~25%,内摩擦角?值则升高14%~32%,因此,用声波速度的下降幅度来描述岩体参数的变化是可行的。根据现场实测的岩体损伤区内的声波速度的变化值,可以从一定程度上估计岩体参数的跌落情况,从而更进一步地说明损伤区内岩体的承载力。(本文来源于《岩土力学》期刊2015年12期）

张晓君[3]（2014）在《岩石声波测试实验数据高速传输及多点测试方法探讨》一文中研究指出针对实验室现有非金属声波检测仪在使用中存在的问题,研究了实现岩石声波数据高速传输的方法,探讨了实现对岩石试样进行多点声波测试所需装置的设计思路,结果表明,该方法与装置可实现对围岩或岩石声波测试实验数据的高速传输,并可对围岩或岩石多点位的声波进行监测。(本文来源于《中国现代教育装备》期刊2014年15期）

明锋,祝文化[4]（2011）在《大坝基础开挖中岩石爆破损伤的声波测试技术》一文中研究指出为更好地了解坝基开挖爆破施工质量,采用声波测试技术检测岩体的完整性,评价建基面岩体开挖质量。基于现场的声波测试,先对声波测试信号中的波速、波形、波幅的变化规律进行了分析,然后对建基面岩体质量进行了综合评价。检测结果表明:单孔、跨孔声波最大和平均衰减率均满足不超过10%的施工技术要求,岩石完整性较好,基础开挖施工符合设计要求,爆破施工对坝基质量影响较小。(本文来源于《爆破》期刊2011年03期）

孙亚飞[5]（2008）在《小波分析理论应用于岩石松动圈声波测试的研究》一文中研究指出隧道在公路、铁路、引水式发电站等基础工程建设中广泛应用,我们知道在隧道开挖过程中不可避免产生岩石松动圈。声波测试技术是在松动圈测试中应用最广泛的测试方法,然而声波测试技术的信号处理方面还存在很多的不足。声波测试信号本质上是一个非平稳的随机信号,与传统的傅立叶变换建立的理论基础并不一致;而且声波信号经过复杂的岩土介质传播后,往往存在着各种频率成分的干扰波,由于干扰波的迭加,给判断信号的首波时间带来种种困难。因此,降低噪声信号对声波测试的影响至关重要,而小波分析在降低噪声方面有傅立叶变换无法企及的优势。本文在介绍了傅立叶分析和小波分析理论的基础上,对实测信号进行了小波降噪处理,主要完成了以下工作:(1)从理论上阐述了小波分析的基本原理及数学基础;将小波变换与傅立叶变换、短时傅立叶变换,进行对比分析,从理论上说明小波变换在信号处理方面是优于傅立叶变换。(2)对实测声波信号分别进行了层数实验和小波基函数实验,通过一系列的降噪评价指标确定了db9小波基函数下进行4层分解是最优组合。(3)对含有噪声的实测信号,提出了基于小波理论的模极大值降噪方法,并且基于多尺度分析的原理,阐述了离散小波的实现方法;从理论上分析了小波分解和小波包分解的差异,并对实测信号进行了小波分解与重构,重构后声波测试信号的干扰成分明显降低,比较了小波分解和小波包分解信号获取首波时间的差异,得出了在实际分解过程中小波包分解更优。(4)对四川狮子坪电站引水隧洞岩石松动圈声波测试信号进行了降噪处理,可以看到降噪后松动圈判别的范围基本上接近人工判断的范围,远远好于声波仪自动判断的范围,说明小波降噪和小波包降噪完全可以替代人工判断。文章中采用小波模极大值降噪方法对实测声波测试信号进行降噪处理,同时也应用小波包分解方法对实测信号进行降噪处理,都取得了不错的效果。研究表明了小波分析方法在分析声波测试信号方面具有很大的优越性,相信在声波测试信号分析领域具有很好的应用前景。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2008-04-01）

李月,刘立,梁伟,朱文喜[6]（2006）在《岩石松动层声波测试技术》一文中研究指出本文阐述了岩石松动层的声波测试技术的原理、仪器、方法及资料分析,运用声波法测试声波波速随测孔深度的变化,绘制波速与孔深的关系曲线,由此确定出岩石松动层的范围,并简述了现行测试方法存在的问题和改进方向,为岩石的稳定性评价及支护设计提供可靠的依据。(本文来源于《西华大学学报(自然科学版)》期刊2006年02期）

李曜原[7]（2005）在《汾河二库坝基保护层岩石声波测试》一文中研究指出文中介绍了汾河二库基坑保护层开挖中对基岩的声波测试,着重对测试结果进行了较详细分析。(本文来源于《山西水利科技》期刊2005年02期）

杨军,高文学[8]（2000）在《岩石冲击损伤特性的声波测试研究》一文中研究指出在配有软回收装置的平板碰撞实验台上进行两种典型岩石冲击损伤实验，并对回收样品进行超声波测试，得知岩石的动态损伤与冲击速度和超声波衰减系数α有关，后者较好的反映了岩石的损伤程度。结果表明声波衰减系数α可作为表征岩石损伤模型的主要参量。(本文来源于《黑龙江矿业学院学报》期刊2000年01期）

陈治喜,陈勉,金衍,黄荣樽[9]（1996）在《岩石K_(1C)的测试及其与声波速度的关系》一文中研究指出本文提出了一个对空心厚壁圆柱形岩样施加内压而测定岩石断裂韧性的简单方法,并对部分砂、页岩试样进行了测试;建立了岩石断裂韧性与声波速度和动态弹性模量之间的关系,为利用油井测井资料预测深部地层岩石断裂韧性打下了基础。本文还通过对岩样破裂面和声发射曲线的分析,对水力压裂过程中岩石破裂的有关机理进行了探讨。(本文来源于《面向21世纪的岩石力学与工程：中国岩石力学与工程学会第四次学术大会论文集》期刊1996-05-01）

王建新,沈联蒂[10]（1993）在《岩石声波微机测试分析软件包》一文中研究指出为了配合岩石声学特征室内研究工作的开展,我们编制了一套声波微机测试分析软件包。该软件由叁部分组成:①测试系统(MS),可对声波测试过程进行实时监控并采集全波列数据;②分析系统(AS),利用快速傅里叶变换对声波波列进行频谱分析;③数据图表处理系统(DPS),对岩石弹性参数及与之相关的各种影响因素进行回归与相关分析。本文简要介绍了该软件包的编制原理及主要功能。(本文来源于《测井技术》期刊1993年06期）

### 岩石声波测试论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

声波波速变化可有效表征岩体损伤程度。通过对岩样进行人工预损,利用声波检测标定岩样的不同损伤程度,然后通过叁轴压缩试验来研究不同损伤程度下岩石的力学特性,建立了声波速度下降幅度与岩体力学参数变化幅度间的关系。研究表明,当岩样的声波速度下降5%~8%时,黏聚力c值降低15%~25%,内摩擦角?值则升高14%~32%,因此,用声波速度的下降幅度来描述岩体参数的变化是可行的。根据现场实测的岩体损伤区内的声波速度的变化值,可以从一定程度上估计岩体参数的跌落情况,从而更进一步地说明损伤区内岩体的承载力。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 岩石声波测试论文参考文献

[1].李浩然,杨春和,陈锋,马洪岭,巫尚蔚.岩石声波-声发射一体化测试装置的研制与应用[J].岩土力学.2016

[2].严鹏,张晨,高启栋,卢文波,陈明.不同损伤程度下岩石力学参数变化的声波测试[J].岩土力学.2015

[3].张晓君.岩石声波测试实验数据高速传输及多点测试方法探讨[J].中国现代教育装备.2014

[4].明锋,祝文化.大坝基础开挖中岩石爆破损伤的声波测试技术[J].爆破.2011

[5].孙亚飞.小波分析理论应用于岩石松动圈声波测试的研究[D].武汉理工大学.2008

[6].李月,刘立,梁伟,朱文喜.岩石松动层声波测试技术[J].西华大学学报(自然科学版).2006

[7].李曜原.汾河二库坝基保护层岩石声波测试[J].山西水利科技.2005

[8].杨军,高文学.岩石冲击损伤特性的声波测试研究[J].黑龙江矿业学院学报.2000

[9].陈治喜,陈勉,金衍,黄荣樽.岩石K_(1C)的测试及其与声波速度的关系[C].面向21世纪的岩石力学与工程：中国岩石力学与工程学会第四次学术大会论文集.1996

[10].王建新,沈联蒂.岩石声波微机测试分析软件包[J].测井技术.1993

本文来源: https://www.lw00.cn/article/92d93229085aa0aceb86c349.html