# 喷雾热分解技术论文-赵彦光

导读:本文包含了喷雾热分解技术论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:柴油机,氮氧化物,选择催化还原,沉积物

### 喷雾热分解技术论文文献综述

赵彦光[1]（2012）在《柴油机SCR技术尿素喷雾热分解及氨存储特性的试验研究》一文中研究指出尿素选择催化还原（SCR）技术是非常有效的降低柴油机NOx排放的后处理技术。本文围绕尿素SCR技术应用中的几个关键问题——尿素水溶液的喷雾特性，喷雾与排气的混合，尿素的分解，沉积物的生成以及催化器的氨存储特性等——开展研究。通过高速摄影研究了空气辅助和无空气辅助喷射系统在不同条件下的喷雾贯穿距离和喷雾锥角；利用相位多普勒粒子分析仪（PDPA）研究了两种喷射系统的喷雾在不同截面上的粒径分布特征；通过排气管可视化研究了发动机实际排气条件下两种喷射系统的喷雾碰壁特征。试验研究结果表明，空气辅助喷射系统的喷雾雾化效果优于无空气辅助喷射系统；真实排气条件下两喷射系统的喷雾均容易碰到排气管内壁上，相同条件下无空气辅助系统喷雾碰壁更严重。试验获得的喷雾特性数据可用于数值模拟。为研究喷雾混合均匀性对SCR系统性能的影响，设计了两种紧凑型混合器，并通过试验验证了所设计混合器能使NOx转化效率及还原剂在催化器中分布均匀性提高。通过热重分析研究了尿素在不同温度下的分解过程。结果表明，在不同升温速率下尿素分解过程不同，但分解过程中各阶段对应的温度区间和分解量基本相同；在程序控制升温过程中，当温度升到550℃时尿素才完全分解，但在恒温条件下360℃时尿素就能完全分解。通过台架试验研究了沉积物的生成规律。结果表明，喷嘴下游排气管内壁面温度远低于排气温度，这有利于沉积物的生成，局部低温是产生沉积物的关键条件；排气温度、流速、喷射速率和喷嘴位置等对沉积物生成量具有明显的影响。通过台架试验研究了钒基催化器的催化还原反应特性及氨存储特性，建立了估算催化器上的氨存储量的模型，并依据研究结果提出了尿素水溶液喷射控制策略。结果表明，温度对催化还原反应速率的影响非常大，空速对反应速率的影响很小。温度和空速均对氨存储和释放过程有明显影响。温度对氨饱和存储量的影响大于空速的影响。在200℃至240℃范围内氨存储量对NOx转化效率有决定性影响，之后随着温度升高其影响逐渐减弱。氨存储量对瞬态过程中的氨泄漏影响很大。每个工况都有一个能确保快速升温过程中氨泄漏体积浓度不超过10×10-6并能尽量提高NOx转化效率的氨存储量限值。(本文来源于《清华大学》期刊2012-04-01）

胡国荣,刘智敏,方正升,王剑锋,石迪辉[2]（2005）在《喷雾热分解技术制备功能材料的研究进展》一文中研究指出作为一种新兴的微粉制备工艺,喷雾热分解技术(SP)已广泛应用于各种功能材料的制备。本文介绍喷雾热分解工艺过程及特点,对近年来 SP在发光体材料、超导陶瓷、催化剂、锂电池正极材料等功能材料中的最新研究进展予以综合评述,对其前景作了展望。(本文来源于《功能材料》期刊2005年03期）

徐志军,初瑞清,李国荣,殷庆瑞[3]（2004）在《喷雾热分解合成技术及其在材料研究中的应用》一文中研究指出喷雾热分解(Spray Pyrolysis,简称SP)技术是一种很有发展前途的材料制备方法,与传统的材料制备技术相比,它具有很多优越性;如生成物颗粒可控,成分均匀,纯度较高,工艺过程温度低等,已在材料科学的许多领域中得到应用.SP技术在物理和化学方面的灵活性,为合成先进的陶瓷粉体和薄膜提供了更多的机会.本文简要地综述了SP技术以及在陶瓷粉体合成以及薄膜制备等方面的应用.(本文来源于《无机材料学报》期刊2004年06期）

傅希贤,单志兴,曾淑兰[4]（1997）在《用喷雾热分解技术制备中空球形CaTiO_3》一文中研究指出用喷雾热分解法制备的CaTiO3粉末，产品纯度高、表面积大、呈中空球形，具有一定光催化活性．(本文来源于《应用科学学报》期刊1997年02期）

### 喷雾热分解技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

作为一种新兴的微粉制备工艺,喷雾热分解技术(SP)已广泛应用于各种功能材料的制备。本文介绍喷雾热分解工艺过程及特点,对近年来 SP在发光体材料、超导陶瓷、催化剂、锂电池正极材料等功能材料中的最新研究进展予以综合评述,对其前景作了展望。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 喷雾热分解技术论文参考文献

[1].赵彦光.柴油机SCR技术尿素喷雾热分解及氨存储特性的试验研究[D].清华大学.2012

[2].胡国荣,刘智敏,方正升,王剑锋,石迪辉.喷雾热分解技术制备功能材料的研究进展[J].功能材料.2005

[3].徐志军,初瑞清,李国荣,殷庆瑞.喷雾热分解合成技术及其在材料研究中的应用[J].无机材料学报.2004

[4].傅希贤,单志兴,曾淑兰.用喷雾热分解技术制备中空球形CaTiO_3[J].应用科学学报.1997

本文来源: https://www.lw00.cn/article/92ded66e32bd7c98eacd8eb3.html