# 土建基础施工中深基坑支护施工技术的应用谈振达

上海国际医学园区联合发展有限公司上海市200000

摘要：随着我国市场经济的高速发展，建筑行业取得飞速发展，大型建筑和高层建筑逐步增多，深基坑支护技术得到了更加广泛的应用以及行业的高度重视，同时该技术也是保证整个建筑物的稳定性和安全性的重要环节。因此在现阶段土建工程的基础施工中，施工单位需要重视对深基坑支护技术的应用，保障整个土建环节的正常施工工作，进而促进工程的综合效益。因此本文主要结合当前土建工程中的深基坑支护技术在施工过程中的问题进行分析，并有针对性地提出相应的解决措施。

关键词：土建；深基坑支护

1深基坑支护技术的常见形式

1.1地下连续墙这是一种整体刚度较高的支护结构形式，除了具有良好的支护效果外，还具有防水和防渗的作用，该支护结构形式在地下水位以下的软土和砂土层施工中比较常用，同时还适用于深层土壤。地下连续墙支护技术最为显著特点是刚度大、施工速度快、振动小、整体性好，节省土石方。

1.2钢板桩支护这种支护结构形式是指边缘带有联动装置，能够自由组合成挡土墙的钢结构体，它能够处理并解决基坑开挖施工过程中的各种问题。该支护结构具有如下优点：施工简单，可以缩短工期；能够大幅度降低空间的要求；施工过程中基本不会受到天气等外界条件的制约；钢板桩具有重复利用性，可降低工程造价。

1.3深层搅拌桩这是一种以水泥作为固化剂，借助深层搅拌机械设备，在地基基础中将软土或砂土等与水泥进行强制拌和，从而达到提高地基基础强度的目的。该支护形式具有操作简单、加固效果好等特点，在基础为软弱土体的土建工程中比较常见。

1.4土钉支护这种支护结构是指在基坑的开挖坡面，用机械或人孔的方式成孔，随后在孔内放入钢筋，注入水泥浆液，并在坡面上加装钢筋网，再喷射混凝土，从而使基坑土体与钢筋和混凝土有机结合为一体，达到支护的目的。其特点是施工设备简单、施工便捷、速度快、节省工期、降低造价。

2现阶段深基坑支护施工技术存在的问题

2.1空间效应考虑不足。

由于深基坑的开挖深度很大程度上影响整个施工环节的稳定性，而深基坑的开挖平面对于后期的施工是否发生变形有着极大的影响，因此要求施工单位应该对深基坑的空间效果进行充分考虑。但是在目前的实际应用中，由于多数企业对深基坑空间效应的考虑不够全面，甚至有些技术工人根本不了解这方面的基本知识，导致在后期施工环节中存在严重的安全隐患，很容易出现边坡不稳的情况。

2.2结构压力计算不足。

在土建施工中选取适宜的土体物理参数，对精确计算深基坑支护结构的压力具有重要作用，从而能够有效保证整个结构的坚固性。但是由于深基坑支护技术在应用中的不确定性，导致施工环节所产生的土压力难以计算。因此在计算中，不仅需要结合库仑公式和朗肯公式，而且还要选取适宜的土体物理参数。选取适宜的土体物理参数相对来说比较复杂，而且在施工环节中，根据开挖的深度，对摩擦角、含水率等参数进行随时变化，避免出现结构压力不精确的问题。

2.3施工技术存在纰漏。

不论是何种施工环节，要想保证后期施工环节的高效性和整体性，首先要求结合施工环境进行施工设计，制定出完善细致的施工方案。但是在实际施工中，企业为缩短施工周期，忽视了设计环节的重要性，很容易导致设计环节和施工环节存在差异。同时还有部分施工人员过度信任自身经验，在施工过程中随意改变，从而严重影响整个施工环节的质量稳定性，无法满足施工设计的要求。

2.4深基坑支护抗拔力和相关的标准有所差距。

在土建基础施工中应用深基坑支护技术进行相关的钻孔作业操作时，要对土体结构进行综合性的分析，认真勘测土质状况。如果在这些方面的工作做得不够到位，则会导致在钻孔作业时会有大量的残渣沉积在钻孔中，进而使得浆液的灌注受到严重的影响，影响工程的进度。在这个过程中，有部分施工单位为了降低成本，没有遵循行业的相关操作标准，使得支护结构的抗拔力不合格，工程的质量受到影响。

3土建基础施工中深基坑支护施工技术的具体应用对策

3.1结合土建基础施工的实际情况，选择适当的支护方式。

文章前面对于深基坑支护的各种类型有着具体的介绍分析。不同的深基坑支护方式的功能也有所差异。要使深基坑支护技术在土建基础施工过程中充分发挥作用，就必须要根据土建基础施工的具体情况以及工程的特征，从多种形式的深基坑支护技术中选择适当的类型，同时在选择的过程中要充分考虑到施工现场的地质情况和自然环境，确保深基坑地质以及水位条件与自然环境相适应。

3.2做好工程的施工设计，保证施工流程的科学性。

施工设计对于后期的土建基础施工有着非常重要的作用，因此在具体的施工过程中，首先要确保设计的合理性，从而使施工流程科学合理。在制定和设计施工图纸之前，负责设计工作的相关人员要前往施工现场去仔细勘测地质情况以及周边环境，在收集和分析具体的数据之后，进行具体的设计，根据工程的各个施工环节的具体特征制定出合理的施工流程，进而促进土建基础施工逐渐向规范化发展。

3.3合理应用深基坑支护技术。

在深基坑支护施工过程中，要构建相应的支护结构，这种支护结构是土建基础施工中一种临时性的结构，对于深基坑开挖与工程的顺利开展有着十分重要的作用。在实际的施工过程中，应该根据支护结构功能的不同将其划分为挡土、挡水以及支撑系统，同时要将深基坑开挖的深度控制在一定的范围之内，进而使得深基坑支护技术能够满足土建基础施工的要求，符合相关的标准。

3.4在施工过程中做好相关的环境和安全管理工作。

在土建基础施工中，要确保深基坑支护施工可以充分地发挥应有的效果，不仅要依靠深基坑支护技术，而且需要其他方面的配合。具体来说，在深基坑支护施工中，既要使土建基础施工的质量得到保证，同时也要最大程度地保护当地的自然环境。

结束语

综上所述，在土建基础施工中，深基坑支护是一项较为复杂且系统的工作，由于其中涉及的内容相对较多，一旦某个环节或是细节出现问题，都可能对施工质量造成影响。为此，要求施工人员应当了解并掌握深基坑支护的施工技术要点，并合理应用到实际工程当中，以此来确保施工质量。

参考文献：

[1]胡勋耀.土建基础施工中深基坑支护施工技术的应用探析[J].中华民居（下旬刊），2014，03：290.

[2]赵兵.浅析土建基础施工中深基坑支护技术的应用[J].江西建材，2014，18：66.

[3]滕金龙，刘奕新，吴立新.土建基础施工中的深基坑支护施工技术分析[J].硅谷，2013，05：82+65.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/92ee7e27b15ad20f16d7f87b.html