# 建筑设计给排水节能措施探讨肖洪生

浙江天禾建筑设计研究院有限公司浙江丽水323000

摘要：近年来，人们的生活水平伴随着经济的迅猛发展得到了很大的提高，与此同时居民对水的需求量也逐年递增，对自然资源的消耗量远远大于其可再生量，这样就造成水资源匮乏等现状。而在建筑方面，可以有效合理的设计提高水资源的使用效率，减少废水排放量，因此通过建筑设计进行节能减排刻不容缓，并且具有重大意义。

关键词：资源匮乏；建筑方面；合理设计；节能减排

1建筑设计的相关理论

1.1建筑设计的概念

建筑设计就是指设计师事先把整个建筑过程中可能出现的状况都设想出来，然后针对这些坑内出现的问题作出合理的解决方案。建筑设计作为整个建筑过程的依据，必须确保工程能够在预定范围内，按照设计方案顺利进行，并使建筑完工后达到做预先所期望的水平。

另外在关于给排水工程中引入节能给排水技术，是我国当前在建筑行业中积极倡导的绿色环保理念，把建筑设计应用到排水节能上对节约水资源具有非常现实的意义。

1.2水资源浪费的主要现状与问题

1）供水方面出现的水资源浪费问题

供水系统方面造成的水资源浪费主要表现在系统超压出流。经过调查研究发现，一般建筑物供水系统设计的供水压力都比较小，不能正常满足用户的用水需求，如果不采取措施会造成用水困难等问题，因此多数建筑会通过增加供水压力将水直接排到蓄水池中，再次进行供水。然而这样做造成超压流出的水资源被忽视，无法得到利用，并且更为严重的是管理人员在检查时往往会忽视这个问题，长此以往浪费的水量会越来越多。

2）排水系统方面出现的水资源浪费问题

经调查发现排水方面最常见的问题是排水管道老化出现的渗漏问题，另外排水系统中管道配件由于使用时间较长，未能及时得到检查维修或者由于质量较差导致管道漏水，这也是常见问题。除此之外，排水管道对材质的选择也十分重要，如果使用材质不当，管道被腐蚀，将会导致排水不畅通，供水不及时，严重时会导致渗漏情况，水资源流失等。

3）开发中水系统

中水系统一般是对生活和生产中产生的废水、以及雨水等进行一定措施的处理，然后将这些处理后的水作为杂用水的水源。然而，在相关调查研究中会发现中水系统在建筑中的运用还不普遍，并且因为成本较高其运行效果还不明显。

4）热水供应问题中出现的水资源浪费问题

在热水供应系统中出现的水资源浪费问题还是比较重要的，应该得到重视。尤其是在冬天，由于热水装置的设计问题，在需要用热水时，总是不能及时得到满足，因此大多数情况下都会先放一部分冷水，待热水出来后再进行使用，这一过程必然会造成水源浪费。造成这种情况的原因主要是供应系统设计上出现的漏洞，比如说热水器与出水口距离较远，输送管道没有采取保温措施，这样就会使输出的水温较低，从而也会导致水资源流失。

2排水节能的措施

2.1采用上下部分管道进行分区供水

在建筑设计中，应首先考虑在满足居民正常用水的情况下供水压力的数值，然后分层进行供水。比如高层建筑的的靠下的几层直接采用市政供水管网供水，靠上供水压力要求高的采用水箱或水泵加压供水，而当靠上楼层供水压力要求增加时，再将上下两部分管道采取措施连接起来进行供水，这样既能做到节能也能保证水源及时、安全、有效的供应。

2.2供水及排水管道材质选择合理，配件及时检修

管道材质的选择决定供水及排水系统的供排水效率。因此一定要选择优质的材料，尤其是密封性好的、安装简易方便并且抗腐蚀的材料。另外供水管道的流速及管道内壁的粗糙度对水龙头的损坏程度也会产生影响，管道内壁粗糙度越小且局部阻力越小，则水在流动中受到的阻力越小，对水龙头的损坏影响程度越小，因此选择管道材质时，也应当考虑其粗糙度，尽量选择粗糙度小且局部阻力小的管材。也可以采用一些一些新型的节水卫生器具和配件，比如在浴室采用手拉延时自动淋浴器和光电淋浴器，这些相对比传统的淋浴器，能够大大减少用水。另外开关阀门一定要及时检修，以防止水资源因阀门坏掉渗流严重。

2.3对废水和污水进行合理有效的再生利用

我们在想办法减少水资源浪费的同时，还要采取措施对生产生活中产生的废水，污水等进行再生利用。研究资料表明，将生活中产生的废水经过中水设备处理后，再次循环利用到居民生活中能够大大降低居民区的用水量，并且能够节约大概35%左右的用水，同时废水得到再循环利用，其排放量降低至少45%左右。目前在几种居民废水的再处理循环利用对比研究中发现，洗涤废水作为中水水源的再生利用率最高，并且此水源处理时间比较均匀、水质较好且稳定。而关于中水设备主要是由收集、储存、处理及输出等一些基本设施组成，因此要提高对废水的再生利用能力，首先应该选择更加有效的中水技术，提高相关设备，从而能够对各方面的废水都可以高效率的循环利用。

2.4提高热水供应设备，同时充分利用太阳能

在选择热水供应系统时，尽量选择有以下功能的：首先应当降低热水的使用温度，减少热水的消耗量，在满足使用要求的前提下减少流率。也就是说热水在设备和管道中的热损失与配水点要求的水温成正比，从而降低使用温度进而减少能量的损耗。再者对热水器的管道材质的选择也至关重要，采用保温效果好的材质能够减少热量的损失。另外选择传热效率高的换热器，选择节能且环保的设备。最后要能充分利用新能源。

太阳能是我们身边能够利用的清洁安全的新能源，当然关于它最多的应用也是热水器，在排水节能设计中，可以采用太阳能热水器，将传统的那些高耗能的燃煤、燃油、燃气等热水器替换掉，从而减少能量消耗。一般太阳能分为平板型和真空型。现代建筑一般都是合用太阳能热水器，并为此设置热水箱，热水器安置也很随意，可在屋顶、墙壁或者阳台，这在一定程度上实现了集热设备与建筑的完美结合，但是在较寒冷的地方应当考虑热水器相关设备的抗冻能力及抗承受能力等。

3结语

在建筑给排水系统设计中，首先应当考虑设计的安全可靠性，其次就应当确保该设计能够做到节能环保。建筑供排水系统中用到的大多数的材料、设备工艺技术等也都与环保和节约能源相联系。因此充分利用当代建筑的新材料、新设计、新工艺技术，才能达到建筑给排水的环保节能这一最终目标。

参考文献：

[1]吴飞.建筑给排水节水节能方法探讨[J].湖南环境生物职业技术学院学报，2009，（04）.

[2]蔡宇仕.建筑给排水设计节能措施的探讨[J].山西建筑，2011，（12）.

[3]芦成钢，林峰.浅谈建筑给排水的环保设计.建筑工程，2012，（02）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/93f7a10275bb7d32eeeffc8f.html