# 调制与换流策略论文-白志红,周玉虎

导读:本文包含了调制与换流策略论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:模块化多电平换流器,载波层迭,脉宽调制,电容电压平衡

### 调制与换流策略论文文献综述

白志红,周玉虎[1]（2018）在《模块化多电平换流器的载波层迭脉宽调制策略分析与改进》一文中研究指出采用载波层迭脉宽调制(PWM)策略时,模块化多电平换流器(MMC)的各子模块投入时间和开关频率差异大,导致各子模块直流侧电容电压出现严重不均衡以及开关管损耗和发热情况不一致,致使系统无法正常运行。文中在研究载波层迭PWM策略原理及其在MMC中应用问题的基础上,对其实现过程进行了改进,将多列载波按一定周期进行轮换以控制MMC各子模块。仿真结果表明,采用载波轮换层迭PWM策略后,各子模块平均投入时间以及开关管开关频率可达到一致,子模块电容电压即使没有采取专门闭环控制也可以实现平衡,从而系统整体控制算法得以简化。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2018年21期）

李国庆,王威儒,辛业春,王朝斌,江守其[2]（2018）在《模块化多电平换流器子模块分组排序调制策略》一文中研究指出针对高压大容量模块化多电平换流器调制及子模块投切问题,提出了降低子模块电容电压排序运算量的分组排序调制方法。以电容电压排序运算量最优为目标,确定换流器桥臂子模块的最优分组数量;建立分组后的子模块电容电压矩阵,并对其进行组内纵向排序、组间横向排序,形成以子模块电容电压为序的子模块矩阵;每个控制周期,根据桥臂电流参数,按照子模块电压升高或降低方向,进行子模块投入、切除控制。同时引入子模块电容电压偏差控制,以防止电容电压偏差过大并降低功率器件开关频率。通过101电平柔性直流输电系统数字实时仿真,以及37电平的柔性直流输电系统物理动态仿真,得出提出的均压控制策略可以明显降低排序的运算量以及子模块的开关频率,并能保证子模块电容电压波动量维持在额定值的-5%~5%以内。(本文来源于《高电压技术》期刊2018年07期）

徐东旭,刘崇茹,郑伟,王洁聪,凌博文[3]（2018）在《一种基于载波移相调制的模块化多电平换流器冗余策略》一文中研究指出现有载波移相调制(CPS-SPWM)的模块化多电平换流器(MMC)冗余策略在切除故障子模块的过程中冗余子模块电容电压恢复缓慢,针对此问题,本文提出了一种MMC子模块电容电压热冗余策略。该策略在非故障运行状态下,按照一定的时间间隔从所有子模块中按规律选择正常运行个数的子模块,其余子模块则处于冗余状态,以使得所有子模块电容电压都维持在参考值附近。当子模块发生故障时,切除故障子模块,剩余子模块仍按非故障运行状态运行,无需单独为冗余子模块充电。同时针对含有冗余模块的MMC系统,提出了分组预充电策略,在控制系统复杂度较小的条件下,通过调节每组充电的子模块个数,使得所有的子模块电容电压都能够充至额定值。在PSCAD/EMTDC中建立了双端MMC模型验证了所提出策略的有效性与实用性。(本文来源于《现代电力》期刊2018年06期）

王威儒,辛业春,丛佳琦,杨洋,张迪[4]（2018）在《模块化多电平换流器混合调制策略》一文中研究指出针对用于低压系统的模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC),提出了一种提高较低电平数下换流器输出波形质量的混合调制策略。采用最近电平逼近调制(nearest level modulation,NLM)与脉冲宽度调制(pulse width modulation,PWM)相结合的方法,在每个控制周期,以最近电平逼近的方法形成阶梯波,并在每一个阶梯波上引入PWM控制,形成阶梯波和PWM信号相迭加的换流器桥臂调制信号。该调制策略能够在提高换流器输出的波形质量和减少谐波含量的同时,降低调试算法运算量,有利于控制器的实现。通过对用于10 k V交流系统的9电平换流器进行仿真试验,验证了所提出的调制策略能使换流器具有较好的电压、电流输出波形,证明该调制策略的可行性与有效性。(本文来源于《电力建设》期刊2018年03期）

张静,郝亮亮,黄银华,熊飞,王俊芳[5]（2017）在《基于迭加逼近调制的模块化多电平换流器谐波环流抑制策略》一文中研究指出提出了一种采用改进的最近电平调制技术(nearest level modulation,NLM)的迭加逼近调制策略,能够抑制模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的谐波环流。首先对基于传统NLM的MMC进行解析分析,指出当采用传统NLM时,上、下桥臂电压的实际输出值与控制器参考电压之间会出现偏差,且偏差中的二倍频成分是产生二倍频环流的根本原因。据此,提出了一种迭加逼近调制策略,使上、下桥臂实际输出电压与参考值一致,并从能量平衡角度论证了当采用迭加逼近调制策略时,桥臂中无二倍频环流。以厦门柔直示范工程的电磁暂态仿真算例验证了所提算法的正确性,为下一步的实际工程应用奠定了基础。(本文来源于《电网技术》期刊2017年11期）

刘英杰,宋吉江,李云婧,朱荣俊[6]（2017）在《适用于模块化多电平换流器调制策略的比较性分析》一文中研究指出模块化多电平换流器(MMC)这种新型拓扑结构的出现极大地促进了柔性直流输电的发展,作为其关键技术之一的调制策略的选择至关重要。本文首先介绍了MMC的工作原理,其次对于两种常用的适于模块化多电平的调制策略进行详尽的分析,最后比较最近电平与载波移相调制策略的优缺点,为MMC调制策略的选择提供了理论依据。(本文来源于《山东工业技术》期刊2017年11期）

杨熙[7]（2017）在《高压直流输电中模块化多电平换流器的调制策略研究》一文中研究指出随着经济的飞速发展,我国对能源的需求巨增。由于我国能源资源主要分布在西部和东北,国家在战略层面上设计了“西电东送、南北互供”的策略。直流输电的优异特性使得它成为了实现这一战略的最佳方案之一[1,2]。直流输电的关键设备是换流器,例如模块化多电平换流器(MMC)。本文主要研究了模块化多电平换流器的调制策略,主要目的是用于简化换流器的调制方法和减小谐波。通过对模块化多电平换流器调制策略技术现状的研究,提出了改进型最近电平逼近调制策略和等角度调制策略。从理论上来说,改进型最近电平调制策略是采用多个级联的辅助子模块来等效成原来的主子模块的策略,由于级联辅助子模块可等效成主子模块,保障了原来的基本阶梯骨架不变,使得直流侧的直流电压值不变,同时采用多个级联的辅助子模块的结构,可以细化每个阶梯,使得阶梯数增多,达到降低输出电压的谐波分量的目的。根据对改进型最近电平调制策略的理论分析,通过MATLAB编程和PSCAD仿真分别进行仿真验证,可以得出:改进型最近电平逼近调制策略可以降低输出电压的谐波分量。从理论上来讲,等角度调制策略是将在调制正弦波的逼近过程中,随着角度等值的增加产生触发脉冲,逐渐提升子模块的电容电压值,使得输出波形逼近调制正弦波。由于调制方式采用等值角度的脉冲触发方式,减少了等值电压的比较过程,使得损耗时间减少,同时也简化了控制方法。根据等角度调制策略的原理搭建PSCAD仿真仿真模型,证明等值角度的脉冲触发调制策略可降低仿真时间,简化控制过程。同时就等角度调制策略的两种调制方法——两子模块相对应调制策略和多子模块相对应调制策略进行比较得出:采用多子模块相对应调制策略时,得到的直流电压和交流电压等波形都将较在两子模块相对应调制策略下得到的波形好。(本文来源于《重庆大学》期刊2017-06-01）

赵国亮,于弘洋,蔡林海,孙雅旻[8]（2017）在《应用于海上风电的新型矩阵换流器调制策略》一文中研究指出模块化多电平矩阵变换器(M3C)开关状态组合数量众多,增加了自由度的同时,调制过程也较为复杂。为解决该问题,提出一种基于空间矢量脉宽调制(SVPWM)的M3C直接型开关矩阵生成算法。该方法通过直接的逻辑运算,根据输入侧与输出侧空间矢量生成开关矩阵,避免了传统单电容调制方法使用查表法造成的电容选择僵化问题,同时大大降低了存储空间,简化了调制过程。仿真与实验验证了所提算法的可行性与有效性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2017年05期）

胡风革,吴旭升,王清,聂子玲[9]（2016）在《矩阵变换器简化调制策略及换流方法研究》一文中研究指出以简化计算为目的,提出了一种基于参考信号的矩阵变换器空间矢量简化调制算法,它通过参考信号的简单数学运算来实现扇区判断和占空比计算,省略了传统方法中复杂的坐标变换和反叁角函数运算。同时,从运行安全性角度出发,提出一种改进的混合型换流方法,确保换流过程的安全执行。最后,仿真结果验证了上述方法的正确性和可行性。(本文来源于《电气传动》期刊2016年09期）

瞿萍,朱鹏飞[10]（2016）在《模块化多电平换流器调制策略研究》一文中研究指出模块化换流器是应用于电压源换流器直流输电的新型多电平换流器拓扑。介绍了MMC最近电平调制策略和载波移相调制策略的原理,以及相应的电容电压平衡控制策略。分析了2种调制策略下输出电压电流的谐波特性,结果表明具有高开关频率的载波移相调制策略具有更好的谐波特性。在PSCAD/EMTDC中进行了仿真,验证了理论分析的正确性。(本文来源于《陕西电力》期刊2016年06期）

### 调制与换流策略论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对高压大容量模块化多电平换流器调制及子模块投切问题,提出了降低子模块电容电压排序运算量的分组排序调制方法。以电容电压排序运算量最优为目标,确定换流器桥臂子模块的最优分组数量;建立分组后的子模块电容电压矩阵,并对其进行组内纵向排序、组间横向排序,形成以子模块电容电压为序的子模块矩阵;每个控制周期,根据桥臂电流参数,按照子模块电压升高或降低方向,进行子模块投入、切除控制。同时引入子模块电容电压偏差控制,以防止电容电压偏差过大并降低功率器件开关频率。通过101电平柔性直流输电系统数字实时仿真,以及37电平的柔性直流输电系统物理动态仿真,得出提出的均压控制策略可以明显降低排序的运算量以及子模块的开关频率,并能保证子模块电容电压波动量维持在额定值的-5%~5%以内。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 调制与换流策略论文参考文献

[1].白志红,周玉虎.模块化多电平换流器的载波层迭脉宽调制策略分析与改进[J].电力系统自动化.2018

[2].李国庆,王威儒,辛业春,王朝斌,江守其.模块化多电平换流器子模块分组排序调制策略[J].高电压技术.2018

[3].徐东旭,刘崇茹,郑伟,王洁聪,凌博文.一种基于载波移相调制的模块化多电平换流器冗余策略[J].现代电力.2018

[4].王威儒,辛业春,丛佳琦,杨洋,张迪.模块化多电平换流器混合调制策略[J].电力建设.2018

[5].张静,郝亮亮,黄银华,熊飞,王俊芳.基于迭加逼近调制的模块化多电平换流器谐波环流抑制策略[J].电网技术.2017

[6].刘英杰,宋吉江,李云婧,朱荣俊.适用于模块化多电平换流器调制策略的比较性分析[J].山东工业技术.2017

[7].杨熙.高压直流输电中模块化多电平换流器的调制策略研究[D].重庆大学.2017

[8].赵国亮,于弘洋,蔡林海,孙雅旻.应用于海上风电的新型矩阵换流器调制策略[J].电力电子技术.2017

[9].胡风革,吴旭升,王清,聂子玲.矩阵变换器简化调制策略及换流方法研究[J].电气传动.2016

[10].瞿萍,朱鹏飞.模块化多电平换流器调制策略研究[J].陕西电力.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/93f8cdf1a6524f5953dd196f.html