# 无线电定向论文-惠琦

导读:本文包含了无线电定向论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:微波电能传输,定向发射技术,相控阵天线,幅度相位控制

### 无线电定向论文文献综述

惠琦[1]（2019）在《微波无线电能传输系统功率定向发射技术研究》一文中研究指出微波无线电能传输技术可实现远距离、大功率无线电能传输,空间传输损耗小,为实现太阳能空间电站、高空监控无人机全天候供电等提供了可能。然而,为进一步提高MPT空间传输环节的效率,发射端需要采用相控阵天线并进行微波功率定向发射,确保接收端位置变化时始终能获取最多的功率。为此,本文对MPT系统的微波功率定向发射技术进行了初步的探索和研究。本文提出一种基于正交调制/解调技术的MPT系统发射端架构,作为实现MPT定向发射的硬件基础。该架构能实现多路微波功率输出,各路的幅值、相位均能独立控制。所提架构有效利用通信领域常用的正交调制器和解调器,以单个正交调制器取代传统方案所需的可变增益放大器和移相器,以单个正交解调器实现闭环所需要的微波信号幅值、相位检测,克服了传统方案中幅值相位控制受器件限制互相耦合、器件一致性差等缺点,以很低的成本达到了较高的性能,既是MPT发射端研究上的有益尝试,也为后文实现MPT定向发射提供了可靠的硬件保障。进一步,本文阐明实现微波功率定向发射的数学原理。首先,以理论推导、计算、仿真相结合的方式,详细说明了一维、二维线性相控阵天线提高波束质量、实现定向发射的数学原理。基于推导得到的数学关系,给出叁种切实可行的定向发射方法及其实现步骤。相关原理的推导和方法的提出,为实际实现MPT定向发射提供了软件算法设计依据。为验证本文所提发射端架构和定向发射方法的有效性,研究中设计并实现了一套完整的MPT系统原理验证平台,包括发射端系统、收发天线阵列、接收端系统。其中发射端系统可实现16路幅值相位可调的微波功率输出,工作频率915MHz,最大发射功率90W,性能稳定、控制精确、调节快速;收发天线阵列采用3x3阵列,各阵元均采用耦合馈电的双层微带天线,特性优良;接收端系统能采集所获接收功率并以无线通信方式发回给发射端,用于实现闭环定向发射;本文进行了MPT原理演示实验,在5m距离上点亮320颗LED灯珠,同时还测试了MPT系统空间传输效率,与理论符合度较高;本文在2.4m距离上验证了叁种功率定向发射技术,叁种方法得到的实验数据互为映证,有力说明了所述定向方法的有效性、可行性、实用性。(本文来源于《南京航空航天大学》期刊2019-03-01）

王洋[2]（2018）在《新媒体技术在定向运动与无线电测向运动中应用的意义》一文中研究指出传统的体育教学中运用新媒体技术的能力比较有限,主要集中在理论教学当中,教学效果往往不甚理想。2015年长春财经学院首次提出了《定向运动与无线电测向运动综合项目课》的概念,并在该校的体育课实践教学中得以应用,在取得实践效果的同时,申报了多项省级课题并加以研究,从理论上也将提升实践效果。但是,在实践和理论研究过程中,也看到许多不足。(本文来源于《湖北农机化》期刊2018年10期）

杨镝[3]（2018）在《由电磁兼容引起的机载无线电罗盘不定向问题分析》一文中研究指出电磁干扰引起机载的无线电罗盘不定向问题展开分析,阐述了电磁环境、电磁干扰源、传播途径、电磁兼容对策等。(本文来源于《价值工程》期刊2018年30期）

夏天智[4]（2018）在《微波无线电能传输系统发射端定向辐射的研究》一文中研究指出无线电能传输技术因其具有受环境因素影响小、移动灵活性高等优点,受到越来越多的关注。其中,微波无线电能传输技术具有在自由空间传输损耗小、传输能量距离远等优点,为给孤岛、飞行器供电提供了新的供能方式。微波无线电能传输系统包括微波发射端和微波接收端。微波无线电能传输系统所能传输的功率直接由微波发射端功率变换器输出功率决定。微波无线电能传输系统的效率与微波的定向辐射能力以及天线的电能到微波能转换率有直接关系。因此,为了能使大功率微波无线电能传输系统高效率地工作,本课题展开了对大功率微波发射端功率变换器以及实现微波定向辐射的研究。为了提高微波发射端功率变换器的输出功率,本文提出了一种基于ClassΦ_2逆变器的推挽谐振逆变器。所提的推挽谐振逆变器与单级式ClassΦ_2逆变器相比,在不提高晶体管电压电流应力的情况下将输出功率提高了一倍,适用于大功率场合。为减少谐振逆变器输出电压纹波,提高输出电压线性度和天线的电能到微波能的转换效率,本文提出了一种线性-谐振复合式变换器。该变换器由谐振逆变器与线性放大器在负载处并联构成。谐振逆变器工作效率高但是输出线性度差,线性放大器输出线性度高但是工作效率低。通过合理设计线性-谐振复合式变换器可以使得线性放大器仅吸收谐振逆变器输出纹波,有功功率由谐振逆变器提供,由此使得该变换器工作在效率最高状态。为了实现微波的定向辐射,本文首先详细分析了天线阵列的工作原理,根据其定向辐射的工作原理对微波发射端功率变换器提出了输出电流相位可控的要求。由于天线对于功率变换器可以等效为50Ω的负载,因此对微波发射端功率变换器提出输出电压相位可控的要求。为此,本文提出了一种PLL移相器。PLL移相器适用于超高频的应用场合,而且具有输出电压相位与控制电压线性相关、电压相位连续可调的优点。本文根据PLL移相器设计了推挽谐振逆变器、线性-谐振变换器的驱动电路,通过改变驱动电压的相位实现了对输出电压相位的控制,从而实现了微波的定向辐射。本课题研制了一台PLL移相器、一台直流电压36V输入,负载50Ω,输出功率36W,工作频率为100MHz的推挽谐振逆变器以及一台直流电压30V输入,负载50Ω,输出功率10W工作频率100MHz的线性-谐振复合式变换器原理样机。实验结果与理论分析、仿真结果一致,验证了理论的正确性。(本文来源于《南京航空航天大学》期刊2018-01-01）

陈宏,张洋洋,井翠红[5]（2015）在《基于软件定义无线电的智能定向信号监测训练系统设计与实现》一文中研究指出针对无线电监测环境复杂、仿真演练工作量大、资源利用率低、训练准确度低、训练成本高等问题,山东省济宁市无线电管理办公室组织技术人员设计并实施了"基于软件定义无线电的智能定向信号监测训练系统"。该系统基于软件定义无线电技术理念,对普通的笔记本电脑设备进行适配与改装,使用软件无线电USRP设备进行信源智能仿真,实现控制信号源开启和关闭、动态调整发射频率和发射功率等功能。该系统用于智能模拟无线电管理机构的定向信号监测训练场景,降低无线电监测训练的人力成本,提高训练效果与效率,最终提高无线电监测人员的技术水平与业务能力。(本文来源于《中国无线电》期刊2015年11期）

周薇[6]（2015）在《无线电罗盘定向摆动大的故障分析及排除》一文中研究指出无线电罗盘通过无线电导航台、无线电广播电台以及无线电信标台对直升机进行领航,如果无线电罗盘定向不稳定,会直接影响飞行员对飞行方向的判定。本文介绍了某次试飞中无线电罗盘定向摆动大的故障,根据故障现象进行了原因分析,并根据分析结果进行一步步排除。(本文来源于《航空装备维修技术及应用研讨会论文集》期刊2015-10-11）

王洋[7]（2015）在《高校开设定向越野运动与无线电测向综合项目课可行性的探索》一文中研究指出吉林省高校的定向越野运动与无线电测向综合项目课应该加以改进。要建立各级有比赛的机制,校级比赛、市级比赛、省级比赛,增强定向越野和无线电测向在高校学生中的影响力;要大力开设关于定向越野和无线电测向裁判培训工作,加强教师的实践和理论水平;各学院领导应加大对定向越野和无线电测向设备的投入,建立各级运动队和比赛机制。(本文来源于《现代职业教育》期刊2015年18期）

吴恩铭,苏满仓,郝磊[8]（2015）在《无线电定向原理的简易应用》一文中研究指出本文主要介绍了无线电在当今社会中的重要地位,ADF无线电测向的原理,并将测向原理与超外差收音机相结合,制作出具有定向功能的接收机。(本文来源于《山东工业技术》期刊2015年10期）

杨胜学,吴志军[9]（2015）在《无线电罗盘定向误差分析》一文中研究指出无线电罗盘(ADF)是最早用于飞机导航的无线电设备,它可通过接收地面各地的民用中波无线电广播电台或专用的地面导航台NDB(无方向信标)的信号来测定飞机相对方位角,飞行员根据此方位角,就可以驾驶飞机向导航台飞行或背导航台飞行,可以测定飞机相对位置,在能见度不好时,还可以与无线电高度表、信标接收机等设备配合,进行仪表着陆等。同时,具有结构简单、可靠、使用方便等特点,所以,至今仍为各种飞机必备的一种无线电导航设备。(本文来源于《科技资讯》期刊2015年05期）

王洋,陈雪松[10]（2014）在《对大学生运动队定向越野与无线电测向综合训练的思考》一文中研究指出随着群众性休闲体育的广泛开展,定向越野和无线电测向的比赛被越来越多的人所认可。这两项运动不但具备传统体育项目的健身功能,还同时具备休闲体育的趣味性功能。但是就目前两个项目发展来看,大多数人对该项训练方法还存在很多的误区,很多人认为它们没有任何的联系,但是实际上它们之间有很多相通之处。进行综合训练对两个项目的发展十分有好处,本文就它们的综合训练做了一些探讨。(本文来源于《现代妇女(下旬)》期刊2014年11期）

### 无线电定向论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

传统的体育教学中运用新媒体技术的能力比较有限,主要集中在理论教学当中,教学效果往往不甚理想。2015年长春财经学院首次提出了《定向运动与无线电测向运动综合项目课》的概念,并在该校的体育课实践教学中得以应用,在取得实践效果的同时,申报了多项省级课题并加以研究,从理论上也将提升实践效果。但是,在实践和理论研究过程中,也看到许多不足。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 无线电定向论文参考文献

[1].惠琦.微波无线电能传输系统功率定向发射技术研究[D].南京航空航天大学.2019

[2].王洋.新媒体技术在定向运动与无线电测向运动中应用的意义[J].湖北农机化.2018

[3].杨镝.由电磁兼容引起的机载无线电罗盘不定向问题分析[J].价值工程.2018

[4].夏天智.微波无线电能传输系统发射端定向辐射的研究[D].南京航空航天大学.2018

[5].陈宏,张洋洋,井翠红.基于软件定义无线电的智能定向信号监测训练系统设计与实现[J].中国无线电.2015

[6].周薇.无线电罗盘定向摆动大的故障分析及排除[C].航空装备维修技术及应用研讨会论文集.2015

[7].王洋.高校开设定向越野运动与无线电测向综合项目课可行性的探索[J].现代职业教育.2015

[8].吴恩铭,苏满仓,郝磊.无线电定向原理的简易应用[J].山东工业技术.2015

[9].杨胜学,吴志军.无线电罗盘定向误差分析[J].科技资讯.2015

[10].王洋,陈雪松.对大学生运动队定向越野与无线电测向综合训练的思考[J].现代妇女(下旬).2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/93f8d01cb9942ab77cf5ac6c.html