# 小型农田水利工程规划设计要点

宿州市水利水电建筑勘测设计院安徽省宿州市234000

摘要：近些年我国农业发展取得突出的进步，农业作为重点发展的产业，对国家经济发展、社会发展以及生活水平的提升等有重要的促进作用。农产业的生产规模逐渐扩展，小型的农业水利项目增多，在建设管理的过程中，如何实施规划设计很重要。本次研究中结合农田水利工程规划设计存在的问题，对注意事项研究。

关键词：小型农田；水利工程；规划设计

引言

小型农田水利工程一般是指农田最后一公里内的直接为农田灌排水服务的水利工程，就像人体的毛细血管，作用十分重要，能够给我国的农业生产发展提供积极影响。实践证明农业发展与水有着紧密联系，我国的疆域辽阔环境条件与水资源分布状况差异性较大，就会导致农田灌排受到极大的影响，在平原地区这类问题极为突出。所以，做好小型农田水利工程建设，首先是能够给农田灌溉做好准备性工作，在农田缺水干旱时，能及时有足够的水进行补充。

1、农田水利灌溉工程规划设计原则

农田水利灌溉工程规划设计的根本目的是满足农业生产作业需要，在全面发挥其灌溉作用的基础上，提高农业产量。因此，明确工程规划设计标准，制定科学合理的设计方案，将对实际水利工程建设起主要指导意义。农田水利灌溉工程规划设计中，要严格遵循所在地区水文条件，在分析地表总水量、农田灌溉需水量、农田需水量极限值、地区总体用水量等方面的基础上，通过精确计算，综合得出农田年均灌溉次数以及平均每次的灌溉需水量，从而对最终工程规划设计方案进行优化。农田水利灌溉工程规划设计，要从实际情况出发，遵循高效设计的原则。综合分析地形、自然条件、水文状况、气象等条件，充分借助地形优势，贯彻节能灌溉理念，使水资源从高处向低处实现自然引流，避免了在水流高处进行回填增高的施工方式，维系了地质结构的稳定性，有效预防了滑坡等不良状况的出现。灌溉工程水流引入设计时，需绕过附近山体或河流，以防止出现山洪和泥石流等灾害现象，从而最大限度地实现安全规划设计和使用。

2、农田水利工程规划设计的现状

2.1、整体缺少科学性

结合当前农田水利工程的设计流程和实际要求等，在后续规划设计中，要求工作人员提升经验，在当前基础上进行水利工程设计理念的更新，将其作为重要的依据。在后续设计阶段，可能存在相关数据和实际建设不符合的情况。环境地质勘察很关键，如何强化对现代科学技术的认知是关键，由于当前意识浅薄，工程规划阶段缺少严谨性。

2.2、技术标准应用体系未能完善

在进行我国小型的农田水利工程设计建设期间，技术标准体系未能完善建立起来，就会导致在施工建设期间遇到诸多困难性问题。由于我国的相关部门的规定，在农田水利工程建设方面可以引用的标准相对较为匮乏，就会导致设计人员在实践工作期间会因为技术标准不足或参考资料不足等问题导致对水利工程的设计存在片面性与局限性。这样的设计很容易导致建成的农田水利工程很难发挥出实践意义。

2.3、缺少先进的技术设备

在小型水利工程规划的过程中，早期的机械设备水平比较低，采用的是人工方式进行测量和勘察，在后续规划和设计中，可能存在部分的弊端。此类方式延伸到目前，部分小型水利工程项目在设计的阶段，缺少设备和技术，采用的是传统的设计方式，进而出现工程质量管理水平低的情况。

3、农田水利灌溉工程方案具体规划设计

3.1、灌溉取水方式的优化

当前，灌溉取水方式的选择要求最大程度地节约人力成本、资源损耗，最大限度地提升工程引水作业效率。因此，要切实结合农田实际情况，突出地区性优势，在综合分析农田承载水量极限值、最高水位、水资源可抽取类型等前提下，优化选择灌溉取水的方式。同时，为提升水资源灌溉效率，节约电能消耗，可以综合使用地面引流、堤坝引水、水库中引水、地下水抽取等多样化取水方式，以满足实际灌溉单位时间内的需水量。

3.2、合理选择项目工程施工建设区域

根据小型农田水利工程项目施工建设的要点进行建设范围的研究，发现在县级市该问题受到的重视程度颇高。所以需要将其规模化建设的目标达成，需要保证当地的农田集中在一起，并整体性的配合工作。同时还需要考虑该项目与其他项目之间的协调配合，做好与农业部门、国土资源部门、政府部门之间的管理内容之间的衔接，在进行农田水利工程项目建设的前一阶段，需要各个部门做好自己的本职工作，进行该项目工程建设的宣传与引导，让农业用户有机会了解该项目工程对产业发展的现实影响意义，这样在施工建设阶段，也能保证农业用户能够积极参与其中，这样有助于施工建设团队缓解工作压力，提升整体的工作效率。

3.3、加强投资力度

针对我国当前少数区域出现的投资力度不平衡等现象，需要本地政府加强投资力度，科学配置水利建设中所需要的资金，进而确保水利建设过程的资金投入均衡。为进一步保障资金来源途径的多样化，政府除了加大对本地农田水利项目建设经费投资力度之外，还要发挥政府引导功能，积极引领各行各业为农田水利项目建设工作贡献一份力量。此外，针对已建成并投用的水利项目，地区政府与相关部门应加强维修与改造力度，进而充分发挥出农田水利项目的作用及价值。本地政府和相关部门在加强投资力度时，需要通过全面宣传农田水利项目的重要性，来激发本地民众对建设与管理水利建设项目的热情，以确保投资经费可以达到最佳效果。

3.4、灌溉渠道优化

灌溉渠道优化设计是整个水利灌溉工程规划设计的关键部分。灌溉渠道规划设计需要根据地区不同农作物生长需水量进行分析，在充分满足农作物生长的基础上，选择最有效的灌溉方式。农田水利灌溉渠道规划设计，一般都是从干、支、斗等方面进行规划建设，渠道规划设计要保证水流不会遇到阻碍，且与田间道路规划有效结合，避免渠道重新规划或占用耕地面积，同时应满足实际灌溉需水量。

3.5、重视对小型农田水利工程项目设计要点把控

小型农田水利工程主要包含土地整治工程以及灌溉排水工程，同时还涉及到周围的林业、道路等的规划把控，所以在设计建造阶段处于农户的需求所需要考虑的问题相对较多。一方面在选址期间需要考量周围的环境条件，将已经建造完毕的工程项目进行维护，同时还需要结合地貌选定治理的目标，将工程内容以及技术应用的标准规范确立起来。在此期间施工建设单位还需要与有关的政府部门进行协商，防止重复性建设导致经济成本增多，而影响地区的经济发展。还有就是设计人员还需要做好水量平衡关系以及供需平衡关系的考量，这样就能保证项目工程的整体布局合理化，设计建设的方案也能如期推进。

结束语

小型农田水利工程的规划和设计等是个全面的过程，在后续发展的过程中需要做好具体管控工作。水利工程用户单位需要承接各种任务，在单位管理阶段，结合水利工程的特点，定期或者不定期的进行工程检查。只有确保水利工程的安全性和可靠性，才能确保平稳实施。

参考文献：

[1]冯园.水利工程规划设计与灌溉技术[J].河南水利与南水北调，2019，48（04）：50-51.

[2]曹东升.浅谈小型农田水利工程设计中的注意事项[J].科技经济导刊，2019，27（12）：105.

[3]姜立志.小型农田水利工程建设中存在问题及治理对策[J].农民致富之友，2019（12）：100.

[4]曹庆山，张昆，龙伟.浅析农田水利工程灌溉规划设计[J].低碳世界，2019，9（03）：51-52.

[5]贺亚波.农田水利规划中的多功能设计实现方式分析[J].山西农经，2019（05）：158-159.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9458301691509aafbcb3d967.html