# 二维平台论文-吕庭,王彬,毛丽民

导读:本文包含了二维平台论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:AY-LDC1000金属探测器,二维移动平台,金属探测,定位

### 二维平台论文文献综述

吕庭,王彬,毛丽民[1]（2017）在《基于移动二维平台的金属探测定位器的研究》一文中研究指出针对食品生产中的安全问题,提出了一种基于二维移动平台的金属物体探测定位器。选用1角、1元硬币和直径40 mm的铁圈作为研究对象,通过上位机控制系统运行,并监控金属探测的过程,同时显示探测金属的种类及位置坐标。实验结果表明,该系统通过对X、Y轴的独立运动方向控制,在一定范围内实现金属检测、判别和精确定位,并能准确、直观的显示结果,对食品行业具有一定的应用价值。(本文来源于《机床与液压》期刊2017年22期）

李丽,王彦,薛芸,闫超[2]（2016）在《目标磷脂组学二维平台的建立及其应用研究》一文中研究指出磷脂(Phospholipids,PLs)是指结构中含有磷酸根的一大类脂质,由于其具有高度的复杂性和多样性从而具有多种重要生物功能,如物质运输、能量代谢、信息传递及代谢调控等。且某些磷脂可以作为肥胖、阿尔兹海默症和恶性肿瘤等疾病的潜在生物标记物。因此有必要针对磷脂化合物建立一种高效的分析检测平台,对于磷脂及其代谢与疾病的关系进行深入研究。目前磷脂的分析方法主要局限于一维液质联用平台,其缺陷主要在于不能实现单一化合物之间的完全分离,这样势必会影响方法的定性范围和定量准确性。因此为了尽可能扩大方法的分析范围,(本文来源于《中国化学会第十一届全国生物医药色谱及相关技术学术交流会（大会特邀报告及墙报）论文摘要集》期刊2016-04-26）

苏钊[3]（2016）在《双足压电作动器的研究及其在二维平台中的应用》一文中研究指出近些年来,光电技术、精密制造加工、纳米科学、航宇工程等领域对精密定位技术提出了越来越高的要求,如需要亚微米或纳米级的定位分辨率,精细的运动控制等。非共振式压电直线作动器具有精度高、响应快、可自锁等特点,有望应用于新型精密运动平台的作动之中。本文研究的双足压电直线作动器,是以压电迭堆为作动单元的一种非共振式作动器,在大行程下依然具有精度高、响应快、推力大的特点,应用于精密二维运动平台时具有较大的优势。本文的主要研究内容如下:介绍了压电精密运动平台的应用背景及其特点,概述了压电作动技术的研究现状;比较了共振与非共振式作动技术,归纳了以压电迭堆为作动单元的非共振式作动器的特点。介绍了压电元件的特点及结构,总结了其使用方法与注意事项;考虑到压电输出对外加压力的敏感性,对两种压电迭堆做了预紧力标定实验;研究了两种压电迭堆的动态特性,获得了不同预紧力下二者的激励电压、频率与输出振幅的关系。根据对单、双足压电作动原理的比较及叁相、四相驱动的分析,设计了双足对称式叁相驱动压电作动器并制作了样机;根据实验结果及分析,对作动器进行了改进;实验表明改进型作动器具有更稳定的性能、更大的推力。以新型压电作动器为作动单元,设计了精密二维平台的机械结构并制作了样机;通过实验测试了平台性能,表明二层平台对底层的输出特性影响较小;平台的定位分辨率可达4.2μm(连续步进模式)、0.1μm(单步驱动模式),表明该平台可实现较高精度的作动。(本文来源于《南京航空航天大学》期刊2016-03-01）

王道档,邹慧,郭天太,王晓晓,刘维[4]（2013）在《基于自校正的叁坐标机二维平台误差测量技术》一文中研究指出针对叁坐标测量机二维平台的高精度校正问题,提出了一种基于自校正算法的二维平台误差测量方法。利用精度要求低于或等于待测平台的刚性栅格板测量二维平台上多个位姿点的坐标,根据基于最小二乘法的自校正算法得到待测平台的二维平台误差,并对实验结果进行了不确定度分析与验证。实验结果表明,利用该方法可有效地获得待测二维平台误差,测量精度可达到亚微米量级。所提出的叁坐标测量机平台误差测量方法具有较高的可靠性,无需昂贵的专用高精度辅助装置,在叁坐标测量机二维平台误差的测量和校正中具有较好的实用性。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊2013年11期）

邵盼盼[5]（2013）在《天幕靶用二维平台自校准技术研究》一文中研究指出针对在天幕靶速度和密集度测量系统中,存在需要人工对天幕靶水平度和俯仰度进行调节的问题,因此,简化人工操作是天幕靶技术研究中急需解决的部分。本文在天幕靶测试技术基础上,提出二维转台自校准技术进行简化调整天幕靶操作步骤。目前由于天幕靶技术存在调平费时费力、测试不同倾角飞行弹丸速度时定位不准确等问题。本文在基于专用二维转台特性的基础上,提出天幕靶用二维平台自校准技术。在惯性制导系统中,借鉴二维转台技术具有可以模拟飞行器各种姿态角的特性,将二维转台技术应用于天幕靶技术中不仅解决了上述问题,而且可以高精度定位。本文对天幕靶转台结构和自校准方面做出了改进,在结构上,将步进电机安装在天幕靶底架的叁个支撑上,来实现天幕靶调平；在天幕靶下方安装小型电控旋转台,驱动控制天幕靶的方位角；在天幕靶的右方安装另一小型电控转台进行天幕靶方位角的调节。在自动调平上,以单片机为控制中心分别对步进电机进行控制,定位天幕靶。在校准方面,采用模糊PID控制算法对位置误差进行校正。首先建立天幕靶转台的数学模型,利用稳定边界法整定转台数学模型的PID参数,在M MATLAB/simulink环境下进行仿真实验,得出超调量为30%的控制曲线。采用模糊控制用于PID控制算法中,得出超调量为20%,稳定时间为3s的高控制精度、短时间调节的二维转台,以达到更高的转台控制参数。(本文来源于《西安工业大学》期刊2013-04-28）

陈利红,崔树旺,何会海,侯超,刘佳[6]（2011）在《利用二维平台扫描系统研究光电倍增管阴极位置响应》一文中研究指出大型高海拔空气簇射观测站(LHAASO)计划中的各种探测器将使用几万只光电倍增管测量探测器收集到的光子数,光电倍增管阴极位置响应的均匀性是影响探测器能量分辨的重要因素之一。为此搭建了由步进电机驱动的二维扫描平台控制LED光源,逐毫米扫描光电倍增管光阴极,测量光源照射光阴极不同位置时的阳极输出信号。实验中对多种候选光电倍增管进行了测试,研究其位置响应的均匀性。结果表明聚焦电极、管内电场分布结构造成的光电子收集效率的差异是造成位置响应差异的主要因素。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2011年07期）

苏文[7]（2008）在《二维平台的力学耦合分析及解耦设计》一文中研究指出以二维平台为研究对象,介绍了影响平台精度的主要干扰源,根据平台的结构特点,分析了两环间的转动惯量耦合、运动学耦合和动力学耦合关系.结果表明:只有一个环转动时,不存在耦合.提出了减小动力学耦合程度的措施,并在结构设计方面提出了解耦设计方法.(本文来源于《光电技术应用》期刊2008年06期）

曹聚亮,吕海宝,楚兴春,谌廷政[8]（2004）在《基于图像配准技术的二维平台位置参数视觉测量》一文中研究指出提出一种基于图像配准技术测量移动平台二维平移、旋转等参数的视觉测量方法.固定基准图和镜头,使CCD随平台在基准图的像平面内移动或旋转,再由图像配准技术对当前CCD接收到的图像在整个像平面内的位置进行定位,从而可实现微位移平台位置参数的测量.对基准图进行分块设计,并且对每一分块进行二进制编码.如果保证至少有一分块落到CCD成像区域内,实验结果表明系统的位移测量精度可达到亚微米级.(本文来源于《测试技术学报》期刊2004年03期）

赵建亭,王振华[9]（2003）在《二维平台微机控制系统的设计》一文中研究指出本文介绍了由PC计算机和单片机组成的二维平台微机控制系统的系统结构,详细介绍了系统各部分的设计方案及具体实现方法。该控制系统能充分发挥PC计算机和单片机两者的优点,而且系统结构简洁、成本低。(本文来源于《微计算机应用》期刊2003年06期）

### 二维平台论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

磷脂(Phospholipids,PLs)是指结构中含有磷酸根的一大类脂质,由于其具有高度的复杂性和多样性从而具有多种重要生物功能,如物质运输、能量代谢、信息传递及代谢调控等。且某些磷脂可以作为肥胖、阿尔兹海默症和恶性肿瘤等疾病的潜在生物标记物。因此有必要针对磷脂化合物建立一种高效的分析检测平台,对于磷脂及其代谢与疾病的关系进行深入研究。目前磷脂的分析方法主要局限于一维液质联用平台,其缺陷主要在于不能实现单一化合物之间的完全分离,这样势必会影响方法的定性范围和定量准确性。因此为了尽可能扩大方法的分析范围,

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 二维平台论文参考文献

[1].吕庭,王彬,毛丽民.基于移动二维平台的金属探测定位器的研究[J].机床与液压.2017

[2].李丽,王彦,薛芸,闫超.目标磷脂组学二维平台的建立及其应用研究[C].中国化学会第十一届全国生物医药色谱及相关技术学术交流会（大会特邀报告及墙报）论文摘要集.2016

[3].苏钊.双足压电作动器的研究及其在二维平台中的应用[D].南京航空航天大学.2016

[4].王道档,邹慧,郭天太,王晓晓,刘维.基于自校正的叁坐标机二维平台误差测量技术[J].仪器仪表学报.2013

[5].邵盼盼.天幕靶用二维平台自校准技术研究[D].西安工业大学.2013

[6].陈利红,崔树旺,何会海,侯超,刘佳.利用二维平台扫描系统研究光电倍增管阴极位置响应[J].核电子学与探测技术.2011

[7].苏文.二维平台的力学耦合分析及解耦设计[J].光电技术应用.2008

[8].曹聚亮,吕海宝,楚兴春,谌廷政.基于图像配准技术的二维平台位置参数视觉测量[J].测试技术学报.2004

[9].赵建亭,王振华.二维平台微机控制系统的设计[J].微计算机应用.2003

本文来源: https://www.lw00.cn/article/94946eed177a67aaf2d504d4.html