# 浅析水利施工中大体积混凝土抗裂技术张春云

广南县水利水电勘测设计队

摘要：在我国的水利工程建设期间，混凝土是一种无法替代的工程材料，因其具有的独特结构性能和材质，使其在投入工程建设中极易因外界环境变化而改变，使得水利项目建设期间发生大体积混凝土裂缝情况。这篇文章就专门针对水利项目中大体积混凝土裂缝的概念、形式及特点做了深入探究，并对抗裂技术和修复措施做了详细论述。

关键词：水利建设；大体积混凝土；抗裂技术

前言

混凝土是我国水利项目建设中的一项不可取代的工程材料，混凝土结构稳定直接关系着水利项目的安全运行和工程建筑的稳定。通常而言，水利项目建设期间混凝土结构有着大面积的截面，内部结构中的水泥在水化作用之后，会出现大量热气进而导致混凝土结构改变，在受热的情况下发生膨胀，是当前引起我国水利项目施工发生大体积混凝土裂缝的根本因素。

一、水利项目中大体积混凝土裂缝概述

1.混凝土裂缝的概念

混凝土裂缝往往出现在施工建设期间，主要有微观裂缝和宏观裂缝两类。微观裂缝就是人们用肉眼无法观察到的裂缝，且结构特征就是裂缝布局不均匀，断断续续，通常宽度不差过0.05mm。宏观裂缝就是人类能够明显看到的裂缝，宽度一般超过0.05mm。当前对水利项目施工最关键的就属宏观裂缝，各种裂缝分布位置会引发各种不一样的裂缝。

2.大体积混凝土裂缝的特点

材料的选用对水利项目施工期间出现混凝土裂缝有着重要影响，大体积混凝土裂缝也会受到温度影响，若是采用韧性强的材料就能对温度差异造成的影响起到制约作用。混凝土出现裂缝有着时间性特点，混凝土出现裂缝受温度影响，而温度的变化则受时间影响，因此在对混凝土浇筑操作时要把握好浇筑和风干时间，进而防止混凝土出现裂缝。在我国水利项目建设中，因各方面因素的变化影响，导致大体积混凝土出现裂缝，进而对水利项目建设的安全稳定性起到极大的阻碍作用。所以，我们一定要采取必要措施，对水利项目建设期间出现的大体积混凝土裂缝进行改善和调节。

二、水利项目中大体积混凝土裂缝的主要形式

水利项目建设期间混凝土结构有着大面积的截面，内部结构中的水泥在水化作用之后，会出现大量热气进而导致混凝土结构改变，在受热的情况下发生膨胀，是当前引起我国水利项目施工发生大体积混凝土裂缝的根本因素。以下有两种混凝土裂缝形式：

（一）混凝土裂缝中出现的温差裂缝

因为混凝土结构中的水泥成分会由于水化反应而散发很多热量，导致混凝土内部与表层温差较大。一般而言，在对水利项目的混凝土结构实施全面浇筑时，要实施全面彻底的浇筑操作，就导致其在浇筑之后，引起大体积混凝土结构中的水泥成分立即出现水化作用而引发大量热量，也导致出现的热量集中汇聚在内部而难以挥发散尽，就会在一定程度上引起大体积混凝土结构表层形成拉应力，内部形成压应力，在内外温差达到了混凝土的抗拉极限，就会发生水利项目的大体积混凝土裂缝情况。

（二）混凝土裂缝中出现的收缩裂缝

因混凝土在大面积散热和硬化期间总会引起较大的收缩应力，特别是在水利项目大体积混凝土建筑中，若是出现的应力比混凝土结构能进行抗拉的极限，就会导致大体距混凝土发生收缩裂缝。并且，在水利项目的大体积混凝土建筑中，若是水泥与水比例合理，且自身引起的收缩量值也比较均匀的基础上，若是与温度收缩交叉，就会导致应力作用逐渐增大，随之使得收缩裂缝情况出现。所以，混凝土的收缩情况一般会被水利项目建设当做一项关键的性能检验指标。

三、对水利项目中大体积混凝土抗裂技术分析

（一）对大体积混凝土出现的温差裂缝的抗裂技术研究

混凝土表面及内部出现的温差改变是导致大体积混凝土出现裂缝的关键要素。所以对水利项目建设中出现的大体积混凝土抗裂技术实施科学探究，进一步增强混凝土结构的安全和稳定性。

1.科学把握大体积混凝土的最初适宜的温度，要彻底改善因内外温差导致的混凝土裂缝，就需要我们一定科学的把握混凝土最初的稳定。特别是在气温高的天气，因出机口不久的混凝土板料的温度普遍较高，因此为了准确控制混凝土的最初温度，就要我们实施必要的降温操作来进行人为降温措施。

2.全面增强混凝土的捣实强度，混凝土捣实操作就是对入模的混凝土进行一定的成型和密实操作。我们在完成混凝土浇筑入模之后，一定要立即开展必要的振捣措施，确保刚入模的混凝土可遍布模板的每个位置，并积极排出模板中多余的气泡，充分增强混凝土拌合物的均匀性和密度。然而在施工期间，大体积混凝土进行振实时，我们需要进行两次振捣操作，来进一步增强混凝土结构性能，能在一定程度上强化水利项目建设中大体积混凝土的抗裂性。

3.科学把握混凝土的浇筑厚度，在实施大体积混凝土浇筑任务时，我们要把它划分为全面分层、斜面分层和分段分层三个环节。对于全面分层法，我们在开展大体积混凝土浇筑时需要进行高强度的浇筑，对于斜面分层，我们对浇筑强度要求就比较低。所以，在水利项目建设期间，需要施工人员一定要按照混凝土结构实际情况，来实行对应的浇筑措施。当前，我国水利项目建设期间运行较普遍的就是斜面分层法。

（二）对大体积混凝土出现的收缩裂缝的抗裂技术的研究

1.采用优质水泥。因水泥的水化反应引发的热量是使得混凝土结构发生裂缝的关键因素，所以，在对水利项目混凝土选材时，一定要采用发热低、含碱量少的水泥做混凝土材料，水泥要具备高强度、可塑性强及初凝期较长等特点。

2.对砂石骨料的科学选用。在混凝土构成要素中，骨料占主要部分，这就需要我们在选用混凝土砂石骨料时，要根据实际工程需求，来科学选择膨胀系数小、级配高的骨料，并要科学控制混凝土中的细石粉和宽石粉的含量，保证工程安全稳定性时，能够进一步增强混凝土的抗压性和密度，从而增强大体积的混凝土抗裂性。

3.科学配比水泥和混凝土。在实施混凝土配比时，要全面考虑水利建设的施工特点，降低水泥用量，并科学把握水灰比，要保证水泥有一定含水量，不能缺少流动性和粘聚性，要确保配比的混凝土可实现水利施工的具体条件，科学高效的实现混凝土的浇筑任务。

4.选用优质的掺合料。掺合料的质量因素是决定混凝土强度和使用期限的关键原因。在选用水泥参合料时，我们一定要开展必要的研究试验，来选择满足水利施工标准的有着足够活性的掺和材料，并且因粉煤灰的含硫量和碱量都很少，需水量也低，所以能够将其适量添加到混凝土中，进而能够在一定程度上增强混凝土的抗压性和抗渗性，也可以增强混凝土的抗拉强度，推动混凝土内部的碱骨料能有一定制约，从而增强水利项目中大体积的混凝土抗裂性。

5.采用适宜的外加剂。把定量的减水剂与引气剂充分结合，可准确把握大体积混凝土单位水泥的凝胶材料含量与水量，对新拌混凝土的任务量更高效的发挥调节作用。外加剂的定量添加，既可以在一定程度上增强硬化混凝土的抗压性和变形情况，也能够推动混凝土往高性能方向转变。

四、总结

在我国经济发展进程和科学技术的更新步伐不断加快的情况下，我国的水利项目发展也取得了显著成效，并且，人们对水利项目建设的质量标准逐渐升高。在我国水利项目建设中，因各方面因素的变化影响，导致大体积混凝土出现裂缝，进而对水利项目建设的安全稳定性起到极大的阻碍作用。所以，我们一定要采取必要措施，对水利项目建设期间出现的大体积混凝土裂缝进行改善和调节。

参考文献：

[1]雪刚，赵娜.水利施工中大体积混凝土抗裂技术的应用[J].企业技术开发（下半月），2014，（4）：46-47.

[2]陈小建，陈良其.水利施工中大体积混凝土抗裂技术探讨[J].广东科技，2014，（6）：71-72.

[3]张宏刚.试析当前水利施工中大体积混凝土抗裂技术[J].科技与企业，2014，（12）：261-261，262.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/94b5181f13405630d35b970e.html