# 模拟基带模块论文-张兴鹏

导读:本文包含了模拟基带模块论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:基带信号,正交调制,非理想特性,模拟

### 模拟基带模块论文文献综述

张兴鹏[1]（2018）在《正交调制器非理想特性的基带模拟方法及模块设计》一文中研究指出基带信号作为矢量信号源的核心,在电子对抗、电子测量、信号激励等领域都有着普遍的应用。在实际通信中,使用正交调制器将低频的基带信号调制为适合在信道中传输的信号后再进行发射。不可避免地,正交调制器固有的非理想特性也将迭加到已调信号上一同发射出去。如何采用基带信号模拟正交调制器的非理想性,对接收仪器的性能测试有重要意义;另外如何对这些非理想特性进行有效的预补偿,以降低已调信号的非理想性造成的影响,也是值得研究的重点。本文将正交调制器的非理想特性分为线性失真和非线性失真,分别对这两种失真的基带模拟和预补偿进行研究,完成了算法的推导,模型的搭建以及信号生成模块的设计。主要研究内容以及所做工作包括:1、首先,综合考量线性失真和非线性失真的特性。其中对线性失真的分析主要包含载波泄漏、幅度不平衡和相位不平衡,并引入边带抑制比和本振抑制比定量说明已调信号存在线性失真时所发生的变化;而对非线性失真的分析对象包括Rapp模型、Saleh模型以及复系数多项式模型。然后,对造成两类失真的失真参数进行归纳,采用相应算法将两类失真参数全部折算到基带信号上,以此完成基带信号对失真的模拟。最后,根据所做推导分别建立了线性失真模型和非线性失真模型,并通过仿真检验模型的正确性。2、根据所建立的线性失真和非线性失真模型,对失真补偿算法进行研究。对于线性失真补偿,根据输入信号带宽不同,分别对单频和宽带信号采用失真参数推导和FIR数字滤波器构建补偿模型。对于非线性失真的补偿,重点推导了补偿模型中AM/AM和AM/PM特性函数的计算方法,并引入了曲线拟合法对特性函数表达式进行估计。通过仿真失真数据经过预补偿前后的变化,说明补偿效果的有效性。3、以建立的失真模型和补偿模型为基础,采用波形回放法和实时数据生成法在FPG中完成相应模块设计。重点对波形回放法的核心模块——DDR3 SDRAM控制模块以及实时数据生成法的核心模块——预失真模块进行了分析。其中,DDR3SDRAM控制模块将串并转换、读写控制状态机、MIG核控制等技术相结合,实现了波形输出速率最高200MHz,最大存储容量4GB的波形回放。预失真模块采用多相结构设计,实现实时数据滤波的同时兼顾最大32倍插值功能。经过实时数据测试,所设计模块能够完成失真信号的模拟以及对失真的预补偿。(本文来源于《电子科技大学》期刊2018-04-08）

周金晶[2]（2014）在《射频接收机模拟基带关键电路模块的设计与研究》一文中研究指出在射频接收机架构中，由于其单级转换特性的要求，模数转换器（ADC）需要具有高动态范围，而VGA（可变增益放大器）与反馈环路组成的AGC(自动增益控制)电路为基带ADC提供恒定的信号功率，其性能直接影响了可接收输入信号动态范围，是射频接收机中最关键的设计之一。此外，高性能和低功耗也是ADC模块重要的的设计指标要求。本论文主要针对ZigBee射频接收系统中的AGC和ADC电路进行研究和设计。论文首先对AGC系统架构进行研究，讨论了结构中的可变增益放大器、差分放大器、低通滤波器和峰值检测器等各个模块的功能。重点研究了VGA（可变增益放大器）的电路结构和性能参数。基于增益粗调级和精调级级联架构，进行VGA的原理电路设计，完成动态范围70dB，步长2dB的中频VGA电路，仿真通过后，采用TSMC0.18um RFCMOS工艺实现VGA版图。本文设计的另一个重要电路是一款7位、16MHz采样频率的流水线ADC功能模块。论文研究了流水线ADC电路的系统组成以及工作原理，进行了ADC电路中各个功能模块的设计，主要包括了运算放大器、比较器和编辑器等。在对流水线ADC的性能参数进行了分析后，运算放大器作为核心进行了详细的讨论。在此基础上完成运放及相应辅助电路设计，实现流水线ADC电路功能并给出了流水线ADC仿真后的结果。论文工作对于今后进行无线射频接收机架构中的AGC电路和ADC电路设计开发具有一定的参考和借鉴作用。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2014-01-01）

王超[3]（2013）在《UHF RFID直接变换接收机中模拟基带电路模块的研究与设计》一文中研究指出射频识别技术（RFID，Radio Frequency Identification）相对于传统的磁卡，条形码及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、可重复使用、记忆容量大和安全可靠等特点，因此被广泛应用于智能交通、动物识别、工业物流、容器识别、电子门票、一卡通和身份识别等领域。论文针对超高频射频识别（UHF RFID，Ultra High Frequency RFID）直接变换接收机中模拟基带电路模块进行了深入的研究。本文首先对几种常用的无线接收机的架构进行了比较分析并对相关协议进行了比较，然后，根据ISO18000-6Type C协议及相关参考文献给出了UHF RFID直接变换接收机中模拟基带电路模块的性能指标。该模拟基带电路模块包含低通滤波器、可编程增益放大器及直流偏移消除电路。然后，对滤波器的种类结构及各种结构的优缺点做了调研，并针对UHF RFID直接变换接收机对信道带宽的要求，设计采用开关控制电阻阻值大小的方法设计实现了480kHz~1.68MHz截止频率可调的四阶全差分巴特沃斯低通滤波器，该设计可以让接收机对多种不同传输速率的信号进行处理。接着，分析了多种可编程增益放大器的结构及各自的优点，根据系统性能的要求提出了改进的可编程增益放大器结构。设计完成了全差分折迭共源共栅放大器做主运放的电阻反馈式结构级联固定增益级的可编程增益放大器，该种结构具有增益误差小、增益控制简单、线性度良好、功耗低等优点。本文的可编程增益放大器实现了0~48dB的增益，增益步进为1dB，增益误差<0.05dB。可编程增益放大器的精度、增益和噪声性能均可满足接收机的要求。在直接变换接收机中，混频器输出带有较大的直流偏移，为了使接收机能够正常的工作，本文的直流偏移消除（DCOC，DC offset cancellation）电路采用提取信号直流偏移分量，再通过负反馈来消除直流偏移。最后，给出了在SMIC0.18μm CMOS1P6M混合信号工艺下设计的各个模块的版图，并用Cadence软件提取了版图的寄生参数进行后仿真，给出了后仿真结果。仿真结果表明各模块的性能均能满足UHF RFID直接变换接收机的要求。(本文来源于《南京邮电大学》期刊2013-02-01）

刘琳[4]（2009）在《单片UHF RFID阅读器模拟基带关键模块的设计研究》一文中研究指出随着射频识别(RFID,Radio Frequency Identification)技术在社会众多领域内的大规模应用,其对改善人们的生活质量、提高企业经济效益、加强公共安全以及提高社会信息化水平都产生了重大影响。RFID是一种对目标进行非接触识别的新型自动识别技术,具有非接触、工作距离长、低功耗、识别效率高等优点。自RFID技术提出以来,无论在理论上还是在实践上都得到了极其迅速的发展,但是对于UHF RFID阅读器的单芯片实现的研究相对较少。本文对UHF RFID阅读器模拟基带电路关键模块的设计进行了研究,在充分的文献调研基础上,取得了以下研究成果:1、首先根据EPCglobal C1G2协议,对几种常用的无线接收机的架构进行了比较分析,根据UHF RFID阅读器的要求,给出了模拟基带模块电路(信道选择低通滤波器、可编程增益放大器及直流偏移消除电路)的性能指标。2、在信道选择滤波器的设计中采用了全平衡差动放大器(FBDDA),采用MOS管开关控制电阻变化的方法实现了信道选择低通滤波器的截止频率在300kHz-1.3MHz中可调,该设计使模拟基带电路能适应多种不同传输速率的信号处理。3、采用全差分放大器和电阻反馈式电路结构,完成了可编程增益放大器的设计。该放大器的-3dB带宽稳定在1.5MHz以上,实现了0-48dB的增益调节,精度可达2dB。其精度和噪声性能均满足模拟基带电路的要求。4、采用有源低通滤波器和预放大器构成负反馈回路,实现了直流偏移消除电路的设计。其高通截止频率为5kHz,抑制了前级混频器带来的直流偏移,可避免后级放大器饱和及直流工作点的偏移。同时还对信号进行预放大,其增益为10dB。5、采用IBM 0.18μm CMOS RF工艺完成了UHF RFID阅读器模拟基带的版图设计,提取了版图的寄生参数,进行了后仿真,其结果达到了预期的指标要求。已完成流片,对芯片功能的初步测试结果验证了模拟基带部分的设计正确。(本文来源于《华东师范大学》期刊2009-05-01）

### 模拟基带模块论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在射频接收机架构中，由于其单级转换特性的要求，模数转换器（ADC）需要具有高动态范围，而VGA（可变增益放大器）与反馈环路组成的AGC(自动增益控制)电路为基带ADC提供恒定的信号功率，其性能直接影响了可接收输入信号动态范围，是射频接收机中最关键的设计之一。此外，高性能和低功耗也是ADC模块重要的的设计指标要求。本论文主要针对ZigBee射频接收系统中的AGC和ADC电路进行研究和设计。论文首先对AGC系统架构进行研究，讨论了结构中的可变增益放大器、差分放大器、低通滤波器和峰值检测器等各个模块的功能。重点研究了VGA（可变增益放大器）的电路结构和性能参数。基于增益粗调级和精调级级联架构，进行VGA的原理电路设计，完成动态范围70dB，步长2dB的中频VGA电路，仿真通过后，采用TSMC0.18um RFCMOS工艺实现VGA版图。本文设计的另一个重要电路是一款7位、16MHz采样频率的流水线ADC功能模块。论文研究了流水线ADC电路的系统组成以及工作原理，进行了ADC电路中各个功能模块的设计，主要包括了运算放大器、比较器和编辑器等。在对流水线ADC的性能参数进行了分析后，运算放大器作为核心进行了详细的讨论。在此基础上完成运放及相应辅助电路设计，实现流水线ADC电路功能并给出了流水线ADC仿真后的结果。论文工作对于今后进行无线射频接收机架构中的AGC电路和ADC电路设计开发具有一定的参考和借鉴作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 模拟基带模块论文参考文献

[1].张兴鹏.正交调制器非理想特性的基带模拟方法及模块设计[D].电子科技大学.2018

[2].周金晶.射频接收机模拟基带关键电路模块的设计与研究[D].西安电子科技大学.2014

[3].王超.UHFRFID直接变换接收机中模拟基带电路模块的研究与设计[D].南京邮电大学.2013

[4].刘琳.单片UHFRFID阅读器模拟基带关键模块的设计研究[D].华东师范大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/951bf2bf582deec8054e0308.html