# 基坑降水技术在建筑基坑施工中实践

珠海市建筑工程有限公司广东珠海519000

摘要：近年来，我国社会各方面快速发展进步，人们的生活水平得到了大幅的提高，因此，人们对于物质层面的要求也越来越高。体现在建筑的方面就是人们对建筑的安全性和稳定性有了更高的要求，建筑基坑作为一座建筑的基础，使其保有安全性和稳定性的同时，也保证其施工质量，这对于建筑整体的安全和稳定性有着重要影响。而基坑降水技术对于基坑施工有着重要作用，本文主要对基坑降水技术的理论进行阐述，并就其在建筑基坑施工中应用加以分析。

关键词：基坑降水技术；建筑施工；理论；应用

基坑降水技术主要是为了防止在建筑基坑施工过程中出现流砂、管涌、坍塌等问题，从而影响建筑基坑的稳定性和可靠性，甚至对建筑整体造成影响。目前，基坑降水技术已在各类建筑基坑施工当中得到了广泛的应用，大大降低了基坑施工的难度，同时也大幅度提升了建筑基坑的稳定性，促进了建筑工程整体稳定和安全性的提升。

1.基坑降水技术的理论以及各项技术措施

1.1基坑降水技术的理论

建筑基坑降水即是通过人为施加影响，使基坑内或基坑内外的地下水位降低至基坑开挖面一下，以便防止地下水产生渗透，从而破坏建筑基坑。此外，建筑基坑降水技术可以提高坑臂及围护结构的稳定性，方便施工人员进行施工，提高施工质量，避免进行水下作业。基坑降水有明沟与集水井结合类基坑降水、轻型井点类基坑降水、喷射井点类降水、管井井点类基坑降水、深井井点类基坑降水等技术措施，这几种方法中没有哪一种是最好的，建筑基坑降水方法需要根据施工现场实际情况，选择技术可行、经济合理、安全可靠的基坑降水技术措施才是最终目的。在选用降水方法时，应当统筹考虑地下水位、水文地质情况、土壤透渗水情况、地下水蕴藏条件、补给汇水情况、基坑降水对周围建构筑物以及地面的影响、排放下游、排水设施对后续建筑工程施工的影响等[1]。建筑基坑降水施工，其施工方案需进行专家论证。需要指出的是，结合目前我国淡水资源紧缺，地下水过度开采、已造成大范围的降水漏斗，地表沉降，在选用降水措施是需要审慎，结合实际情况可采用止水帷幕、冰冻法等施工。

基坑降水的主要作用是防止基坑底面与坡面渗水，保证坑底干燥，便于施工，同时增加边坡和坑底的稳定性，防止边坡或坑底的土层颗粒流失，防止流砂的产生。减少被开挖土体含水量，便于机械挖土、土方外运、坑内施工作业。有效提高土体的抗剪强度与基坑稳定性。对于放坡开挖而言，可提高边坡稳定性。对于支护开挖，可增加被动区土抗力，减少主动区土体侧压力，从而提高支护体系的稳定性和强度保证，减少支护体系的变形。此外，可以减少承压水头对基坑底板的顶托力，防止坑底突涌。

1.2基坑降水技术措施

1.2.1明沟加集水井法

这种方法的特点是排水沟和集水井在建筑基本里面，利用抽水机把地下水顺着集水井排到基坑外面，保持基坑内部干燥，从而可以顺利进行施工。

1.2.2轻型井点法

这种方法属于当前比较先进的一种技术，降水效果相对较好。其具体操作是利用真空的原理，通过真空吸气的作用把基坑内部的水分和空气结合，然后通过管道将水分和空气的凝合液体注入水分分离器，通过水分分离器将水排出基坑，效果较为理想。

1.2.3喷射井点法

这种方法需要利用双层井点管进行，且在井空底部需要安装喷射器，然后利用高压水泵，将压力工作水压入井点，喷射器两边的孔会让压力工作水流进喷射嘴，而喷射嘴的截面面积越小，喷射嘴喷射水流的速度就会越快，随着速度的不断加快，会在喷射的水柱附近形成负压，将基坑内的水分和空气吸入混合室，从而达到降低基坑水位的目的[2]。

1.2.4管井井点法

开展管井井点法是在基坑范围内选择合理的位置，设置适当的间距，进行钻孔，然后利用水泵一次性对地下水进行抽取，从而达到降低基坑低下水位的目的。这种方法的优点是抽水效率高，且操作难度小，但是这种方法的应用有一定的局限性，在地下水丰富的时候采用这种方法优势较为明显。

1.2.5深井井点法

这种方法也有一定的针对性，通常在基坑降水和管井的深度都较大时，采用这种方法。这种方法需要利用深井水泵这种特制的设备，才能达到降水的目的，但是其优势也较为明显，降水效果相对较好，对于基坑降水深度较大的情况可以得到很好地解决。

2.基坑降水技术在建筑基坑施工中需要注意的问题

基坑是整个建筑的基础，而基坑降水是基坑施工过程中重要的一项内容。基坑降水是一个较为复杂的过程，需要根据施工现场实际情况选择合适的方法，才能使得基坑降水顺利进行。其中需要注意的问题有如下几方面。

2.1注意把握施工现场实际情况

在建筑基坑实际施工过程中，往往会遇到各种情况，需要采取针对性的措施，譬如，在基坑挖掘过程中挖到了粘土层时，就需要注意，因为粘土的透水性极差，会严重影响基坑降水，所以要有针对性的选择基坑降水技术。

2.2注意周边环境

在进行基坑降水过程要尽量保证不对周边环境造成较大的影响，为了保持地下水位不会因为基坑降水发生变化，所以必须在周围设置回灌井，填充该区域内的地下水。通过这种方式将因为施工对周边环境的影响降到最低。

2.3天气因素

基坑施工通常是在夏季进行，因此在施工过程中要将天气因素考量进去，夏季的雷阵雨较多，因此要做好防护措施，避免因降雨造成基坑塌方或者大面积积水，影响正常施工[3]。如在冬季进行施工，也要考虑冬季的低气温对施工的影响，基坑降水的管道等要做好保温工作，以免管道被冻裂。

3.基坑降水技术在建筑施工中的应用

3.1使用止水帷幕

在基坑施工过程中一定要保证基坑内的干燥，降低施工人员在基坑挖掘过程中的难度，保证基坑周围不会发生位移；此外，要特别注意避免地下水渗流的问题，保证建筑基坑可以顺利进行。因此，使用止水帷幕就很重要，合理的设计和使用止水帷幕，可以极大的提升基坑的稳定性，同时也能节约一部分因抽水造成的花费[4]。根据经验来看，在建筑基坑施工过程中使用合理止水帷幕可以大幅度降低基坑挖掘过程中的出水量，保证施工正常进行。

3.2设置回灌系统

建筑工程施工过程中不仅要考虑经济效益，同时也要注重社会效益，最大程度的减小建筑工程施工对周边环境造成的影响。地下水通常分布的相对不均匀，而建筑基坑降水会对施工区域周围的环境和地下水造成较大的影响。为减小施工队低下水位造成的影响，需要设置回灌系统，基坑降水通常采用的都是下部降水，因此可以通过回灌系统向上部进行灌水，以免因降水导致该区域地下水位发生变化。在确定设置回灌井的位置并设置好回灌井后，还要相应的安装阀门、水箱以及水表。回灌井的位置通常会设置在抽水井的周围，在进行抽水的过程中，抽水井的水会流入总管道之中，若出现多余的水，会自动通过管道排出。需要注意的是在进行回灌时，水中必然会产生一些沉淀物，而这些沉淀物通常难以溶解，所以在进行回灌时要适当的增加水压，避免沉淀物堵塞回灌管道。

3.3单井结构设计

单井结构的设计是一项较为复杂的工作，需要考虑到基坑弱透水层的组合结构、基坑下的水文条件以及基坑范围内的地址条件等多种因素，设计过程中针对这些因素要综合考量，科学合计的设计。降水方式的选择要根据施工现场的实际情况，譬如，在基坑开挖过程中发现土层的透水性比较差，就需要严格规划单井降水的时间，避免由于时间规划不当，导致地面发生沉降。此外，在进行群井的布置过程中，也需要将弱透水层的厚度、水文条件、地质条件以及基坑施工现场的情况考虑在内，一旦发现降水过程中水中含沙量过高，应及时停止，采取相应措施，防止地面发生沉降，造成施工施工，威胁施工人员的人身安全。

4.结语

综上所述，基坑降水技术一项综合性较强且较为复杂的技术，其中包含了多种基坑降水的方法，包括明沟与集水井结合类基坑降水、轻型井点类基坑降水、喷射井点类降水、管井井点类基坑降水、深井井点类基坑降水等多种方法，具体的应用要根据实际情况进行分析。基坑降水施工过程中要注意把握工地实际情况、施工对周围环境的影响以及天气和气候因素等问题。具体的施工过程中要做好止水帷幕的使用、回灌系统的设置以及单井结构设计这几项重要内容。通过对基坑降水施工过程中各个细节步骤进行严格把控，保证有效的完成建筑工程基坑降水工作，为建筑工程打好基础。

参考文献：

[1]叶耀东，叶为民，吴颖.井点降水与深井降水相结合在无支护基坑工程中的实践[J].建筑技术，2003，34（2）：117-118.

[2]冯继光.房屋建筑工程基坑降水技术在施工中的应用分析[J].中国住宅设施，2016（4）：83-85.

[3]丁涛.谈建筑深基坑施工中降水技术的应用[J].山西建筑，2016，42（8）：102-103.

[4]郝彦荣.降水技术在建筑深基坑施工中的应用分析[J].城市建筑，2015（29）：92-92.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/954c6b787ee3d24686230ad5.html