# 雨水回用论文-许润,高泉祀,康建雄,任拥政,殷利华

导读:本文包含了雨水回用论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:屋面雨水,水质,收集,储存

### 雨水回用论文文献综述

许润,高泉祀,康建雄,任拥政,殷利华[1]（2019）在《屋面雨水水质及其收集回用技术分析》一文中研究指出屋面雨水是一种可供回收利用的水资源,探究了屋面雨水水质及屋面材料、雨前干期和空气质量对水质的影响。结果表明,雨水中的污染物主要来自下垫面,以油毡屋面污染最重,雨前干期时间越长,屋面雨水水质越差。利用雨水花园对屋面雨水进行收集和预处理后储存在水箱中,储存在水箱中的各项指标因为沉降作用和微生物作用存在竖向差异,污染物浓度会逐渐下降,微生物数量会逐渐增加;降雨会带来储存水箱中浊度、TN、TP和耗氧量的升高,菌落总数由于稀释作用反而下降。储存在水箱中的雨水经过超滤膜过滤后,检测的几项指标可达到分散式生活饮用水卫生标准。(本文来源于《净水技术》期刊2019年08期）

马亮亮,司英明,刘迎展,吴春光,李雯[2]（2019）在《城市轨道交通中水回用及雨水利用——以济南市轨道交通R1线为例》一文中研究指出随着城市化进程的加快,水资源短缺和环境与生态问题逐渐引起人们重视。而地铁雨水利用迫在眉睫,同时也是国家政策支持、建设绿色地铁、保护生态环境的大势所趋。文中以济南市轨道交通R1线为例,对城市轨道交通中水回用及雨水利用进行了深入研究。济南市轨道交通R1线车辆基地、高架车站、高架区间,平均每年节约自来水量分别为4 138.2、1 675.8 m~3和8 179.5 m~3,进而提出中水回用及雨水利用的可行性实施方法,可为其他城市轨道交通工程提供借鉴。(本文来源于《净水技术》期刊2019年04期）

陈仕光,孙洪伟,许晓冰[3]（2019）在《超高层建筑重力能纳滤雨水回用系统构想》一文中研究指出在过去几十年中,随着城市化的不断推进,带来城市排涝日渐困难和建筑供水成本持续增加这两大典型矛盾,由此提出超高层建筑重力能纳滤雨水回用系统构想。对超高层建筑屋顶、外立面全方位收水,利用重力落差代替压力水头进行纳滤膜过滤,全程无能耗,出水达到自来水标准,阶梯式回用。重力能纳滤系统对于减少高层建筑供水能耗具有显着的经济效益,对于减少城市雨洪径流,降低排水系统成本,发挥海绵城市效应方面具有卓越的环境、生态效益。(本文来源于《建筑节能》期刊2019年04期）

王岚,杜蔷薇,朱彬彬[4]（2019）在《破解水资源短缺，宁波的“N”种解法》一文中研究指出降水量充沛，但资源型水匮乏，宁波这座东南沿海城市急需找到一个优良的解决之道。分析宁波“水情”：城市化令居民生活用水节节攀升；工业发展有大量机器需要“喝水”；城市美丽宜居，也需要有好的水环境。在这样的情况下，宁波打出了一套行之有效的“用(本文来源于《宁波日报》期刊2019-04-16）

梁麟[5]（2019）在《某瓦斯电站中水及雨水回用系统设计》一文中研究指出以某瓦斯发电站中水及雨水回用系统为工程背景,对其水量及水质进行了分析,探讨了中水及雨水回用系统设计思路,提出中水及雨水回用的方案,以期为类似工程提供参考。(本文来源于《山西建筑》期刊2019年09期）

段晓涵[6]（2019）在《基于海绵城市的工程建设模式及雨水净化回用研究》一文中研究指出随着我国经济的飞速发展,水资源问题日益恶化。城市化进程直接导致了地面硬化率不断攀升,地下水回补困难及城市内涝等水资源问题愈加严重。降雨通常形成径流直接排放至附近的受纳水体,不仅浪费了水资源,同时径流作为非点源污染对水环境造成的污染不容小觑。目前水量与水质问题相互影响、恶性循环,城市水危机不断加剧。因此,如何对城市雨洪进行管理并对雨水加以净化后回用是一个机遇,也是一个挑战。本文基于海绵城市理念,对国内外雨洪管理技术及LID(Low Impact Development)设施进行调研分析,结合我国地域特征,运用SWMM(Storm Water Management Model)模型研究了海绵型工程典型建设模式,研究了湿地对雨水水质净化效果,优化筛选了雨水湿地设计参数,具体研究内容及成果如下:(1)通过SWMM对单项海绵设施适用性分析得出:透水铺装及下凹绿地可作为主要设施大范围应用,生物滞留槽、植草沟、绿色屋顶应作为辅助设施应用。组合建设模式(90%透水铺装+50%下凹绿地+绿色屋顶+植草沟)可有效控制高低重现期降雨。(2)本文对郑州市降雨初期雨水水质进行了检测,其COD、TN、TP浓度分别为:140.25 mg/l、13.31 mg/l、0.35 mg/l,郑州降雨偏碱性且碳氮比较高。(3)通过对湿地进出水水质检测得出,湿地系统对COD及NO_3~--N均有极好的去除效果,其平均去除效率高达84.07%、95.88%;垂直流湿地处理初期雨水试验研究表明,沸石对氮的去除有一定强化作用,蛭石对磷的吸附作用最强;水平流湿地处理初期雨水试验研究表明,芦苇湿地净化效果最优,且水平流湿地净化能力略强于垂直流湿地。(4)通过湿地植物及微生物分析得出,植物枯萎时会释放氮磷造成系统污染,因此应在秋冬季对植物及时进行收割;微生物特征碳源主要是碳水化合物类及氨基酸类,且各湿地微生物群落具有不同的组成结构和代谢特征。(5)初期雨水经湿地的深度处理后可用作城市杂用水、景观用水、工业用水及灌溉用水等,对水资源短缺问题有一定的缓解效益。海绵城市是当今水资源管理的战略型决策,本文研究提出了海绵型园区典型建设模式,并对雨水湿地的设计参数进行了优化建议,对海绵城市的建设及雨水的净化回用具有一定的参考价值和应用意义。(本文来源于《华北水利水电大学》期刊2019-03-12）

陈冲[7]（2019）在《雨水回用系统在地铁车辆段内的应用》一文中研究指出目前,我国城镇的雨水设计方案仍是收集后排放至江河湖海等水体的形式,随着我国城市化进程不断提升,城镇雨水排放的问题越来越突出。自从我国绿色建筑评估标准建立,国家及部分地区推出的对雨水资源收集利用的要求,令建筑工程中的雨水回用系统越来越得到重视。文章详细介绍了雨水回用系统在地铁车辆段内的应用。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年07期）

刘少由[8]（2019）在《浅谈雨水收集回用在实际工程中的应用》一文中研究指出建筑活动消耗能源巨大,并对环境产生不利影响,为贯彻国家技术经济政策,节约资源,保护环境,发展绿色建筑迫在眉睫。在绿色建筑设计前,应充分了解项目所在区域的市政排水条件、水资源状况、气候特点等,通过全面的分析研究制定水资源利用方案,提高水资源利用率,减少市政排水量和污水排放量。本文结合实际工程分析和探讨了非传统水源利用方案。本工程要求达到绿色一星的标准,在非传统水源利用方案中采用雨水收集回用系统,用于小区的绿化灌溉,道路、广场冲洗。(本文来源于《四川建材》期刊2019年01期）

隋高阳,于莉,陈康[9]（2018）在《寿光大棚雨水收集与回用研究》一文中研究指出在对地下漏斗区域综合治理深入研究的基础上,结合寿光市农田水利的实际情况和发展需求,对寿光相关大棚灌溉用水来源与使用方式进行了研究。提出了"大棚雨水收集与回用"的新型节水理念。经分析,相关集雨系统建设完成后,将在提高水资源优化调配能力、提高水资源利用效率、改善地下漏斗区等方面具有较大作用。大棚雨水收集与利用对于解决寿光市目前存在的农业水资源短缺问题具有重要的现实意义。(本文来源于《山东水利》期刊2018年12期）

徐伟[10]（2018）在《某超高层建筑雨水回收中水回用技术的应用及研究》一文中研究指出某超高层建筑,建设高度达632 m,结构高度为565. 6 m,为倡导"绿色"理念,对大楼中水和雨水通过工艺筛选,经过实验,处理工艺采用MBR生化主处理,并提出了对MBR系统主要运行参数的优化建议和中水回用工艺二次污染的控制策略,确定采用MBR膜处理、消毒剂投加处理、恶臭气体收集并微气泡脱色脱臭处理,使处理后的水质达到并优于于现有国家标准。(本文来源于《广州化工》期刊2018年20期）

### 雨水回用论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着城市化进程的加快,水资源短缺和环境与生态问题逐渐引起人们重视。而地铁雨水利用迫在眉睫,同时也是国家政策支持、建设绿色地铁、保护生态环境的大势所趋。文中以济南市轨道交通R1线为例,对城市轨道交通中水回用及雨水利用进行了深入研究。济南市轨道交通R1线车辆基地、高架车站、高架区间,平均每年节约自来水量分别为4 138.2、1 675.8 m~3和8 179.5 m~3,进而提出中水回用及雨水利用的可行性实施方法,可为其他城市轨道交通工程提供借鉴。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 雨水回用论文参考文献

[1].许润,高泉祀,康建雄,任拥政,殷利华.屋面雨水水质及其收集回用技术分析[J].净水技术.2019

[2].马亮亮,司英明,刘迎展,吴春光,李雯.城市轨道交通中水回用及雨水利用——以济南市轨道交通R1线为例[J].净水技术.2019

[3].陈仕光,孙洪伟,许晓冰.超高层建筑重力能纳滤雨水回用系统构想[J].建筑节能.2019

[4].王岚,杜蔷薇,朱彬彬.破解水资源短缺，宁波的“N”种解法[N].宁波日报.2019

[5].梁麟.某瓦斯电站中水及雨水回用系统设计[J].山西建筑.2019

[6].段晓涵.基于海绵城市的工程建设模式及雨水净化回用研究[D].华北水利水电大学.2019

[7].陈冲.雨水回用系统在地铁车辆段内的应用[J].科技创新与应用.2019

[8].刘少由.浅谈雨水收集回用在实际工程中的应用[J].四川建材.2019

[9].隋高阳,于莉,陈康.寿光大棚雨水收集与回用研究[J].山东水利.2018

[10].徐伟.某超高层建筑雨水回收中水回用技术的应用及研究[J].广州化工.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/95b31df8964346752d903465.html