# 检测仪机械结构论文-王传忠

导读:本文包含了检测仪机械结构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:谷物水分,机械机构,碾压轮滚花,电机功率

### 检测仪机械结构论文文献综述

王传忠[1]（2017）在《电阻式谷物水分检测仪机械结构对其测量精度的影响》一文中研究指出粮食是人类生存最基本的物质保证,每年在粮食储藏过程中损失率达到8%,造成了500亿粮食的损失。因此如何降低粮食损失率,已引起了人们的广泛重视。为了确保粮食安全贮存,必须将粮食的水分降至安全贮藏标准。粮食在线水分检测仪是高性能干燥机必不可少的装备,它的精确性直接关系粮食干燥程度的高低。电阻式谷物水分仪是通过测量谷物电阻及温度的方法,按照一定的数学模型换算成水分值,具有稳定型好,不受干扰的优点。尽管国内的电阻式粮食水分仪研究取得一定的成果,但产品在实际应用过程中,检测效果仍存在准确度、重复性不高等缺点。本文针对电阻式谷物水分仪,从机械结构着手,通过实验验证,对比分析1号、2号水分仪的各个零部件,提出通过优化机械结构提高水分仪测量精度的方法。本文主要研究内容及结论如下:选用GB5497~1985粮食、油料检验水分测定法中105oC恒重法测定其实际水分,通过加水吸收制成梯度2%,13~21%含水率的试验样品。在市场上购买两种不同型号的电阻式谷物水分仪,搭建试验平台系统,对试验样品测量记录数值。通过实验对比,分析实验测量数据,得出两种水分仪器的性能优异。水分仪的机械整体机构包括碾压轮采样机构、齿轮传动机构、减速电机驱动装置以及联接紧固件四大部分。逐一说明各部分仪器在运作过程中所起的作用、功能;对每个部件进行详细阐述,主要包括零件的尺寸、配合以及性能校核。机械结构性能分析包括采样机构的性能分析、驱动装置的性能分析、齿轮传动机构的性能分析、联结件的性能分析。对比分析1号、2号水分仪的各零部件:采样机构碾压轮的表面滚花,主从碾压轮的滚花配合、装配配合;齿轮的齿数、齿轮机构的减速比;减速电机的电机功率、输出转速、减速的减速比;联接紧固件的销联接、键联接。通过单因素实验法,分析单一因素在仪器检测过程中是否影响其检测精度,并找出最为理想的单一因数数值,从而实现优化产品的目标。实验表明碾压轮表面滚花为斜纹比直纹时,谷物水分仪的检测精度更加准确。随着减速电机功率值的增加,水分仪测量精度也会随之增加,当电机功率值达到15W值,继续增加电机功率值,水分仪测量精度不会再随之增加。(本文来源于《安徽农业大学》期刊2017-05-01）

于峰[2]（1997）在《CDJ-1型超声波大口径桩孔检测仪井下仪器机械结构的设计》一文中研究指出CDJ－1型超声波大口径桩孔检测仪采用超声波测距原理，主要用于大口径钻孔灌注桩成孔及地下连续墙成槽质量检测。主要检测灌注桩的孔径、孔斜及孔底沉渣厚度等指标；检测地下连续墙槽宽、槽孔偏斜及其底部沉渣指标。该仪器已在北京地铁永安里站基础工程、黄河小浪底主体防(本文来源于《探矿工程(岩土钻掘工程)》期刊1997年S1期）

### 检测仪机械结构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

CDJ－1型超声波大口径桩孔检测仪采用超声波测距原理，主要用于大口径钻孔灌注桩成孔及地下连续墙成槽质量检测。主要检测灌注桩的孔径、孔斜及孔底沉渣厚度等指标；检测地下连续墙槽宽、槽孔偏斜及其底部沉渣指标。该仪器已在北京地铁永安里站基础工程、黄河小浪底主体防

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 检测仪机械结构论文参考文献

[1].王传忠.电阻式谷物水分检测仪机械结构对其测量精度的影响[D].安徽农业大学.2017

[2].于峰.CDJ-1型超声波大口径桩孔检测仪井下仪器机械结构的设计[J].探矿工程(岩土钻掘工程).1997

本文来源: https://www.lw00.cn/article/95fc2cca0493d71c6e9640cf.html