# 完井测试论文-乔文汇,韩荣

导读:本文包含了完井测试论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:西北油田,闪光,完井测试,裸眼封隔器,完井作业,井控,油气田,中国石油大学,开发工程,海相碳酸盐岩

### 完井测试论文文献综述

乔文汇,韩荣[1]（2019）在《青春在大漠沙海中闪光》一文中研究指出从初出茅庐的大学毕业生到成为中国石油化工股份有限公司西北油田完井测试管理中心副主任，“80后”刘练在石油行业已经工作了14个年头，他将自己的青春岁月贡献给了石油行业。如果把钻井比作盖房子，完井相当于内部装修，是油井建设的最后工序。完井作业质量的好(本文来源于《经济日报》期刊2019-11-08）

刘洪涛,沈新普,王克林,沈国阳,刘爽[2]（2019）在《含伸缩管的超深高温高压气井完井测试管柱叁维力学行为分析》一文中研究指出提出了具有伸缩管的完井测试管柱叁维有限元力学行为分析数值计算流程,并将其成功用于塔里木油田MJ4井完井测试管柱塑性变形分析。建立的管柱叁维有限元模型中考虑了闭合距偏离、并考虑了油管-套管间摩擦接触。分析中考虑了坐封、压裂、放喷叁种不同的施工阶段下管柱变形的情况。给出了上述模型在不同压力及温度载荷下的管柱变形及应力分布的数值解,主要包括:1)管柱变形沿全长的分布;2)管柱全长轴向力及Mises等效应力分布;3)伸缩管以下管柱段的变形、应力的大小与分布、及该部分管柱与套管之间的接触力和摩擦力的大小及分布。根据有限元数值计算结果,得到的结论包括以下3个部分:1)在坐封、压裂、放喷叁种不同的施工阶段,伸缩管分开处的流体压力会引起比没有伸缩管时相应的轴向应力值更大的轴向应力;2)在给定的MJ4井结构设计及施工压力及温度载荷下,伸缩管以下管柱发生弹性屈曲;3)MJ4井封隔器水力锚下部锚固不佳,导致压裂载荷在油管柱上产生附加载荷,是致使油管柱发生塑性屈曲的因素之一。(本文来源于《石油管材与仪器》期刊2019年05期）

孙龙波[3]（2019）在《对深井完井测试管柱结构设计的几点思考》一文中研究指出当前随着社会的发展,工业化建设需要更多的矿产资源支持,对于石油等资源的需求也持续增加,深井石油勘探工作重要性日益凸显。我国在深井石油开采方面有较丰富的经验,为石油的勘探及开采以满足人们使用提供了保障。现就深井完井测试管柱结构设计作如下方面探讨,实现对深井油气勘探开发促进的目标。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2019年17期）

周生福,崔龙兵,刘练,谢进,赵忠辉[4]（2019）在《顺北油田叁高油气井完井测试封隔器影响因素及对策》一文中研究指出超深超高温高压含腐蚀介质油气井,完井封隔器应用成功率不到90%。梳理历年各类封隔器应用情况认为,影响完井封隔器成功率的关键因素是钻井泥浆固相沉淀、井眼轨迹、固井附件、桥塞钻屑,以及低压低产、气举掏空等极端工况下完井管柱的复杂受力。针对上述要素,建立了主要包括提高钻井液性能指标、优化完井管柱结构、保障井筒通畅性及清洁性、动态评价管柱安全性等手段的一套相对应的完井试油跟踪评价体系。经对2018-2019年20井次超深超高温高压含腐蚀介质油气井的应用评价,完井封隔器应用成功率提高5%。结果表明,该评价体系能够有效降低完井封隔器失败率,提高完井作业一次成功率,确保油气井生产过程中井筒完整性。(本文来源于《油气井测试》期刊2019年03期）

王福全,陈健秀[5]（2019）在《立足生产加快技术成果转化》一文中研究指出近日，在西北油田完井测试管理中心机关驻地，工程技术所副所长邹伟收到“机液一体化丢手”国家发明专利授权。这是邹伟和他的创新团队获得的第14项国家专利授权，也是完井测试管理中心获得的第50项国家专利授权。完井测试管理中心立足油田生产实际，构建科技成(本文来源于《中国石化报》期刊2019-05-16）

李加明,黄天朋,金强[6]（2019）在《雅达瓦兰油田“四高”油气井完井测试工艺技术》一文中研究指出雅达瓦兰油田Fahliyan层属于高温、高压、高产、高含硫化氢的"四高"油藏,完井测试过程存在测试工具选择难、测试管柱受力复杂、地面测试流程要求高、测试风险系数大等技术难题。针对该类型油藏,优选127mm APR测试工具、防硫气密封油管、防硫井口装置、地面测试流程及高温防硫密封圈,优化射孔测试管柱,形成了射孔测试酸化联作、地面测试及安全监测与控制的油气井测试工艺技术。利用该技术在雅达A井试油,获得日产原油1 020. 0 m3、日产天然气12. 0×104m3,并取得了完整的地层参数。后期在该油田Sarvak层和Fahliyan层开展23层次测试,综合成功率达到96%。该技术可为提高海外类似"四高"油藏的试油速度和试油效果提供有力技术支撑。(本文来源于《油气井测试》期刊2019年01期）

陈健秀,李军,黄建华[7]（2018）在《西北油田完井测试管理中心获创新“大礼包”》一文中研究指出近日，西北油田完井测试管理中心研制的新型防阻卡坐封桥塞在AN2-1H井成功坐封，克服了旧桥塞阻卡毛病，节省作业时间48小时。像这样的技术创新成果，该中心共有68项。西北石油局有限公司执行董事、党委书记刘宝增在该中心调研时说：“完井测试管理中心有着创新的基(本文来源于《中国企业报》期刊2018-04-10）

陈健秀,夏福良[8]（2018）在《从打包生产走向众包定制》一文中研究指出近日，首个由西北油田完井测试管理中心采用众包模式生产制造的机液一体丢手器在塔河油田TK890XCH井成功应用。测试现场负责人介绍，通过众包模式定制丢手器，从提出需求到成品只用一周时间，缩减制造周期10天，单套降低生产成本1万元。2月初，该中心研(本文来源于《中国石化报》期刊2018-03-16）

李军,付阔[9]（2018）在《西北油田“智造”完井测试优质工程》一文中研究指出"只要我们充分发挥聪明才智,没有破解不了的难题。"在顺北油田,油井基本是日产原油百吨以上的自喷井,大幅降低了吨油成本,进一步增强了西北油田的抗风险能力。这与西北油田完井测试管理中心"智造"完井测试优质工程密不可分。西北油田完井测试管理中心完井测试项目管理部党支部书记赵源浦说:"我们的完井测试施工就像在刀尖上跳舞,没有高超的技术,发现不了油田,还会造成大损失。"赵源浦的话是干部职工的共识,他们通过管理(本文来源于《中国石化》期刊2018年03期）

李军,杨辉,张坤[10]（2017）在《西北油田完井测试管理中心结算效率提高50%》一文中研究指出本报讯 今年以来，西北油田完井测试管理中心成功启动投资管理信息平台，实现了财务结算自动化、标准化、零差错。据测算，使用该平台，可使结算效率提高50%。该中心计划财务科承担着西北油田新井完井期间试油、测试、射孔、试井、井下工具、采油树和油管修复及(本文来源于《中国石化报》期刊2017-08-03）

### 完井测试论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出了具有伸缩管的完井测试管柱叁维有限元力学行为分析数值计算流程,并将其成功用于塔里木油田MJ4井完井测试管柱塑性变形分析。建立的管柱叁维有限元模型中考虑了闭合距偏离、并考虑了油管-套管间摩擦接触。分析中考虑了坐封、压裂、放喷叁种不同的施工阶段下管柱变形的情况。给出了上述模型在不同压力及温度载荷下的管柱变形及应力分布的数值解,主要包括:1)管柱变形沿全长的分布;2)管柱全长轴向力及Mises等效应力分布;3)伸缩管以下管柱段的变形、应力的大小与分布、及该部分管柱与套管之间的接触力和摩擦力的大小及分布。根据有限元数值计算结果,得到的结论包括以下3个部分:1)在坐封、压裂、放喷叁种不同的施工阶段,伸缩管分开处的流体压力会引起比没有伸缩管时相应的轴向应力值更大的轴向应力;2)在给定的MJ4井结构设计及施工压力及温度载荷下,伸缩管以下管柱发生弹性屈曲;3)MJ4井封隔器水力锚下部锚固不佳,导致压裂载荷在油管柱上产生附加载荷,是致使油管柱发生塑性屈曲的因素之一。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 完井测试论文参考文献

[1].乔文汇,韩荣.青春在大漠沙海中闪光[N].经济日报.2019

[2].刘洪涛,沈新普,王克林,沈国阳,刘爽.含伸缩管的超深高温高压气井完井测试管柱叁维力学行为分析[J].石油管材与仪器.2019

[3].孙龙波.对深井完井测试管柱结构设计的几点思考[J].中国石油和化工标准与质量.2019

[4].周生福,崔龙兵,刘练,谢进,赵忠辉.顺北油田叁高油气井完井测试封隔器影响因素及对策[J].油气井测试.2019

[5].王福全,陈健秀.立足生产加快技术成果转化[N].中国石化报.2019

[6].李加明,黄天朋,金强.雅达瓦兰油田“四高”油气井完井测试工艺技术[J].油气井测试.2019

[7].陈健秀,李军,黄建华.西北油田完井测试管理中心获创新“大礼包”[N].中国企业报.2018

[8].陈健秀,夏福良.从打包生产走向众包定制[N].中国石化报.2018

[9].李军,付阔.西北油田“智造”完井测试优质工程[J].中国石化.2018

[10].李军,杨辉,张坤.西北油田完井测试管理中心结算效率提高50%[N].中国石化报.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/963230301b24d92a03b83a45.html