# 试论混凝土桥面铺装质量通病及预防措施

杨淮

云南交通职业技术学院云南昆明650031

【摘要】本文结合江苏省宿迁运河文化大桥桥面铺装施工，对混凝土桥面铺装常见的质量通病及预防措施进行详细的探讨。

【关键词】桥面铺装；质量通病；预防措施

桥面铺装又称车道铺装，主要是为了防止车轮或履带直接磨耗桥面，保护主梁免受雨水侵蚀，并借以分散车轮的集中荷载。桥面铺装破损是公路施工中常见的一种质量通病，现多采用原铺装层拆除重建或局部修补的方法进行处理，但修补费用较高且接体外观、质量均不理想。这就要求施工单位充分了解铺装的常见质量通病，弄清产生病害的原因，从根源下手，采取相应的预防措施，预防病害的发生，提高路桥建设的质量及运营能力。

1.工程概况

江苏省宿迁市运河文化大桥位于宿迁市环城西路北延工程S2合同段，起讫桩号为K1+820.90～K4+434.10，全长2613.20m，宽42m，为一座跨越京杭运河的特大桥。该桥主桥为80+140+80m悬浇箱梁，引桥为先简支后连续箱梁，桥面铺装采用C40混凝土装，引桥段厚度8cm，主桥段厚度6cm。

2.本工程桥面铺装流程

技术交底--测量放线--箱梁顶面凿毛清理--浇筑高程控制带--铺设桥面钢筋网片--浇筑桥面铺装混凝土--养护--桥面铺装抛丸工艺处理--铺沥青

1）制定专项施工方案并进行技术交底，把设计对施工的要求、施工方案、措施以及各项操作事项传达到基层施工人员。

2）首先复测箱梁顶面高程，在预应力段要复测跨中和支点处的中线、边线高程，如无特殊情况，根据建设单位和设计提供的原始水准点施放桥面铺装高程控制点，加密到顺桥向5m一点，横向3点。若处于加宽段，横向应加密1～2点。

3）先凿除桥面板上浮浆剂松散混凝土、护栏根部外露的海绵条及松散混凝土，然后用空压机辅助人工冲水将桥面板彻底清理干净，做到无积尘、浮浆剂松散混凝土。

4）在现有箱梁顶面按事先定好的高程点焊接角钢，每5m测量一点，测出各点梁面的标高。铺设控制带钢筋网片，注意垫石高度。浇筑控制带混凝土，要求线性顺直。

5）在桥面铺装范围内均匀预埋钢筋的保护层支撑钢筋，预埋钢筋的横纵向间距不得大于1米，支撑钢筋与钢筋网片点焊连接固定，D6钢筋网搭接长度不小于20cm。

6）浇筑混凝土前要保证梁板表面粗糙、清洁，不得在钢筋上搁置重物或运料小车在钢筋网片上推行及行人践踏而使钢筋变位，必须搭设走道支架架空，并在浇筑过程中，随时注意纠正钢筋位置。振动梁两侧搁置在已浇筑完成的高程控制带，混凝土浇筑从下坡向上坡进行。在浇筑混凝土前处理好各构件的预埋，如伸缩缝等，用振动梁、平板振动器与振动棒振捣密实后，再用振动梁、刮尺、滚筒梁整平后，进行抹面收浆，终凝前再进行二次整平收面压光。

7）混凝土浇筑完毕后，采用浇水养护法，土工布进行覆盖，以保持混凝土内部湿润及保持其温度，防止阳光曝晒，养护时间不少于7天，必须保持混凝土的潮湿状态，养护水要采用混凝土搅拌用水，以保证混凝土的清洁。桥面养护必须有专职养护人员进行。

8）利用专用抛丸机抛丸，抛丸露骨率大于15%，当首次处理效果不满足指标时，应再次进行抛丸处置；处置后表面必须有均匀粗糙度和良好的清洁度；对无法抛丸处置的边角部位用手推式打磨机处置。

9）抛丸后尽快施工SBS改性沥青粘结防水层。改性沥青用量1.2kg/m2,温度大于150℃。铺完改性沥青后撒布4.75-9.5mm的碎石。

3.桥面铺装质量通病及预防措施

在运河文化大桥桥面铺装施工前，为确保桥面铺装的质量，根据建设方宿迁市公路管理处“以质量通病防治为抓手”的质量创优理念的要求，项目部在分析总结以往同类桥面铺装施工经验的基础上，结合本项目实际情况，对可能产生的质量通病和原因进行了分析，提出相应的预防措施。

3.1桥面铺装顶面产生收缩裂缝

原因

1）混凝土本身质量差，如混凝土和易性不良、水灰比过大、坍落度过大、所用砂石料含泥量大等；

2）桥面铺装养护不及时、不能保证全湿润养护；

3）钢筋网片放置位置靠下，起不到应起的抗裂作用；

4）交通管制不良，在混凝土桥面铺装强度达到设计要求前行车。

措施

1）加强混凝土原材料控制。严把原材料质量关，对进料搞好源头控制，试验员收料，进料实行单独料仓堆放并明确标示，及时取样试验，试验合格后方能用于混凝土工程。

2）精心设计桥面铺装配合比。在配合比设计中，除采用了高性能聚羧酸减水剂，低水胶比等高性能混凝土常用的措施外，为更好提高桥面铺装混凝土的抗裂防渗性能，按设计要求，在混凝土中添加了聚丙烯纤维，以提高混凝土整体性，防止开裂。经多次试验比较，选定了试验室配合比如下：水泥：砂：碎石：水：外加剂：聚丙烯纤维=442：680：1110：168：8.40：0.9。水胶比0.38，砂率38%，设计坍落度100-140mm。

3）桥面铺装养护及时用土工布覆盖洒水养护。混凝土终凝后（9h）开始养生,先覆盖土工布,洒水时不能对着混凝土直喷,洒水水流要缓慢。养护不少于7天，养护期间要派专人养护,土工布一直要保持湿润，保证混凝土强度正常增长。

4）严格控制钢筋网片垫块高度与密度。在实际施工过程，提前准备各种高度的垫块并测量箱梁顶面标高，确定桥面铺装实际浇筑厚度。铺设钢筋网片时，保证垫块的密度，垫块不少于3个/m2。浇筑前，检查垫块密度，以排除人为踩踏，机械碾踏的影响。

5）强度达到设计要求前杜绝施工车辆在铺装层上行驶或者堆放杂物。浇筑混凝土时，制作同条件养护试块，在试块强度达到100%前，封闭该路段交通。

3.2平整度不理想

原因

1）施工工艺不好；

2）二次收面人员技术水平不高。

措施

1）钢筋网片铺好后,用25×25小方钢沿纵桥向铺设两条轨道,轨道竖向用Φ12钢筋点焊支撑,支撑钢筋间距1.0m。以便用来沿着轨道拉提浆辊。轨道上口标高按现浇层面标高控制,纵向每2米测量一次标高,轨道在桥面整平初步收面后拆除。

2）混凝土人工整平后先用振动梁找平振捣，后用平板式振动器振捣,浇筑前

桥面每2m设置一排固定的标高控制点，带线形成高程控制网，用铝合金靠尺刮平，注意检查控制桥面标高和平整度，人工收面，拉毛应垂直于梁纵向,深度控制在2—3mm，护栏预留槽范围内桥面混凝土待护栏施工完毕后再进行浇筑。

3.3桥面铺装与箱梁、沥青混凝土连接不好，没能形成一个整体

原因

1）箱梁顶面或桥面铺装表面过于光滑；

2）箱梁顶面或桥面铺装表面有松弱混凝土层；

3）箱梁顶面或桥面铺装表面清理不干净。

措施

1）对箱梁顶面进行凿毛处理，并进行冲洗打扫，保证梁面洁净。

2）对桥面铺装顶面采用抛丸工艺处理。要求抛丸露骨率大于15%，处置后表面必须有均匀粗糙度和良好的清洁度。边角部位用手推式打磨机处置。

3）采用SBS改性沥青粘结防水层。宿迁桥梁原来大多采用FYT防水层，在文化大桥，设计使用SBS改性沥青粘结防水层。相比FYT防水层，SBS改性沥青防水层除防水效果更好外，还能更好地将混凝土桥面铺装与沥青混凝土粘结起来，共同受力。

3.4桥面铺装层施工厚度过小

原因

1）支座垫石标高大于设计标高；

2）箱梁高度大于设计高度。

措施

项目部严格搞好对盖梁、支座垫石高程的控制及箱梁高度、横坡的控制。在施工中，严格按设计标高进行盖梁、垫石施工。严格按施工方案要求预制箱梁，采取各种措施以防箱梁过高。

4.结语：

宿迁运河文化大桥桥面铺装施工，正值宿迁罕见的酷暑季节，施工中严格按规范、设计、施工方案高标准、严要求施工。桥面铺装内在质量、外观、质量通病的预防措施，均得到了建设方、监理的高度评价。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/965d1064ccfcf5483f54e0c1.html