# 市政园林景观施工中水景施工技术的运用

深圳市铁汉生态环境股份有限公司518000

摘要：在现代城市中，园林工程不仅是提升城市品味和城市形象的重要手段，同时也是改善城市生态环境，受到了社会各界的广泛关注。作为园林景观的重要组成部分，水景在园林景观中的作用是十分巨大的，同时也是园林施工的难点和重点。本文主要针对园林景观中水景施工技术的应用进行分析和探讨。

关键词：园林景观；施工；水景施工技术；运用

随着经济的发展，人们的生活水平得到了很大的提高，开始追求更加健康、更加绿色的生活，对于自身的生活环境提出了更高的要求。因此，城市园林工程得到了飞速发展，在城市中占据着日益重要的地位。作为园林景观中一种重要的景观元素，水景不仅能够与园林中的建筑、植物、雕塑等相互组合，也可以作为独立的景观出现，具有很高的可塑性，因此在园林景观中占据着相当大的比例，也引起了园林施工人员的重视。

1园林水景的意义

在城市园林中，水景包括自然水景和人工水景两种形式。自然水景在传统的园林工程中有着较为广泛的应用，一般是利用园林中的地势和结构特点，依照自然水景，对园林水景进行构建。而最近几年，随着园林工程的迅速发展，人工水景占据了园林水景的半壁江山，相比于自然水景，人工水景更加灵活，更加方便，不会受到地形等条件的限制，而且更加符合了现代人的审美观点，如激光喷泉、音乐喷泉等，不仅可以给人们带来良好的视觉享受，还可以使得城市的景色变得更加美丽。水景在园林景观中的重要性是不言而喻的，主要表现在以下几个方面：

1.1反映地域特色

一个成功的园林水景，应该可以对地域特色进行彰显和反映，与周边的自然景观、建筑等完美融合，而不是盲目的照搬照抄。

1.2烘托园林景观

水景可与植被、市桥、建筑、山石等彼此辉映，相得益彰。一般来说，水景常常会与筑山相互联系，当代园林学者陈从周曾言“溪水因山成曲折，山蹊随地作低平”、“水随山转、山因水活”等，强调了山与水密不可分的关系。在园林景观中，筑山戏水的最高境界，就是“虽由人作，宛自天开”。

1.3活化环境空间

一方面，可以拓展空间。水景可以充分发挥水流自身无形的特点，其若需似无的形态，在一定程度上模糊了景观空间的界限，放眼望去，水天一色，大大延伸了园林景观的视觉范围。同时，水景配合水中的倒影，加上园林中各类灯光效果，既给水面营造出光辉与律动，还丰富和扩展了景观空间，产生深远、开阔的感觉。另一方面，可以引导空间。不同的水景对于空间的引导效果存在着很大的差异，例如，点式水景灵活小巧，一般会与平台、小品等相互结构，构成喷泉等景观，在景观空间中起到点睛的作用，引导人们的视线；线式水景一般采用活水，如园林中的河、湖，具有方向性，自然而然引导人的视线，形成明确的轴线，清晰地划分出园林空间的界限，用来作为自然的分界线。

2园林景观水景施工技术要点

2.1土建结构

土建结构主要是水池池底施工和池壁施工。池体结构的材料选择随着新材料的发展呈多样化趋势，主要有钢筋混凝土水池、砖水池、膨润土防水毯水池、油毛毡防水层水池等。目前城市市政园林中，若非自然水系，人工的水池通常为混凝土水池，并采用土工膜进行防渗处理。混凝土水池的特点是形状比较简单，施工时应注意：建造水体之前，水体周边绝对水平；保证地基的坚实度；混凝土池壁和地面的角度不宜超出45°；注意防水涂料和密封剂的使用。此类施工对基层的质量具有较为严格的要求，要保证水池内植物在生长过程中的根系不能破坏防水层，并应加深水体的深度，能有效地促进生物活动、改善水体环境。在北方地区，还应考虑防止冬季冻结。

2.2给排水工程

水景工程中的管道主要包括给水管、溢水管、泄水管。小型水景工程的管道通常直接埋置于土中；若水景工程中的管道多且复杂时，主要管道铺设在能通行人的渠道中；对于非主要的管道，可以直接铺设于结构物中，或置于水池内。较早的水景工程通常使用热镀锌钢管，此种材料易锈蚀、美观效果差、寿命较短；不锈钢管或铜管适合使用，但价格较高。根据建设需要，可以在池底板下方选用塑料管材，裸露部分选择不锈钢管或铜管。水景的水位控制较为重要，水景中若使用涌泉喷头、雪松喷头或射吸式喷头，都会影响水位变化。为保证水位符合设计要求和景观需要，若应用溢流管路和自动补水装置，最佳方式是采取液压式水位控制阀和水位平衡水池，确保足够的联通管连接水景水池。

2.3电气工程

在水下照明灯具的选择方面，对于参与性较强、与人互动、无隔离的景观水景工程，应使用超低压供电，并将灯体屏蔽于灯具壳内。施工时应注意池体内钢筋网连接接地装置，并使用漏电保护开关。

2.4水质处理系统

景观水体净化是保证景观效果的长效机制。目前水体的净化方法有机械过滤、化学灭藻、曝气充氧、微生物净水、生态净水等。生态净水是大型水景工程最科学合理的水处理方法，不仅可以减少设备投资和管理费用，生态湿地与水景水体的结合对景观的表达也起到补充作用。

3水池建造的施工技术

3.1混凝土水池

采用混凝土材料的水池，一般对形状没有特别的要求，但在建造时一定要确保水池平面和水池周围在同一水平线上，不能产生不平的感觉，在平面布施时可借助水平面来定位水池周围是否在同一平面。在定位池塘实际位置时，要注意铲除覆盖草皮时不能全部清除，底部泥土要有5～7.5cm深，为了方便把草皮覆盖别处；保持草皮湿润接地，用标记工具或油漆把水池的精确位置记录下来，然后再挖出水池大概形状，该形状要比实际水池高一些，而且要深大概15cm。挖掘粘土层时要深23cm。在夯实粘土层前，要确保把水池框架内全部的石块、杂草等异物清理干净，并覆盖8cm左右厚度的沙石在粘土层之上。夯实后，为了保持水池表面平滑，现场工人可以借助于横跨水池的木板，用水泥铲从一边向另一边抹水泥，厚度控制在10cm左右，最后用水平仪测量水平度。在水泥凝固前，插入1层金属网，并加盖1层大于5cm厚的水泥。也可以根据不同的要求调入彩色颜料粉，再用工具做平整。在水泥凝固的过程中，适当的时间非常关键。

3.2预制模水池

预制模水池是一种常用的小型成品水池，制作材料有高密度聚乙烯塑料，ABS工程塑料、玻璃纤维等。通常高40cm，宽90～180cm左右。如果有其他考虑也可以更深或更宽。为确保水池整体外貌的艺术效果，采用预制模前一定要注意模沿的高强度，加强强度的手段有混凝土地基加固和边缘加固等。需要考虑的是，为防止外面的流水进入预制水池中，模周边需比地平面高2.5～5cm，这样可以有效避免池水被污染和外流。再者，为保证预制模和水池高度一致，通常加盖大约5cm厚度的细沙在底部和表面，所以在施工前一定厚度的细沙也要计算在水池高度中。水池框架形成后，要先确定1次水池从底部至平台的水平高度，铺完5cm左右的细沙并加固后，在确定1次水平高度，如此直到达到规定高度为止。把水池清理干净后，置入预制模，然后添加约4cm高的水量。加水时要从池边缓慢添加沙子，直至沙子的高度到达指定边沿，与预制模保持在一条水平线上，才能定型。

4结语

总而言之，在园林景观中，水景是非常重要的组成部分，其施工质量直接影响着整个园林景观的质量。因此，相关施工人员应该充分重视，做好水景的施工工作，使其与园林的整体文化相一致，从而达到自然、和谐的效果。

参考文献

[1]苏斌.探析园林景现工程水景设计施工[J].现代园艺，2012(14).

[2]李威.园林水景施工技术措施探讨[J].中国新技术新产品，2013(7).

[3]李欣.最新园林工程施工技术标准与质量验收规范实用手册[J].合肥：安徽文化音像出版社,2004.

[4]黄均英.现代园林中水景工程的作用及其特点[J].北京农业2011(09).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/96a24b02c7dc787c8534d5f3.html