# 电热体论文-李芳琴

导读:本文包含了电热体论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:Green函数法,温度场,椭圆形缺陷,解析解

### 电热体论文文献综述

李芳琴[1]（2008）在《含缺陷的电热体温度场的Green函数法分析》一文中研究指出大型水坝、桥梁、核电站安全壳等重大混凝土工程的安全可靠性、耐久性问题是涉及国家经济发展与国家安全的重大问题。而已有的混凝土大型结构和基础设施的损伤积累和灾变行为日趋突出。因此,对重大混凝土工程结构进行损伤监测与分析己成为重要研究课题之一。本文以混凝土工程结构的损伤监测与分析为背景,通过建立碳纤维混凝土缺陷体的电热理论模型,运用Green(格林)函数法对相应模型内部温度场进行求解,研究与编程分析,得出了预期结果。并围绕该问题进行了相关的探索性的理论分析与研究。这将对混凝土中的损伤进行红外热成像无损检测技术提供一定的理论依据。主要成果与创新之处如下:1、建立了含有内热源的热传导温度分析模型;2、对含有椭圆形缺陷的电热体通过稳恒电场分析得到了焦耳热源的函数解析表达;3、通过对含有椭圆形缺陷的电热体模型做近似处理,构造格林函数,并分析求解得到温度场的解析解;4、对材料不同物性参数(主要是电阻率与导热系数)、缺陷几何尺寸的变化及通电时间的变化对温度造成的影响进行了分析研究,得出了相应的结论,这将对红外检测具有一定的指导意义。本文研究涉及到力学、电学、混凝土材料学、传热学等多学科,其成果对提高混凝土红外无损检测的效率和精度,增进红外在混凝土结构无损检测中的应用具有重要的现实意义,而且对碳纤维混凝土在关键土木结构中应用,并实现损伤实时监测具有一定的指导意义。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2008-11-01）

孟永强,白志民,戴长虹[2]（2008）在《粉末电热体加热法合成碳化硅晶片》一文中研究指出常规加热技术生产的碳化硅晶片能耗大、成本高,所以在国内外市场上碳化硅晶片的供应量少、价格高,限制了碳化硅晶片在复合材料中的广泛应用。采用粉末电热体加热技术,以SiO_2微粉和碳黑为原料,在较低合成温度1900℃下、较短的合成时间3 h内得到了直径为50～200μm、厚度为5～20μm的碳化硅晶片,并探讨了合成碳化硅晶片的影响因素。研究表明,该加热技术的推广与应用,可以有效地实现碳化硅晶片的低成本、规模化生产。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2008年S1期）

[3]（2003）在《热流道全陶瓷电热体加温器》一文中研究指出带感温元件的热道全陶瓷电热体加温器属于热道加温技术领域。所要解决的技术问题是提供一种集测温与加温功能于一体的加温器。电热体加温器包括外壳、全陶瓷加热体和感温元件。全陶瓷电热体和感温元件安装在金属外壳内、感温元件以绝缘材料与之绝缘。全陶瓷电热体由中央向外依(本文来源于《中国包装报》期刊2003/09/02）

戴长虹,孟永强,赵茹[4]（2003）在《粉末电热体加热法合成碳化硅晶须的研究》一文中研究指出介绍了一种低成本、大批量生产碳化硅晶须的新方法。以炭黑和SiO2 微粉为原料、以氯化钴作催化剂、利用粉末电热体加热技术在较低的合成温度 15 0 0℃下、较短的合成时间 2h内得到了平均直径为 0 .5 2 μm、平均长度为 16μm、生成率达 63% (质量分数 )的碳化硅晶须。实验结果表明 :与常规加热法相比 ,粉末电热体加热法不但具有设备投资少、制作简单、操作方便的优点 ,而且碳化硅晶须的合成温度低、时间短、产量大 ,易于实现规模化生产。(本文来源于《硅酸盐学报》期刊2003年04期）

段维华,侯英杰[5]（2001）在《高温电阻炉用0Cr25A15电热体的经济寿命测算》一文中研究指出本文提出高温电阻炉用0Cr25Al5电热体的经济寿命测算方法和实用寿命年限。(本文来源于《中国设备工程》期刊2001年07期）

马峰,秦瑞华[6]（1998）在《推杆炉炉顶带状电热体悬挂方式的改进》一文中研究指出我厂使用的一台RJT—140—9推杆炉,其发热元件为电阻带,炉顶电阻带的安装方式为波纹形悬挂布置。具体方法是:把φ10mm耐热钢辊(材料:1Cr18Ni9Ti)锯成一定长度,尺寸以炉型而定,一般以电阻带悬挂在最佳位置时电阻带上部到炉顶瓷管上端的距离再加130mm。然后在钢辊上端30mm处钻一个φ3mm的孔,用来穿支撑在瓷管上的销钉。在钢辊下端80mm处,把钢辊下端弯曲成L型(锐角),然后从炉膛内钩着波形电阻带,通过炉顶的瓷管,用(本文来源于《机械工人》期刊1998年01期）

陈奋平[7]（1995）在《电热体与锅体一体化结构、材料及工艺》一文中研究指出本文介绍研制DL-2A型电热烙饼机所采用的锅体与电热体一体化结构、材料及工艺。试验、分析结果和生产应用效果表明:采用特殊结构的耐高温有机硅树脂,加稀释剂和适量添加剂制成粘结剂,并与一定粒度的改性氧化镁粉混和成绝缘导热材料,然后采用敷设、固化工艺将电热丝固定于锅体底面的槽沟中,使之形成一体化结构,有效地保证电热烙饼机工作温度下的粘结强度、电气绝缘强度和传热效果。(本文来源于《冶金丛刊》期刊1995年05期）

汤建华[8]（1995）在《带状电热体横向布置安装法》一文中研究指出电阻加热炉是完成热处理工艺的主要生产设备之一。在电阻炉的工作过程中，一方面，热源、炉膛和工件之间不断进行着复杂的热交换而将工件加热；另一方面，热量又从炉内不断地通过炉墙、炉门等处向四周空间散失。前者是有益的，应设法强化，后者是无益的，应控制到最小程度。强(本文来源于《金属热处理》期刊1995年03期）

唐关生[9]（1994）在《电热体正确装配及改正》一文中研究指出电热体正确装配及改正唐关生目前，生产及生活上使用的电炉和用电热丝加温的各种仪器设备，在使用中存在两大问题：一是电炉及各种加温设备所安装的电热丝都是直接将其拉长至所需长度再安装上去的。所以不管是镍铬合金、铁铬合金还是铁铝合金的电热丝，都存在电热丝之间的...(本文来源于《现代通信》期刊1994年04期）

徐守权[10]（1992）在《高频感应电热体及其应用》一文中研究指出高频感应加热设备在热处理行业应用得很普遍,但目前中小型机械工厂高频设备的利用率还很低。本文所述的感应电热体及其各种加热装置,能够扩大现有感应加热设备的使用范围,并具有投资少、见效快、制作简单、使用方便等优点。随着高效能高频电源的出现,感应电热体的应用前景看好。一、高频感应电热体及其工作原理感应电热体实质上就是放在感应器和工件之间一种导电、耐热的热辐射体。其工作原理如图1所示,通过感应器(1)向感应电热体(3)施行感应加热,赤热的感应电热体辐射出的热量(本文来源于《金属热处理》期刊1992年04期）

### 电热体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

常规加热技术生产的碳化硅晶片能耗大、成本高,所以在国内外市场上碳化硅晶片的供应量少、价格高,限制了碳化硅晶片在复合材料中的广泛应用。采用粉末电热体加热技术,以SiO_2微粉和碳黑为原料,在较低合成温度1900℃下、较短的合成时间3 h内得到了直径为50～200μm、厚度为5～20μm的碳化硅晶片,并探讨了合成碳化硅晶片的影响因素。研究表明,该加热技术的推广与应用,可以有效地实现碳化硅晶片的低成本、规模化生产。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电热体论文参考文献

[1].李芳琴.含缺陷的电热体温度场的Green函数法分析[D].武汉理工大学.2008

[2].孟永强,白志民,戴长虹.粉末电热体加热法合成碳化硅晶片[J].稀有金属材料与工程.2008

[3]..热流道全陶瓷电热体加温器[N].中国包装报.2003

[4].戴长虹,孟永强,赵茹.粉末电热体加热法合成碳化硅晶须的研究[J].硅酸盐学报.2003

[5].段维华,侯英杰.高温电阻炉用0Cr25A15电热体的经济寿命测算[J].中国设备工程.2001

[6].马峰,秦瑞华.推杆炉炉顶带状电热体悬挂方式的改进[J].机械工人.1998

[7].陈奋平.电热体与锅体一体化结构、材料及工艺[J].冶金丛刊.1995

[8].汤建华.带状电热体横向布置安装法[J].金属热处理.1995

[9].唐关生.电热体正确装配及改正[J].现代通信.1994

[10].徐守权.高频感应电热体及其应用[J].金属热处理.1992

本文来源: https://www.lw00.cn/article/96b8fa489596dce7c48b75a6.html