# 电能计量自动化系统在电力营销中的应用孙小卫

天津辰力工程设计有限公司300400

摘要：伴随经济的快速发展，我国的用电需求也在不断上升，这也促使我国的电力产业进一步向前。随着现代化技术以及智能化技术的不断应用，在电能的计量问题上出现了重大的革新。使用自动化的技术对电能进行计量可以在提高工作效率的同时，创造更高的经济效益。本文将会对电能计量自动化系统在电力营销中的应用成效进行一定的分析。

关键词：电能计量；自动化系统；电力营销；应用

计量的自动化系统属于一种应用平台，其包括了全网各种采集终端和计量点，能够进行计量管理、分析、监控以及信息采集。这个平台从过去到现在不断完善，功能也变得越来越丰富，其中业务由原来自动抄表到现在包括线损统计和分析、计量管理、用电检查、市场分析等等，其中涵盖了低压用户、公变、专变、厂站，实现了自动化的信息管理。应用力量自动化的系统可以使得营销系统电费的结算、线损的管理、市场的管理、电费的结算、智能负荷的控制、远程抄表、有序用电等获得实时数据，保证客户服务的水平以及电力营销的相关管理水平能够有所提高，给双方都带来利益。

1电能计量自动化系统的具体构成结构

1.1低压集中性抄表系统

普通情况下来讲，低压集中性抄表系统当中，都是在对RS485组网或者是载波模式进行一定程度的应用方的基础上开展小区居民月电能使用数量以及电能表编码工作。因为各个小区当中用户所提出的实际要求并不一样，供电企业在现实工作当中需要在台区线损计算同时预购电能有效控制的领域当中进行具体问题的具体分析措施。这个系统实际运行流程中，通常情况之下一天进行一次数据的采集。

1.2大客户负荷管理系统

这个系统主要功能有远程抄表、终端电量以及负荷等。这个系统才用的相关技术包括了通讯技术、计算机的技术、自动控制的系统，除此之外，为了可以使管理与监控电力负荷能够实现，这个系统把原有负荷的管理的系统与客户抄表结合在一起。这个系统组成包括了客户端的现场的终端，数据的通信网络以及计算机的系统。这个系统不但有数据采集的功能，同时还有监测计量的异常、负荷的控制、采集开关的状态、交流的采样自己监测电能质量等，并且要定时去采集数据。

1.3厂站电能量计量遥测

系统厂站电能量计量遥测系统主要由五部分组成，分别是主站系统、供电电源、采集装置、传输通道以及电能量计量装置，这些部分在中除了主站系统外，一般情况下其他部分被装在发电厂和变电站。厂站电能量计量遥测系统能够对变电站、发电站、电能表等的资料进行有效管理，其管理的前提是以上设施必须接入地网遥测系统。厂站电能量计量遥测系统的实质就是一个综合应用平台，这个平台中着重呈现用户的电量数据等信息。厂站电能量计量遥测系统内有着一系列的功能来保障用户用电量统计的准确性，比如系统内的数据信息定期批量更新，确保数据信息的时效性。除此以外，系统还能自动将电能表的彪马和电压、功率等数据进行收集、整理，并对其进行分析，根据分析结果对其进行适当处理，这也提高了用户电量在统计计算过程中的精准度。

1.4配变监测计量系统

主站系统和装设在公用变用户侧的有关电量计量装置、传输通道、采集装置和供电电源等是组成配变监测计量系统的主要部分。该系统借助无线网络技术的功能，建立站系统与配变检测终端的通道信道，通过技术性措施随时对一个或者多个终端进行召测，根据召测的结果，做出相应处理和信息的传递。

2电能计量自动化系统在电力营销中的应用

2.1自动抄表里面计量自动化的运用

计量自动化这个系统，最明显的运用成果便是让抄表的方式发生质的飞跃，把原来人工进行抄表这一举措变成远程控制自动进行抄表这样地方式，使得在抄表上人工的投入变少，使得抄表的效率和质量不断提高。在电能计量的工作中，抄表是非常基础的，很长时间里都是让人工去进行的，然而要是抄表的时候出现漏抄、抄错这样的情况的话，那么对计量的准确程度就会发生很严重的影响，同时，人工进行抄表的话效率很低，而且任务通常比较繁重，很大程度上增加了各个方面的成本。而电能计量的自动化的系统使得自动抄表这一设想变得可能，让用电现场的终端在每个月的开头对冻结的电量进行抄读，然后把数据给传回到主站中达到远程抄表的目的，这么一来，抄表的效率和准确度也都提高了。

2.2计量装置检测与异常处理中的应用

现代化的电能计量自动化系统在电力营销的应用当中能够涉及到吉拉昂装置检测与异常处理方面，能够为所有终端均提供相应的报警装置，且能够做好通信异常的处理、数据异常的处理，并对通讯数据量较或者不全面等情况进行及时的报警。因此，电能计量自动化系统在此方面的应用更加便于电力企业对电能电量的数据进行完整的采集，保证通讯状态的良好。与此同时，该系统能够通过计量装置远程检测系统在全网覆盖的背景下实现远程检测，既节省资源，又提高了效率与准确性。

2.3在用电负荷特性分析中的应用

供电行业一直不断的努力将各类行业的符合特征以及展开用电负荷的分析工作进行熟练掌握，可是一直以来并未有理想的方式成功获得实时负荷数据，同时专业的SCADA仅仅是面对一小部分区域做出分析。拥有强力负荷分析自定义功能的计量自动化系统，完美的对各行各业，工业区，居民区进行自定义，同时及时获得用电符合特性。同时对运行监控工作带来有效的针对性的方法。

2.4线损四分统计中的应用

四分线管理属于电力企业管理当中的重要组成部分，且在四分线管理当中更要予以高度重视的应该为实时统计线损四分。电力营销当中采用电能计量自动化系统可以对线损四分的统计频率进行科学的设定，并且能够在对不同的自定义对象进行确定以后根据具体情况生成具有差异性的统计报表，方便了电力企业对电量数据的分析。与此同时，电力营销当中采用电能计量自动化系统亦能够对线损四分进行检测，对不同区域可能存在的线损四分问题及时发现并予以解决，保障了电力营销的安全性和效率性。

2.5实现跨系统的业务支持和高效作业

在电力营销的过程中，电能计量自动化系统能够将多个系统之间进行互联互通，使业务的办理效率更加快捷，作业速度也更加高效。电能计量自动化系统所运用的是系统抄表，将传统的人工抄表给取代了，从而使抄表的工作效率提升，降低了抄表工作的人力资源投入；电力企业通过公众号等形式发布企业用电的相关信息，客户只需要通过手机、笔记本电脑等设备可以及时掌握其用电信息。

电能计量自动化系统已成为当代电力发展的必然趋势，该系统满足人们的用电需求，因此电力企业应当广泛应用该系统，特别是在电力营销过程中。电能计量自动化系统从根本上降低了电力企业人力资源的投入，还能使环境的污染得到控制，使电力企业的经济效益得到提升。

参考文献：

[1]梁宝麒.计量自动化系统与营销管理[J].通讯世界，2017，02：182-183.

[2]吴研.浅谈电能计量管理与电力营销[J].技术与市场，2017，03：151+154.

[3]许晓仙.电能计量自动化系统在电力营销中的应用成效探究[J].中国新技术新产品，2017，09：105-106.

[4]王艳丽.电力营销中电能计量自动化系统分析[J].电子技术与软件工程，2017，04：161.

[5]涂静亮.电能计量自动化系统在电力营销中的应用成效分析[J].科技与创新，2016，07：115+118.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/96cf40f2b6715b6a76e1408a.html