# 红外表征论文-张伟钢,张涛,吕丹丹

导读:本文包含了红外表征论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:复合涂层,纳米SiO_2,红外发射率,近红外反射率

### 红外表征论文文献综述

张伟钢,张涛,吕丹丹[1]（2019）在《疏水型近红外低反射与8～14μm低发射率兼容涂层的制备及性能表征》一文中研究指出以纳米SiO_2为微纳结构改性剂、聚二甲基硅氧烷(PDMS)为树脂基体、Al粉和Sm_2O_3为功能颜料,采用刮涂法制备得到了具有良好疏水特性的PDMS/Al-Sm_2O_3复合涂层。分析探讨了PDMS和颜料配比、纳米SiO_2添加量对涂层性能的影响规律。结果表明,PDMS和颜料配比对涂层性能具有重要影响,当涂层中PDMS和颜料配比为6∶4时,涂层的发射率和1.06μm近红外反射率分别为0.502和60.2%,同时涂层的水接触角可达到124°,要明显高于传统聚氨酯基近红外低反射与8～14μm低发射率兼容涂层。在涂层配方中添加纳米SiO_2可通过增加涂层的粗糙度而明显增强PDMS/Al-Sm_2O_3复合涂层的疏水特性,当纳米SiO_2添加量为8%时,涂层的水接触角可增大到138°,涂层的发射率和1.06μm近红外反射率仍可低至0.524和55.2%。(本文来源于《功能材料》期刊2019年11期）

吕丹丹,操琦,郑建东,王永贵,张伟钢[2]（2019）在《水性近红外吸收涂层的制备及性能表征》一文中研究指出以自制WPU(水性聚氨酯)和稀土氧化物Sm_2O_3为原料,采用玻璃棒刮涂法制得了具有近红外吸收特性和良好力学性能的绿色环保型WPU/Sm_2O_3复合涂层,系统研究了固化温度、Sm_2O_3添加量及交联剂对涂层性能的影响规律。研究结果表明:Sm_2O_3添加量对涂层性能影响明显,而固化温度只对涂层的力学性能有所影响;当固化温度为100℃,w(Sm_2O_3)=40%时,涂层对1.06μm近红外光的反射率可低至54.8%。水性交联剂的添加可明显提高涂层的硬度;当w(交联剂)=3%时,涂层的硬度、附着力和抗冲击强度分别可达到3H、1级和50 kJ/m~2,涂层对1.06μm近红外光的反射率略有增加,但仍具有较低的近红外反射率(55.7%)。(本文来源于《中国胶粘剂》期刊2019年10期）

刘洋,王紫安,蒋逸飞,吉民,王鹏[3]（2019）在《近红外二区荧光/光声双模态成像脂质体的制备与表征》一文中研究指出近红外二区(NIR-II)荧光染料IR-1061水溶性差、量子产率低,限制其在生物医学方面的应用。本研究将脂质体作为载体材料,增加其水溶性,并且将近红外一区(NIR-I)荧光染料IR-780同时负载于脂质体,以增强IR-1061在NIR-II的荧光强度。结果表明,980 nm激光照射下,脂质体表现出显着增强的特征荧光。此外,对脂质体粒径、外观、光热转换效率、光声性能以及细胞毒性进行考察。结果显示,本研究所制备的复合物脂质体可作为NIR-II荧光/光声双模态成像体系,具有用于诊断和引导肿瘤光热治疗的潜力。(本文来源于《中国药科大学学报》期刊2019年05期）

张雅玲,吉琳娜,杨风暴,胡鹏[4]（2019）在《基于余弦相似性的双模态红外图像融合性能表征》一文中研究指出针对现有的红外光强与偏振图像融合中融合有效度度量稳定性低且不符合人类视觉系统的问题,通过比较常见的基于距离度量的叁种融合有效度函数化度量方法,分析比较了多种融合算法对差异特征融合有效度分布的稳定性;通过统计十组源图像的差异特征幅值区间中出现最优融合算法的频次,从而得出每种差异特征的最优融合算法,进而得到了余弦相似性为一种稳定性高且与人类主观观察结果更符合的融合有效度的度量方式。实验结果表明,在多种融合算法的融合有效度度量的融合效果中,余弦相似性具有高稳定性且与人类视觉分析有良好的匹配性。(本文来源于《光电工程》期刊2019年10期）

方凯悦,方菲[5]（2019）在《叁层结构[(0.5CNT/30Al/PA6)/PU]_3-PVA/SiO_2-PU红外隐身纤维复合膜的制备及其表征》一文中研究指出由于低发射率纤维复合膜具有轻质,柔性以及透气性好的特点,在红外隐身的制服、背包和帐篷等领域有很好的应用前景。通过静电纺丝方法,制备出兼具低发射率、低热导率以及优异力学性能的叁层纤维复合膜[(0.5CNT/30Al/PA6)/PU]_3-PVA/SiO_2-PU。其中,对于低发射率层,尼龙6 (PA6)与0.5 wt%碳纳米管(CNTs)和30wt%的铝(Al)纳米颗粒掺杂,制备出复合纤维膜0.5CNT/30Al/PA6。为了进一步提高力学性能,叁层0.5CNT/30Al/PA6膜与叁层聚氨酯(PU)膜通过静电纺丝方法交替混纺,制备出[(0.5CNT/30Al/PA6)/PU]_3复合膜。对于隔热层,通过电纺制备出有机-无机复合膜,即聚乙烯醇/二氧化硅(PVA/SiO_2)纤维膜。最终,具有优异力学性能的PU纤维膜与[(0.5CNT/30Al/PA6)/PU]_3膜和PVA/SiO_2膜复合起来,制备出[(0.5CNT/30Al/PA6)/PU]_3-PVA/SiO_2-PU纤维复合膜。分别对红外发射率,红外热成像以及力学性能进行了表征。结果表明,叁层复合膜的红外发射率在2-22μm波长范围内低至0.71,纤维膜表现出很好的力学性能(拉伸强度为5.3 Mpa,断裂应变为6.4)。该复合膜可以进一步提高纤维织物隐身的时效性,并且提升复合膜的力学性能,为其在红外隐身领域的应用提供支持。(本文来源于《中国力学大会论文集（CCTAM 2019）》期刊2019-08-25）

张伟钢,朱英曼,王永贵[6]（2019）在《水性近红外低反射与8～14μm低发射率兼容涂层的制备及性能表征》一文中研究指出为制备符合环保要求的低发射率、低近红外反射率兼容涂层,以自制水性聚氨酯(WPU)为黏合剂,片状Al粉和Sm_2O_3为功能颜料,采用简单的刮涂法制备得到了具有低发射率、低近红外反射率和良好力学性能的绿色环保型WPU/Al-Sm_2O_3复合涂层;系统研究了复合颜料添加量、固化温度及交联剂对涂层性能的影响规律。结果表明:复合颜料添加量和固化温度对涂层发射率影响明显,而对涂层的近红外反射率几乎没有影响。当复合颜料添加量为40%(质量分数),固化温度为120℃时,涂层的发射率和1.06μm近红外反射率可分别低至0.468和51.1%。水性交联剂的使用可明显提高涂层的硬度,当交联剂添加量为5%(质量分数)时,涂层的硬度可增大到H,附着力和耐冲击强度可分别保持在1级和500 N·cm,发射率和1.06μm近红外反射率相比交联剂使用前基本保持稳定,其值分别为0.473和50.9%。(本文来源于《材料保护》期刊2019年08期）

严洁,刘建,王云霞,王博,孙晓军[7]（2019）在《红外光谱仪模拟空间原位分析表征系统的研制》一文中研究指出对现有傅里叶红外光谱仪进行拓展开发,空间模拟试验系统通过法兰与外置原位真空池及光谱仪相连接,实现样品推送机构的建立.分析单元与主真空室之间采用双闸板阀联用实现双向密封,可独立对材料表面进行快速原位分析.摩擦试样可通过样品精密传送和定位装置移动至分析单元进行表征,实现了模拟空间环境下摩擦表面的原位分析功能,将润滑材料的空间摩擦学行为与其表面及化学状态准确关联,避免环境对摩擦表面的污染,为设计新型空间润滑材料提供可靠的试验依据.(本文来源于《分析测试技术与仪器》期刊2019年02期）

张伟钢,钱可可,王永贵[8]（2019）在《低红外发射率水性聚氨酯/青铜复合涂层的制备及性能表征》一文中研究指出为改善传统低红外发射率聚氨酯(PU)/青铜复合涂层的环保性能,以自制水性聚氨酯(WPU)为黏合剂,片状青铜粉为功能颜料,采用简单的刮涂法制备了具有低发射率、低光泽特性和良好力学性能的绿色环保型WPU/青铜复合涂层;系统地研究了固化温度、青铜粉添加量及交联剂对涂层性能的影响规律。结果表明:该涂层的发射率和光泽度均随着固化温度的升高而逐渐降低,较高的固化温度有利于实现涂层的低发射率和低光泽特性;随着青铜粉添加量的增加,涂层发射率呈先降低后升高的趋势,涂层光泽度呈逐渐降低并趋于稳定的变化规律;水性交联剂的使用可明显提高涂层的硬度,当交联剂添加量为3%(质量分数)时,涂层具有良好的综合性能,发射率和光泽度可分别低至0.269和6.4,硬度、附着力和耐冲击强度可分别达到3 H、1级和500 N·cm。(本文来源于《材料保护》期刊2019年05期）

孙海[9]（2019）在《承载煤岩损伤演化的红外辐射响应机制及量化表征》一文中研究指出采动影响下煤岩的损伤演化是采场岩层控制的重要研究内容之一,也是严重影响煤矿安全生产的矿井突水、冲击矿压等动力灾害研究中亟待突破的基础理论和共性问题。研究发现承载煤岩内部的损伤演化过程与其表面的红外辐射响应信息具有量化关系,但损伤演化的红外辐射响应机制及量化表征仍然是有待研究的科学问题。本文采用自行设计的承载煤岩损伤演化多参量观测系统,配合煤岩颗粒流数值模拟,研究承载煤岩宏细观损伤演化过程中的红外辐射响应特征。在此基础上,揭示承载煤岩损伤演化与红外辐射响应信息的内在联系,阐明承载煤岩损伤演化过程中的红外辐射响应机制。最后,确定红外辐射表征参量,建立承载煤岩损伤演化的红外辐射量化表征方法,构建带红外辐射数据接口的承载煤岩应力应变本构模型。论文创新性成果主要体现在:(1)建立了承载煤岩平均红外辐射温度-本底噪声校正模型为消除噪声影响,找出承载试样损伤演化过程中其表面平均红外辐射温度的变化特征,提出了带参照煤岩的承载煤岩损伤演化多参量观测实验方法,发现了承载煤岩红外辐射噪声与参照煤岩红外辐射噪声的相关关系(正线性相关系数达0.993);基于此,建立了承载煤岩平均红外辐射温度(AIRT)-本底噪声校正模型,利用参照煤岩AIRT的噪声对承载煤岩AIRT进行去噪,将承载煤岩AIRT的信噪比由0.40提高到70.69,解决了观测过程中承载煤岩AIRT失真的难题。(2)发现了承载煤岩破坏的红外辐射时空前兆及应力控制效应基于承载煤岩损伤演化过程中表面红外辐射信息的时空特性,提出了“差分红外辐射热像序列的方差(VSMIT)”新指标,确定了承载煤岩破坏前兆的时间节点,结合相应时刻的差分红外辐射热像图,得到了承载煤岩“临界破坏”和“初始破坏”的时空前兆与分布特征;发现了应力对VSMIT的控制效应具有普遍性和显着性特征,其中应力对VSMIT控制比例达89.8%,且VSMIT突变系数平均达应力突变系数的2个数量级。(3)建立了承载煤岩损伤演化的红外辐射量化表征方法发现了VSMIT与声发射损伤变量同步突变的特征,揭示了煤岩VSMIT与损伤演化的内在联系,确定了承载煤岩损伤演化加剧的红外辐射标志点;提出了“红外辐射计数”新指标,将“红外辐射突变温度”从“红外辐射温度场”中分离出来;基于“有效承载面积表征损伤变量”的思想,建立了煤岩损伤演化的红外辐射量化表征方法,构建了带红外辐射数据接口的承载煤岩应力应变本构模型,实现了由承载煤岩表面红外辐射响应信息量化表征内部损伤演化状态。该论文有图84幅,表18个,参考文献177篇。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-05-01）

王丽[10]（2019）在《染料敏化太阳能电池中D-A型方酸类近红外染料的理论表征与设计》一文中研究指出随着能源短缺和环境污染问题的日益严重,人们对清洁可再生型能源的需求日益增加。染料敏化太阳能电池(DSSC)作为一类制作成本低、环境友好、柔性好、光电转换效率高的太阳能转换器件备受瞩目。然而,由于其低于传统无机硅太阳能电池的效率,我们仍需为实现大规模生产应用而加速DSSCs的开发。光敏染料作为DSSCs器件的重要组成部分,在光捕获、界面电荷传输、染料再生等方面都起到十分关键的作用,直接影响到最终的转换效率。因此出现了很多通过优化染料来提升器件效率的工作,然而,实验合成高性能染料存在着资源浪费的问题,而量子化学计算恰好可以在节约资源的基础上设计合理的染料。本论文主要运用密度泛函理论从分子水平上对染料结构和电池性能之间的关系进行了研究,并在此基础上设计了一系列潜在的有机染料,期望为实验合成高性能染料提供理论支持。本论文的研究工作包括以下两部分:1.目前,虽然基于顺式方酸HSQ的DSSCs器件效率较低,但与反式方酸SQ相比,染料HSQ展现出更高的光谱吸收能力。我们采用密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TD-DFT),从光捕获、界面电荷转移、电子注入和电子复合等方面综合分析了引入固化二噻吩基团对染料光电性能的影响。结果表明,HSQ-DTS具有更好的电荷分离能力和有效抑制电子复合以注入更多电子的能力。为了进一步提升电池的效率,我们理论设计了六种具有不同固化二噻吩基团的染料,并进行了系统的评估。因染料3不仅展现出与HSQ-DTS相媲美的性能,其最大短路电流值还达到31.60 mAcm~(-2),使其成为最具有潜力的候选者,这将为实验合成高性能染料提供一定的理论参考。2.鉴于染料结构的微小改变会显着影响DSSCs器件的最终效率。我们系统地探讨和揭示了实验合成的染料SQ-DTS相比于原始染料SQ的效率差距较大的原因,并在此基础上探讨添加苯并噻二唑基团(BTZ)对SQ-DTS性能的影响。运用DFT和TD-DFT对与短路电流()和开路电压((1)相关的一系列参数进行计算分析。结果显示,由于固化二噻吩DTS和BTZ基团的添加,染料的光捕获能力明显增强,并且两者阳离子染料与半导体表面距离的延伸能更加有效地抑制电子复合。因此基于性能更佳的SQ-DTS-BTZ,我们理论设计了具有不同取代基的染料1-3,并证明染料分子1展现出更优异的性能,有望进一步提升DSSCs的效率。(本文来源于《东北师范大学》期刊2019-05-01）

### 红外表征论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以自制WPU(水性聚氨酯)和稀土氧化物Sm_2O_3为原料,采用玻璃棒刮涂法制得了具有近红外吸收特性和良好力学性能的绿色环保型WPU/Sm_2O_3复合涂层,系统研究了固化温度、Sm_2O_3添加量及交联剂对涂层性能的影响规律。研究结果表明:Sm_2O_3添加量对涂层性能影响明显,而固化温度只对涂层的力学性能有所影响;当固化温度为100℃,w(Sm_2O_3)=40%时,涂层对1.06μm近红外光的反射率可低至54.8%。水性交联剂的添加可明显提高涂层的硬度;当w(交联剂)=3%时,涂层的硬度、附着力和抗冲击强度分别可达到3H、1级和50 kJ/m~2,涂层对1.06μm近红外光的反射率略有增加,但仍具有较低的近红外反射率(55.7%)。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 红外表征论文参考文献

[1].张伟钢,张涛,吕丹丹.疏水型近红外低反射与8～14μm低发射率兼容涂层的制备及性能表征[J].功能材料.2019

[2].吕丹丹,操琦,郑建东,王永贵,张伟钢.水性近红外吸收涂层的制备及性能表征[J].中国胶粘剂.2019

[3].刘洋,王紫安,蒋逸飞,吉民,王鹏.近红外二区荧光/光声双模态成像脂质体的制备与表征[J].中国药科大学学报.2019

[4].张雅玲,吉琳娜,杨风暴,胡鹏.基于余弦相似性的双模态红外图像融合性能表征[J].光电工程.2019

[5].方凯悦,方菲.叁层结构[(0.5CNT/30Al/PA6)/PU]_3-PVA/SiO_2-PU红外隐身纤维复合膜的制备及其表征[C].中国力学大会论文集（CCTAM2019）.2019

[6].张伟钢,朱英曼,王永贵.水性近红外低反射与8～14μm低发射率兼容涂层的制备及性能表征[J].材料保护.2019

[7].严洁,刘建,王云霞,王博,孙晓军.红外光谱仪模拟空间原位分析表征系统的研制[J].分析测试技术与仪器.2019

[8].张伟钢,钱可可,王永贵.低红外发射率水性聚氨酯/青铜复合涂层的制备及性能表征[J].材料保护.2019

[9].孙海.承载煤岩损伤演化的红外辐射响应机制及量化表征[D].中国矿业大学.2019

[10].王丽.染料敏化太阳能电池中D-A型方酸类近红外染料的理论表征与设计[D].东北师范大学.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9758dfda0b34c57d47588844.html