# 遥控控制系统论文-陆健

导读:本文包含了遥控控制系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:阀门遥控,控制系统,组态软件,PLC程序

### 遥控控制系统论文文献综述

陆健[1]（2019）在《船用阀门遥控控制系统的设计》一文中研究指出船舶营运的过程中需要借助于对管系中的阀门进行开、闭控制,来实现船舶正常姿态和货物正常装卸,如果阀门控制发生故障,将对人员生命安全和船舶正常营运产生重大影响。为此,开发了船用阀门遥控控制系统,根据船舶规范及船舶自动化的要求设计出基于组态软件和PLC的控制系统,编写了相应的PLC程序和人机界面程序。(本文来源于《船舶》期刊2019年01期）

鲁冬梅,陈睿[2]（2018）在《移动机器人遥控控制系统的设计与实现》一文中研究指出本文介绍了一种移动机器人遥控控制系统。该系统能够实现用手持Android移动终端遥控机器人的功能。介绍了系统整体硬件设计方案。系统采用了两套Arduino控制板分别控制机械臂和移动平台,采用Android系统作为接收端系统。通讯方案采用蓝牙转串口方案。经测试表明,本方案能够实现无遥控功能。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2018年09期）

杨哲,徐田凡[3]（2016）在《渣罐运输车遥控控制系统的研究》一文中研究指出渣罐运输车是钢铁厂专用特种运输机械。由于渣罐内钢渣温度高,操作不当导致渣罐倾翻的危险,危及车辆附近人员,为了避免此类事故的发生,设计了一种基于无线遥控控制方法的渣罐运输车遥控控制系统。系统基于JRCJ500T遥控发送器、JRCJ500R遥控接收器、EPEC2024控制器、MCQ4000显示器、MH-1油压传感器等硬件实现。软件部分研究了增量式PID控制算法在比例电磁阀控制系统中的应用方法。实践证明,系统能根据不同的操作,快速且准确地控制比例电磁阀阀芯的位置。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2016年05期）

安辉,李华田,王小亮,曹东海[4]（2015）在《一种遥控控制液压系统的甩挂运输后卸半挂车》一文中研究指出本文介绍了一种可甩挂运输的后卸半挂车,~([1])采用独立的柴油机泵站提供液压动力,代替主机取力器取力,以实现甩挂运输的目的;并对该车的液压举升缸和液压支腿采用遥控控制,实现操作安全、便捷的目的。(本文来源于《第十二届河南省汽车工程科技学术研讨会论文集》期刊2015-09-18）

杨萍[5]（2015）在《基于FPGA的功放遥控控制系统的设计与实现》一文中研究指出随着科技的快速发展和人们生活水平的不断提高,智能、舒适、便捷以及高效的生活模式越来越被认可。作为家用电器的重要组成部分,音频功放也逐渐向智能化、小型化、模块化发展。红外线遥控作为非接触控制的主要方式,广泛应用于家用电器的智能控制。论文首先对课题背景、智能家居、音频功放遥控控制的国内外发展以及本课题研究意义进行简要的阐述,其次对功放系统的基本理论、功放的发展历程及分类、音频功放控制系统、红外遥控技术的基本理论进行详细分析与论述,然后结合相关理论分别设计了基于FPGA(Field-Programmable Gate Array)的功放遥控控制系统的硬件电路系统和软件控制,并对功放遥控控制系统的软硬件相关模块进行仿真测试。本文设计的功放遥控控制系统,结合软件和硬件的优势,利用FPGA的硬件编程控制能力,实现功放控制的智能化。设计的功放遥控控制系统包括遥控发射器、遥控接收器、遥控接收输出控制叁部分。遥控发射器与遥控接收器采用FPGA代替红外遥控专用集成电路,结合红外编码和红外传输规则,通过硬件编程的方式来实现红外遥控功能。遥控发射器以指令键、FPGA编码控制、红外发射驱动为核心,能完成全定制的专用集成发射电路所不能实现复杂的红外遥控发射功能。遥控接收器包括红外接收电路、以及电源电路、显示电路、时钟电路、复位电路、配置电路、输出驱动等FPGA外围电路,实现红外信号的解码和输出驱动功能。遥控接收输出控制电路包括电源开关遥控控制、静音遥控控制、音源切换遥控控制、3D环绕声遥控控制、等响度遥控控制、音调音量加减遥控控制以及音量音调调控显示,遥控接收器FPGA控制中心在程序控制下通过IO端口输出脉冲信号使控制电路执行相应指令。本论文使用Verilog硬件编程语言,以proteus、quartusII作为开发平台和软件仿真测试工具,借助FPGA开发板进行相关模块测试,并使用proteus、saber、Altium Designer等工具对输出控制相关电路进行仿真优化和功放遥控控制系统性能测试,最后完成“基于FPGA的功放遥控控制系统的设计与实现”的硕士论文撰写。通过一系列模块仿真和系统整体测试,仿真和测试结果显示该方案实现了功放的基于FPGA的红外遥控控制。(本文来源于《电子科技大学》期刊2015-09-01）

公维成,刘峰,蒋习龙[6]（2015）在《道岔换铺设备遥控控制系统优化改造》一文中研究指出对GEISMAR LEM/PEM型道岔铺换设备遥控发射及接收信号故障如何改造优化,从设计方案、组成模块、调试、改造前后成果分析等进行了详细说明,实现改善原有控制系统,使设备信号稳定可靠及动作迅速准确,能给正常的换铺作用赢得更多宝贵时间,提高了作业效率。(本文来源于《硅谷》期刊2015年02期）

王丽娜[7]（2014）在《一种主从遥控控制系统简介》一文中研究指出本文介绍了一种应用于家用空调上的主从遥控控制系统,该控制系统利用射频进行系统之间的相互通信。其主遥控器可以查询和控制从遥控器,还能直接查询和控制从遥控器所对应的空调。(本文来源于《日用电器》期刊2014年07期）

刘让建,赵冬亮,刘锡武[8]（2014）在《散装水泥集中放料无线遥控控制系统的设计》一文中研究指出主要讲述了由logo控制器和遥控器组成的控制系统,并结合WINCC监控软件实现了散装水泥多个放料口集中放料的无线遥控控制,并且在实际应用中证明了该系统的实用性、有效性和可靠性。(本文来源于《水泥工程》期刊2014年02期）

刘让建[9]（2013）在《散装水泥放料无线遥控控制系统的设计及应用》一文中研究指出为了解决散装水泥放料系统使用继电逻辑控制带来的电气故障,提高散装放料的工作效率,并为让操作工人从库底恶劣的劳动环境中摆脱出来,我们采用LOGO!控制器、无线遥控器和固态继电器,设计了散装水泥放料无线遥控控制系统,并成功应用。1操作流程的设计水泥罐车抵达库底指定位置后,按下遥控器上的"下降"按钮使散装头下降到罐车入料口,进入准备装料状态。按下遥控器上的"装车启动"按钮,斜槽风机、(本文来源于《水泥》期刊2013年11期）

冯洋[10]（2011）在《照明灯智能遥控控制系统》一文中研究指出设计了一个基于单片机的照明灯智能遥控控制系统。以AT89S52单片机为核心,利用红外通讯原理制做了一个可遥控照明灯开、关的设计,装置不仅可以远程控制整个房间的灯的开合,而且还可以定时开灯,熄灯,以此来达到智能控制的目的。系统结构简单直观、反应速度快、抗干扰能力和实用性强。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2011年26期）

### 遥控控制系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文介绍了一种移动机器人遥控控制系统。该系统能够实现用手持Android移动终端遥控机器人的功能。介绍了系统整体硬件设计方案。系统采用了两套Arduino控制板分别控制机械臂和移动平台,采用Android系统作为接收端系统。通讯方案采用蓝牙转串口方案。经测试表明,本方案能够实现无遥控功能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 遥控控制系统论文参考文献

[1].陆健.船用阀门遥控控制系统的设计[J].船舶.2019

[2].鲁冬梅,陈睿.移动机器人遥控控制系统的设计与实现[J].电子技术与软件工程.2018

[3].杨哲,徐田凡.渣罐运输车遥控控制系统的研究[J].工业控制计算机.2016

[4].安辉,李华田,王小亮,曹东海.一种遥控控制液压系统的甩挂运输后卸半挂车[C].第十二届河南省汽车工程科技学术研讨会论文集.2015

[5].杨萍.基于FPGA的功放遥控控制系统的设计与实现[D].电子科技大学.2015

[6].公维成,刘峰,蒋习龙.道岔换铺设备遥控控制系统优化改造[J].硅谷.2015

[7].王丽娜.一种主从遥控控制系统简介[J].日用电器.2014

[8].刘让建,赵冬亮,刘锡武.散装水泥集中放料无线遥控控制系统的设计[J].水泥工程.2014

[9].刘让建.散装水泥放料无线遥控控制系统的设计及应用[J].水泥.2013

[10].冯洋.照明灯智能遥控控制系统[J].科学技术与工程.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9763a306685fb9c482c638af.html