# 关于火电厂锅炉安装的关键技术探讨张雷

（中国能源建设集团江苏省电力建行第三工程有限公司江苏镇江212000）

摘要：随着经济的快速发展，社会的不断进步，我国的科技在不断的更新。火电厂锅炉安装涉及到许多环节，多种工艺和技术交融，在过程中要严格按照施工验收程序进行，上一步未验收的不得进行下一步施工。安装时要遵守严格的安装流程，并采取合适的技术措施。

关键词：火电厂；锅炉安装；技术

引言

现阶段我国社会经济的快速发展在一定程度上扩大了对电力的需求，也促进了火电厂的发展。当前火电厂的实际建设规模在逐步扩大，锅炉安装工艺较为复杂，是相关部门及社会探究的关键问题。锅炉是目前火电厂稳定运行的重要基础设备，随着现阶段相关部门的深入研究，使得火电厂锅炉安装技术逐步提升。

1当前火电厂锅炉安装的基本步骤分析

1.1锅炉安装准备阶段

锅炉在实施具体安装之前需要完善准备阶段的工作，首先相关技术人员需要做好锅炉安装技术交底工作，对于实际安装过程中的各项技术进行详细分析，对于安装中存在的各项重点技术问题进行探究。此外，还需要进行相关试验，技术人员可以根据自身理论知识以及实践经验对锅炉安装过程中需要的各项技术进行评定，为了提升锅炉安装质量，需要做好安装试验工作，使得安装技术能够适应锅炉安装项目的实际要求。

1.2锅炉实际安装阶段

锅炉实际安装过程是确保锅炉运行质量的重要环节，此环节实际工作较为复杂，需要安装过热器和水冷壁等设备。在此阶段完成各项安装工作之后都需要做好各项检查活动，确保设备安装的质量。对每个环节进行精细化处理，才能使得锅炉整体安装质量得到保障。锅炉在实际安装过程中相关技术人员需要对各项细节问题进行分析，比如空气预热器在安装中需要按照规定程序进行，使得安装质量得到有效保障，因为空气预热器对锅炉运行具有重要作用。锅炉安装时，在施工现场需要安排相关管理人员进行监督，确保安装过程的安全性。

1.3后期安装阶段

此阶段主要是对锅炉运行辅助设备进行安装，比如各类管道以及燃烧器等，目前锅炉的辅助设备种类较多，在实际安装过程中相关技术人员需要做好各个设备之间的有效连接，确保安装过程的安全性，以此来促进锅炉运行的稳定性。

1.4试运行阶段

锅炉以及相关辅助设备全部安装结束之后，相关人员需要锅炉的整体质量进行检查，如果锅炉各项指标都能达到设计要求之后便能进行试运行，对锅炉各个组成构件的性能进行监测。通过对锅炉安装质量进行检测，便于相关人员及时发现设备中存在的各项问题，从而及时解决问题。

2火电厂锅炉安装的关键技术措施探析

2.1钢架组安装技术

目前钢架组在实际安装过程中需要选取适应的方式，可以采取冷校正与热校正相互结合的方式，因为目前钢架在实际安装过程中会出现不同程度的变形，通过此类组合校正方式能够提升钢架安装质量。在锅炉具体安装过程中需要注重立柱卡头的标高，各项工序尽可能满足立柱卡头的各项要求。在实际安装过程中，相关技术人员需要严格按照图纸相关内容进行操作，定位立柱高度以及具体垂直高度。等到立柱全部安装结束之后需要做好质量检测活动，各项质量满足标准之后才能开始安装。在实际检测中，如果钢架出现了变形问题，需要及时采取应对措施进行校正。

2.2省煤器和水冷壁安装技术

当前省煤器在实际安装过程中需要严格把控低温省煤器和高温省煤器的位置问题，高温省煤器需要安装在上方位置，而低温省煤器需要安装在下方位置。技术人员不能随意更改省煤器的位置，这样会影响到设备实际运行效率。在安装时，需要根据具体运行要求对管排的长度以及宽度进行适度调整。在试验过程中，需要注重各项问题，完成试验之后需要采取有效的封闭措施，避免钢球残留在管道内，相关技术人员需要对试验各项数据以及具体流程进行记录，对接管屏。在管屏实际对接过程中需要严格按照各项程序进行操作，对各个焊接处存在的间隙进行测量，然后再实施对口管的焊接。在实际焊接中，在必要阶段需要采取加固措施，可以选用螺栓或是卡具等。

2.3汽包安装技术

2.3.1正确安装水位取样装备和管道

每个水位取样装置都应该具备各自独立的取样孔。当取样孔数量不够时，汽包就可以采用多个测控技术，这样才能满足对取样的独立性检测，进行保护和控制的每个汽包水位测量的信息信号在整个过程中都应该处于一个独立分配的状态。对于汽包水位的汽和水两端的取样管和取样阀门都应该做好相关的保温工作，对于单室平衡容器和参比水柱的管道都不要进行保温处理，对于双室容器的正压取样管上方的部分不要进行保温，对于下面的部分要进行保温处理。对于仪表管要平行放置。如果有需要进行防冻处理的话，要对汽包水位的取样管的汽和水两端的并列位置进行开始然后到变送器柜子，在这个过程中务必要保证伴热设施对于正负压侧仪表管的伴热过程是合理进行而且均匀处理。

2.3.2加大检查维护力度

汽包水位测量的主要误差来源是对于冷凝管的安装不合适，导致位置容易在冷热变换过程中出现偏移。所以这就要求在进行安装和检查维修时都需要经验比较丰富的工作人员进行相关的把控，尤其是在进行冷凝管的检测和安装时对于高度的标记工作一定要考虑冷和热两个状态。

2.4过热器的技术措施

锅炉设备的过热器，包墙过热器的安装步骤和膜式水冷壁的大致相同，所不同的是需要注意包墙过热器的侧下集箱和后下集箱需要采用弯头连接，这就对包墙过热器的组合几何尺寸和安装标高有了较高的要求了，要在组合时对各管屏组件的几何尺寸进行复核记录，保证组合的误差在可控范围内。在组合中，多使用对口卡子以及木质隙板，来对集箱的组合内容进行调整处理。同时需要重点注意检查包墙过热器和下方烟道的膨胀间隙要符合图纸要求，侧包墙和侧水冷壁之间连接的刚性梁的安装，也要符合膨胀要求。在顶棚的过热器进行安装的过程中，其首先需要在锅炉的前方进行安装，之后在朝着锅炉的后方位置进行安装。而在锅炉的顶棚位置处，需要使用定位板，进行最终的固定处理，并且设置相应的吊环，便于吊杆的单根穿插。

2.5燃烧器的安装

2.5.1基于燃烧理论的锅炉燃烧技术

火电厂锅炉燃烧是一个系统的工程，需要根据不同的机组形态做好技术选择，要充分结合各方面的理论研究成果，把理论转化成现实，通过理论指导做好技术运用，理论研讨主要是针对燃烧理论，按照燃烧理论标准，做好模型求解，保证模拟锅炉燃烧符合实际需求，这样通过建模研究，形成可以利用的锅炉燃烧模式与路径。

2.5.2不断改进和提升燃烧器

要想全面实现锅炉燃烧优化，则需要在燃烧器优化设计上下功夫，使燃烧器更加科学合理，满足日常生产需要，燃烧技术应用发展主要是针对煤炭质量而使用的，当前，我国使用的煤炭质量较差，无法实现充分的燃烧，整体燃烧质量不够，降低了供电效果，只有全面做好煤炭继续燃烧机组温燃才能充分保证电力供应，实现机组温燃重点在于研究出温燃技术并制造生产出可控制的燃烧器，在充分的技术改造上，还要保证使用清洁煤炭，这样才能提升燃烧效果，促进煤炭更好地燃烧。

结语

综上所述，火电厂锅炉安装是一项较为复杂且系统的工作，由于其中涉及的内容较多，一旦某个环节或是细节出现问题，都可能对安装质量造成影响。为此，作业人员应当了解并掌握锅炉安装的技术要点，同时还应对影响锅炉安装质量的关键因素进行控制，这样才能确保锅炉安装保质保量、按时完成。

参考文献

[1]杨冠荣.火电厂锅炉安装的关键技术[J].建材与装饰,2016(14):23-24.

[2]马春龙.谈火电厂锅炉安装的关键技术[J].城市建设理论研究:电子版,2014(27):1379-1380.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/977d791c46f80650fd149e4d.html