# 基于如何做好车辆维护与保养要点探索刘杰

贵州省烟草公司黔东南州公司

摘要：汽车的出现改变了人们的出行方式，改善了人们的生活质量，提高了工作效率，对社会经济发展也起着重大作用。但是，汽车作为一种机械工具，在使用过程中，会出现种种隐患，如果不能及时处理，就容易造成安全事故，轻则会妨碍正常出行，重则会危及人身安全，汽车维护则是杜绝隐患的有效措施，提高车辆维护水平有着重要现实意义。

关键词：车辆维护；保养工作

一、车辆维护的意义分析

（一）车辆维护的意义

车辆维护大体上可分为广义和狭义两个层面，其中广义上的维护涉及的范围相对较广，具体包括车辆美容护理，如清洗、打蜡上光、划痕处理、封釉、精品护理等等；汽车装饰，如座椅装饰、玻璃贴膜、轮胎和内饰的装饰等等；汽车保养以及汽车检测等，这些种种构成了广义上的汽车维护。而狭义上的汽车维护又被称之为车辆技术保养，具体是指在车辆的使用过程中，对车辆技术状况和工作性能进行预防性、系统性和保护性作业的过程，对汽车进行维护的真正意义在于按照车辆型号的设计要求，在不同使用条件下，遵循车辆各主要零部件的磨损规律，将一些磨损程度较为接近的部件集合到一起，在正常磨损期对车辆进行清洁检查紧固润滑调整和校验等工作，以此来改善当前车辆各个零部件工作性能，降低零部件的磨损程度，进而达到消除安全隐患的目的。这有助于防止车辆早期损伤情况的发生，进而可以延长车辆的整体使用年限，使其始终保持在最佳的技术状态，有利于提高行车安全性。车辆在使用过程中，几乎都需要进行定期和不定期的维护，但是这种维护却并不是真正意义上的维修，车辆的维护与修理在本质上有很大的不同之处，维护的主要目的在于通过一些技术措施降低车辆各个主要零部件之间的磨损程度，以此来预防各类故障问题的发生，这样可以进一步延长车辆的使用年限，而维修则是在车辆已经出现故障时为了恢复其正常工作性能采取的一种修理措施，切不可将两者混淆。

二、车辆日常维护与保养的要点

由于车辆在高温条件下比较容易出现各种故障，为此，日常维护保养的重点应当放在夏季炎热天气上，具体的保养维护要点如下：

（一）防止车辆爆胎

在夏季炎热的条件下，汽车常常会处于高温环境中运行，这样一来便会使轮胎的散热变得困难和缓慢，并且气压也会随之相应地增高，从而十分容易引起车辆爆胎的问题，而一旦车辆在时速较高的情况下爆胎，很容易造成严重的交通事故，这非常不利于行车安全，为此，必须对车辆在高温条件下行驶时的轮胎温度和气压进行经常性的检查，并保证轮胎在规定的气压标准内，一旦发现轮胎缺气，必须及时补足，尽量不要在这样的前提下继续行驶，对于一些长途行驶的车辆，应当适当减缓车速，若是环境温度过高且行驶时间过长时，应当将车辆停靠至阴凉的地方以此来降低轮胎的温度，然后再继续行驶，需要注意的是，当轮胎温度较高时，严禁用冷水给轮胎降温，这种做法很容易造成轮胎面和胎侧胶层收缩不均匀，进而出现裂缝，会加快轮胎的耗损，并且还非常容易引起爆胎，车辆轮胎的保养要点如下：应当对轮胎和钢圈的外观进行检查，确保四个轮胎的充气压力一致，并符合厂家给出的轮胎压力要求，由于厂家给出的轮胎压力是未行驶条件下的压力，而当轮胎行驶几十乃至上百公里以后，这个压力值便会随之升高，所以必须合理控制好轮胎压力。

（二）避免车辆爆燃

在炎热的夏季，车辆由于温度过高有可能引起自燃的现象，为了防止这一问题的发生，应当采取如下维护保养方法：其一，应当按照汽车发动机的压缩比选择辛烷值最为合适的汽油型号，需要注意的是，尽可能不要选用辛烷值低于要求的汽油，如果使用的汽油辛烷值相对较低，必须保持发动机的正常温度，并适当推迟点火提前角和加浓混合气；其二，应当及时燃烧室以及气门头等部位的积碳进行清除若是驾驶车辆载重爬坡时，应当尽可能选择适中的档位，以此来确保良好的动力，以免加油过猛导致混合油气略稀而引起发动机爆燃。

（三）防止蓄电池损坏

汽车蓄电池在高温条件下非常容易出现问题，为此，必须做好蓄电池的维护保养，尤其是在进入高温季节时，应当及时对电解液的密度进行调整和修正，还应经常性对蓄电池液面高度进行检查，一旦发现液面高度过低应当及时添加蒸馏水，并保持通气孔畅通，为了避免气温过高导致蓄电池内的电解液大量消耗，也适当对发动机调节器进行调整，以此来减小发动机的充电电流，这是非常有效一种方法。

（四）防止供油系气阻

供油系统是车辆中较为重要的系统之一，其直接关系到车辆运行，为此，必须加强对供油系统的日常维护和保养，以此来防止供油系气阻的情况发生，维护保养要点如下：对燃油箱汽油滤清器以及油路管道进行定期清洗，使它们始终保持清洁和畅通；定期对汽油泵的工作压力进行检查和调整，使其始终保持在正常状态；车辆在正常行驶过程中，一旦发生气阻现象，应当立即停车降温，并拆开化油器进油管接头，扳动汽油泵摇臂，让汽油快速充满油管，以此来使供油恢复正常；为了进一步防止供油系出现气阻，可以采用冷敷降温的方法，或是采取加装隔热垫的方法，这两种方法都能够有效地防止气阻的产生。

（五）避免制动失效

对于一些以液压系统进行制动的车辆，应当定期对制动总泵和分泵进行检查，并及时更换刹车油，在换油时应当将制动管道内的空气彻底排除干净，并对刹车踏板的高度进行检查和调整而对于一些气压制动的车辆，则应当认真对制动皮碗和软管进行检查，一旦发现破损等情况必须及时进行更换。

三、日常的车辆维护保养需要关注的项目

伴随着汽车行业的迅速发展，各种车型已纷纷走入人们日常生活当中，而这就产生了汽车的维护和保养工作的差异性，不同车型的养护应该采用更符合车辆本身的养护程序，这样可以最大程度提高车辆的使用感。一般而言，当驾驶员购买汽车时，商家都有一套自己的汽车养护程序，不过商家提供的这些保养措施是远远不能实现汽车的维护和保养意义的，因而我们要在实际生活当中，根据自己的实际使用情况来对汽车进行维护和保养。

（一）汽车发动机的维护和养护项目

汽车发动机是汽车结构中的核心，因此汽车发动机的日常维护和保养也更加重要，驾驶员在进行汽车行驶之前，要对汽车发动机进行必要的保养，发动机的清洁补给和日常检查都是汽车上路之前驾驶员必须进行的常规检查手段。

（1）机油检查。汽车行驶中对机油的要求是较为严格的，机油的质和量都需要驾驶员进行必要的巡视检查。换言之，就是驾驶员在汽车行驶出发之前要对机油的色泽粘度以及机油的量是否能够保证此次驾驶的正常运行做好检查，这些都是发动机机油检查的必要环节。

（2）发动机空气滤器检查。发动机的使用寿命与空气滤器的工作密切相关，因此驾驶员对于空气滤器的检查同样不容忽视，每一次行驶前都需要对发动机空气滤器当中的紧固度进行检查，查看是否正常后，还必须对空气滤器进气口处进行必要的清理。

（二）不容忽视发动机底盘日常维护保养工作

在汽车的日常维护和保养过程中，很多驾驶员厚此薄彼，只关注发动机和车身等其他系统的维护和保养，忽视了汽车底盘的日常维护，这种心理对于汽车底盘的维护是不够的，在这种情况下维护不到位的底盘，对于汽车的安全性、稳定性、经济性和一些其他因素都会产生不利影响，因此驾驶员在进行车辆的日常维护时，对于汽车底盘的维护和保养是不容轻视的，在对汽车底盘进行日常维护和保养时要着重维护以下几个方面：（1）转向助力油（2）变速器齿轮油的质量以及位置（3）转向系统中的连接螺栓以及方向盘连接。

四、结语

人们的日常生活已经离不开汽车的使用，汽车的安全性能与人们的生活安全之间的联系是很紧密的。驾驶员对于车辆所进行的日常维护和保养，于己于他人而言都具有非常重要的意义。汽车的维护和保养对于驾驶员而言，是保证汽车使用寿命的重要措施，汽车的日常养护，使得汽车出现故障的几率减少，从而降低了汽车驾驶员的使用成本，因此汽车的日常维护和保养是百利而无一害的。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/97901f035cc555aea495b65a.html