# 浅谈无损检测技术在建筑工程检测中的应用张斌

商河县建筑工程质量检测站山东济南251600

摘要：无损检测技术具有多种类型，适用的条件也有所差异，各有优点也各有缺陷，应该在不断地实践过程中积极探寻更有效的检测方法，通过有效利用各种无损检测技术对建筑工程进行检测分析，对建筑工程的安全性更多了一份保障。随着科学技术的不断发展和从事无损检测方面的专业人员的素质的不断提高，无损检测技术在我国的建筑领域一定会有一个更加广阔的发展空间。本文探讨了无损检测技术在建筑工程检测中的应用。

关键词：无损检测技术；建筑工程检测；应用

无损检测技术在建筑工程检测中的应用有着巨大的效果，能够保证采购材料和进场材料的质量，发现钢结构焊缝等部位质量缺陷，为工程质量管理提供可靠依据。为进一步提高无损检测准确性，可综合运用无损检测技术，加大无损检测设备工具研发，同时要求检测人员具有丰富工作经验，多方面控制检测误差，保证检测结果准确可靠。

1无损检测技术的应用特点

1.1非破坏性

建筑工程结构复杂，且施工工序较多，因此很容易留下质量隐患，影响建筑工程的使用安全。传统的建筑工程检测，往往采用随机抽样的方式，对样本质量、结构进行分析，以点带面推断出整体建筑质量。这种方式不仅对建筑原有结构造成了破坏，而且很难做到全面检测，所获取的信息十分有限。无损检测技术可以借助于超声波、射线、微波等技术手段，在精确获取建筑工程信息的同时，不会对其表面或内部结构产生破坏影响，保证了建筑工程的结构安全。

1.2互容性

为了保证检测结果的精确性和获取信息的全面性，检测人员在采用一种方法完成建筑工程检测后，还可以换用另一种检测方法，对统一建筑工程进行重复检验。随后利用计算机进行数据分析，找出其中的共性内容，从而提高了检测数据的精确度。

1.3严格性和分歧性

无损检测技术需要借助于精细化的设备，并且对于设备操作人员的专业技术能力也有极高的要求，要想保证建筑工程检测结果的精确性，操作人员必须严格执行检测规范，进行标准化和流程化操作。同样的，由于设备、技术等方面的影响，不同检测人员在检测同一建筑工程时，其检测结果也不可避免的会出现误差，即无损检测出现分歧。在这种情况下，还需要进程“复诊”，确定正确的检测结果。

2无损检测技术在建筑工程检测中的应用

2.1运用超声波技术

超声波的穿透能力较强，能够穿透实心建筑物的内部从而对建筑物的内部情况及结构进行无损害的检测，因此超声波技术在建筑工程的检测方面被应用得较为广泛。超声波无损检测技术由于相比于一般的射线检测技术而言，其灵敏性和准确性更高并且对检测人员的身体危害少，主要用于针对建筑物的内部缺陷的检测。超声波无损检测技术发挥作用的核心部件是高压电晶体，借助压电效应产生高频率的机械振动，当这种高频率的振动超过两万赫兹时就形成了超声波，也就是说超声波的频率是由高频率的振动决定的，对建筑物的损害极小。

2.2应用红外成像技术

红外成像技术是针对建筑物内部结构的性质变化进行检测，通过对建筑混凝土辐射出来的红外线信号进行收集捕捉，处理过后就形成了混凝土的温度绘制成像，从而实现对建筑物混凝土内部结构性质变化情况的分析。目前的红外成像技术主要用于对建筑物质量检测、防水质量检测、混凝土内部损坏情况检测、装饰层面质量检测等方面。

2.3应用冲击反射检测技术

冲击反射检测技术不仅可以对混凝土等建筑材料的内部缺陷情况进行检测，还可以对混凝土等建筑材料的厚度进行检测，建筑工程的墙体和混凝土预应力范围的缺陷程度和厚度，也可以通过冲击反射技术检测出来。冲击反射技术目前主要被应用于建筑物材料的内部缺陷和厚度等信息的检测之中，是一种常见的较为先进的检测技术。

2.4应用雷达检测波技术

雷达波检测技术形成于20世纪末期。利用雷达波较强的穿透能力，可以进行复杂的建筑工程内部结构的无损检测，对混凝土等建筑结构裂缝分层情况以及粘合情况进行检测；能够对建筑物内部异常情况进行感知并发生雷达波传播速度和传播方向的转移。因为检测结果的准确性较高，较多的被应用于地质检测、钢筋位置检测、建筑质量检测、混凝土缺陷检测等方面之中。

2.5应用渗透无损检测技术

检测建筑钢结构过程中需要应用多种无损检测技术，渗透无损检测技术就是其中常用的一种。该检测技术是将含有荧光料或着色料的渗透液施加在被检测物体的表面，在一段时间后，渗透也将自然的渗透到被检测物体表面缺口出。再将被多余渗透也去除，渗透液完全干燥后，将具有较强作用的介质（显像剂）放置在被检测对象表面，该类型的显像剂对缺陷、缺口中产生的渗透也都有着不错的吸附作用，在满足光照的基础下，被检测对象缺口中渗透现象也将会得以显现，从而达到最终的检测目的。需要注意的是，渗透无损检测技术在具体应用中，需要的时间较长，该方法在具体应用中具有一定局限性，只能在表面存在开口缺点的结构中进行应用，并且对被检测对象表面光滑程度提出了很高的要求，如果表面存在铁锈、氧化皮、涂料等情况时，被检测物体表面的缺陷可能会被这些内容覆盖，从而存在漏检情况。

2.6应用磁粉无损检测技术

建筑工程施工运用的钢材料含有一定的磁元素，在检测过程中利用磁粉无损检测技术对钢结构中的这种磁进行追踪，就会发现问题所在。在检测过程中，被检测对象经过磁化处理后就具有了一定的分布均匀的磁力，但由于发挥检测作用的对象并没有连续的磁力线，使得钢结构表面的磁力线出现变形损害，并具有产生漏磁使得吸附更多其他磁场的混乱情况发生，利用光照技术对磁痕进行观察分析就可以探测到钢材料的缺陷。这类无损检测技术具有一定的灵活性和准确性，可以有效地控制被检测对象的规格和形状。

2.7涡轮无损检测技术

该技术主要是利用电磁感应来进行的，其可以完成对工程质量的检测，也可以进行适当的性能调整，该技术应用时要注重线圈形式，否则会对整个检测质量造成影响，速度快是该技术的优势之一，检测质量也较为可观，该技术在建筑工程中主要有两种应用：①内部结构、密度、硬度方面的检测，将相关数据进行分析，才能够找到缺陷所在；②通过电磁反应的线圈探知，可以完成对材料的检测，主要是导电材料。

2.8射线无损检测技术

射线无损检测技术是通过仪器将射线发射到墙体上并穿越墙体，从而感知到建筑材料发生变化的位置，建筑材料发生变化的程度不同，通过射线感知到的强度也不相同。变化越大，感知到的强度越强，强弱的变化汇成了建筑材料内部的不连续图像，为检测人员的判断分析提供了依据。与其他无损检测技术相比，射线无损检测技术的技术含量较高，对工作人员的要求也更高，这种检测方法对建筑工程内部的承载力和强度也具有一定的预见作用。

综上所述，建筑工程中无损检测技术的应用能够提高建筑工程的检测质量，对建筑结构造成的影响很小。因此，相关建筑工程检测部门在进行质量检测时，应该注重对无损检测技术的应用。

参考文献

[1]郎顺潮.无损检测技术在建筑工程检测中的应用分析[J].江西建材.2017（22）.

[2]范亚南.建筑钢材检测过程中无损检测技术的应用[J].商业故事.2016（21）.

[3]徐俊，徐林，李博.无损检测技术在建筑工程检测中的应用分析[J].同行.2016（11）.

[4]马海涛.无损检测技术在建筑工程检测中的应用分析[J].城市建筑.2013（16）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/97b4114550e623c829fd7af1.html