# 框架结构建筑梁柱节点的施工探析鞠琛

福建省金恒昌建筑工程有限公司武汉分公司430200

摘要：我国建筑行业在不断的发展，在建筑工程施工的过程中，一定要重视框架结构，框架结构已经成为了建筑主体结构中的主要设计方式，在高层建筑施工的过程中被广泛的应用。本文就是对建筑框架结构梁柱节点施工技术进行分析，保证建筑施工的质量。

关键词：建筑框架结构；梁柱节点；施工工艺

1前言

建筑工程施工中，钢筋混凝土框架结构节点施工往往存在不足。例如，混凝土强度等级较低，钢筋工程施工质量控制不到位，梁柱节点质量控制被忽视，钢筋保护层厚度没有满足要求等。这些问题的存在，不仅影响施工效益提升，还制约钢筋混凝土框架结构作用的有效发挥，对建筑工程有效运行，确保工程质量和效益产生不利影响，需要采取完善对策。

2建筑框架结构构成及特点

当前，框架结构在房屋建筑中的应用，可以具体划分为不同类型，如钢框架、钢与钢筋混凝土混合框架等，但无论哪种结构形式，都是由梁和柱构成。梁为水平设置，但遇到特殊情况，梁可以倾斜布置，柱子为垂直布置，且梁与柱连接点为刚性连接，此种连接方式刚度更佳、能够节省更多材料，且能够节省更多室内空间。与其他建筑结构有所不同，建筑框架结构特点与优势明显，即灵活性高、延展性强，且施工较为简便。虽然建筑框架结构优势很多，但其承载力、刚度不强，对施工技术要求较高。故在实践施工中要给予更多关注和重视。

3建筑框架结构梁柱节点施工技术

3.1节点区的钢筋绑扎技术

建筑框架结构在节点施工的过程中，必须要对节点区进行配筋处理，配筋主要包括箍筋设置与梁筋的锚固。箍筋设置主要是为了给节点区域的混凝土施加一定的力，这种约束力可以最大限度的保障抗剪强度，一般情况下，箍筋之间的距离如果越来越小，那么节点区混凝土产生的约束力就会越来越大，这样节点区的抗震性也就会越来越好。如果建筑物在易发生地震的地区施工，这样梁端的箍筋就要保持紧密性，增加密度，这样节点的抗震性就会增加。但是有些工程的设计人员，仅仅会对梁端和柱端进行加密处理，并没有对节点区的箍筋进行标注。在节点区有柱、纵梁和横梁的钢筋三向交叉，而且这三向交叉的钢筋在分布上也是极为密集的。在配置箍筋的过程中，也有着一定的难度，这样就容易出现质量上的问题，目前经常使用的施工方法是在梁板模板支完之后，放入整个梁的钢筋骨架，之后放入节点的箍筋。但是由于钢筋的分布比较复杂，施工的过程中有着很大的难度，有些施工人员有着怕麻烦的心理，这样在节点区施工的过程中就会出现少放箍筋或者是箍筋绑扎不牢固的现象，也就是直接的影响了建筑框架结构的使用性能，也不利于抗震性的发挥。因此在节点区进行箍筋处理，必须要按照要求制作成为钢筋笼，之后套入柱的纵向钢筋，将钢筋绑扎牢固，最后放入整个梁的钢筋，这种方式可以最大限度的保证构件的抗裂性，除此之外，技术人员也必须要进行技术交底，随时进行交流，保证每一个环节都是按照施工的要求进行绑扎。

3.2节点区的模板安装

梁柱的节点支模是极为麻烦的，在施工的过程中常见的方式就是现场临时散装法，但是这种方法极容易出现拼缝不严密、尺寸偏差大、接驳垂直度较差和表面不平整的现象，而且拆除之后重新装十分的繁杂，是不利于节点箍筋和杂物的处理的。因此要结合节点箍筋具体的绑扎顺序，要在穿梁底筋和装；梁底模之后，才能够进行节点的箍筋，之后就可以进行节点模板的安装，如果是在框架宽度范围以外的梁柱节点模板，就要使用工具式定制的模板进行改进。

3.3节点区的混凝土施工

（1）节点区的混凝土施工等级控制

建筑框架结构梁柱节点在施工的过程中需要进行混凝土的浇筑，这也是其中十分重要的环节，影响着节点区的施工质量。在模板施工完毕之后，就可以进行节点区混凝土的施工，在浇筑之前，必须要对节点区使用的混凝土进行科学的配置，而且水泥的强度也必须要达到施工的基本要求，尤其是混凝土的性能必须要严格的控制。目前，检修组合框架结构的施工中，有很多的设计人员仅仅重视梁柱混凝土的强度，这样也就忽略了节点区混凝土的重要性，节点区的混凝土也有着一定的要求，这一点也是施工设计人员需要注意的地方。一般的情况下，建筑框架结构需要在建筑物的梁底留有着一定的施工缝，但是这一高度需要根据具体的情况来定。有些设计人员为了将程序简化，就会使用于梁柱相同等级的混凝土进行施工，但是节点区要求的混凝土强度会比梁柱区混凝土强度要高，这样就无法满足具体的施工要求，也就降低了梁柱节点的稳定性和抗震性。

（2）节点区混凝土浇筑

节点区混凝土在浇筑的之前必须要对施工缝按照工程规定进行处理，否则在振捣或者是石子自重的作用下，就会导致施工区域出现较多的浮浆，导致了表层的混凝土比较软弱，因此必须要在模板安装之前对软弱的混凝土层或者是已经松动的石子进行清除，对于施工缝进行处理。模板在安装完毕之后，还要进行杂物的清理工作，主要清除模板表面的小屑、泥沙和杂物，这样就可以避免出现松散夹层或者是水平的裂缝。混凝土在浇筑之前必须要先浇筑一层水泥浆，这样就可以保证新的混凝土可以与陈旧的混凝土形成一体。节点区有着复杂的受力状态，而且钢筋的分布也十分的密集，混凝土振捣与浇筑是十分困难的，容易出现蜂窝等现象，这样混凝土的强度就会被降低。因此混凝土在施工的过程中，必须要对骨料颗粒的大小进行样的控制，也要选择合理的坍落度，这样才能够保证施工的质量。

4钢筋混凝土框架结构节点施工质量控制的要点

为弥补施工存在的不足，确保钢筋混凝土框架结构节点工程质量，可以从以下方面采取控制和完善对策，确保建筑工程质量。

(1)提高钢筋配料设计水平。严格遵循技术要求和规范标准进行钢筋配料设计，提高设计人员素质，设计前加强相关规范标准的学习，促进设计水平提高。同时，为弥补钢筋配料不合理现象发生，设计人员必须细心谨慎，下料前对配筋长度进行严格计算，确保满足规范要求，并重视钢筋放样工作。采取这些措施之后，不仅可以提升钢筋配料设计水平，还能有效指导框架结构节点工程的后续施工。

(2)加强框架节点处钢筋安装质量控制。用4Φ10将框架节点柱大箍筋点焊成箍筋笼，如图1所示。并且为确保结构的牢固与可靠，箍筋开口以点焊封闭，提高结构的可靠性。用箍筋笼将框架柱纵筋套上，使其固定在框架节点顶面，将框架梁上下纵筋置于框架柱内。然后按工序要求和施工质量控制需要绑扎框架梁箍筋笼，将箍筋笼连同框架梁钢筋笼一起下沉入模，如图2所示。在这些工序完成后，将节点箍筋笼4Φ10钢筋与框架柱的四根角筋焊接在一起。

图1：节点箍筋焊成笼图2:框架节点改进施工

(3)确保框架节点内框架梁钢筋锚固长度合理。框架节点施工中，如果发生框架梁钢筋锚固长度不足的问题，不仅影响结构的稳固与可靠，还降低结构的承载力。常常需要采取恰当方法进行处理，例如，附加短筋焊锚或焊锚板。采取这种方法处理之后，能提高框架纵向钢筋的锚固能力，弥补由于钢筋锚固长度不足而产生的问题。进而可以使节点工程的施工满足技术要求，促进其作用有效发挥，确保框架结构节点工程施工质量。

5结束语

总之，在目前我国的城市现代建设中，越来越多的建筑是采用框架结构作为建筑的主体结构形式，因此，加强对框架结构施工工艺的研究，提高框架结构施工水平，保证框架结构施工质量是很有必要的。

参考文献：

[1]荆喜莲.对框架结构高层建筑梁柱节点的施工技术探讨[J].价值工程,2011,06:154.

[2]邵明海.关于高层建筑框架结构梁柱节点施工要点分析[J].门窗,2016,07:60.

[3]李永泉.钢筋混凝土框架结构梁柱节点处的正确施工方法[J].建筑工人,2008,04:4-5.

[4]刘家玮.框架结构梁柱节点处箍筋加密区的施工技巧[J].建筑工人,2004,04:18-19.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9809f9c1daa0218999f43ebd.html