# 高层建筑中土建施工技术应用分析吴宏宝

江苏润扬建设工程集团有限公司江苏扬州225600

摘要：得力于中国改革开放的不断扩大与深化，中国经济建设取得了世界瞩目的成就，其主要表现就是高层建筑越来越多。高层建筑的不断出现又得力于土建技术在高层建筑施工中的应用，这就要求对高层建筑中的土建施工技术进行研究分析，以便推动高层建筑施工技术的不断进步和创新。本文将论述分析各种施工技术在高层建筑施工中的应用，希望能为广大建筑劳动者提供一定的帮助和指导。

关键词：高层建筑；施工技术；分析

现代生活人们对对居住品质的要求越来越高，建筑企业为了在激烈的市场竞争中保持自己的竞争力，通过不断采用先进施工技术来保证房屋建筑的质量，以满足用户的要求。高层建筑由于体量较大，施工技术难度较高，因此对施工技术的要求更为严格，同时也为施工技术的创新和发展提供了动力。

1.高层建筑施工的特点分析

1.1高层建筑施工安全指标更高

显而易见，高层建筑最显著的特点就是高度要比普通建筑高出不少，同时所涉及到的施工环节都属于高空作业。高空作业对安全的要求是极高的，为了保证高空作业人员的安全，这就要求建筑企业一是加强对参与施工的人员的安全意识教育，另一方面促使企业使用更先进、更新型的施工技术来确保施工人员的生命安全和施工质量的可靠性。

1.2高层建筑施工技术使用更密集

相比传统或高度较低的建筑，高层建筑因为高度的原因，导致施工环节更多，设计理念也更复杂，因此对施工技术的使用也更频繁。比如，建筑设计结构模式的不同，使用施工机械设备的技术指标不同，建筑材料的技术指标不同，抗自然灾害的能力要求也不同，这些都决定了高层建筑的技术密集性远非普通建筑能比。

1.3高层建筑地基施工深度更深、更复杂

俗话说“万丈高楼平地起。”地基基础是任何建筑施工的起点，高层建筑也不例外。但是高层建筑的地基埋置深度较普通建筑更深，这里主要是高层建筑使用了深基坑施工技术或新型预应力技术。通过使用新技术，大大保证了地基基础的稳定性和安全性，为上层建筑施工的开展奠定了坚实的技术基础。

2.高层建筑施工中使用的技术分析

2.1高层建筑结构设计

高层建筑结构的高度决定了其在施工过程总采用的设计模式与普通的建筑有所不同。高层建筑应该根据高度的不同设计不同的建筑结构。

首先，在设计时，高层建筑下部结构强度应大大超过上层，根据实际情况增加承重墙和承重柱的数量，考虑到上层结构空间的需求，应同时减少上层建筑的承重墙和承重柱的数量。这是因为高层建筑上下受力情况不同，下层受风力影响较小但楼体结构受力很大，上层结构楼体受力较小但受风力影响较为明显，因此设计要求也不同。

其次，为了适应人们对普通建筑下部空间大，上部空间小的习惯性要求，设计时需要设置一定的转换层，转换层的位置应该放在高层建筑楼层结构的转换处。在实际建设中，为了保证高层建筑的抗震性要求，应当精确确定上层建筑的剪力墙结构和下层简体结构所带的转换层的高度位置，以确保符合科学规律和施工技术要求。

2.2混凝土泵送施工技术

建筑结构的高度也影响商用混凝土的输送浇筑。由于高层建筑的体量庞大且结构复杂，所以对商用混凝土的需求量也极为庞大。在施工过程中混凝土的输送浇筑就成为一个需要解决的技术问题，这就用到了混凝土泵送施工技术。混凝土泵送技术以其高输送效率，能满足不同高度的建筑的混凝土输送要求特点成为近年来高层建筑施工的必备施工技术。混凝土泵送施工对混凝土的要求比较高。泵送混凝土的制备应该严格遵守其原料配合要求，水泥应选择C2S含量较高的水泥，这样可以显著增加混凝土的流动性；粗骨料应当采用连续级配，还需考虑粗骨料的最大粒径和输送管道的直径比，一般不能超过管径的1/4；细骨料应该选用中砂；矿物掺和粉应选用一级煤灰、硅粉等，可增加混凝土的工作性能；泵送剂应选用与掺和粉和水泥相容性较好的聚羧酸型泵送剂，严格的筛选配料是保证泵送工作顺利的关键，此外还需检查泵送设备的技术指标等等。

2.3深基坑施工技术

高层建筑的高度特性决定了其地基基础的技术指标更高。为了保证地基施工的质量，第一，要进行科学设计，第二，要科学组织施工过程。

科学设计。为了确保施工设计科学合理，在进行设计时要综合考虑各方面的条件，具体包括施工地点的水文地质情况，市政道路和管网设施的埋设分布，工程施工的进度要求等等，只有这样才能将设计系统化、一体化，形成一个完整的基坑支护结构。

科学组织施工过程。要做到科学合理的组织施工过程，就要在遵守施工组织设计方案的基础上，严格按照施工工序进行施工。由于高层建筑施工工序涉及太多，因此在具体实践中，要抓住主要施工工序的质量，兼顾次要施工，具体来说，就是要严格控制降水施工、支护系统和土方开挖的施工质量。降水施工方面，应该按照设计要求选择降水方式，把降水高度控制在基地以下1-2米为宜。土方开挖方面，为保证开挖顺利进行，要设置防滑的坡道，开挖完成后要及时清理周围的垃圾和杂物，最大程度的减少对周围环境的不利影响。

支护系统方面，支护系统的安全性是重中之重，在施工前应当邀请专业人员进行现场审查，审查合格后严格按照施工设计方案施工。

2.4高层建筑裂缝监控

高层建筑由于高度更高，楼体受外力影响更大，出现建筑裂缝的可能性较传统建筑的概率更高，因此，在高层建筑的施工中，要特别注意防范控制建筑的裂缝问题。预防措施主要有以下几个方面。

第一、控制混凝土中的水泥用量。一旦在施工过程中发现建筑裂缝，就要减少该部位高强度水泥的用量。减少水泥用量既可以用混凝土外加剂作为替代，也可以根据粗骨料的砾径选择粗骨料，这样就可以控制住水泥的用量。

第二、调整施工工艺。要消除建筑裂缝隐患，就要加强对混凝土混合比的控制，及时排除混凝土内的水分和空气，同时要尽量减少震动因素的影响。

第三、做好混凝土的养护工作。建筑裂缝频繁出现的一个原因是混凝土中的水分蒸发过分，从而造成混凝土收缩，产生裂缝，因此减少混凝土中的水分蒸发是减少混凝土裂缝的关键。在完成施工后，应当设计散热孔进行有效干预，同时加强对混凝土各个部位温度的测量监控。对于天气气温较高的情况，除了以上措施外，应当浇水降温，采用以上措施可以有效预防混凝土的裂缝问题。

2.5其他技术

高层建筑的施工环节较多，结构复杂，影响施工的因素也多。在施工中还应注意对周围环境造成的影响，如：噪声污染、灯光污染以及物件掉落对周围非施工人员造成的生命安全威胁，这些都需要采用新的施工技术来减少这些风险因素。

结束语：

高层建筑的高标准决定了施工技术在施工中的决定性地位。在巩固原有施工技术的基础上对施工技术的优化和创新是高层建筑施工技术发展的必然方向，只有加强对施工技术的研究开发，推广高层施工技术的应用，才能确保高层建筑的施工质量，最终为企业的投资收益保驾护航。

参考文献

[1]耿勇.高层建筑中土建施工技术的应用分析[J].中华民居，2013，（9）：145-146.

[2]王新安.高层建筑中土建施工技术的运用问题及对策简析[J].科技与企业，2014，（22）：108-108，111.

[3]沈华荣.高层建筑中土建施工技术的应用探讨[J].价值工程，2016，35（6）：105-107.

[4]赵雷波，冯纬.土建施工技术在高层建筑中的应用[J].河南科技，2014，（1）：160.

[5]张奇鸿.高层建筑中土建施工技术的应用分析[J].建材与装饰，2017，（4）：25-26.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9998bea229ebe1f8b6f4b91f.html