# 圆锥指数试验论文-孟繁佳,孙宇瑞,王聪颖,林剑辉

导读:本文包含了圆锥指数试验论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:圆锥指数仪,土壤,青贮饲料,压实度

### 圆锥指数试验论文文献综述

孟繁佳,孙宇瑞,王聪颖,林剑辉[1]（2013）在《基于嵌入式力学传感器的圆锥指数仪设计与试验》一文中研究指出为消除在测量过程中因圆锥杆受被测材料摩擦力所产生的测量误差,改进了圆锥指数仪设计,将微型力学传感器嵌入到圆锥杆下端,实现了对土壤和青贮玉米饲料压实度的精确测量。试验结果表明,测量2种土壤压实度过程中,原有圆锥指数测量方法因圆锥杆受摩擦力作用所产生的测量误差可忽略不计。而在青贮玉米饲料压实度测量过程中,2种不同紧实度样本中圆锥杆受摩擦力约占压力传感器测量值32.56%和34.05%,当圆锥头不受阻力时,嵌入式力学传感器测量值为零,而压力传感器测量值约为110 N和280 N,表明原有测量结果存在较大误差。(本文来源于《农业机械学报》期刊2013年01期）

李刚,杨建学,马国宇,张学琴[2]（2012）在《江苏响水滩涂土壤圆锥指数试验研究》一文中研究指出圆锥指数法(WES)是一种用来快速判断车辆通过性的方法。江苏沿海滩涂风力资源丰富,但滩涂土壤松软,普通车辆难以行驶,为保证风电开发施工设备在江苏沿海滩涂安全行驶通过而不发生陷车,叁一电气有限责任公司自行设计了一种圆锥指数仪,用以测量滩涂土壤圆锥指数,判断车辆通过性。对响水滩涂T4风机位附近土壤的圆锥指数进行测量,得到了该区域扰动和非扰动两种情况下的土壤圆锥指数曲线,并对滩涂履带运输车的车辆圆锥指数进行了理论计算,根据试验和理论计算的结果进行了滩涂履带运输车实地行驶试验。试验表明,该型运输车在此区域通过性良好。该试验也为评估其它各种车辆在该地区的行驶通过性提供了数据参考。(本文来源于《汽车工程学报》期刊2012年04期）

李艳洁,林剑辉,徐泳[3]（2011）在《圆锥指数仪贯入沙土试验的离散元法模拟》一文中研究指出利用离散元法对圆锥指数仪贯入沙土的试验进行了数值模拟研究。贯入试验与数值模拟结果所揭示的现象相吻合,即圆锥侧壁上的土壤摩擦阻力对总贯入阻力影响微小。离散元数值模拟结果显示,贯入圆锥锥尖部位的颗粒力链为强力链,颗粒的速度数值较大但方向杂乱,其他位置颗粒几乎静止;圆锥指数仪的贯入阻力随贯入深度增加而显着增大;土槽侧壁的正压力随贯入深度增加而增大;贯入速度变化对贯入阻力和土槽侧壁正压力的影响微弱。(本文来源于《农业机械学报》期刊2011年11期）

林剑辉,孙宇瑞,曾庆猛,P.,Schulze,Lammers[4]（2009）在《土壤圆锥指数、水分与容重耦合模型的试验比较研究——Ⅱ.水分与深度的影响》一文中研究指出在对4种模型统计性能的水平检验与容重预测精度评价的基础上,分析与检验了各模型中水分与行进深度的影响作用.为分解水分对圆锥指数的单因数影响,采用定义水分影响指数(的方法.对于圆锥传感器行进深度的影响作用,借助于da与ead两种独立的深度影响因子,结合各模型与试验数据进行了计算与比较.结果表明:(1)只有Ayers模型能够较好地刻画土壤圆锥指数与水分间的耦合关系;(2)根据Ayers模型与Upadhyaya模型,圆锥传感器行进深度对圆锥指数的影响作用可以忽略;(3)根据Busscher模型,圆锥传感器行进深度显着影响圆锥指数的数值,但与此同时水分影响却可忽略不计,这显然与事实不符.由此看来,应用Ayers模型解析土壤圆锥指数、水分与容重的耦合关系,优于其它模型,但它作为隐函数,寻求最优迭代算法有待进一步研究.(本文来源于《应用基础与工程科学学报》期刊2009年01期）

林剑辉,孙宇瑞,曾庆猛,P.Schulze,Lammers[5]（2008）在《土壤圆锥指数、水分与容重耦合模型的试验比较——Ⅰ.模型性能的统计检验与容重预测》一文中研究指出应用一种先进的双变量(土壤圆锥指数与水分)传感器复合测量系统,基于前人提出的土壤圆锥指数、水分与容重的4种半经验模型(Ayers,Upadhyaya,Busscher与Hernanz模型),以相关系数R2与统计残差作为检验指标,根据各模型的结构特点,结合两种质地土壤(粘土与粉质壤土),针对容重预测精度与可应用性进行了深入试验研究.结果表明,Ayers和Upadhyaya模型虽然预测精度较高,但与土壤容重的解析关系为隐函数,在线辨识计算工作量只能取决迭代过程的收敛性,因而在实际应用上受到一定程度的限制.相比之下Busscher与Hernanz模型计算土壤容重方便快捷,但预测精度较低.(本文来源于《应用基础与工程科学学报》期刊2008年06期）

刘大维,陈吉清,陈秉聪[6]（1999）在《沼泽地土壤圆锥指数和剪切强度的试验研究》一文中研究指出采用ＳＹ１水田静载承压仪和ＤＴＣ３６土壤动态叁轴测试仪测取了大庆沼泽地区两种典型土壤的圆锥指数和剪切强度，建立了圆锥指数与贯入深度关系的数学模型，分析了含水量对剪切强度的影响及该地区车辆通过性差的原因，为研制开发适于该地区行驶的新型车辆提供了依据。(本文来源于《农业机械学报》期刊1999年01期）

张立彬[7]（1993）在《土壤含水量和土壤紧实度对土壤圆锥指数值影响的试验研究》一文中研究指出分别研究了两种土壤的含水量、土壤紧实度对土壤圆锥指数值的影响,并给出了两种土壤类型的圆锥指数、土壤含水量和土壤紧实度之间关系的数学模型,两个模型都达统计极显着水平,复相关系数分别达到0.960和0.941。(本文来源于《农业工程学报》期刊1993年02期）

桑正中,徐钊,钱启平[8]（1987）在《便携式单板机圆锥指数采集系统及其田间试验结果的初步分析》一文中研究指出本文介绍了作者等研制的便携式单板机(CMC-80)圆锥指数采集系统。该系统采用了根据下陷深度进行外触发采样和电测圆锥阻力的工作方式。利用CTC芯片的计时功能,可测定圆锥的贯入速度。该仪器可由单人在野外操作,测试结果可直接显示,打印或记录于盒式磁带上。提高了测试精度,简化并大大加快了数据处理过程。 本文还根据室内外试验结果,对典型工况下圆锥指数的分布函数,最小样本容量以及加载速度对测试值的影响等问题进行了讨论。(本文来源于《农业机械学报》期刊1987年02期）

### 圆锥指数试验论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

圆锥指数法(WES)是一种用来快速判断车辆通过性的方法。江苏沿海滩涂风力资源丰富,但滩涂土壤松软,普通车辆难以行驶,为保证风电开发施工设备在江苏沿海滩涂安全行驶通过而不发生陷车,叁一电气有限责任公司自行设计了一种圆锥指数仪,用以测量滩涂土壤圆锥指数,判断车辆通过性。对响水滩涂T4风机位附近土壤的圆锥指数进行测量,得到了该区域扰动和非扰动两种情况下的土壤圆锥指数曲线,并对滩涂履带运输车的车辆圆锥指数进行了理论计算,根据试验和理论计算的结果进行了滩涂履带运输车实地行驶试验。试验表明,该型运输车在此区域通过性良好。该试验也为评估其它各种车辆在该地区的行驶通过性提供了数据参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 圆锥指数试验论文参考文献

[1].孟繁佳,孙宇瑞,王聪颖,林剑辉.基于嵌入式力学传感器的圆锥指数仪设计与试验[J].农业机械学报.2013

[2].李刚,杨建学,马国宇,张学琴.江苏响水滩涂土壤圆锥指数试验研究[J].汽车工程学报.2012

[3].李艳洁,林剑辉,徐泳.圆锥指数仪贯入沙土试验的离散元法模拟[J].农业机械学报.2011

[4].林剑辉,孙宇瑞,曾庆猛,P.,Schulze,Lammers.土壤圆锥指数、水分与容重耦合模型的试验比较研究——Ⅱ.水分与深度的影响[J].应用基础与工程科学学报.2009

[5].林剑辉,孙宇瑞,曾庆猛,P.Schulze,Lammers.土壤圆锥指数、水分与容重耦合模型的试验比较——Ⅰ.模型性能的统计检验与容重预测[J].应用基础与工程科学学报.2008

[6].刘大维,陈吉清,陈秉聪.沼泽地土壤圆锥指数和剪切强度的试验研究[J].农业机械学报.1999

[7].张立彬.土壤含水量和土壤紧实度对土壤圆锥指数值影响的试验研究[J].农业工程学报.1993

[8].桑正中,徐钊,钱启平.便携式单板机圆锥指数采集系统及其田间试验结果的初步分析[J].农业机械学报.1987

本文来源: https://www.lw00.cn/article/99db1c723e07bdeca80ac902.html