# 市政给水管道顶管施工技术分析

林建安

中山公用工程有限公司528400

摘要：随着人们对市政给水工程要求越来越高的前提下，市政给水施工项目面临着一系列的挑战和改革，很多施工技术也在不断完善与创新。在市政给水工程中，顶管施工技术是一种非常有效的施工方法，就目前情况来看已经得到了广泛的应用。以下本文对给水管道顶管施工技术的概念进行简单分析，并就顶管施工技术及其要点展开论述。

关键词：市政给水管道；顶管；施工技术

前言

顶管施工技术在市政给水工程建设过程中发挥着举足轻重的作用。在实际施工过程中，施工企业要认真把握好每一个施工环节，确保每一道工序都符合设计要求。由于顶管施工技术具有一定的专业性，对施工人员和施工环境都有严格的要求，施工企业要予以重视，针对施工现场做好相应的监督工作，同时还要加大对顶管施工技术的研究力度，确保顶管施工技术能够在给水管道建设中得到科学的实施。

一、给水工程顶管施工的概述

近年来，我国的建筑行业获得快速的发展，施工技术的改革力度在这样的背景下呈现出不断增强的趋势，顶管施工是技术革新下产生的一种科学化施工技术，在市政给水工程施工中发挥着至关重要的作用，是一个不可或缺的组成部分。顶管施工的主要工作原理就是将预制管材通过始发井中油缸产生的顶力顶入土体之中[1]。在顶进过程中通过机械除土方式或者人工除土方式清除管道内原有的土体，从而达到埋没管道的目的。

顶管施工技术之所以在市政给水工程施工中受到广泛的青睐，主要是因为顶管施工技术具有以下几个优势：第一，在进行顶管施工过程中，地面的交通不会因此受到影响，地面上的车辆依然可以正常行驶，这在一定程度上可以缓解路面交通和管道施工之间的矛盾；第二，顶管施工不会占用过多的场地，对周围居民的生产生活影响程度小。

二、市政给水管道顶管施工技术分析

（一）做好顶管施工前期准备工作

施工前期准备工作对整个给水工程施工质量有着直接的影响，这一环节经常被施工企业所忽视，有些施工企业甚至认为前期的准备工作可有可无，这对给水工程施工项目的施工成本以及施工进度都会造成一定的负面影响。在实施顶管施工技术之前，施工企业必须要做好施工前期准备工作，对施工现场的地质情况进行仔细勘查，了解并掌握地基土壤的物理性质和种类、地质情况以及水文情况等，同时还要针对地表水排水情况以及地下水流量、地下水水位、含水层渗透系数、各层土密实度等展开调查，确保给水工程顶管施工过程中土层稳定性符合施工要求。与此同时，施工人员在进行顶进作业的时候应当选择好恰当的时机，一般来说等到工作坑水位降到基底以下0.5米或者1米的时候再进行。除此之外，在对工作坑进行开挖的时候，应当设置好降水系统和排水系统。在开展顶进工作的时候，应当结合前期调查掌握的土壤种类、水文情况等资料对顶进管道发生的方向偏移和高程变化以及开挖面失稳等进行预处理。

（二）安装并调试顶进设备

在给水管道顶管施工过程中，顶进设备的安装、选择和调试是一个重要的环节，对顶管施工技术的有效实施起着决定性的作用。在千斤顶数量的选择上，要根据最大顶力去配置。安装完设备之后再进行调试：一步步增加油缸的压力，对千斤顶的功能进行检查，观察是否存在异常情况，管道是否存在泄露情况。与此同时，还要对管身进行推动，从而测定启动推力。在对顶进设备进行调试的时候，应当保证各个观测点和部位都有专人负责，对其变化情况密切关注。开启油泵之后，每当油压升高5MPa至10MPa左右必须停泵进行观察，一旦发现存在异常的情况要立即进行处理[2]。除此之外，还要针对底板和后背的变化注意观察，为接下来顶管施工工作的顺利和高效实施奠定基础。

（三）穿墙施工

在给水管道顶管施工过程中，穿墙施工是一个重要的施工环节。在安装穿墙止水设备之前，应当打开穿墙板将工具管顶露出井外。首先，将低强度的水泥粘土拌和土填入到穿墙管内，这样可以起到一个非常好的防水效果，而且还能针对土层的塌陷起到良好的抑制作用；其次，为了确保穿墙孔外侧的土体具有一定的强度和稳定程度，在进行穿墙工作之前应当对穿墙管外侧进行加固，可以采取注浆固结的方式进行；再则，在正式穿墙之前工作人员应当结合实际情况对可能会出现的问题进行系统化分析，并且针对这些问题制定针对性的解决方案，未雨绸缪；最后，在开启板后要对工具管及时进行推进，使用止水法针对加压板进行加压，可以将优质的天然橡胶止水板放在中间，通常厚20mm，利用耐磨性和拉伸率进行防水，并且要依据管道顶进对以及安装完成的橡胶板进行带动，从而形成逆向止水，防止穿墙管外的土体因为太长时间的暴露而出现流变情况。

（四）顶管出洞

在给水工程管道施工中，顶管出洞是一个非常重要的环节。在出洞的时候，施工人员要对开挖面的稳定性、洞口土体质量等予以重视。如果有必要，可以使用注浆法对洞口土体进行加固，为施工设备的安全性和施工人员的人身安全提供可靠的保障。为了防止管线出现严重的问题，施工人员在实际施工过程中可以利用工具管进行处理。与此同时，还要在工具管下的井壁上设置一定的支撑，并根据实际情况作出相应的调整，如果出现下跌的情况，要在第一时间纠正主顶油缸，并且在工具管出洞之前进行初始角设置，以此达到补救下跌状况的目的。

（五）注浆减阻

对于管道周围的空隙，施工人员要采取压注触变泥浆的方式进行填充，从而形成泥浆保护套，对管线加以保护，避免出现图层塌陷情况[3]。在顶管施工中，减阻法是一项重要的技术，在实施这项技术的时候要针对顶管机头尾部进行压浆，与此同时，还要进行顶进工作。在这之后，施工人员要针对混凝土管道周围进行补浆，填补上所损失的泥浆。一般来说，这种施工技术多是用于长距离顶管施工中。

（六）管道测量复核

在市政给水管道施工过程中，假如出现误差情况，施工人员应当使用机头前预先装置导向油缸和纠偏油缸对管道进行纠正。在管道间已经形成连接的时候再展开顶进工作，如果还没有及时消减原有的误差，就会与之后出现的误差发生重叠现象，导致顶管施工效果受到影响。因此，在实际施工过程中要不断对误差进行校正和调整，及时使用趋势图去校正出现的偏差。可以每顶进0.5米左右的时候测量一次，并对测量到的数据进行统计、分析和整理，在此基础上汇编成偏差趋势曲线图，以此为参考数据对管道进行纠正。与此同时，施工人员还要结合实际情况适当调整角度，通过适当的调整将机头摆正。需要注意的是，在校正工作中，工作人员要把握好校正的角度，如果纠正的幅度过大，就会起到相反的作用，进一步扩大机头偏差。所以，在实际施工过程中，施工人员要循序渐进展开管道纠正工作，要根据实际情况将管道的高程控制在一个合适的范围，使纠正的角度逐渐归于零。

三、结论

在城市化建设不断加快的过程中，我国市政给水工程建设数量呈现出逐步增多的趋势，顶管施工技术在这样的背景下得到越来越广泛的应用，顶管施工具有专业性强、施工难度大等特点。随着我国科技和经济水平的发展，施工企业必须要加大对顶管施工技术的研究力度，使顶管施工能够做到与时俱进，适应时代发展潮流，促进我国市政给水工程建设行业以及社会经济的健康可持续发展。

参考文献：

[1]林金盾.市政给水管道顶管施工技术的应用[J].江西建材，2018（04）：109+111.

[2]张莹.浅析市政给水管道顶管施工技术[J].民营科技，2016（03）：188..

[3]王明新，曲林.市政给水管道顶管施工技术探讨[J].科技资讯，2013（12）：60+62.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/99df785401df34696e2913f0.html