# 多核处理器系统论文-刘新成

导读:本文包含了多核处理器系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:Linux,全液晶仪表,Android,中控系统

### 多核处理器系统论文文献综述

刘新成[1]（2019）在《基于多核处理器的全液晶仪表及中控的车载系统应用研究》一文中研究指出汽车制造随着消费者的驱动需求,正在逐步地自我转型,人们关注的不再是简单的驾驶体验,而是更加看中车内体验。一个新的汽车时代由于互联网及智能化技术的加入应运而生,车内的中控系统、液晶仪表、HUD、副驾驶屏等等显示屏,在驾驶座舱内已经逐渐取得主要位置或者初露锋芒。为顺应汽车座舱电子化、多功能化、大屏化、智能化的发展趋势,本文主要针对现有国内市场上消费者对驾驶舱及车载系统多屏信息娱乐的需求,研究设计一款集全液晶汽车仪表与中控信息娱乐终端为一体的车载智能系统,实现了在一颗处理器平台上,同时运行中控信息娱乐系统和全液晶仪表的车载系统,并且可以达到汽车中控与液晶仪表的互连互通并且互不干扰。系统采用全志公司T3四核车载导航处理芯片,底层采用Linux-sunxi3.10版本内核,在该内核版本上构建Linux+Android操作系统。仪表采用裁剪后的个性化Linux系统,通过Qt Quick开发框架开发应用程序来实现多套主题界面的显示及动画,C++后台处理串口数据,qml实现界面显示;中控采用Android系统,系统中可以运行导航、视频、音乐、倒车影像等应用程序。仪表可通过网络传输和共享内存机制与中控系统通信,实时获取导航信息、音乐、图片、倒车影像等信息。在一套硬件设备上通过cgroup和namespace等虚拟技术将其资源进行限制,在能够通信的同时达到互不影响、资源隔离的效果。相对传统的中控与仪表,该方案可节省近一半的硬件资源,能够减小空间占用,降低系统成本和复杂度,提高了可靠性与交互体验。仪表与中控进行资源隔离,充分保证了仪表的独立性和安全性,通过与中控系统的通信,可通过仪表界面查看导航、电话等信息,进而提升了行车安全性。该系统可定制,便于扩展,易于维护,通过优化对比数据,明显加快了仪表启动速度,很好的满足人们对车载娱乐信息系统及智能驾驶舱的需求。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2019-03-01）

安鑫,张影,康安,陈田,李建华[2]（2019）在《基于机器学习的异构多核处理器系统在线映射方法》一文中研究指出异构多核处理器(HMPs)平台已成为现代嵌入式系统的主流解决方案,其中在线映射或调度对充分发挥其高性能和低功耗的优势起着至关重要的作用。针对HMPs的应用任务动态映射问题,提出了一种基于机器学习预测模型的在线映射调度解决方案。一方面,构建了一个可以快速高效地预测和评估不同映射方案性能的机器学习模型,为在线调度提供支持;另一方面,将该机器学习模型整合到遗传算法中以高效地找到(接近)最优的资源分配方案。最后,通过一个M-JPEG解码器验证了所提方法的有效性。实验结果表明,该方法的平均执行时间相较于常见的轮询调度和抽样调度方法分别降低了28%和19%左右。(本文来源于《计算机应用》期刊2019年06期）

李鹏,曾露,王焕东[3]（2018）在《多核处理器系统I/O访存优化研究》一文中研究指出本文提出了一种多核处理器自适应I/O直接缓存访问(ADCA)的方法以提升I/O访存的性能,降低对其他程序的影响。与传统直接缓存访问(DCA)不同的是,该方法利用了LRU栈特性,通过采样辅助标签目录的方式动态调整DCA可使用的cache空间,同时对I/O数据的替换和写内存策略进行优化。实验结果表明,与DCA方式相比,该方式使得I/O带宽提升了大约10%,而与SPEC和采用直接内存访问(DMA)方式的网络测试程序同时运行相比,SPEC定点和浮点性能分别提升了11. 5%和8. 9%。(本文来源于《高技术通讯》期刊2018年06期）

黎明,莫军[4]（2018）在《ARINC653分区操作系统多核处理器任务调度设计》一文中研究指出航空电子架构综合模块化航空电子(Integrated Modular Avionic,IMA)已成为主流航空电子系统,ARINC653作为航空电子设备IMA架构的标准应用接口,符合ARINC653标准的分区实时调度算法成为了航空电子系统领域研究的重点.多数分区实时调度算法针对的是单核处理器.如何在多核处理器环境中对任务进行高效的调度成为ARINC653多核任务调度的关键问题,本文提出一种基于多核负载比例轮转的调度方法,该方法以任务的负载比例计算任务权值,完成任务在多核处理器上的调度,从而满足多核分区操作系统的实时性要求.仿真实验表明该方法是可行且高效的.(本文来源于《计算机系统应用》期刊2018年05期）

章晨[5]（2018）在《基于多核处理器的实时图像处理系统研究》一文中研究指出实时图像处理系统是实时系统设计和图像处理技术的有机结合,是决定先进图像处理技术能否在实际工程系统中取得成功应用的关键技术之一,在国防、公安、交通、制造、能源、化工、农林、环保、医疗、金融等领域有着不可或缺的重大应用价值。论文以广域智能视频监控系统的研制为目标,研究红外成像周视告警系统的软件设计与实现,该系统可用于大范围近地场景下运动目标的检测与告警,达到全天时无人值守安全警戒的目的。论文从工程应用的实际需求出发,以多核处理器为硬件平台,以分时多任务操作系统为软件平台,重点研究实时图像处理系统的软件架构、任务设计和并行优化等问题。论文首先对实时系统的主要设计方法进行对比研究,提出采用自顶向下的结构化设计方法搭建实时图像处理系统的软件架构,该方法有机结合实时系统设计方法DARTS中任务构造技术与NRL中信息隐藏技术的优点,采用层次化的设计手段实现系统软件架构。论文进一步以软件流水线的设计为核心,以模块化的结构设计实现任务信息封装,以定制化的缓存设计实现任务数据交互,这种系统软件架构方法有效解决了大负荷高速实时通信条件下的多任务并行问题。基于结构化的系统软件架构,论文进一步利用DARTS中的任务划分原则,采用模块化的设计方法实现图像处理任务,主要包括:数据采集、图像处理、目标识别、态势显示、数据通信五大模块。任务的模块化设计在保证系统各项功能可靠实现的前提下,使任务兼具了低耦合、高内聚的优点,有利于对系统进行功能分析、性能测试、并行优化与软件维护。为了进一步提升系统的实时处理能力,论文从叁个方面对系统软件设计进行并行优化。架构优化方面,提出采用多级缓存结构,以异步通信模式保证任务运行的并行性,以线程同步机制保证任务共享数据的正确性。算法优化方面,以计算速度和实现效率的最佳平衡为目标,降低计算复杂度的同时尽量减少交互数据量。软件优化方面,以执行效率的有效提升为目标,对软件编写进行梳理与简化。综合利用多种优化手段,从存储空间和计算时间两个方面提升系统的处理能力。为了检验提出的设计方法与优化方法的有效性,论文采用真实场景图像对红外成像周视告警系统的主要处理功能和关键计算性能进行评测。实验结果表明:该系统能够以采样频率130Hz实时处理分辨率640×512像素的红外图像,能够可靠实现对距离系统3公里范围内运动目标的检测与跟踪,能够7×24小时连续工作。论文所设计的实时图像处理系统软件能够兼顾实时性和稳定性要求,模块化的任务设计兼具任务耦合度低的优点,能够适应动态场景下多任务灵活配置需求,论文采用的相关技术对促进智能视频监控系统的性能提升有一定借鉴意义。(本文来源于《东南大学》期刊2018-04-01）

金鑫[6]（2018）在《基于多核处理器的RTOS系统可靠性研究与实现》一文中研究指出军工、民用等很多嵌入式领域都有较高的可靠性要求。这些领域多基于实时操作系统(RTOS)实现嵌入式应用,且根据不同条件及需求选择不同的RTOS,所以设计一种既能满足可靠性要求,又能降低对特定RTOS依赖程度的可靠性方案十分必要。同时,随着多核技术的飞速发展,多核处理器正逐渐被广泛应用到社会生活各个领域中,并且,相比于单核处理器,多核处理器拥有并行及其他一些特性,因此,利用多核处理器的相关特性进行可靠性研究极具意义。综上所述,基于多核处理器,针对基于RTOS的实时嵌入式应用研究系统可靠性是非常有价值的。本文在详细分析基于RTOS的实时嵌入式应用的可靠性需求和典型错误的基础上,针对性地提出了一种基于多核处理器来提升RTOS上的实时嵌入式软件可靠性的方案。文中重点针对基于有限状态机消息驱动模型设计的实时嵌入式软件的可靠性展开研究,降低环境因素导致的嵌入式设备的瞬时错误,对实时嵌入式软件可靠性的影响。综合利用叁模检错与双模检错,通过监测任务间消息及I/O数据,设计了一套检错机制,并针对检错机制中发现的错误,提供了相应的错误处理方式。此外,为了降低检错机制对应用软件运行效率的影响,提供了松散同步功能(松散同步指不要求严格时钟同步,允许一定异步度)来满足检错机制的同步需求;为了提升叁模冗余中表决器自身的可靠性,在检错机制中提供了表决器错误自检功能;为了使处理器多个核心间能够交换数据,本文采用了核间消息队列进行核间通信。本文在IMX6Q(NXP的四核处理器)上利用FreeRTOS(一款开源RTOS)实现了上述可靠性方案,并采用软件故障注入的方法对该方案进行了测试。测试表明,本文设计的方案能够有效发现错误并对错误进行处理。本文对于使用多核处理器,针对基于RTOS的实时嵌入式应用进行可靠性研究做出了贡献。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2018-03-12）

许少尉,吕浩[7]（2018）在《多核处理器系统节能调度技术研究》一文中研究指出在嵌入式计算领域,随着多核处理器的应用发展,能耗问题越来越被重视。目前针对多核系统的应用,基于动态电压频率调节(DVFS)的实时节能调度技术研究较多。介绍了多核系统节能调度技术的发展,重点讨论了并行任务模型技术,介绍了重定时有向无环图模型的优势,并提出了一种基于DVFS的多核节能调度算法流程,为促进多核处理器系统在实时嵌入式领域的应用提供了理论和技术参考。(本文来源于《航空计算技术》期刊2018年01期）

吴志佳[8]（2017）在《基于异构多核处理器的双目视觉系统设计与实现》一文中研究指出双目视觉是计算机视觉领域的重要分支,其通过计算出同一场景下同一空间点在双目图像上的视差来恢复深度信息,这种深度信息恢复方式具有非接触式和被动式两大优点。近年来,随着对双目匹配算法的深入研究,许多算法虽然在准确性上有了很大提高,但它们都以较理想的双目图像为前提。事实上由于现实成像因素的影响,常会导致双目图像在亮度等属性上具有偏差,这就要求算法还应具备较高的鲁棒性,另外,目前准确性较高的算法均具有计算量大、实时性差的特点,使其在要求实时处理的应用中很难运用。SGBM(Semi-global block matching)算法是一种半全局匹配算法,具有较高的准确性,但其鲁棒性与实时性依然有待提高。因此本文对SGBM算法做了改进研究和并行加速方法研究,并将改进后的算法应用到本文双目测距系统中。针对SGBM算法中BT匹配代价对亮度偏差不够鲁棒的问题,提出了一种联合Census匹配代价的BT-Census匹配代价。由于Census匹配代价很好的保留了邻域像素间的结构特性,因此在匹配时提高了对亮度偏差的鲁棒性。为了提高实时性,本文对改进后的算法做了并行加速方法的研究,并基于OpenCL(Open Computing Language)异构并行计算框架做了实现。首先对该算法中匹配代价、代价优化、视差计算及视差精细化模块的主要算法做了并行化分析,然后在OpenCL框架下,对算法的数据存储结构、OpenCL内核做了设计,并结合内核性能评估与算法优化,实现了异构并行加速的算法。实验表明,在同一处理器(AMD APU A8-4555M)上,本文算法在保证准确性相近的前提下,相比于经过SSE2指令集加速的SGBM算法,在实时性能上依然有2.2倍的提升。本文以上述改进的算法为核心,设计与实现了双目测距系统。该双目测距系统,采用了基于异构多核处理器的计算平台,不但减小了多核间的数据传输延迟,而且有效的控制了系统功耗。实验表明,在双目图像尺寸为640×480,最大视差层级为64的条件下,该双目测距系统平均测距周期为110ms,在0.5～5米以内的深度测量误差小于9.6%,初步实现了一套低功耗、近实时的双目测距系统。(本文来源于《北京交通大学》期刊2017-06-07）

陈亮,王建,赵勇[9]（2017）在《基于多核处理器的IPSec VPN系统安全策略检索研究》一文中研究指出为满足现代高带宽互联网应用环境中的安全性保障要求,提出了一种基于Tilera GX36多核网络处理平台的IPSec VPN系统结构,利用SDN思想设计了系统控制面和数据面的程序功能模块,实现网络流量安全的灵活控制。针对系统中安全策略检索性能要求,提出一种基于Hash的叁级安全策略流表存储结构,并以各Tile CPU缓存中的安全关联流表为快速检索数据源设计一种安全策略检索方法。测试结果表明,对于互联网中典型的小包、中包和大包应用场景,该系统均能达到近40 Gb/s的处理性能。(本文来源于《计算机工程与应用》期刊2017年23期）

孟宪元[10]（2016）在《异构多核处理器实现智能处理系统》一文中研究指出为满足智能系统互联性、安全性和可靠性的要求,Xilinx的UltraScale+MPSoC异构多处理器系统成为开发智能化嵌入式系统的新型平台,而软件定义的SDSoC开发环境为最佳地进行软硬件分割,将制约性能的软件部分转换到硬件进行加速处理,构造最佳和合理的智能化嵌入式系统。(本文来源于《第十届全国信号和智能信息处理与应用学术会议专刊》期刊2016-10-21）

### 多核处理器系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

异构多核处理器(HMPs)平台已成为现代嵌入式系统的主流解决方案,其中在线映射或调度对充分发挥其高性能和低功耗的优势起着至关重要的作用。针对HMPs的应用任务动态映射问题,提出了一种基于机器学习预测模型的在线映射调度解决方案。一方面,构建了一个可以快速高效地预测和评估不同映射方案性能的机器学习模型,为在线调度提供支持;另一方面,将该机器学习模型整合到遗传算法中以高效地找到(接近)最优的资源分配方案。最后,通过一个M-JPEG解码器验证了所提方法的有效性。实验结果表明,该方法的平均执行时间相较于常见的轮询调度和抽样调度方法分别降低了28%和19%左右。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多核处理器系统论文参考文献

[1].刘新成.基于多核处理器的全液晶仪表及中控的车载系统应用研究[D].哈尔滨理工大学.2019

[2].安鑫,张影,康安,陈田,李建华.基于机器学习的异构多核处理器系统在线映射方法[J].计算机应用.2019

[3].李鹏,曾露,王焕东.多核处理器系统I/O访存优化研究[J].高技术通讯.2018

[4].黎明,莫军.ARINC653分区操作系统多核处理器任务调度设计[J].计算机系统应用.2018

[5].章晨.基于多核处理器的实时图像处理系统研究[D].东南大学.2018

[6].金鑫.基于多核处理器的RTOS系统可靠性研究与实现[D].北京邮电大学.2018

[7].许少尉,吕浩.多核处理器系统节能调度技术研究[J].航空计算技术.2018

[8].吴志佳.基于异构多核处理器的双目视觉系统设计与实现[D].北京交通大学.2017

[9].陈亮,王建,赵勇.基于多核处理器的IPSecVPN系统安全策略检索研究[J].计算机工程与应用.2017

[10].孟宪元.异构多核处理器实现智能处理系统[C].第十届全国信号和智能信息处理与应用学术会议专刊.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9a3c5c99bf47f4dcf785af37.html