# 大气压辉光放电液相沉积论文-蒋晓梅

导读:本文包含了大气压辉光放电液相沉积论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:大气压辉光放电液相沉积,动力学模型,PWM整流器,PWM逆变器

### 大气压辉光放电液相沉积论文文献综述

蒋晓梅[1]（2009）在《纺织材料表面改性大气压辉光放电液相沉积关键技术的研究》一文中研究指出随着社会进步和科学技术的发展,气体放电等离子体技术在材料、微电子、化工、机械及环境保护等众多学科领域中发挥着越来越重要的作用。但是,由于真空状态下的气体等离子体放电,存在着操作系统工艺复杂、难以连续化生产、设备造价高等问题。因此,大气压下的辉光放电等离子体技术已逐渐成为研究的热点。虽然,大气压下的辉光放电具有较高的电子能量水平、且不需要真空系统,但是,实际应用还有一些关键技术,如大气压辉光放电液相沉积工艺系统、微观薄膜沉积过程作用机理、等离子体放电电源参数等与改性材料关联问题,有待于进一步研究探讨。本文针对纺织材料表面改性问题,在调查国内外相关研究的基础上,提出了“纺织材料表面改性大气压辉光放电液相沉积关键技术的研究”课题。本论文共分七章,具体研究内容如下:第一章,概论。本章先后论述了课题来源、研究目的和意义,国内外研究现状,关键技术,提出了本学位论文的主要研究内容。第二章,大气压辉光放电液相沉积工艺过程研究。本章通过对等离子体液相沉积工艺过程的研究,围绕着怎样提高液相沉积过程效率问题,设计大气压辉光放电液相沉积工艺实验系统,通过对其作用机理的研究,构建了纺织材料表面改性微观薄膜沉积过程动力学模型。第叁章,等离子体液相沉积电压型PWM整流器的研究。本章针对大气压辉光放电电源电网侧功率因数低、谐波污染严重、直流侧电压不稳定及动态响应能力差等问题,从系统功率给定和抑制电流波动目的出发,通过对叁相VSR控制系统所涉及到的PWM整流器拓扑结构及原理、PWM整流电路的控制策略、叁相静止坐标系到两相旋转坐标系模型转换、叁相VSR调制等问题的研究,设计了一种新型的叁相电压型PWM整流器,给出了一种新的网侧电感设计方法。第四章,等离子体液相沉积电压型PWM逆变器的研究。本章从介质阻挡大气压辉光放电等效电路出发,针对大气压辉光放电对高频放电电源的要求,选择了串联谐振式电源拓扑结构;通过对其工作模态的分析研究,设计了电压型串联谐振逆变器ZVS控制方式;采取一种动态软开关死区时间控制方法,解决了功率管延迟时间问题,降低了电源功率开关管损耗,及其浪涌电压/浪涌电流;通过对PS-PWM电路的研究,采用对逆变桥桥臂中点直流电压和变压器的初级电流幅值检测,将其转换为单向电压,并通过幅值迭加合成的方式,对PWM移相角进行微调的方法来达到抗偏磁的目的。第五章,等离子体电源装置的试验研究。为了验证对电源的理论研究,本课题研究设计制作一台数字化控制等离子体电源样机。通过实验对相关参数进行了优化,优化后的等离子体电源装置在ZVS控制下,控制脉冲的触发时刻随着负载电流、直流电压和谐振频率的变化而自动动态变化,使开关器件的换流一直能够保持在零电压换流,证明了控制方法的可行性和高效性。第六章,纺织材料APGDLD表面改性实验研究。为了验证模拟研究,通过实验装置对纺织材料表面改性大气压辉光放电液相沉积工艺系统参数进行实验研究,探讨放电功率、频率、处理时间、单体流速、He气流速等对薄膜沉积速率、接触角的影响等。采用本方法,分别在PE纤维、丝织物、棉织物等多种基材上成功地涂覆不同特征单体的膜层。应用此工艺可在基材表面沉积粘合性和耐洗性好的高性能膜层。通过工艺系统的实验研究证明了,APGDLD在大气压下运行,具有装置简单、能耗低、成膜速率快等特点。第七章,结论。对论文的主要研究工作和创新点作了总结,本课题对于大气压辉光放电液相沉积处理纺织材料的表面改性技术的理论和实验研究,为该技术的实际应用奠定了理论和实验基础。并对未来的研究工作进行了展望。(本文来源于《苏州大学》期刊2009-05-01）

蒋晓梅,芮延年,陈国强,王红卫,陈银[2]（2009）在《大气压辉光放电液相沉积装置在表面改性中的应用》一文中研究指出用高频高压电源、介质阻挡放电装置及惰性气体氦(He)产生大气压辉光放电等离子体,超声喷嘴喷射雾状液滴直接送入等离子体区域,喷洒在处理物表面上,进行等离子体接枝聚合。应用这套装置对PE纤维进行处理,选择甲基丙烯酸十二氟庚酯DFMA(C11H8F12O2)作为液相单体,对不同处理参数下PE纤维表面的接触角和接枝率变化进行了规律性和原理分析,用IR、SEM和EDS分析了处理前后PE纤维表面的变化。实验结果表明,在PE纤维表面成功引入了疏水性基团,提高了其疏水性。(本文来源于《材料导报》期刊2009年02期）

### 大气压辉光放电液相沉积论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

用高频高压电源、介质阻挡放电装置及惰性气体氦(He)产生大气压辉光放电等离子体,超声喷嘴喷射雾状液滴直接送入等离子体区域,喷洒在处理物表面上,进行等离子体接枝聚合。应用这套装置对PE纤维进行处理,选择甲基丙烯酸十二氟庚酯DFMA(C11H8F12O2)作为液相单体,对不同处理参数下PE纤维表面的接触角和接枝率变化进行了规律性和原理分析,用IR、SEM和EDS分析了处理前后PE纤维表面的变化。实验结果表明,在PE纤维表面成功引入了疏水性基团,提高了其疏水性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大气压辉光放电液相沉积论文参考文献

[1].蒋晓梅.纺织材料表面改性大气压辉光放电液相沉积关键技术的研究[D].苏州大学.2009

[2].蒋晓梅,芮延年,陈国强,王红卫,陈银.大气压辉光放电液相沉积装置在表面改性中的应用[J].材料导报.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9a6fb22dceb59f949bfab2cc.html