# 10kV配网调度运行故障与处理方法分析1胡明华

(1国网江西省电力有限公司安义县供电分公司江西省南昌市330500;2国网江西省电力有限公司奉新县供电分公司江西省宜春市330700)

摘要：在最近的几年来，10kV配电调度的运行压力在逐渐的增加，作为其电网的重要组成内容，对配电网的运行状态具有着十分重要的影响，所以在本文中，主要针对10kV配网调度运行故障和处理方法做出全面的分析研究，与此同时也在此基础上提出下文内容，希望能够给予同行业工作人员提供相应的参考价值。

关键词：10kV；配网调度；故障

1现阶段配网调度的问题

1.1配网调度管理工作不够规范

现阶段，我国大部分电力企业应用的配网调度方式有两种，一种是地调方式，一种是配调方式，地调指的是由地方配网中心进行电力调度，并担负起配网调度的职责和义务；配调指的是由国家配网中心进行电力调度，并担负起配网调度的职责和义务。按照常理来说，两种级别的配网中心需要对配网调度工作进行规范分划分，并且国家配网中心需要对地方配网中心进行相应的指导，但是由于地方配网中心自身发展不够完善，导致其无法规范履行配网调度职责，或者是出现配网调度工作不符合地方实际需求的现象。

1.2配网调度工作的安全性较差

配网调度工作中的安全问题主要体现在调度设备和调度人员上，造成这种现象出现的主要原因是调度人员在进行调度工作或应用调度设备的过程中，会出现不遵守相关规定的现象。例如，调度人员没有给予配网调度工作应有的重视，并且在开展配网调度工作前，没有对配网的实际构造和规格进行分析，而是选择应用以往的调度经验来完成调度工作，这种行为不但会影响调度工作的进展效率，还会影响调度设备和人员的安全程度。

1.3配网调度不能满足实际的稳定需求

配网调度工作的进行离不开动态监控，但是在现阶段的配网调度工作中，动态监控系统却没有发挥应用的作用，并且存在稳定性较差的问题。例如，在10KV配电网中，通常应用的是开环模式和环网模式，但是在这两种运行模型的实施过程中，配网会产生较大的稳态合环电流，另配网设备和线路出现超载运行的情况，进而降低了配网调度工作的稳定性。

2电网调度运行中的故障

2.1综合自动化系统故障

电网调度的综合自动化主要包括馈线、主变后背、主变差动、通讯以及监控等。在一条线路中，会有与之相对应的另一块模板。通常情况下，我们可以通过指示灯的状态来判断调度过程中是否存在故障。当后台机显示的数据正常，而调度机的数据却存在误差时，则视为通讯故障，当前两者同具错误时，则视为监控故障。

2.2母线故障

母线故障，顾名思义就是指母线以及其他设备造成单向接地，母线电压消失而导致一系列的线路故障。在电网调度的过程中，如果母线出现故障，在充分了解故障根源之前，应当先及时暂停试送。如果已经确定母线故障，就要先对故障点进行检查。

2.3通道故障

当前情况下，电网调度已经逐渐趋向自动化，这在一定程度上减少了人力资源的浪费，但由于需要依靠通讯通道对调度端和变电站进行连接，通道故障也就由此而来了。实现自动化后，通过调度端可以监测变电站的运行，进行相关数据的传输分析，此外还能够及时了解变电站的运行状态，为电网调度工作的高效开展提供依据。部分电力单位在对变电站和调度端的通讯通道进行连接时，仍然采用传统的单通道或假双通道，这就可能会埋下通道环节薄弱的隐患，一旦发生问题，修复过程较为复杂困难，短期内难以修复，会对监控系统的使用形成阻碍。

2．4电源故障

电源故障也是电网中常出现的问题，如果主备系统中的两台UPS同时出现了故障，就会导致交流输出障碍，调度自动化系统就会发生瘫痪。这时就应当先切断电源，关闭总开关及分开关，然后将主服务器、前置机的电源线与市电连接，然后依次关闭电源开关，重新开机，帮助系统恢复运行。

2．5网络故障

电网调度系统中包括较多重要的数据信息，因此一旦受到病毒或者黑客的入侵，就会对电力系统数据带来一系列的危害，产生的后果十分严重。一旦出现网络故障，应当及时检查网线插头，确认是否是由接触不良造成。另外，还可以通过指示灯状态来判定是否存在故障。还要充分考虑到网卡故障、域控制器中是否存在该节点名、网络节点名是否矛盾、故障机器网卡设置情况等。

3相关故障解决技术

针对于10kV配网而言，在电网系统中主要承担着输送电能的任务，必须要对其安全性给予充分的保障，这样才能在一定程度上更好的保证电网整体的稳定性。

3.1操作误动导致出现的故障解决措施

导致10kV配网调度运行出现的故障原因主要是还有操作误动的情况，因此在对这个故障进行处理的时候，必须要相关人员根据其具体的操作桂策，从而检查其故障的位置，做到重新的操作，同时也是需要对故障检修进行相应的记录。但是要想在根本上对误动的情况进行避免，必须要对操作人员作自身的水平进行提高，并且也是需要制定出完善的调度操作规范，同时避免相互无调度和操作。例如在某电力企业中，该企业对于以往的故障检修结果做出相应的总结分析，从而形成故障的记录，不仅仅为检修人员在故障处理的过程中提供出了一定的参考，同时也是能够引起调度人员和操作人员的注意，从而有意识的避免电网调度在操作过程中出现的故障。

3.2应用安全稳定控制技术

目前SCADA自动化技术的应用率变得越来越广，主要是能够更为准确的测量出整个电网的具体运行状况，并根据当前故障的主要原因做出相应的判断，从而为后期电网稳定提供良好的基础。现如今安全控制技术正逐步得到普及，同时其原始功能也在进一步优化的过程中。从技术应用的角度进行分析，这种技术通常主要会应用在一些大型领域之中，主要包括区域联网控制、区域电网控制以及局部电网控制等。在相关辅助技术功能的帮助下，电网的全部运行工作都能够完成实施监测。不仅如此，安全控制技术还能在第一时间判断出系统故障的主要原因，从而对其系统进行明确，为后期处理策略提供相应的理论基础。

3.3应用综合自动化技术

在进行电网调度的时候，应用了自动化技术之后，数据收集的速度将会得到有效提升，同时信息共享工作也能得到进一步完善。除此之外，还能在网络的辅助下完成数据传输的工作，从而实现了信息的全站共享。由此能够看出，综合自动化有着得天独厚的技术优势，在未来有着十分广阔的应用前景，也是改善调动运行效率的重要内容。

4结语

10kV配网调度主要是保证电网安全稳定的重要的内容，然而在实际进行运行的过程中，依然存在着比较多的因素导致其10kV配网调度的运行受到影响，所以在电力企业中，需要不断的提高10kV配网调度故障问题的处理，更好的保证出现故障后可以在最短的时间内恢复配电调度，同时也能在一定程度上保证电网线路可以得到正常的运行。此外在电力企业中，相关的员工对配网调度的问题引起关注，重视其不同的故障出现的原因，采取科学合理的措施进行解决，这样才能更好的提高电力系统的稳定性。

参考文献：

[1]洪志雄.10kV配网调度运行故障与解决对策[J].通讯世界,2016(16):169-170.

[2]邓明.10kV配网调度运行故障及对策[J].低碳世界,2016(21):50-51.

[3]周捷.10kV配网调度运行故障与相应对策研究[J].科技与企业,2016(03):234.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9a719b109f249a38707bbdf8.html