# 空域自适应滤波论文-曾浩,赵静,周锐

导读:本文包含了空域自适应滤波论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:卫星通信,自适应滤波,载波同步,多普勒频移

### 空域自适应滤波论文文献综述

曾浩,赵静,周锐[1]（2013）在《多普勒频移对空域自适应滤波的影响研究》一文中研究指出卫星通信的地面接收阵列天线在信号处理的过程中,若数字下变频时没有进行载波同步,则此时多普勒频移仍存在于系统中。根据阵列信号处理模型,对采用Frost LMS自适应滤波算法的卫星通信接收天线波束合成系统进行研究,给出一种自适应滤波算法对空域自适应滤波的分析方法。对接收阵列天线的方向图及信号频谱进行仿真,结果表明,多普勒频移不影响空域自适应滤波性能。(本文来源于《计算机工程》期刊2013年10期）

郑钰辉[2]（2009）在《空域自适应滤波方法及其在斜模式遥感图像复原中的应用》一文中研究指出计算机技术推动着滚滚的历史车轮驶入了富有挑战的信息时代。随着这一时代的发展,科学研究与实际应用对信号质量的要求与日俱增,为此,先进的数字信号处理技术受到了广泛关注。滤波是数字信号处理中一项重要的研究课题,一方面其能有效地抑制噪声;另一方面滤波方法在理论上与正则化方法以及图像建模理论有着紧密的联系,对滤波方法的研究还能促进其它信号复原问题的解决。论文着重于空域自适应滤波的理论方法及其应用研究。在理论方法方面,分别开展了总变差(Total Variation,TV)自适应保真权系数的构造方法,张量驱动的曲率保持偏微分方程(Partial Differential Equation,PDE)滤波方法,基于预选择的非局部平均滤波方法,基于各向异性扩散PDE的结构张量平滑方法的研究;在方法应用方面,分别开展了斜模式遥感图像复原框架及去模糊方法的研究。论文取得的主要成果与创新理论如下:1)提出了结合局部结构信息的TV自适应保真权系数的构造方法。研究分析了已有的保真权系数构造方法,指出了这些方法本质上在寻求局部结构描述子。讨论了局部结构描述子应满足的2个基本条件,即鲁棒性与高精度性,指出了非线性结构张量是一种优良的局部结构描述子,利用非线性结构张量构造了TV自适应保真权系数。实验结果表明,引入了本文自适应保真权系数的TV滤波方法不仅能很好地去除噪声还能较好地保持图像中目标的几何结构,同时滤波速度较快。2)提出了加权型曲率保持PDE滤波方法。深入分析了目前流行的张量驱动PDE滤波方法,指出了张量驱动的曲率保持PDE滤波方法未考虑各积分曲线可能经历不同的图像结构,如此影响了其对图像边缘的保持能力。在此基础上,利用局部图像方向信息为不同积分曲线设计了相应的权重,得到了一种张量驱动的加权型曲率保持PDE滤波方法。实验结果显示本文方法在滤波的同时能较好地保持图像中边缘与曲率结构,且对图像具有一定的增强能力。3)深入研究了基于预选择的非局部平均滤波方法,指出了目前已提出的方法在提取图像片特征方面存有的不足。利用二维主成分分析(Two-dimensional PrincipalComponent Analysis,2DPCA)提出了一种有效的非局部平均滤波方法。该方法对基于预选择的非局部平均滤波方法的贡献有:(1)用于提取各图像片特征向量的面向图像片的2DPCA;(2)基于相似距离直方图的相似集自动选取方法;(3)相似距离权重参数自适应选取方法。实验结果表明,本文方法对弱梯度、人脸、以及纹理图像均能取得良好的滤波效果。4)提出了基于加权型曲率保持PDE的结构张量平滑方法。分析了已有的基于各向异性扩散的结构张量平滑方法,指出了这些方法在平滑张量场时容易破坏结构张量数据中的重要信息,如此造成了所得非线性结构张量不能较好地提取图像中的2维结构信息。将第3章提出的加权型曲率保持PDE图像滤波方法扩展到张量场得到了一种加权型曲率保持PDE张量场平滑方法,继而用该方法平滑结构张量得到了新的非线性结构张量。实验结果表明,本文方法生成的非线性结构张量能较好地提取图像局部2维结构信息。5)基于图像链优化设计理论,提出了斜模式遥感图像地面复原框架。重点论述了2维采样定理与倒易晶胞理论,用此分析了遥感图像中混迭的起因。利用有效分辨率模型与自适应倒易晶胞研究了斜模式图像获取系统的系统传递函数、混迭、噪声的分布,指出了在欠采样条件下,斜模式采样系统所获图像中存在有用的错位频谱。进一步提出了可通过提高系统截止频率得到上述错位频谱,并以此提高斜模式遥感图像有效分辨率的新观点。在此观点下给出了斜模式遥感图像复原框架,该框架依次由如下4步组成:(1)生成自适应倒易晶胞,(2)提取有效频谱,(3)上采样,(4)去模糊。6)提出了两种斜模式遥感图像去模糊方法。首先将TV模型中的数据保真项定义在斜模式自适应倒易晶胞上,建立了一种基于自适应倒易晶胞的TV正则化模型,并用第1章提出的方法构造了自适应权系数。进一步地,为使上述模型具备更好的图像复原能力,将梯度保真项引入到该模型得到了一种改进的基于斜模式自适应倒易晶胞的TV正则化模型,并分析指出了梯度保真项具有高频信息补偿能力。实验结果显示本章提出的两种TV正则化模型去模糊效果良好。两种方法中,改进的基于自适应倒易晶胞的TV模型得到的斜模式遥感图像复原结果视觉更清晰,信噪比值更高。(本文来源于《南京理工大学》期刊2009-04-01）

### 空域自适应滤波论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

计算机技术推动着滚滚的历史车轮驶入了富有挑战的信息时代。随着这一时代的发展,科学研究与实际应用对信号质量的要求与日俱增,为此,先进的数字信号处理技术受到了广泛关注。滤波是数字信号处理中一项重要的研究课题,一方面其能有效地抑制噪声;另一方面滤波方法在理论上与正则化方法以及图像建模理论有着紧密的联系,对滤波方法的研究还能促进其它信号复原问题的解决。论文着重于空域自适应滤波的理论方法及其应用研究。在理论方法方面,分别开展了总变差(Total Variation,TV)自适应保真权系数的构造方法,张量驱动的曲率保持偏微分方程(Partial Differential Equation,PDE)滤波方法,基于预选择的非局部平均滤波方法,基于各向异性扩散PDE的结构张量平滑方法的研究;在方法应用方面,分别开展了斜模式遥感图像复原框架及去模糊方法的研究。论文取得的主要成果与创新理论如下:1)提出了结合局部结构信息的TV自适应保真权系数的构造方法。研究分析了已有的保真权系数构造方法,指出了这些方法本质上在寻求局部结构描述子。讨论了局部结构描述子应满足的2个基本条件,即鲁棒性与高精度性,指出了非线性结构张量是一种优良的局部结构描述子,利用非线性结构张量构造了TV自适应保真权系数。实验结果表明,引入了本文自适应保真权系数的TV滤波方法不仅能很好地去除噪声还能较好地保持图像中目标的几何结构,同时滤波速度较快。2)提出了加权型曲率保持PDE滤波方法。深入分析了目前流行的张量驱动PDE滤波方法,指出了张量驱动的曲率保持PDE滤波方法未考虑各积分曲线可能经历不同的图像结构,如此影响了其对图像边缘的保持能力。在此基础上,利用局部图像方向信息为不同积分曲线设计了相应的权重,得到了一种张量驱动的加权型曲率保持PDE滤波方法。实验结果显示本文方法在滤波的同时能较好地保持图像中边缘与曲率结构,且对图像具有一定的增强能力。3)深入研究了基于预选择的非局部平均滤波方法,指出了目前已提出的方法在提取图像片特征方面存有的不足。利用二维主成分分析(Two-dimensional PrincipalComponent Analysis,2DPCA)提出了一种有效的非局部平均滤波方法。该方法对基于预选择的非局部平均滤波方法的贡献有:(1)用于提取各图像片特征向量的面向图像片的2DPCA;(2)基于相似距离直方图的相似集自动选取方法;(3)相似距离权重参数自适应选取方法。实验结果表明,本文方法对弱梯度、人脸、以及纹理图像均能取得良好的滤波效果。4)提出了基于加权型曲率保持PDE的结构张量平滑方法。分析了已有的基于各向异性扩散的结构张量平滑方法,指出了这些方法在平滑张量场时容易破坏结构张量数据中的重要信息,如此造成了所得非线性结构张量不能较好地提取图像中的2维结构信息。将第3章提出的加权型曲率保持PDE图像滤波方法扩展到张量场得到了一种加权型曲率保持PDE张量场平滑方法,继而用该方法平滑结构张量得到了新的非线性结构张量。实验结果表明,本文方法生成的非线性结构张量能较好地提取图像局部2维结构信息。5)基于图像链优化设计理论,提出了斜模式遥感图像地面复原框架。重点论述了2维采样定理与倒易晶胞理论,用此分析了遥感图像中混迭的起因。利用有效分辨率模型与自适应倒易晶胞研究了斜模式图像获取系统的系统传递函数、混迭、噪声的分布,指出了在欠采样条件下,斜模式采样系统所获图像中存在有用的错位频谱。进一步提出了可通过提高系统截止频率得到上述错位频谱,并以此提高斜模式遥感图像有效分辨率的新观点。在此观点下给出了斜模式遥感图像复原框架,该框架依次由如下4步组成:(1)生成自适应倒易晶胞,(2)提取有效频谱,(3)上采样,(4)去模糊。6)提出了两种斜模式遥感图像去模糊方法。首先将TV模型中的数据保真项定义在斜模式自适应倒易晶胞上,建立了一种基于自适应倒易晶胞的TV正则化模型,并用第1章提出的方法构造了自适应权系数。进一步地,为使上述模型具备更好的图像复原能力,将梯度保真项引入到该模型得到了一种改进的基于斜模式自适应倒易晶胞的TV正则化模型,并分析指出了梯度保真项具有高频信息补偿能力。实验结果显示本章提出的两种TV正则化模型去模糊效果良好。两种方法中,改进的基于自适应倒易晶胞的TV模型得到的斜模式遥感图像复原结果视觉更清晰,信噪比值更高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空域自适应滤波论文参考文献

[1].曾浩,赵静,周锐.多普勒频移对空域自适应滤波的影响研究[J].计算机工程.2013

[2].郑钰辉.空域自适应滤波方法及其在斜模式遥感图像复原中的应用[D].南京理工大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9a7d6ac700eb57a50f2ab0b2.html