# 土石坝心墙论文-米热尼沙·麦麦提

导读:本文包含了土石坝心墙论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:库水位,坝坡稳定,孔隙水压力,非饱和渗流

### 土石坝心墙论文文献综述

米热尼沙·麦麦提[1]（2019）在《降雨联合地震下黏土心墙土石坝稳定性分析》一文中研究指出利用岩土软件Geostudio,根据非饱和渗流原理,以某水利枢纽中的黏土心墙土石坝为背景,分析不同库水位工况下降雨期间偶遇地震作用下黏土心墙土石坝上下游坝坡渗流特性及抗震稳定性。计算结果表明,在不同水位工况下发生降雨时,上下游堆石区内的监测点孔压总体上呈现先增大后减小的变化规律,上游堆石区内的监测点离库水位越远,孔压力变化越剧烈;下游堆石区内的监测点离地下水位越远,孔压力变化越剧烈。在降雨期间遇到地震时,高水位工况下上游坝坡的安全系数总体上比低水位工况大,下游坝坡则恰恰相反。研究成果可为实际工程管理运行提供一定的参考。(本文来源于《水利科技与经济》期刊2019年07期）

欧念芳,李阳[2]（2019）在《基于ABAQUS的地震荷载作用下高土石坝心墙动力响应特性分析》一文中研究指出为了研究土石坝心墙在地震荷载作用下的动力响应特性,以有限元软件ABAQUS为基础建立数值模型,根据材料对坝体分级施加荷载,并建立人造地震波模拟地震荷载,分别从模态、应力分布、拱效应和加速度时程曲线四个方面进行分析。得出以下结论:在沿坝高靠近2/3坝高位置处附近,心墙受力较为集中,拱效应达到最小值0.27,容易出现横向裂缝;在地震过程中,坝顶加速度时程曲线震荡幅度明显大于坝底位置,同时震荡的时间也较长;心墙在坝顶位置加速度达到最大值4.98 m/s~2。(本文来源于《水利科学与寒区工程》期刊2019年04期）

高晶[3]（2019）在《沥青混凝土心墙土石坝的施工工艺探讨》一文中研究指出水利工程是重要的民生项目,也是我国社会经济可持续发展的基础,为提升水利工程项目的整体质量,就要对其施工工艺进行细致的分析。在水利工程项目中,沥青混凝土心墙土石坝的施工是其组成部分,为提升沥青混凝土心墙土石坝施工的质量,需要对施工工艺进行有效的控制,确保施工质量得以提升。本文在实际案例的基础上对沥青混凝土心墙土石坝的施工工艺进行探讨,希望为类似的工程项目施工提供一些参考意见。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年22期）

王刚,韦林邑,魏星,张建民[4]（2019）在《高土石坝心墙水力破坏机制研究进展》一文中研究指出心墙是高土石坝防渗体系的关键部位,在高库水压力的作用下,心墙可能产生水力破坏从而造成过量渗漏乃至溃坝的严重后果。预防心墙水力破坏的关键在于揭示心墙中初始渗漏通道的产生机理和条件。水力劈裂曾被广泛认为是心墙中初始渗漏通道的产生原因,简要回顾了土石坝黏土心墙水力劈裂研究的进展,讨论了水力劈裂理论在解释土石坝黏土心墙水力破坏机制方面的不足。近年来,在心墙压实黏土的剪切渗流特性研究方面取得了新进展,发现严重超固结的压实黏土在剪切后会形成高渗透性剪切带的试验事实。在此基础上提出了高土石坝黏土心墙水力破坏的剪切渗透弱面机制。触发剪切渗漏弱面的应力条件较传统水力劈裂判别的应力条件更容易满足,并且预测的渗漏位置更符合工程实际,因此在实际工程设计中应更重视高渗透性剪切带的评价和处置。(本文来源于《水利水电技术》期刊2019年08期）

刘杰[5]（2019）在《土石坝沥青混凝土心墙与过渡料接触变形大型试验研究》一文中研究指出目前沥青心墙土石坝的坝高已经上升到150m 量级,但是坝工界对沥青心墙与过渡料的接触部位发生大剪切变形后是否会对心墙的安全性造成影响仍存有疑虑,这在一定程度上影响了高沥青心墙士石坝的发展。目前国内外关于这方面的研究较少且研究不够透彻。因此,本文利用最新研制的大型迭环式单剪仪,通过原级配、大尺寸的模型试验对这一问题进行深入研究,以期为设计高沥青心墙坝提供技术支持。具体研究内容和结论如下:(1)过渡料单剪试验表明,过渡料的剪切应力与剪切位移符合双曲线关系,剪切应力的增长速率随轴向应力的增大而变快,其剪切应力峰值也越大;剪切破坏面发生在轴向应力最小的区域。(2)沥青混凝土与过渡料单剪试验表明,两者接触部位的剪切应力与剪切位移呈双曲线关系,轴向应力越大,其剪切应力-剪切位移关系曲线分布越高。沥青混凝土与过渡料接触部位的抗剪强度与试件的压应力之间具有较好的线性关系。(3)沥青混凝土与过渡料发生剪切变形时,其剪胀性与轴向应力大小有关。当轴向应力小于0.3Mpa时,试件表现为剪胀;当轴向应力大于0.3Mpa时,试件转为剪缩。剪切过程中各迭环水平位移发展表明沥青混凝土与过渡料接触部位无位错产生,剪切破坏面位置由轴向应力大小决定。(4)沥青混凝土在发生大剪切变形(270mm)后,整个沥青混凝土试件除了位于试件下部的剪切破坏区域(2～5cm)内的孔隙率大于3%之外,其余部位尤其是与过渡料接触部位附近的沥青混凝土孔隙率均小于3%,表明大剪切变形后沥青心墙仍具防渗性。(5)分别在沥青混凝土试件与过渡料之间放置两种厚度为20cm的小粒径滑动带,试验结果表明该技术措施能有效减小沥青混凝土和过渡料的剪切应力、应变,心墙与过渡料之间设置小粒径滑动带在一定程度上消散了过渡料对沥青混凝土心墙的锁定效果。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30）

王鹏全,邓勤民[6]（2019）在《心墙构造特性对土石坝稳定性的影响分析》一文中研究指出基于Geo-studio研究了粘土心墙防渗体渗透系数、心墙高度和心墙上游坡度变化等构造特性对土石坝渗流和坝坡稳定的影响,采用影响因素正交组合试验设置不同的心墙构造特性参数及其因素水平组合,以坝壳下游渗流流速、心墙浸润线逸出比降和上下游坝坡稳定最小安全系数作为评价指标筛选出心墙最优的特性组合。结果表明,对坝体渗流稳定影响的显着水平依次为心墙渗透系数>心墙高度>心墙上游坡度;对坝坡稳定影响的显着水平依次为心墙高度>心墙渗透系数>心墙上游坡度。根据心墙构造因素的显着性分析结果,方案4(A2B1C2)为最优心墙构造特性组合。(本文来源于《水电能源科学》期刊2019年04期）

梁建涌[7]（2019）在《复杂环境下高土石坝沥青混凝土心墙力学性能研究》一文中研究指出为了探究沥青混凝土心墙在复杂地质环境下的力学行为,以室内试验为基础,开展了沥青混凝土在两种剪切角度、叁种试验温度及五种应变速率下的剪切力学性能研究.通过试验分析,得到了复杂环境下剪切应力-温度-应变速率-角度四者的相关关系,结果表明:当剪切角度、温度及速率相同时,沥青混凝土的剪切应力-应变曲线呈叁阶段变化特征;当角度和速率相同时,温度越高,沥青混凝土的剪切应力越低而应变越大,即有呈弹性向塑性变化的趋势;当温度和剪切速率相同时,角度越大,剪切应力越小;相同剪切角度、温度时,剪切应力随剪切速率增大均呈幂函数型增长.(本文来源于《江西水利科技》期刊2019年02期）

文怀谦[8]（2018）在《土石坝黏土心墙填筑检测质量控制》一文中研究指出结合工程实例对土石坝工程黏土心墙填筑施工检测项目质量控制进行探讨,从土料性质、施工参数确定及控制、黏土填筑检测项目质量控制等方面阐述在保证黏土心墙填筑进度的情况下如何确保施工质量的控制方法及要点。(本文来源于《施工技术》期刊2018年S4期）

褚福永[9]（2018）在《狭窄河谷上心墙土石坝应力变形有限元分析》一文中研究指出利用邓肯-张E-v模型,对某狭窄河谷上心墙堆石坝进行叁维有限元计算分析,探讨了坝体在竣工期、蓄水期体的应力变形特性。计算结果表明:竣工期和蓄水期间最大沉降量分别为126. 39 cm和121. 41 cm,分别占坝高(包括覆盖层)的0. 56%和0. 538%,最大水平移为38. 63 cm,变形不大,坝体稳定性较好;竣工期和蓄水期坝体大主应力均存在心墙拱效应:心墙小主应力均大于零,没有出现拉应力。(本文来源于《浙江水利水电学院学报》期刊2018年06期）

原有芬[10]（2018）在《双龙水电站心墙土石坝浸润线分析》一文中研究指出大坝浸润线的正常与否是影响大坝安全运行的重要因素,对大坝浸润线进行有限元软件进行数值模拟,是大坝浸润线研究的重要方向。文章以双龙水电站斜心墙土石坝为例,利用有限元分析法对大坝在4种不同工况下的稳定渗流进行计算分析,计算结果显示,心墙可以起到良好的防渗作用,土石坝的坝体浸润线位置较低,不易发生渗透破坏,有利于坝体的稳定。(本文来源于《东北水利水电》期刊2018年12期）

### 土石坝心墙论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了研究土石坝心墙在地震荷载作用下的动力响应特性,以有限元软件ABAQUS为基础建立数值模型,根据材料对坝体分级施加荷载,并建立人造地震波模拟地震荷载,分别从模态、应力分布、拱效应和加速度时程曲线四个方面进行分析。得出以下结论:在沿坝高靠近2/3坝高位置处附近,心墙受力较为集中,拱效应达到最小值0.27,容易出现横向裂缝;在地震过程中,坝顶加速度时程曲线震荡幅度明显大于坝底位置,同时震荡的时间也较长;心墙在坝顶位置加速度达到最大值4.98 m/s~2。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 土石坝心墙论文参考文献

[1].米热尼沙·麦麦提.降雨联合地震下黏土心墙土石坝稳定性分析[J].水利科技与经济.2019

[2].欧念芳,李阳.基于ABAQUS的地震荷载作用下高土石坝心墙动力响应特性分析[J].水利科学与寒区工程.2019

[3].高晶.沥青混凝土心墙土石坝的施工工艺探讨[J].建材与装饰.2019

[4].王刚,韦林邑,魏星,张建民.高土石坝心墙水力破坏机制研究进展[J].水利水电技术.2019

[5].刘杰.土石坝沥青混凝土心墙与过渡料接触变形大型试验研究[D].西安理工大学.2019

[6].王鹏全,邓勤民.心墙构造特性对土石坝稳定性的影响分析[J].水电能源科学.2019

[7].梁建涌.复杂环境下高土石坝沥青混凝土心墙力学性能研究[J].江西水利科技.2019

[8].文怀谦.土石坝黏土心墙填筑检测质量控制[J].施工技术.2018

[9].褚福永.狭窄河谷上心墙土石坝应力变形有限元分析[J].浙江水利水电学院学报.2018

[10].原有芬.双龙水电站心墙土石坝浸润线分析[J].东北水利水电.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9acaaa00de7769fa02ffc610.html