# 风速数值模拟论文-常蕊,朱蓉,尹宜舟,马文通,章大全

导读:本文包含了风速数值模拟论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:近海风能资源,频谱分析,数值模拟,极端风速

### 风速数值模拟论文文献综述

常蕊,朱蓉,尹宜舟,马文通,章大全[1]（2019）在《基于频谱补偿和数值模拟技术的江苏近海大气边界层百米高度处极端风速研究》一文中研究指出在平均风速基本满足近海风力发电需求的前提下,近海大气边界层百米高度处极端风速的合理估算成为中国海上风电开发领域的研究热点。与低纬度海域台风极端风速的广泛研究不同,由于缺乏有效的技术手段,对于台风影响相对较少的中纬度海域,极端风速的科学认识明显不足。研究以江苏近海为例,通过频谱分析技术,定量刻画了数值模拟风速能谱在高频波段的能量衰减和截断特征;进而利用风速能谱曲线在频率域的积分及其在高频波段的补偿,实现无观测区域年最大风速的估算。与台风风场数值模拟技术相结合,综合考虑了中国中纬度海域受寒潮大风和热带气旋大风影响的复杂、特有气候特征,建立了一套可推广应用的近海大气边界层百米高度处极端风速估算的新方法。据此推算了江苏近海100 m高度处50年一遇的极端风速。结果表明:受寒潮大风影响,江苏北部海域的50年一遇风速超过40 m/s;少量北上的热带气旋则造成响水和如东附近海域40 m/s,甚至44 m/s以上的50年一遇风速;中部盐城附近海域的50年一遇风速则普遍低于35 m/s。研究成果不仅为该海域近海海洋工程的开发设计及安全运行提供重要的科学支撑,同时也有助于加深对中国极端气候事件的科学认识和大气边界层科学理论的发展。(本文来源于《气象学报》期刊2019年05期）

马辉,杨文宇,张成法,王文昊,许红[2]（2019）在《出风口位置和风速对文印室苯扩散的影响数值模拟》一文中研究指出采用理论计算和数值模拟的方法研究了不同的出风口位置和风速对文印室苯系物扩散的影响规律。结果表明:在建筑条件允许的情况下,文印室内采用单侧通风方式时的通风排苯效果最好;在建筑条件有限只能采用双侧通风方式时,存在一个最优的出风口风速使文印室内的通风排苯效果最佳;采用混合通风方式时,文印室内部分区域会出现苯系物的聚集情况,需根据室内物品的摆放和工作人员的主要活动区域综合分析并选择出风口的最佳位置和最优风速,以确保工作人员的健康安全。(本文来源于《安全与环境工程》期刊2019年05期）

丁铭,侍园园,黄永丽,朱行[3]（2019）在《平行流冷凝器百叶窗迎面风速的数值模拟》一文中研究指出论文主要对迎面风速对平行流冷凝器空气侧百叶窗的空气流动和传热效果的影响进行了数值模拟,得到换热量和换热系数沿翅片变化的规律;对不同风速下温度、压力流场进行了对比;分析了不同风速下单位面积换热量与风阻的关系。同时,论文做了空气侧压降与实验关联式对比验证,验证结果与论证基本一致,验证了模型的准确性。(本文来源于《中小企业管理与科技(下旬刊)》期刊2019年09期）

谢安生,韦岩,杨款[4]（2019）在《综合管廊断面和风速对排烟影响的数值模拟研究》一文中研究指出应用火灾模拟软件PyroSim,对综合管廊电缆舱火灾进行数值模拟,讨论不同断面高宽比和风速对排烟效果的影响。分析得到:排烟过程中,下部区域排烟效率高于上部区域;同一断面下,风速越小排烟效率越低;高宽比对于排烟效率影响较大,风速相同时,高宽比越大,下部排烟效率越高,而上部排烟效率越低,高宽比越小,其整体排烟效率越高。(本文来源于《工业加热》期刊2019年03期）

唐聪[5]（2019）在《基于FLUENT的纵向风速促进雾化数值模拟分析》一文中研究指出现实生活中对喷雾喷洒的应用较多,在喷头喷射过程中常有纵向风的作用,现阶段对对纵向风影响喷射的研究较少。本文在充分考虑湍流模型组分模型与离散相模型的情况下,利用FLUENT软件,对不同纵向风速下雾化效果进行数值模拟与分析。(本文来源于《时代农机》期刊2019年06期）

陈永杰,李征涛,尹瑞超,朱伟明[6]（2019）在《风速传感器对温度传感器测量影响的数值模拟及分析》一文中研究指出为了提高焓差试验室干湿球温度测量的准确度,通过数值模拟分别研究了焓差室空气取样器中风速传感器探头直径的大小及其与干湿球温度传感器探头的相对位置对干湿球温度测量的影响。分析得出,直径更小的风速传感器对干湿球温度的测量结果影响更小;当风速传感器直径为8 mm,且风速传感器与干球温度传感器的水平距离达到100 mm时,风速传感器对干湿球温度的测量影响可忽略不计。研究结果可为焓差室空气取样器内传感器的布局提供参考与指导。(本文来源于《能源工程》期刊2019年03期）

朱柯壁,吴文锋,甄长文,张建伟,卢金树[7]（2019）在《风速对油船VOCs瞬态泄漏扩散浓度分布影响数值模拟》一文中研究指出针对油船装货发生VOCs泄漏事故,运用CFD软件模拟其瞬态泄漏扩散过程。数值试验探究风速改变对扩散浓度分布的影响,研究结果表明风速越大初始浓度出现的越早,初始浓度峰值越大,VOCs扩散的距离也越远,风速的增大,有利于VOCs的扩散,但扩散浓度较高进而加大了被引燃或引起爆炸的可能性增大。根据数值结果,可为油船装货过程提供一定的参考依据:在装货过程中,当风速较小时,应当注意避免人长时间吸入VOCs对人体造成慢性伤害;当风速较大时,应当及时避免明火的出现进而消除油气引燃或引起爆炸的威胁。(本文来源于《浙江海洋大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

洪成,上官之政,杨雄,李小龙,刘凯[8]（2019）在《基于CFD的避雷针塔风速流场数值模拟》一文中研究指出基于计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics,CFD),研究了南昌市某建筑物屋顶处避雷针塔在风荷载作用下的动力响应特征(Dynamic response characteristics)。结合流固耦合(FSI)功能,采用Midas NFX大型有限元分析软件,计算了在50 a一遇风荷载作用下该避雷针塔结构的水平位移;并通过设置不同的风向角,得到了在不同风向作用下避雷针塔杆件的位移量。最后,结合当地的主导风向,分析了120°风向角作用下结构的表面压力分布和速度分布,通过提取指定高度处节点应力,得到了指定高度处的压力系数。为该类建筑物在风荷载作用下的分析和设计提供具有实用价值的方法。(本文来源于《南昌工程学院学报》期刊2019年01期）

陈子健,陈学恩,刘涛[9]（2019）在《不同参数化方案试验对南黄海典型台风中心最低气压和最大风速数值模拟影响》一文中研究指出为提高对南黄海典型台风的中心最低气压及其最大风速的预报能力,本文以经过南黄海的典型台风——2011年09号台风"梅花"以及2015年09号台风"灿鸿"为例,基于WRF中尺度数值预报模式,以欧洲中期天气预报中心(ECWMF)的再分析资料作为模式的初始场以及侧边界条件,对南黄海台风数值模拟进行了分析。结果表明,不同微物理方案的选择对南黄海典型台风中心最低气压和最大风速模拟结果影响较小;YSU边界层方案以及KF积云对流方案组合模拟效果最佳,可使南黄海典型台风中心最低气压和最大风速的模拟结果误差最小。(本文来源于《中国海洋大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

范晶,马砺,王奔[10]（2018）在《地铁区间隧道火灾临界风速和温度特性数值模拟研究》一文中研究指出地铁区间隧道发生火灾时,纵向通风对烟气流动和温度的影响十分显着。本文以西安某地铁站为研究对象,基于Froude相似性原理,利用FDS模拟不同火灾功率、不同通风速度时的温度和烟气速度分布。对比分析5、6、7、8、9、10MW火灾功率下的临界风速变规律化并提出预测模型。改变5、7、9MW火源功率下的通风速度,结果表明,隧道纵向通风风速设为3m/s时防止火灾烟气回流效果明显,当热释放速率(HRR)不大于10MW时,隧道火灾中烟气温度不大于250℃,火源下风侧烟气流动速度不大于4m/s。(本文来源于《2018中国消防协会科学技术年会论文集》期刊2018-11-20）

### 风速数值模拟论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用理论计算和数值模拟的方法研究了不同的出风口位置和风速对文印室苯系物扩散的影响规律。结果表明:在建筑条件允许的情况下,文印室内采用单侧通风方式时的通风排苯效果最好;在建筑条件有限只能采用双侧通风方式时,存在一个最优的出风口风速使文印室内的通风排苯效果最佳;采用混合通风方式时,文印室内部分区域会出现苯系物的聚集情况,需根据室内物品的摆放和工作人员的主要活动区域综合分析并选择出风口的最佳位置和最优风速,以确保工作人员的健康安全。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 风速数值模拟论文参考文献

[1].常蕊,朱蓉,尹宜舟,马文通,章大全.基于频谱补偿和数值模拟技术的江苏近海大气边界层百米高度处极端风速研究[J].气象学报.2019

[2].马辉,杨文宇,张成法,王文昊,许红.出风口位置和风速对文印室苯扩散的影响数值模拟[J].安全与环境工程.2019

[3].丁铭,侍园园,黄永丽,朱行.平行流冷凝器百叶窗迎面风速的数值模拟[J].中小企业管理与科技(下旬刊).2019

[4].谢安生,韦岩,杨款.综合管廊断面和风速对排烟影响的数值模拟研究[J].工业加热.2019

[5].唐聪.基于FLUENT的纵向风速促进雾化数值模拟分析[J].时代农机.2019

[6].陈永杰,李征涛,尹瑞超,朱伟明.风速传感器对温度传感器测量影响的数值模拟及分析[J].能源工程.2019

[7].朱柯壁,吴文锋,甄长文,张建伟,卢金树.风速对油船VOCs瞬态泄漏扩散浓度分布影响数值模拟[J].浙江海洋大学学报(自然科学版).2019

[8].洪成,上官之政,杨雄,李小龙,刘凯.基于CFD的避雷针塔风速流场数值模拟[J].南昌工程学院学报.2019

[9].陈子健,陈学恩,刘涛.不同参数化方案试验对南黄海典型台风中心最低气压和最大风速数值模拟影响[J].中国海洋大学学报(自然科学版).2019

[10].范晶,马砺,王奔.地铁区间隧道火灾临界风速和温度特性数值模拟研究[C].2018中国消防协会科学技术年会论文集.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9b4e10534db1fcc9e73db2f5.html