# 井眼稳定论文-徐彤,徐鲲,和鹏飞,于忠涛,袁洪水

导读:本文包含了井眼稳定论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:水平井,井壁稳定,压裂,井眼轨迹

### 井眼稳定论文文献综述

徐彤,徐鲲,和鹏飞,于忠涛,袁洪水[1]（2019）在《基于井壁稳定与改造效率的井眼轨迹优化设计》一文中研究指出在渤中地区井漏、阻卡、溢流等井下复杂事故频繁发生,造成了经济损失。研究井眼轨迹优化方法,降低井漏等风险,提高压裂改造效率,确保区块快速投产。主要完成:通过分析渤中X井,获得安全密度窗口;地应力方位影响裂缝起裂程度,控制压裂方位。方位角150°时,水平段钻进安全密度窗口最大,钻井安全;方位角140°～170°有助于压裂增产,最终优选钻井方位155°。使用兰德马克软件优化设计渤中X井井眼轨迹,实际钻井作业中无井壁失稳发生,压裂后测试产量达到同产层邻井5倍。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年07期）

张永锋[2]（2018）在《鄂北工区杭锦旗区块A靶点井眼稳定技术研究》一文中研究指出本文分析了鄂北工区杭锦旗区块A靶点钻井施工难点及钻井液技术难点,采用理化分析方法,通过室内试验,进行了井壁失稳机理研究,对现有钻井液体系进行评价优化,在此基础上,构建了新型防塌钻井液体系处理方案,并进行了全套性能评价。在现场7口井的试验过程中,均无复杂情况出现,井径扩大率均小于6%,平均缩短钻井周期均在5d以上,钻井周期缩短率10%以上,实现了安全、优质及快速钻井的目标,为后续该区块提速提效提供了有效的技术支撑。(本文来源于《石化技术》期刊2018年12期）

汪露,王鹏,王伟志,邓小卫,杨中强[3]（2018）在《对塔河油田井眼净化和井壁稳定的几点认识》一文中研究指出塔河油田平均井深超过6 000 m,钻遇第四系至奥陶系全序列地层。?444. 5 mm大井眼、?149. 7 mm小井眼增斜段因井身结构和排量限制,做好井眼净化存在一定难度;叁迭系至石炭系、志留系地层平均井径扩大率30%~50%,易引起阻卡。文章主要针对?444. 5 mm和?149. 7 mm井眼携砂进行论证,对复杂情况下井眼净化进行分析;得出?444. 5 mm和?149. 7 mm小井眼增斜段应当以适当低粘切、大排量形成紊流进行携岩的结论,并首次提出了复杂情况下根据井况采取高密度、高粘切段塞携砂或者小排量、小钻压划眼的方式做好井眼净化,具有一定的现场推广运用价值;同时对井壁失稳的机理进行归纳总结,通过室内优选防塌抑制剂组合和现场实践,将塔河油田主体区块10区、12区防塌钻井液密度从1. 32 g/cm~3降至1. 27 g/cm~3,并对失返性漏失引起的井壁失稳提出了解决措施。通过近一年共计80井次的现场实践,成功解决井眼净化和井壁稳定的问题,现场无一起因钻井液原因引起的故障,钻井万米故障损失台时仅为2. 16 h/10~4m,故障控制达到国内领先水平。(本文来源于《钻采工艺》期刊2018年05期）

高佳佳,邓金根,闫伟,冯于恬,王厚东[4]（2016）在《基于井壁稳定控制建立井眼轨迹优化预测模型》一文中研究指出通过线性规划最优解理论及井壁剪切破坏条件,建立了井眼轨迹优化的控制方程及提出相应的数值求取方法。研究表明:当地应力大小关系满足控制方程的临界条件时,正断层作用应力区域钻直井或沿水平最小地应力方位钻水平井时,两者井壁稳定性相同,该情形也发生在逆断层作用应力区域钻直井或沿水平最大地应力方位钻水平井,此外,走滑断层作用应力区域,水平井沿水平最大或最小地应力方位钻进时,其井壁稳定性也存在相同的可能性;另外,当水平最大地应力与上覆岩层压力比一定时,水平地应力比值(σh/σH)越大,正断层作用应力区域沿水平最小地应力方位,及逆断层作用应力区域沿水平最大地应力方位钻进的最优井斜角越小,反之,走滑断层作用应力区域,水平井的最优钻进方位与水平最大地应力方位夹角越大。研究成果有助于指导现场施工高效钻进。(本文来源于《石油学报》期刊2016年09期）

陈平,马天寿,范翔宇[5]（2015）在《基于井壁稳定分析的井眼轨迹优化方法》一文中研究指出井壁稳定问题是钻井工程关注的焦点之一,但目前基于井壁稳定分析优化井眼轨迹方面开展的工作还很少。为此,基于斜井井壁应力分布模型和井壁失稳破坏模式,分别采用Mohr-Coulomb准则、Drucker Prager准则和拉张破坏准则导出了维持井壁稳定的钻井液安全窗口上下限计算模型,利用数值计算方法建立了安全密度窗口、安全和危险井眼轨迹的求解方法,计算和分析了6种典型地应力状态下的井壁稳定性,并分析了相应地应力状态下安全和危险的井眼轨迹。结果表明:①Mohr-Coulomb准则计算结果高于Drucker-Prager准则,主要由于Mohr-Coulomb准则忽略了中间主应力的影响,低估了地层岩石的强度;②在σ_v≥σ_H>σ_h情况下沿最小水平地应力钻进稳定性最好,σ_H>σ_v>σ_h情况下钻进稳定性最好的方向为偏离最大水平地应力30°~45°的方向上,σ_(11)>σ_h≥σ_v情况下沿最大水平地应力钻进稳定性最好,σ_H=σ_v>σ_h情况下直井稳定性最好;③数值计算方法得出的安全井眼轨迹与A&Z模型吻合较好,验证了该方法的正确性和准确性。数值计算方法可以直观给出不同轨迹下的安全密度窗口,对于窄安全密度窗口地层,可采用该方法优化井眼轨迹改善井眼稳定性。(本文来源于《天然气工业》期刊2015年10期）

马天寿,陈平[6]（2015）在《页岩地层中孔隙热弹性井眼稳定力学模型》一文中研究指出基于多孔介质弹性理论和各向异性线弹性力学,考虑多孔介质中流体组分和流–固–热耦合作用的影响,建立各向异性多孔介质的孔隙热弹性控制方程;将页岩地层视为横观各向同性介质,采用坐标转换方法得到井眼坐标下的本构方程和孔隙热弹性力学模型,给出采用迭加原理进行求解的基本方法,引入弱面强度理论进行稳定性判别;并以直井井壁应力分布和W201–H1井实例分析检验模型的准确性。结果表明:常规模型和本文模型计算出的直井井壁应力分布完全一致(最大误差0.03%),W201–H1井井眼稳定分析结果与实际情况吻合较好,而传统模型计算结果偏差较大,检验了模型的准确性和可靠性;随着钻开地层时间的增加,井眼周围地层的坍塌区域逐渐变宽和变深;页岩强度各向异性、弹性各向异性、井周渗流作用和传热效应是影响页岩井眼失稳的重要原因,而页岩强度各向异性是井眼失稳的主要力学机制;有必要考虑页岩各向异性、流–固–热耦合效应对井眼稳定的影响。研究结果可为页岩地层井眼稳定分析和钻井施工措施的制定提供参考。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2015年S2期）

马天寿,陈平[7]（2015）在《边界元法在深部地层井眼稳定中的应用》一文中研究指出为解决石油天然气钻井、地热钻井中深部地层井眼稳定问题,基于连续介质弹性力学建立深部地层井眼稳定平面应变问题的基本微分方程,采用边界元理论推导了井周应力和位移的边界元求解方法;通过建立井眼稳定物理模型、划分边界单元,将求解出的井周应力结果与解析解进行对比;分析了四川某油田深部地层井眼的稳定性情况。结果表明:BEM求解应力分布与解析解吻合较好,其误差小于0.82%;实例井2500~3500 m井段井眼稳定性分析结果与实际情况基本一致,实际钻井液密度低于坍塌压力当量密度,导致井眼扩大率普遍达到20%以上,适当提高钻井液密度能够维持井眼稳定,进一步验证了BEM方法的准确性。该方法为井眼稳定分析提供了一种新的手段和方法。(本文来源于《科技导报》期刊2015年07期）

马天寿,陈平[8]（2014）在《边界元法在深部地层井眼稳定中的应用》一文中研究指出石油天然气钻井、地热钻井和大陆科学钻探实践表明,井眼稳定问题是决定深部钻探成败的关键因素之一,其分析方法包括解析方法、FEM、DEM和FDM等,而采用边界元方法(BEM)分析井眼稳定问题的文献却未见报道。为此,基于连续介质弹性力学建立了深部地层井眼稳定平面应变问题的基本微分方程,采用边界元理论推导了井周应力和位移的边界元求解方法;通过建立井眼稳定物理模型、划分边界单元,并将求解出井周应力结果与解析解进行了对比;最后,分析了四川某油田深部地层井眼的稳定性情况。结果表明:BEM求解应力分布与解析解吻合较好,其误差小于0.82%;实例井2500~3500m井段井眼稳定性分析结果与实际情况基本一致,实际钻井液密度低于坍塌压力当量密度,导致井眼扩大率普遍达到20%以上,适当提高钻井液密度能够维持井眼稳定,进一步验证了BEM方法的准确性。因此,本文方法为井眼稳定分析提供了一种新的手段和方法。(本文来源于《中国计算力学大会2014暨第叁届钱令希计算力学奖颁奖大会论文集》期刊2014-08-10）

曹向峰,孙启忠,唐志军,冯光通,唐洪林[9]（2013）在《水平井眼中双稳定器钻具组合的力学特性分析》一文中研究指出目前国内以旋转导向螺杆钻具组合为主的长水平段钻进后期存在滑动摩阻大、纯钻时效低和单趟钻进尺较少等问题,造成非常规油气藏的勘探开发成本普遍较高。鉴于此,利用井斜趋势角的概念,对常规双稳定器钻具组合钻进长水平段时各种因素对井斜趋势的影响规律进行分析,设计了一套适合胜利油田樊154区块长水平段稳斜钻进的双稳定器常规钻具组合。研究结果表明,采用双稳定器钻具组合钻进水平段时,稳定器位置、直径、钻压以及井径扩大率等是影响井眼轨迹控制效果的关键参数;在其他参数不变时,随着第1稳定器外径的减小或第2稳定器外径的增大以及钻压的减小,双稳定器钻具组合的增斜趋势将逐渐减弱、降斜趋势逐渐增强。(本文来源于《石油机械》期刊2013年04期）

,宗钢,通讯员,张进双,郭,瑞昌[10]（2013）在《元坝超深水平井工程技术国际先进》一文中研究指出本报讯 宗 钢 通讯员张进双 郭瑞昌报道：3月12日，石油工程技术研究院负责定向施工作业的元坝101-1H井顺利完钻，实钻井深7971米，水平位移1107.63米，水平段长717.69米，最大井斜91.9度，最高井底温度160摄氏度，刷新了元坝地区超(本文来源于《中国石化报》期刊2013-03-28）

### 井眼稳定论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文分析了鄂北工区杭锦旗区块A靶点钻井施工难点及钻井液技术难点,采用理化分析方法,通过室内试验,进行了井壁失稳机理研究,对现有钻井液体系进行评价优化,在此基础上,构建了新型防塌钻井液体系处理方案,并进行了全套性能评价。在现场7口井的试验过程中,均无复杂情况出现,井径扩大率均小于6%,平均缩短钻井周期均在5d以上,钻井周期缩短率10%以上,实现了安全、优质及快速钻井的目标,为后续该区块提速提效提供了有效的技术支撑。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 井眼稳定论文参考文献

[1].徐彤,徐鲲,和鹏飞,于忠涛,袁洪水.基于井壁稳定与改造效率的井眼轨迹优化设计[J].石油化工应用.2019

[2].张永锋.鄂北工区杭锦旗区块A靶点井眼稳定技术研究[J].石化技术.2018

[3].汪露,王鹏,王伟志,邓小卫,杨中强.对塔河油田井眼净化和井壁稳定的几点认识[J].钻采工艺.2018

[4].高佳佳,邓金根,闫伟,冯于恬,王厚东.基于井壁稳定控制建立井眼轨迹优化预测模型[J].石油学报.2016

[5].陈平,马天寿,范翔宇.基于井壁稳定分析的井眼轨迹优化方法[J].天然气工业.2015

[6].马天寿,陈平.页岩地层中孔隙热弹性井眼稳定力学模型[J].岩石力学与工程学报.2015

[7].马天寿,陈平.边界元法在深部地层井眼稳定中的应用[J].科技导报.2015

[8].马天寿,陈平.边界元法在深部地层井眼稳定中的应用[C].中国计算力学大会2014暨第叁届钱令希计算力学奖颁奖大会论文集.2014

[9].曹向峰,孙启忠,唐志军,冯光通,唐洪林.水平井眼中双稳定器钻具组合的力学特性分析[J].石油机械.2013

[10].,宗钢,通讯员,张进双,郭,瑞昌.元坝超深水平井工程技术国际先进[N].中国石化报.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9b604fd858ade20d402e1f24.html