# 电力工程设计中电力系统规划设计的应用分析韩旭

（天津天大求实电力新技术股份有限公司天津300384）

摘要：电力工程中的电力系统规划设计是整个电力工程前期工作中最重要的一个部分。我们只有对整个工程进行合理的系统规划，才能保证后续的工程作业安全、可靠地运行，一个设计合理的电力系统能为后续的安全投入使用、正常平稳运行提供坚实的保障。本文将对电力工程设计的特点进行简要分析，简单论述电力系统规划设计在整个电力工程设计中的重要作用，并对如何展开电力系统规划设计工作提出一些经验，供大家思考。

关键词：电力工程设计；电力系统规划设计；应用

随着国民经济的不断发展，我国各项生产工作也在有条不紊地进行。作为国民经济各项领域基础能源，电能的需求也在不断增加。只有将电力产业建设好，国民经济才能健康平稳的发展。而电力系统的规划设计则是整个电力工程完整实施的必要条件，是电力系统平稳、安全、可靠运行的前提。

一、关于电力工程设计中电力系统规划设计的主要内容

通常来讲系统规划设计可以分成长期的电力系统发展规划和中期的电力系统发展设计。对于工程建设都具有重要的指导意义

1.1关于电力负荷的预测和分析

电力系统规划设计的基础内容就是对电力工程中所涉及到的地区进行相关的电力负荷预测和分析。在进行电力负荷预测和分析的时候我们通常使用序列预测法、专家系统、模糊理论等方法。在实际预测负荷的时候，可以根据实际情况灵活采取多种方法进行负荷的预测，并对负荷的增长因素以及未来的发展趋势进行分析和总结。

我们需要根据国民经济发展的现实情况，在历年数据的基础上，对相关地区的最大电力负荷进行逐年的预测；同时，也要考虑到已经建成和正在建设的实际项目情况分析出负荷量分析并总结出对于工程中电网供电的影响。

1.2关于电源规划情况以及出力情况的测定

电力工程中电力系统规划设计的核心就是关于电源的规划设计。我们需要对工程所涉及到的相关地区的单相电源规划进行统计，同时也要统计电源的处理情况，以便为后续的电力工程建设提供必要的依据。

统调电源和地方电源都属于电力电源。不同地区的不同类型的电源在不同的时期处理情况也不尽相同。所以我们在进行电力工程之前，一定要结合当地的实际情况，对电源规划情况以及电源处理情况进行一个完整的测定和设计。

1.3关于电力电量的平衡

电力工程中电力系统的规划设计一定会受到电力电量平衡的制约。我们在进行工程项目的时候，一定要根据电力负荷预测以及电源出力的分析对项目所关的地区进行电力电量的平衡计算，并分析结果，将电力工程的布局和规模进行确定。

我们可以通过电力负荷的预测将各年的最大负荷量进行确定。同时根据测定出的不同电源的出力情况，对电力电量的盈亏情况进行统计和分析，最后根据实际地区的电力电量交换情况确定出整个电力系统工作时所需要的发电量，从而达到电力电量的平衡。

1.4关于接入系统方案

完成了关于电力负荷的预测、关于电源规划情况和出力情况的分析以及电力电量的平衡，我们就可以开始着手整理接入系统方案了。在进行接入系统方案设计的时候，一定要依照国家的电网规划、服从相关政府部门的审批意见，提出安全、合理、经济的接入系统方案。

同时在进行接入系统方案设计的时候，也要充分考虑到当地的实际情况，结合我国节约资源，保护环境的基本国策，充分运用环保节能的新技术。使方案变的完整可靠、具有操作性。

1.5有关电气计算

电气计算是在进行电力系统规划设计的时候等一项主要内容。潮流计算、稳定计算、短路电流计算、无功补偿计算都属于电气计算。

其中，潮流计算是电气计算中最基本的一项计算。我们可以通过潮流计算总结出电网中各个不同地方节点的电压、电路中不同元件电力损耗情况、电路中电力潮流的分布情况。通过潮流计算得出的数据都可作为接入系统方案的分析依据。

根据工程相关要求，对电力系统中涉及到的各种故障情况进行模拟计算和分析，确定出电力系统的稳定水平的计算就是稳定计算。稳定计算是在潮流计算得出结果之后进行的。通常在进行稳定计算的时候会包括电力系统暂态稳定计算、电压稳定计算、频率稳定计算等几个方面的内容。稳定计算能够将工程中涉及到的各项运行参数进行检验，一旦发现问题就能及时提出整改方案和后续措施。

短路电流计算需要在给定的网架中进行验算。进行了短路电流计算的工程可以选择出合适的电气设备，保护相关人员和设备的安全。一旦电路发生短路，就能迅速切断电流，减少短路电流的持续时间，从而将短路可能带来的损失降到最低。

同时在进行电力系统规划设计的时候，我们也要进行适当的无功补偿，向电力网络中提供一定的具有针对性的无功功率，当电路中因传输无功功率而造成的电能损耗将到最低。

二、关于电力系统规划设计中工作经验的总结

近几年来电网电压持续升高，电网规模不断扩大，电力系统的发展也迈入了一个新的时期。如何高效的进行电力系统的规划设计成为了当前急需解决的问题。

2.1准备阶段

在进行规划设计之前就要将工程中可能会影响规划的不良因素进行统计。所有工程相关人员都要对电网区域的基本情况和特征进行了解和熟悉，同时多多收集整理相关的各项资料，并利用数据库进行数据的整理和总结，为规划设计提供充分的资料。

2.2工作展开阶段

在工作展开的时候，相关的规划设计人员要对工程系统变化情况密切关注。同时根据实际得出的数据对数据库中的数据进行更新。要多多了解工程相关区域的电力负荷情况、电源出力情况，才能对工程涉及到的区域内的实际电力情况做到更好地了解和掌握。

2.3方案选择阶段

我们需要选择出最优方案，这就需要对提出的各项方案进行比较。方案选择要以安全、经济、环保、可实行为准则，充分参考我出的各项电气计算结果。通过评价分析等方法，选择出最优秀的规划设计方案。

三、结论

电力系统的规划设计是电力工程中最基础的一项工作，关乎着后续工程的进行，具有十分重大的意义。相关的设计人员一定要不断创新才能设计出优秀的方案，从而促进我国电力事业健康平稳的发展。

参考文献：

[1]涂程长.电力工程设计中电力系统规划设计的应用[J].智能城市，2017，3（04）：172.

[2]白岩.刍议电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].中国市场，2016，（41）：55-56.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9b7303ebe78176000c8eec05.html