# 工民建施工防水技术运用分析李晓峰

身份证号码：230122197010131310黑龙江省哈尔滨市150000

摘要:本文对防水防渗技术进行了简单的分析，针对防水防渗技术在工民建施工中的有效运用进行了深入的研究，结合本次研究，提出了一些自己的建议看法，希望可以将防水防渗技术更好的应用于工民建施工中，提高建筑物的防水防渗性能。

关键词:防水技术;工民建施工;运用

随着我国经济的发展，建筑行业迎来了巨大的发展机遇，我国工民建工程从规模方面到数量方面都有了很大的增长，但是在实际施工过程中还存在一些问题，尤其是在建筑防水防渗质量控制方面，存在非常大的问题。部分施工单位在进行工民建施工过程中，在防水防渗技术的应用方面没有足够的重视，实际的技术控制难以满足建筑防水防渗质量要求，在工程建设后期或者使用过程中往往存在较大的问题，导致建筑的实际使用性能受到极大影响。工民建想要良好的发展，就必须以防水防渗技术为前提，在这方面进行深入的研究。

1.防水防渗技术

工业与民用建筑简称工民建，在工民建施工过程中，防水防渗技术的应用主要体现在各个施工环节中，使施工过程中存在的渗水现象得到有效的预防，进而提高防水防渗效果。防水防渗的设计以及材料的选择是防水防渗技术的关键环节，在实际施工过程中需要结合具体施工情况进行综合分析，做好相关的设计工作，同时与建筑实际情况有效的结合在一起，为防水防渗技术的应用打下良好基础。另外，做好对材料的检查工作，对于进场材料，从验收、审查等多个环节出发，进行细致的把握，保证材料的质量和性能，在之后的使用过程中能够实现防水防渗目的。当前工民建施工过程中出现渗水现象的原因主要集中在以下几个方面，首先是水泥用量的选择上，水灰比的配置直接影响到混凝土在使用过程中的抗渗性能，在固定好砂率之后，如果水泥配比过低，那么无法实现对砂砾的全面包裹，降低砂浆质量，混凝土中容易出现孔隙现象，导致混凝土的密度无法满足使用要求，最终出现漏水现象;其次是环境方面的因素，建筑材料往往长期暴露在自然环境下，长时间受到日晒雨淋，材料会出现腐蚀风化现象，进而有裂缝出现，严重降低防水性能，材料外层的保养工作不到位也是降低材料防水性能的一项主要原因;最后是施工设计方面，在实际施工过程中，假如施工设计缺乏合理性，那么建筑的承重结构就无法满足实际要求，进而导致建筑物有裂缝出现，当排水沟等部位受到阻塞后，就会出现渗水现象。

2.工民建施工中水渗漏的主要原因分析

2.1设计施工不合理的原因

在现今工民建施工的过程中，部分出现了施工设计不合理，未能充分地考虑会对工程建设产生影响的条件，以此导致了现今工民建施工中普遍存在的钢筋混凝土使用不合理，使建筑结构的承重能力比较小、硬度较弱的不良问题存在。此外，则是建筑工程人员不负责的施工态度，建筑平面铺设过程未能标准化地进行，导致出现铺设不平整的现象，从而出现了建筑工程用于排水的沟渠或管道堵塞，管道或渠道安装使用不能够满足工民建最大排水量，从而导致水无法正常排出，就会出现渗水漏水的现象。总体而言，设计施工不合理的原因是导致现今工民建出现渗水漏水问题的常见原因之一。

2.2受外界环境影响较大

建筑工程常常发生漏水，尤其是屋面和外墙面发生漏水的现象，最为主要的原因则是用于建筑工程建设的建筑材料长时间的暴露在外界环境中，这样就容易造成大量的建筑材料受到了四季不同的温度、阳光照晒强度和不同的雨水侵蚀程度，尤其是雨水的侵蚀和温度带来的热胀冷缩的变化，非常容易导致建筑材料被腐蚀，建筑屋面和外墙面出现大量的裂痕和开裂的现象。那么，一旦此问题发生，下雨天雨水就容易通过墙面的裂痕深入墙体和内墙面，出现渗水和漏水的现象。

2.3钢筋混凝土的质量建设未能够达标

工民建施工中，钢筋混凝土的质量不仅仅关系到房屋的牢固性和安全性，而且对于保证工程防水功能的发挥同样起着重要的作用。那么，在混凝土制作的过程中，混凝土中水泥的用量对于钢筋混凝土抗渗能力的实现起着关键的作用。对这一方面而言，现今多数工程人员在钢筋混凝土水灰比配置的过程中，无法准确地确定水泥的用量。如，水泥的掺杂量过少，那么将会出现混凝土制作的过程中，水泥不能够充分地包裹砂子，砂浆的粘结度比较低，导致混凝土经过时间的静置，容易出现裂隙的现象，用于屋面和外墙面的浇筑，就非常容易出现渗水和漏水的现象。

3.工民建施工防水防渗漏的应用措施

重点技术。工民建施工过程中，为了能够保证后期工民建施工能够最优化地实现防水防渗漏的结果，而这一结果的最佳效果的呈现最为重要的则是能够保证防水防渗材料运用的合理性和技术运用的科学性。这就要求，在工民建正式进行施工之前，能够聘请专业的工程设计人员对工民建施工进行整体的分析和设计，在严格地对现实的施工环境进行分析的基础上，综合自然环境因素和社会经济因素，多方人员进行协调，以此制定出能够被科学应用的施工设计方案，以此实现最优化的防水防渗工程施工效果。而且，在施工方案和施工图纸设计的过程中，方案设计人员尤其要注意到整个工民建工程施工的窗台、滴水槽、防水高度等等的设计，针对容易出现渗水漏水的位置进行重点的设计防护。

4.防水防渗技术在工民建施工中的有效运用

4.1应用在屋面和室内

工民建施工中防水防渗技术的一项主要应用就是在屋面的防水工程中，在屋面工程施工过程中防水技术的应用，需要对气象等因素进行全面考虑，避免在阴雨天施工，施工过程中要做好各项检测工作。如果防水施工在阴雨天进行，那么一定要对排水情况和泥浆比进行全面的考虑，如果有积水现象出现，会对施工质量和进度带来非常严重的影响，很大程度上加大施工过程中安全事故出现的可能。另外，当墙体中有类似现象出现时，一定要及时采取科学的处理措施进行处理。在工程结束后还需要定期开展维护保养工作，尤其在夏季，温度过高的时候，一定要及时进行洒水降温处理，避免墙体出现起皮和断裂现象。

4.2应用在墙体破裂中

工民建施工中往往会因为渗漏等现象的影响，导致有不同程度的裂缝出现，需要及时进行修补，实现防水防渗目的。另外，基层土质较差以及处理不合理也容易出现墙体裂缝现象，在施工过程中，需要做好各个环节的控制工作，在选材环节，避免选择温度敏感材料和容易发生膨胀收缩的材料，在浇筑过程可以适当加入一些添加剂，降低对混凝土的危害，保证建筑物的强度以及结构，防止渗漏现象的出现。

4.3应用在外墙

在外墙施工过程中，要充分发挥出空压机的作用，保证混凝土接缝的密实性，在进行养护时，一定要注意对温度和湿度的控制，避免裂缝的出现。另外，在小砌块部位，因为其收缩性能较好，在施工过程中要注意防潮，避免收缩产生裂缝，进而导致实际的使用寿命降低。小砌块不能和其他材料混用，容易降低墙体强度，出现裂缝，发生渗水漏水现象。

4.4应用在门窗中

门窗洞口也是发生渗漏现象的关键区域，设计人员需要选择高质量的材料，做好施工设计，需要粉刷时选择防水砂浆进行。在门窗下角，选择弹性较高的材料进行嵌实处理，避免有水进入塞缝，再进行详细的检查，对有问题的部位重新进行施工处理。在完成外墙的安装之后，要借助塞缝来对窗户四周进行填充，在窗户外侧刷涂防水砂浆，避免塞缝进水，保证塞缝的密实性。内窗台的高度要比外窗台低，避免出现渗水。

5.结语

将防水防渗技术应用于工民建施工中，其具体的应用可以从屋面室内、厨卫、墙体破裂、外墙、门窗等方面出发，严格按照相关的设计施工标准来完成施工，包含智能施工质量和功效，提高建筑防水防渗性能。

参考文献:

［1］韩文武．浅析防水防渗技术工民建施工中的应用［J］．建材与装饰，2016，(09):54－55．

［2］何涛．工民建防水防渗施工技术分析［J］．黑龙江科技信息，2014，(24):258．

［3］刘金平．工民建施工中的防水防渗技术分析［J］．江西建材，2014，(20):92．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9ba084589825bae5f28bf1ba.html