# 层理岩石论文-刘永宏,赵伏军,李玉,王海帆,章思平

导读:本文包含了层理岩石论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:加锚岩石,层理效应,力学特性,声发射

### 层理岩石论文文献综述

刘永宏,赵伏军,李玉,王海帆,章思平[1]（2019）在《单轴压缩下含层理加锚岩石声发射特征研究》一文中研究指出为了研究不同层理倾角加锚岩石变形破坏过程中的声发射特征,加工制备了0°和90°两种层理的加锚试样,利用RMT-150C岩石力学试验机和AEwin-USB型声发射信号采集系统,进行了含层理加锚岩石声发射特征试验。研究表明:单轴压缩条件下,90°层理试样声发射累积振铃计数大于0°层理试样,具有明显的层理效应;加锚试样相比无锚试样,在压密阶段就有较强声发射信号产生,而且随着载荷的增加声发射信号越来越强,加锚试样的累计振铃计数大于无锚试样;声发射信号特征可以反映岩石内部裂隙扩展变化,对于揭示层理加锚围岩破坏失稳机制具有一定的参考价值。(本文来源于《河北工程大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期）

张东明,白鑫,尹光志,李树建,何庆兵[2]（2018）在《含层理岩石单轴损伤破坏声发射参数及能量耗散规律》一文中研究指出层理构造普遍存在于煤矿地下矿柱岩体中,对其稳定性造成一定的威胁。通过含层理及均质岩石试件单轴压缩实验和CT层析扫描测试,分析了含层理岩石破坏特征,损伤演化过程中的声发射参数特征、能量耗散与传递规律,根据改进后的Duncan模型建立基于声发射、能量耗散参数的单轴损伤破坏模型。结果表明:均质岩石试件整体失稳的主要原因为纵向拉伸破坏,含层理试件宏观主裂纹为单一剪切破坏形式,具有明显的剪切破碎带,层理的软弱结构面会在一定程度上削弱矿柱的承载能力;含层理构造岩石试件失稳破坏主要发生在塑性变形阶段(cd),对应于AE剧烈期,耗散应变能出现明显的起伏波动,轴向荷载60%σ_c~σ_c区间内,63%t_c~t_c时间阶段内;而均质岩石试件的失稳性破坏预测的重点在屈服点前后时间区间内,该区间内耗散应变能的趋势为缓慢下降(屈服点c前)→上升(屈服点c后)→骤增(破坏点d)。建立基于声发射和能量耗散参数的单轴损伤破坏模型,对于含层理试件理论计算结果与试验结果平均偏差率分别为8.2%和9.5%;均质试件的理论计算结果与试验结果平均偏差率分别为18.4%和19.3%。(本文来源于《煤炭学报》期刊2018年03期）

袁仲伦[3]（2017）在《层理对岩石抗压强度影响分析》一文中研究指出层理作为沉积岩的原生构造,也是岩石颜色成份、结构沿垂直方向发育的层状构造。页岩属于沉积岩,由黏土沉积经压力、温度形成,存在薄页状、薄片层状的节理,其具有一定的各向异性,直接决定其岩石抗压强度。本文主要对各层理倾角页岩施以进行单轴、叁轴压缩实验,研究其不同层理页岩的抗压强度。(本文来源于《居舍》期刊2017年35期）

孙丽[4]（2016）在《浅谈岩石层理对岩石力学性的影响》一文中研究指出通过对该工程二云母石英片岩的不同层理岩石的单轴抗压强度试验、直剪强度试验及单轴压缩变形试验,测定岩体的抗压强度、软化系数、粘聚力、内摩擦角、弹性模量、变形模量、泊松比等参数,得出岩体的单轴抗压强度R、软化系数η、粘聚力c、内摩擦角?、变形模量(E50)及弹性模量(Ee),是设计岩体力学的主要性指标,其值大小对工程稳定及造价有重要影响。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2016年05期）

穆景福[5]（2016）在《层理对岩石抗压强度影响研究》一文中研究指出页岩作为页岩气的主要聚集岩层,由于其具有薄页状的层理,使得页岩与其它常规储层岩石力学性质显着不同,具有明显的各向异性特征。依然假定页岩为各向同性岩体,必然会产生不可避免的错误,在现场工作中造成不必要的损失。本文对不同层理倾角页岩进行单轴和叁轴压缩实验获得力学参数,研究页岩的各向异性强度特征以及变形各向异性特征。由于离散元理论适用于不连续岩石的特点,利用离散元软件PFC2D对含有层理页岩进行数值模拟研究,实现对页岩力学参数的确定,从而研究不同角度下含有单一层理和含有一组层理页岩的抗压强度。(本文来源于《当代化工研究》期刊2016年05期）

张东明,白鑫,齐消寒,张先萌,易理德[6]（2016）在《含层理岩石的AE特征分析及基于Kaiser效应的地应力测试研究》一文中研究指出针对煤矿沉积岩系地应力测试需要,通过单轴压缩声发射实验,分析顶板含层理沉积岩系岩石试件的破坏特征、声发射特征,研究Kaiser效应点的综合判断方法及基于声发射Kaiser效应的地应力计算方法。研究表明:(1)单轴荷载作用下,无层理岩石试件破坏过程为:加载→完全破坏,表现出脆性破坏特征;含层理构造的岩石试件的破坏过程为:加载→局部滑移剪切破坏→加载→剪切带失稳、岩石试件破坏。(2)无层理岩石试件的AE总计数随时间的增长趋势表现为"缓慢增长→急剧飙升"型,而含层理岩石则呈现出"台阶状"上升趋势,分析认为产生这种不同规律的根源在于岩石内部损伤破坏过程的差异性。(3)通过研究AE特征提出Kaiser效应点综合判断方法,并完善Kaiser效应法地应力计算方法,最终得到测点地应力为:1σ=25.06 MPa,2σ=13.75 MPa,3σ=8.07MPa,验证表明:计算结果在大小及方向上均具有一定的可信度。故提出的Kaiser效应点判断方法和地应力计算方法可用于Kaiser效应法地应力测试,该实验研究方法和结果可为工程实践或类似研究提供借鉴和参考。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2016年01期）

张影,王素玲,杨萍萍[7]（2015）在《Ⅰ型裂缝经层理岩石界面拐折扩展规律研究》一文中研究指出依据非常规储层层状岩体的结构特点,根据相似原理制作不同材料、不同界面性质的层状岩体试件,通过叁点弯曲试验发现裂缝经过异弹性材料界面后扩展转向,力学性能差异越大,界面强度越弱,裂缝转向角度越大。以试验参数为基础,建立了垂直裂缝扩展的平面应变模型,并获得了垂直裂缝经过砂/泥岩界面扩展过程中应力场,计算了裂缝尖端应力强度因子的变化规律,获得了裂缝偏转角度。通过计算发现:裂缝偏转是由界面的剪切应变增大而引起剪切应力强度因子增加,使得Ⅰ型裂缝经异弹界面而发展为Ⅰ—Ⅱ型复合裂缝引起的。(本文来源于《新技术新工艺》期刊2015年09期）

王文冰,季荣生,乔艳红,苟明福[8]（2010）在《波形特征与层理岩石各向异性关系分析》一文中研究指出岩石声学特性可以对岩石内部结构及力学特性进行描述与分类。通过对岩石声学特性的研究可以得到岩石爆破破碎所需的诸多信息。通过试验分析可知,声波速度与岩石爆破破碎效果密切相关,且岩石波形与岩石声波速度密切相关。声波波形与岩石破碎特征存在一定的相关性,波形在岩石不同方向上的差异性与岩石在不同方向上爆破破碎效果的差异性是相关的。(本文来源于《洁净煤技术》期刊2010年06期）

王文冰[9]（2009）在《层理岩石声学特性及其爆炸荷载作用下损伤特征试验研究》一文中研究指出超声波在介质中的传播速度反映了介质的物理力学性质。岩体介质超声波测试技术是近叁十多年发展起来的一种新技术,它通过测定超声波穿透岩体后声波信号的声学参数的变化,间接地了解岩石或岩体的物理力学特性、结构构造特征及应力状态,已得到国内外岩土工程界的广泛重视。层理岩石是由一种或多种矿物晶粒、孔隙和胶结物等组成的集合体。经地质演变和多期复杂的构造运动,岩石含有不同阶次随机分布的微观孔隙和宏观结构面,因而其特性显着不同于单一岩石。层理岩石的物理力学性质与岩石声学特性之间具有密切的关系,通过超声波测试手段来探讨层理岩石不同方向上的物理力学性质,进而深入分析层理岩体在爆炸加载条件下的损伤特征,这对于研究岩石爆破破碎具有重要的意义。本文运用RSM—SY5型声波测试仪,首先测定了具有层理结构面特征的岩石—灰岩在静载时的纵波速度,通过声波速度分析了岩石的物理力学性质,并对岩石声学特性与岩石各向异性特征进行了初步探讨;然后通过孔内爆炸加载方式对灰岩试样进行加载试验,并对试验后的灰岩进行取样观察,分析了层理岩石不同加载方向上的损伤特征。测试结果表明,层理岩石具有显着的各向异性特征。在平行层理和垂直层理两个方向上,岩石的声波速度、频谱特征具有较大的差别,从而反映出层理岩石在不同方向上物理力学性质的差异。岩石声波速度、波形及频谱特征与岩石各向异性特征在一定程度上呈现较好的相关性,进而与岩石爆炸加载损伤特征密切相关。爆炸加载试验结果表明,在不同方向加载,层理岩石呈现出不同的损伤特征。沿着高波速方向加载,岩石产生的损伤裂纹较多,损伤范围和区域较大,损伤较为充分,裂纹呈现较好的方向性,而沿着低波速方向加载,岩石产生的损伤裂纹较少,损伤范围和区域较小,损伤较为轻微,裂纹没有明显的方向性。并且,不同方向上声波速度的差异与岩石损伤程度的差异密切相关,声波速度的各向异性越强,在不同方向加载,岩石最终损伤结果在各个方向上的差异就越大。岩石声学特性与其爆炸加载损伤特征呈现出较好的相关性。(本文来源于《中国地质大学（北京）》期刊2009-05-01）

陈运平,王思敬,王恩志[10]（2006）在《循环荷载下层理岩石的弹性和衰减各向异性》一文中研究指出对具有层理的砂岩进行单轴循环荷载实验,研究砂岩层理对其弹性模量和泊松比的影响。实验表明,垂直层理方向的弹性模量和泊松比小于平行层理方向的弹性模量和泊松比；衰减正好相反,垂直层理方向的衰减大于平行方向的衰减,而某个倾角层理的弹性模量在垂直层理和平行层理荷载的弹性模量之间,泊松比和衰减也是如此。从弹性系数的坐标变换出发,导出方向性模量和泊松比与岩石垂直层理、平行层理的弹性参数的关系,并用最小二乘法来进行拟合测量数据,以此关系来讨论层理砂岩弹性系数的各向异性程度。这种处理可减少计算得到的各向异性参数的误差,在泊松比计算误差较大的情况下也能得到比较理想的结果。计算表明,本实验砂岩泊松比的各向异性大于弹性模量的各向异性。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2006年11期）

### 层理岩石论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

层理构造普遍存在于煤矿地下矿柱岩体中,对其稳定性造成一定的威胁。通过含层理及均质岩石试件单轴压缩实验和CT层析扫描测试,分析了含层理岩石破坏特征,损伤演化过程中的声发射参数特征、能量耗散与传递规律,根据改进后的Duncan模型建立基于声发射、能量耗散参数的单轴损伤破坏模型。结果表明:均质岩石试件整体失稳的主要原因为纵向拉伸破坏,含层理试件宏观主裂纹为单一剪切破坏形式,具有明显的剪切破碎带,层理的软弱结构面会在一定程度上削弱矿柱的承载能力;含层理构造岩石试件失稳破坏主要发生在塑性变形阶段(cd),对应于AE剧烈期,耗散应变能出现明显的起伏波动,轴向荷载60%σ_c~σ_c区间内,63%t_c~t_c时间阶段内;而均质岩石试件的失稳性破坏预测的重点在屈服点前后时间区间内,该区间内耗散应变能的趋势为缓慢下降(屈服点c前)→上升(屈服点c后)→骤增(破坏点d)。建立基于声发射和能量耗散参数的单轴损伤破坏模型,对于含层理试件理论计算结果与试验结果平均偏差率分别为8.2%和9.5%;均质试件的理论计算结果与试验结果平均偏差率分别为18.4%和19.3%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 层理岩石论文参考文献

[1].刘永宏,赵伏军,李玉,王海帆,章思平.单轴压缩下含层理加锚岩石声发射特征研究[J].河北工程大学学报(自然科学版).2019

[2].张东明,白鑫,尹光志,李树建,何庆兵.含层理岩石单轴损伤破坏声发射参数及能量耗散规律[J].煤炭学报.2018

[3].袁仲伦.层理对岩石抗压强度影响分析[J].居舍.2017

[4].孙丽.浅谈岩石层理对岩石力学性的影响[J].中国水运(下半月).2016

[5].穆景福.层理对岩石抗压强度影响研究[J].当代化工研究.2016

[6].张东明,白鑫,齐消寒,张先萌,易理德.含层理岩石的AE特征分析及基于Kaiser效应的地应力测试研究[J].岩石力学与工程学报.2016

[7].张影,王素玲,杨萍萍.Ⅰ型裂缝经层理岩石界面拐折扩展规律研究[J].新技术新工艺.2015

[8].王文冰,季荣生,乔艳红,苟明福.波形特征与层理岩石各向异性关系分析[J].洁净煤技术.2010

[9].王文冰.层理岩石声学特性及其爆炸荷载作用下损伤特征试验研究[D].中国地质大学（北京）.2009

[10].陈运平,王思敬,王恩志.循环荷载下层理岩石的弹性和衰减各向异性[J].岩石力学与工程学报.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9ba406bc82e88845bab3ff50.html